## Slide 1
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2: ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
Σκοπος:
Έννοια του μετασχηματισμού Laplace
Συνάρτηση μεταφοράς και εφαρμογές
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΕΠΙΚ.ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΔΙΠ

## Slide 2
Ένα Σύστημα λέμε ότι «το γνωρίζουμε πλήρως», όταν για κάθε μεταβολή της εισόδου που προκαλούμε σε αυτό, μπορούμε να βλέπουμε την απόκρισης της εξόδου.
Για να μπορέσουμε να μελετήσουμε ένα σύστημα, να προβλέψουμε και να ελέγξουμε τη συμπεριφορά του πρέπει να μπορούμε κατ’ αρχήν να το περιγράψουμε με μαθηματικές εξισώσεις.
Στην περίπτωση της μελέτης των συστημάτων μας ενδιαφέρει η δυναμική συμπεριφορά τους, δηλαδή να γνωρίζουμε πως μεταβάλλεται η έξοδος αποκρινόμενη στις μεταβολές της εισόδου.
Το μαθηματικό εργαλείο με το οποίο μπορούμε να περιγράψουμε δυναμικές καταστάσεις είναι οι διαφορικές εξισώσεις.
Σε ένα σύστημα διαφορικών εξισώσεων με το οποίο περιγράφουμε ένα Σύστημα, οι συναρτήσεις των λύσεων(οι άγνωστες συναρτήσεις) είναι οι έξοδοι του συστήματος.
Οι γνωστές συναρτήσεις στις διαφορικές εξισώσεις αποτελούν τις διεγέρσεις δηλαδή τις εισόδους του συστήματος.

## Slide 3
Όταν η περιγραφή ενός συστήματος γίνεται με γραμμικές διαφορικές εξισώσεις, τότε το ονομάζουμε γραμμικό σύστημα
Για να διευκολύνουμε τη μελέτη των συστημάτων και την πρακτική εφαρμογή τους, μετασχηματίζουμε τις γραμμικές διαφορικές εξισώσεις του συστήματος, έτσι ώστε να εξυπηρετούν κάποιες πρακτικές μεθόδους και τεχνικές
Με αυτό τον τρόπο προκύπτουν τα διάφορα μαθηματικά μοντέλα των συστημάτων τα οποία έχουν αναπτυχθεί κατά καιρούς στη θεωρία των ΣΑΕ.

## Slide 4
Ένα από τα πιο παλιά μοντέλα περιγραφής των γραμμικών συστημάτων είναι, η Συνάρτηση Μεταφοράς (Transfer Function)
Ορισμός Συνάρτησης Μεταφοράς
Η συνάρτηση μεταφοράς (transfer function) ορίζεται το πηλίκο του μετασχηματισμού Laplace της εξόδου ενός γραμμικού αμετάβλητου συστήματος προς το μετασχηματισμό Laplace της εισόδους του ,όταν οι αρχικές συνθήκες είναι μηδενικές και αντιστοιχεί σε μία σχέση με την οποία περιγράφεται η δυναμική τού συστήματος υπό εξέταση.
ΣΥΣΤΗΜΑ
ΕΞΟΔΟΣ
y(t
)
ΕΙΣΟΔΟΣ
f(t
)
Συνάρτηση Μεταφοράς : H(s)=

## Slide 5
Μετασχηματισμός Laplace
O μετασχηματισμός Laplace είναι ένα σημαντικό μαθηματικό εργαλείο για τη μελέτη, ανάλυση και σχεδίαση των γραμμικών μη χρονικά μεταβαλλόμενων συστημάτων.
Τα γραμμικά μη χρονικά μεταβαλλόμενα συστήματα εκφράζονται από ένα μαθηματικό μοντέλο που αποτελείται από γραμμικές διαφορικές εξισώσεις
O μετασχηματισμός Laplace ανάγει την επίλυση μιας γραμμικής διαφορικής εξίσωσης σε επίλυση μιας αλγεβρικής εξίσωσης όπως φαίνεται στο σχήμα 1
Γραμμική διαφορική
εξίσωση
Αλγεβρική εξίσωση
Λύση αλγεβρικής
εξίσωσης
Λύση διαφορικής
εξίσωσης
Ευθύς M/L
Αντίστροφος M/L
Πεδίο t
Πεδίο s
Σχήμα 1

## Slide 6
Πόλοι, μηδενικά και κέρδος συστήματος και πρακτική σημασία
Ονομάζουμε Κέρδος ή απολαβή τον σταθερό αριθμό στον οποίο τείνει η συνάρτηση μεταφοράς όταν S Το κέρδος μας δίνει μια εικόνα της μόνιμης κατάστασης του συστήματος και εκφράζει την μόνιμη τιμή της εξόδου προς τη μόνιμη τιμή της εισόδου.
Ονομάζουμε πόλους του συστήματος, τις ρίζες του παρανομαστή, δηλαδή αν θέσουμε όπου S τις τιμές των πόλων η Συνάρτηση Μεταφοράς απειρίζεται.
Ονομάζουμε μηδενικά του συστήματος, τις ρίζες του αριθμητή, δηλαδή αν θέσουμε όπου S τις τιμές των μηδενικών η Συνάρτηση Μεταφοράς μηδενίζεται.
Οι πόλοι καθορίζουν την μεταβατική κατάσταση του συστήματος. Το πραγματικό μέρος των πόλων μας δείχνει την απόσβεση ενώ το φανταστικό την συχνότητα των ταλαντώσεων.
Παραδείγματα:
Συνάρτηση μεταφοράς :H(s) =
Κέρδος: Βάζουμε όπου s=0 και έχουμε: K=
Μηδενικά είναι οι ρίζες του αριθμητή: -7
Πόλοι είναι οι ρίζες του παρανομαστή: = - 2 , = - 5

## Slide 7
Χρονική απόκριση συστημάτων πρώτου βαθμού
Ας ξεκινήσουμε να δούμε την απόκριση του συστήματος με συνάρτηση μεταφοράς την
H(s)=
Η παραπάνω συνάρτηση έχει Κέρδος:1, πόλος : -1/2 και μηδενικά δεν έχει:
Η απόκριση σαν μαθηματική έκφραση και σαν εικόνα δίνεται παρακάτω:
0
2
4
6
8
10
12
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
Μόνιμη τιμή =Κέρδος*είσοδο
Σταθερά χρόνου
0,6378
Σχήμα 2: Απόκριση συστήματος πρώτου βαθμού

## Slide 8
Ονομάζουμε σταθερά χρόνου τον χρόνο Τ στον οποίο η μεταβατική κατάσταση φτάνει στο 0,6378 της τελικής τιμής.
Η σταθερά χρόνου είναι το αντίθετο της τιμής του μοναδικού πόλου της Συνάρτηση Μεταφοράς. (Η τιμή αυτή προκύπτει αν στην μαθηματική έκφραση της εξόδου βάλουμε t=2 . Τότε έχουμε:
Από την πρακτική σημασία του κέρδους επίσης πρέπει να σημειώσουμε ότι η μόνιμη τιμή του συστήματος προκύπτει από το γινόμενο της τιμής της συνάρτησης επί το κέρδος.

## Slide 9
Ας βρούμε τις αποκρίσεις των παρακάτω συστημάτων:
Το κέρδος σε όλες τις παραπάνω συναρτήσεις είναι 1. Άρα όλες οι αποκρίσεις έχουν τελική τιμή 1
Οι πόλοι με τη σειρά είναι: -2, -4, -5 , -10
Άρα οι σταθερές χρόνου είναι: 1/2= 0,5 , 1/4 = 0,25 , 1/5 =0,2 και 1/10 = 0,1
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
Σχήμα 3: Αποκρίσεις συστήματος πρώτου βαθμού με πόλους αρνητικούς και με διαφορετικές σταθερές χρόνου
Το συμπέρασμα που μπορούμε να βγάλουμε εδώ είναι ότι: όταν οι πόλοι είναι αρνητικοί, όσο μεγαλώνουν κατ’ απόλυτη τιμή τόσο το σύστημα γίνεται πιο γρήγορο ως προς τη μεταβατική του κατάσταση.

## Slide 10
Ας δούμε τώρα τι γίνεται όταν οι πόλοι είναι θετικοί και ας δούμε τη συνάρτηση:
H(s)=
η οποία έχει κέρδος -1 και πόλο +1/2.
Η μαθηματική έκφραση της εξόδου και η εικόνα έχουν ως εξής:
Αν βάλουμε όπου t την τιμή της σταθεράς χρόνου, δηλαδή Τ=2 έχουμε:
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
1,718
Σταθερά χρόνου
Δεν υπάρχει μόνιμη τιμή
Σχήμα 3: Μεταβατική απόκριση του συστήματος με πόλο +1/2

## Slide 11
Στη συνέχεια βρίσκουμε τις βηματικές αποκρίσεις των παρακάτω συστημάτων:
Στις συναρτήσεις αυτές το κέρδος είναι σε όλες -1, και οι πόλοι: 2, 4, 5,10
Στο σχήμα 4 βλέπουμε την βηματική απόκριση των παραπάνω συναρτήσεων
1
2
3
4
5
6
7
1,718
Σχήμα 4: Αποκρίσεις συστήματος πρώτου βαθμού με πόλους θετικούς και με διαφορετικές σταθερές χρόνου
Το συμπέρασμα που βγάζουμε για τη βηματική απόκριση των συναρτήσεων πρώτου βαθμού είναι: όταν οι πόλοι είναι θετικοί η έξοδος αυξάνει εκθετικά, και τόσο πιο γρήγορα αυξάνει όσο μεγαλώνουν οι πόλοι.
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0

## Slide 12
ΜΕΡΟΣ Β : ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ –ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Δίνονται οι παρακάτω συναρτήσεις μεταφοράς :
όπου a το τελευταίο ψηφίο του ΑΜ τού κάθε φοιτητή-τριας , σε περίπτωση που είναι μηδέν το a παίρνει την τιμή 1
Να βρείτε :
α) τους πόλους
β) τα μηδενικά
γ) το κέρδος
δ) αν οι παραπάνω συναρτήσεις μεταφοράς αντιπροσωπεύουν οι καθεμία τους ένα σύστημα ,εκτιμήστε κατά σειρά πιο σύστημα είναι το πιο γρήγορο ως προς την μεταβατική του κατάσταση