## Slide 1
Υποενότητα 3.10.
Λείανση ξύλου

## Slide 2
Λείανση ξύλου
Η λείανση του ξύλου είναι ένα πολύ σημαντικό στάδιο κατεργασίας στην κατασκευή των επίπλων. Με τη λείανση αφαιρείται ξύλο (σε μικρές ποσότητες) από τις επιφάνειες, με αποτέλεσμα αυτές να αποκτήσουν απαλή και επίπεδη υφή. Επίσης, η λείανση του ξύλου είναι υποχρεωτική κατά τη διαδικασία φινιρίσματος (λουστράρισμα) του ξύλου. Η λείανση επιτυγχάνεται με γυαλόχαρτα και πραγματοποιείται είτε με το χέρι (Α), είτε με μηχάνημα (τριβείο ή γυαλοχαρτιέρα) (Β)
ΠΗΓΗ: http://metro.co.uk
Λείανση ξύλου με το χέρι
ΠΗΓΗ: http://www.bobvila.com
Λείανση ξύλου με τριβείο
Α
Β
Notes: Οι μηχανές λείανσης και τριβής, γνωστές ως τριβεία, λειαντικές μηχανές ή γυαλοχαρτιέρες, χρησιμοποιούνται κυρίως στην τελική φάση κατασκευής επίπλων, για αποτριβή και λείανση των επί μέρους στοιχείων τους. Τα προς λείανση τμήματα επίπλων μπορεί να είναι στοιχεία σκελετών επίπλων από μασίφ ξύλο ή ΜDF, καθώς και επιφάνειες από ξυλοπλάκες, επενδεδυμένες με καπλαμά ή όχι, ή από μασίφ ξύλο, σε ευθύγραμμα ή καμπύλα σχήματα. Το μέσο λείανσης (γυαλόχαρτο) αποτελείται από ύφασμα ή χαρτί επάνω στο οποίο είναι κολλημένοι κόκκοι πολύ σκληρού υλικού (π.χ. πυριτικού αλουμίνιου, σμυριδόπετρας, κ.α.).

## Slide 3
Οι διαφορετικές περιπτώσεις υλικού και σχήματος στοιχείων επίπλων προς λείανση, έχουν ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη διαφόρων τύπων τριβείων. Τα κυριότερα τριβεία είναι τα τριβεία ταινίας, δίσκου, κυλίνδρου και τα τριβεία με πλατιά ταινία λείανσης.
Λειαντικές μηχανές - τριβεία
https://www.alibaba.com
https://www.machinemart.co.uk
http://www.bernardo.at
http://edawnmachinery.com
Τριβείο ταινίας
Τριβείο δίσκου
Τριβείο κυλίνδρου
Τριβείο με πλατιά ταινία λείανσης
Α
Β
Γ
Δ

## Slide 4
Το τριβείο ταινίας χρησιμοποιείται για τη λείανση ξύλων μικρού πλάτους και πάχους. Το τριβείο ταινίας διαθέτει μια στενή ταινία γυαλόχαρτου που περιστρέφεται πάνω σε δύο κυλίνδρους. Κάθετα στην ταινία του γυαλόχαρτου υπάρχει οδηγός ο οποίος χρησιμεύει για τη στήριξη του ξύλου που λειαίνουμε.
Τριβείο ταινίας
Λείανση ξύλου σε τριβείο ταινίας
ΠΗΓΗ: Καραστεργίου Σ.

## Slide 5
Τριβείο δίσκου
Λείανση ξύλου σε τριβείο δίσκου
ΠΗΓΗ: Καραστεργίου Σ.
Το τριβείο δίσκου χρησιμοποιείται για τη λείανση εγκάρσιων επιφανειών ξύλου. Το γυαλόχαρτο είναι εφαρμοσμένο σε κατακόρυφο μεταλλικό δίσκο. Ο δίσκος συνοδεύεται από οριζόντια τράπεζα εργασίας. Ο χειριστής τοποθετεί το ξύλο στην τράπεζα εργασίας και πιέζει ελαφρώς την εγκάρσια επιφάνεια του ξύλου στον περιστρεφόμενο δίσκο.

## Slide 6
Τριβείο κυλίνδρου
Το τριβείο κυλίνδρου χρησιμοποιείται για τη λείανση καμπύλων ξύλων. Το γυαλόχαρτο είναι εφαρμοσμένο σε κύλινδρο, ο οποίος βρίσκεται σε κατακόρυφη θέση στο κέντρο της τράπεζας εργασίας. Για αυτό το λόγο ο κύλινδρος τριβής μπορεί να τοποθετηθεί και σε άξονα σβούρας. Ο χειριστής τοποθετεί το καμπύλο ξύλο στην τράπεζα εργασίας και πιέζει ελαφρώς το ξύλο στον περιστρεφόμενο κύλινδρο.
Λείανση ξύλου σε τριβείο κυλίνδρου
ΠΗΓΗ: Καραστεργίου Σ.

## Slide 7
Τριβείο με πλατιά ταινία λείανσης
ΠΗΓΗ: Καραστεργίου Σ.
Το τριβείο με πλατιά ταινία λείανσης χρησιμοποιείται σε μεγάλες επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου, καθώς και σε βιομηχανίες παραγωγής ξυλοπλακών. Το τριβείο ταινίας χρησιμοποιείται για τη λείανση μεγάλων επίπεδων επιφανειών (επενδεδυμένων με καπλαμά ή γυμνών ξυπλοπλακών, ξύλινων τελάρων, κ.α.).
Α
Β
Προωθητικός ιμάντας
Διάταξη τριβείων με πλατιές ταινίες λείανσης
(Α: με δύο ταινίες, Β: με τρεις ταινίες)
Notes: Το τριβείο με πλατιά ταινία λείανσης αποτελείται από μία έως τρεις ταινίες γυαλόχαρτου μεγάλου πλάτους (περίπου 1m), οι οποίες περιστρέφονται σε κυλίνδρους πάνω από προωθητικό ιμάντα. Ανάλογα με τον τύπο του μηχανήματος, οι ταινίες βρίσκονται πάνω (μονό τριβείο) ή πάνω και κάτω (διπλό τριβείο). Στην επιπλοποιία χρησιμοποιείται κυρίως το μονό τριβείο.

## Slide 8
Ο χειριστής τοποθετεί την ξύλινη επιφάνεια που επιθυμεί να λειάνει στην αρχή του προωθητικού ιμάντα. Η ξύλινη επιφάνεια θα περάσει από τις ταινίες του γυαλόχαρτου και θα εξέλθει από την άλλη άκρη του μηχανήματος, προωθούμενη από τον ιμάντα.
Η πρώτη από τις ταινίες γυαλόχαρτου έχει χονδρόκοκκη υφή (για άγριο τρίψιμο), ενώ όσο πλησιάζουμε προς το τέλος λεπτόκοκκη (για το τελικό φινίρισμα της επιφάνειας).
Τριβείο με πλατιά ταινία λείανσης
http://www.vismgroup.com/
Λείανση ξύλου με τριβείο με πλατιά ταινία λείανσης το οποίο διαθέτει έναν προωθητικό ιμάντα και δύο ταινίες γυαλόχαρτου πάνω από αυτόν

## Slide 9
http://dir.indiamart.com
http://www.fmt-machinery.com
Τριβείο με πλατιά ταινία λείανσης
Τριβεία με πλατιά ταινία λείανσης

## Slide 10
Γυαλόχαρτα
Κατηγορίες - Εφαρμογές
Κατηγορία - Εφαρμογές | Κατηγοριοποίηση κατά ISO FEPA (Federation of European Producers of Abrasives) | Μέση διάμετρος κόκκων (μm)
Υπέρ τραχύ πολύ γρήγορη απομάκρυνση υλικού αρχικό τρίψιμο π.χ. βαριά πατώματα) | P12 | 1815
 | P16 | 1324
 | P20 | 1000
 | P24 | 764
 | P30 | 642
 | P36 | 538
Τραχύ γρήγορη απομάκρυνση υλικού | P40 | 425
 | P50 | 336
Ενδιάμεσο λείανση γυμνού ξύλου για προετοιμασία φινιρίσματος, ήπια απομάκρυνση βερνικιών, skateboards | P60 | 269
 | P80 | 201
Ψιλό λείανση γυμνού ξύλου για προετοιμασία φινιρίσματος | P100 | 162
 | P120 | 125

## Slide 11
Γυαλόχαρτα
Κατηγορίες - Εφαρμογές
Κατηγορία - Εφαρμογές | Κατηγοριοποίηση κατά ISO FEPA (Federation of European Producers of Abrasives) | Μέση διάμετρος κόκκων (μm)
Πολύ ψιλό λείανση γυμνού ξύλου | P150 | 100
 | P180 | 82
 | P220 | 68
Πολύ ψιλό λείανση ξύλου μεταξύ σταδίων φινιρίσματος | P240 | 58.5
 | P280 | 52.2
 | P320 | 46.2
 | P360 | 40.5
Εξαιρετικά ψιλό τελική λείανση φινιρίσματος | P800 | 21.8
 | P1000 | 18.3
 | P1200 | 15.3

## Slide 12
Γυαλόχαρτα
Κατηγορίες - Εφαρμογές
Κατηγορία - Εφαρμογές | Κατηγοριοποίηση κατά ISO FEPA (Federation of European Producers of Abrasives) | Μέση διάμετρος κόκκων (μm)
Υπερβολικά ψιλό τελική λείανση και στίλβωση χοντρού στρώματος φινιρίσματος | P1500 | 12.6
 | P2000 | 10.3
 | P2500 | 8.4
 | P3000 | 6
 | P6000 | 4