## Slide 1: Ηλεκτροκαρδιογράφημα
ΗΚΓ/ECG

## Slide 2: Επανάληψη

## Slide 3: Επανάληψη
Για να μπορεί η καρδιά να συσπάται συγχρονισμένα και αποτελεσματικά χρειάζεται να δουλεύει στην εντέλεια το σύστημα ηλεκτρικής αγωγιμότητας της καρδίας, ο φλεβόκομβος (γεννήτρια), ο κολποκοιλιακός κόμβος (υποσταθμός) και τα δεμάτια του His (καλώδια)

## Slide 4: Τί είναι το ηλεκτροκαρδιογράφημα?
Είναι η καταγραφή της ηλεκτρικής δραστηριότητας της καρδιάς
Στην απλουστευμένη του μορφή είναι ένα βολτόμετρο με δύο ηλεκτρόδια, ένα θετικό (άνοδος) και ένα αρνητικό (κάθοδος)
Όταν μία ώση κινείται προς το θετικό πόλο καταγράφεται ως θετική (προς τα πάνω), όταν κινείται προς τον αρνητικό πόλο αρνητική (προς τα κάτω)
Τα ηλεκτρόδια μπορούν τα τοποθετηθούν οπουδήποτε πάνω και μέσα στο σώμα αλλά συχνότερα τοποθετούνται στα άκρα του ζώου (από μασχάλη/επιγονάτια πτυχή έως πελματικό φύμα, ομοιόμορφα)
Η απλούστερη διάταξη είναι με 3 ηλεκτρόδια, 2 στα πρόσθια άκρα και ένα στο οπίσθιο αριστερό

## Slide 5: Βασικές απαγωγές (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ)

## Slide 6: Τα βασικά επάρματα
P = εκπόλωση (σύσπαση) των κόλπων
QRS = εκπόλωση (σύσπαση) των κοιλιών
Τ = αναπόλωση (διαστολή) των κοιλιών
Η αναπόλωση των κόλπων συμπίπτει και καλύπτεται από την εκπόλωση των κοιλιών

## Slide 7: Ρ
Η εκπόλωση των κόλπων ξεκινάει από το φλεβόκομβο και η ώση μεταδίδεται γρήγορα κύτταρο-κύτταρο σε όλο το μυοκάρδιο των κόλπων
Η ώση κινείται προς τον θετικό πόλο γι αυτό το έπαρμα είναι θετικό
Το μυοκάρδιο των κόλπων είναι μικρότερο από των κοιλιών γι αυτό και το έπαρμα είναι σχετικά μικρό

## Slide 8: P - R
Όταν η ώση από τους κόλπους φτάσει στον κολποκοιλιακό κόμβο προκαλεί εκπόλωση των κυττάρων του
Η ώση καθυστερεί λίγο να μεταδοθεί από τα κύτταρα του κολποκοιλιακού κόμβου στο δεμάτιο του His ώστε να συγχρονίζονται η σύσπαση των κόλπων με τη σύσπαση των κοιλιών
Μέχρι να μεταδοθεί η ώση από τον κολποκοιλιακό κόμβο στις κοιλίες δεν καταγράφεται ηλεκτρική δραστηριότητα

## Slide 9: Q
Το πρώτο σημείο των κοιλιών που αρχίζει να εκπολώνεται είναι το μεσοκοιλιακό διάφραγμα
Αυτό προκαλεί μία ασθενή ώση, η οποία κινείται προς τον αρνητικό πόλο
Γι αυτό το Q είναι μικρό σε μέγεθος και αρνητικό

## Slide 10: R
Καθώς εκπολώνεται το μεγαλύτερο μέρος του μυοκαρδίου των κοιλιών προκαλείται μία ισχυρή ώση που κινείται προς τον θετικό πόλο
Γι αυτό το R είναι το πιο ψηλό έπαρμα και θετικό

## Slide 11: S
Το τελευταίο τμήμα των κοιλιών που εκπολώνεται βρίσκεται προς τη βάση της καρδιάς
Αυτό προκαλεί μία ασθενή ώση που κινείται προς τον αρνητικό πόλο άρα ένα χαμηλό, αρνητικό έπαρμα

## Slide 12: Τ
Το Τ έπαρμα προκαλείται από την αναπόλωση (διαστολή) των κοιλιών
Η αναπόλωση στο σκύλο και τη γάτα γίνεται κάπως τυχαία (σε αντίθεση με τον άνθρωπο που γίνεται με συγκεκριμένο τρόπο) γι αυτό και το Τ μπορεί να είναι φυσιολογικά θετικό, αρνητικό ή διφασικό

## Slide 13: Οι πιο βασικές αρρυθμίες
Η φλεβοκομβική βραδυκαρδία και η φλεβοκομβική ταχυκαρδία
Οι ώσεις παράγονται από το φλεβόκομβο και μεταδίδονται κανονικά, άρα η μορφολογία του ΗΚΓ είναι φυσιολογική, απλά η συχνότητα είναι μικρότερη ή μεγαλύτερη από το φυσιολογικό για το μέγεθος του ζώου

## Slide 14: Πνευμονογαστρική αρρυθμία
Φυσιολογική στο σκύλο και το άλογο, μπορεί να προκληθεί από συνήθη προαναισθητικά φάρμακα (α2-αγωνιστές, οπιοειδή)
Εισπνοή → διέγερση πνευμονογαστρικού → «ταχυκαρδία»
Εκπνοή → «βραδυκαρδία»

## Slide 15: Κολποκοιλιακός αποκλεισμός
Δυσκολία ή αδυναμία μετάδοσης της ώσης από τους κόλπους στις κοιλίες
1ου βαθμού : μεγαλύτερο P-R
2ου βαθμού : κάποια Ρ δεν ακολουθούνται από QRS, είτε σποραδικά (low grade) είτε μαζεμένα (high grade)
3ου βαθμού : τα περισσότερα ή όλα τα Ρ δεν ακολουθούνται άπό QRS και το ζώο ζει από εκτακτοσυστολές διαφυγής

## Slide 16: Κολποκοιλιακός αποκλεισμός
Επίσης μπορεί να προκληθεί από συνήθη προαναισθητικά

## Slide 17: Κοιλιακές εκτακτοσυστολές (VPC’s)
Όταν, για κάποιο λόγο, ένα σημείο των κοιλιών εκπολώνεται από μόνο του, χωρίς να δεχθεί ώση από τον φλεβόκομβο, προκαλεί κοιλιακή εκτακτοσυστολή
Η εστία μπορεί να βρίσκεται οπουδήποτε στις κοιλίες, και η ώση μεταδίδεται προς τυχαία κατεύθυνση, άρα η μορφολογία του QRS δεν είναι τυπική
Επειδή η ώση μεταδίδεται κύτταρο-κύτταρο, και όχι από τα δεμάτια του His, είναι πιο φαρδύ από τα τυπικά QRS
Επειδή δεν προκαλείται από το φλεβόκομβο, δεν προηγείται από p

## Slide 18: Κοιλιακές εκτακτοσυστολές (VPC’s)

## Slide 19: Ινιδισμός (fibrillation)
Όταν τα κύτταρα του μυοκαρδίου συσπώνται αυτόνομα, όχι συγχρονισμένα, με αποτέλεσμα να μην προκαλείται τελικά σύσπαση
O κολπικός ινιδισμός είναι συμβατός με τη ζωή, ο κοιλιακός ινιδισμός είναι ρυθμός ανακοπής στο σκύλο και τη γάτα.

## Slide 20: Παλμική οξυμετρία
Pulse oxymetry

## Slide 21: Παλμική οξυμετρία
Η παλμική οξυμετρία στηρίζεται στη διαφορετική απορρόφηση φωτός από την οξυγονωμένη και τη μη-οξυγονωμένη αιμοσφαιρίνη
Αποτελείται από ένα πομπό που εκπέμπει 2 διαφορετικά μήκη κύματος φωτός και ένα δέκτη
Μετρώντας την απορρόφηση αυτού του φωτός μπορεί να υπολογίσει το ποσοστό της οξυγονωμένης αιμοσφαιρίνης άρα και τον κορεσμό σε οξυγόνο του αίματος
Για να μην μπερδεύεται με άλλους ιστούς, όταν ένας ιστός απορροφά σταθερά φως (πχ διάμεσος ιστός) τον αγνοεί, υπολογίζει μόνο όπου υπάρχει διακύμανση της απορρόφησης, πρακτικά μόνο μέσα στα αγγεία

## Slide 22: Παλμική οξυμετρία
Άρα, το οξύμετρο μετράει % κορεσμό της αιμοσφαιρίνης σε οξυγόνο (SpO2) και συχνότητα παλμού (pulse rate)
Ο πιο συχνός τύπος αισθητήρα οξυμετρίας είναι σαν «μανταλάκι» και τοποθετείται ιδανικά στη γλώσσα, αλλά μπορεί να τοποθετηθεί σε οποιαδήποτε άτριχη και χωρίς χρωστικές πτυχή δέρματος ή βλεννογόνο (χείλος, μεσοδακτύλια πτυχή, πτερύγιο αυτιού, χείλη αιδοίου κλπ)
Σαν μέθοδος είναι επιρρεπής σε εσφαλμένες μετρήσεις λόγω τεχνικού σφάλματος (κίνηση αισθητήρα, παραμονή για μεγάλο διάστημα και συμπίεση των ιστών, υγρασία)

## Slide 23: Γράφημα
Κάποια οξύμετρα αποτυπώνουν τη διακύμανση της απορρόφησης του φωτός σε γράφημα το οποίο λέγεται παλμογράφημα
Εφόσον το γράφημα φαίνεται φυσιολογικό, οι μετρήσεις του οξύμετρου θεωρούνται αξιόπιστες (τουλάχιστον η συχνότητα)

## Slide 25: Καπνογραφία
Capnography

## Slide 26: Καπνογραφία
Καπνογραφία είναι η μέτρηση του CO2 στα εκπνεόμενα αέρια, η οποία είναι ενδεικτική της λειτουργικότητας του πνεύμονα (ικανότητας αποβολής CO2)
Ο καπνογράφος μετράει το τελικοεκπνευστικό CO2 (CO2 στο τέλος της εκπνοής, end tidal CO2, ETCO2), το εισπνεόμενο CO2 (πριν αρχίσει η εκπνοή, FiCO2) και την αναπνευστική συχνότητα
Προϋποθέτει διασωλήνωση της τραχείας και ο πιο συχνός τύπος βρίσκεται μέσα στο monitor και συνδέεται με ένα λεπτό σωληνάκι με την άκρη του τραχειοσωλήνα (απ’ όπου ρουφάει δείγμα αέρα και κάνει τις μετρήσεις)

## Slide 27: Καπνογράφημα

## Slide 29: Μέτρηση αρτηριακών πιέσεων

## Slide 30: Μέτρηση αρτηριακών πιέσεων
Η μέτρηση των αρτηριακών πιέσεων μπορεί να γίνει είτε άμεσα (invasive blood pressure, IBP) είτε έμμεσα (non invasive blood pressure, NIBP)
Η άμεση μέτρηση αρτηριακών πιέσεων είναι σημαντικά πιο ακριβής από την έμμεση αλλά προϋποθέτει τον καθετηριασμό περιφερικής αρτηρίας και ειδικό εξοπλισμό (transducer)
Η έμμεση μέτρηση είναι λιγότερο ακριβής αλλά περισσότερο πρακτική, και μπορεί να γίνει είτε με τη χρήση doppler είτε με ταλαντοσιμετρία (oscillometry)
Ακόμη κι αν οι τιμές είναι αναξιόπιστες, η τάση είναι

## Slide 31: Έμμεση μέτρηση αρτηριακών πιέσεων
Και στις δύο περιπτώσεις χρησιμοποιείται περιχειρίδα (cuff) η οποία αρχικά φουσκώνει, ώστε να αποκλείσει την αιματική κυκλοφορία, και μετά σταδιακά ξεφουσκώνει
Με τη μέθοδο doppler εντοπίζεται (ως ακουστικό σήμα) η επανεκκίνηση της αιματικής ροής και η πίεση του cuff εκείνη τη στιγμή θεωρείται ότι ισούται με τη συστολική αρτηριακή πίεση (στο σκύλο, στη γάτα είναι πιο κοντά στη μέση αρτηριακή πίεση)
Με τη μέθοδο της ταλαντοσιμετρίας το monitor αντιλαμβάνεται τις διακυμάνσεις στην πίεση του cuff (λόγω της επανεκκίνησης της αιματικής ροής) και μπορεί έτσι να υπολογίσει τη συστολική, μέση και διαστολική αρτηριακή πίεση

## Slide 32: Έμμεση μέτρηση αρτηριακών πιέσεων
Εκτός από το «έμφυτο» ποσοστό σφάλματος που έχει η μέθοδος της έμμεσης μέτρησης αρτηριακής πίεσης, συχνά επηρεάζουν και το μέγεθος του cuff (ταλαντοσιμετρία) και η απόστασή του από το δεξιό κόλπο της καρδιάς
Το ιδανικό μέγεθος cuff επιλέγεται ώστε το πλάτος του να ισούται με το 40% της περιμέτρου του άκρου όπου τοποθετείται
Βοηθάει πολύ να υπάρχουν cuff σε διάφορα μεγέθη (κτηνιατρικά monitor συνήθως έχουν 5 ή 6)
Εάν το cuff είναι μεγαλύτερο δίνει ψευδώς χαμηλότερες πιέσεις, εάν είναι μικρότερο ψευδώς υψηλότερες

## Slide 33: Έμμεση μέτρηση αρτηριακών πιέσεων
Τα συχνότερα σημεία τοποθέτησης του cuff στα ζώα συντροφιάς είναι το αντιβράχιο και το μετατάρσιο (κνήμη, μετακάρπιο, ουρά)
Τα περισσότερα cuff έχουν ένδειξη «this side to patient» και μία γραμμή ή βέλος που πρέπει να τοποθετείται πάνω από το αγγείο