## Slide 1: Θόρυβος και αστικές μορφές

## Slide 2: Διάδοση σε ελεύθερο πεδίο
1- Ορισμός
Στον εξωτερικό χώρο, η διάδοση του ήχου δεν είναι περιορισμένη όπως μέσα σε ένα κλειστό όγκο. Λέμε λοιπόν, ότι η διάδοση πραγματοποιείτε σε ελεύθερο πεδίο.

## Slide 3: Διάδοση σε ελεύθερο πεδίο
2- Πανκατευθυντικές πηγές σε ελεύθερο πεδίο
O
I
d
Για να καθορίσουμε τον τύπο της διάδοσης του ήχου σε ελεύθερο πεδίο, θεωρούμε σε μία πρώτη φάση, ότι η ηχητική πηγή είναι ιδανική : είναι ένα σημείο που εκπέμπει ένα ακουστικό κύμα σύμφωνα με μία σφαίρα. Υπολογίζουμε λοιπόν την διάδοση αυτής της ηχητικής σφαίρας μέσα στον χώρο.
(cf. annexe)
Σε μία δεύτερη φάση, διορθώνουμε αυτόν τον τύπο για να περιγράψουμε τις πραγματικές πηγές. (δες ακόλουθη προβολή).

## Slide 4: Διάδοση σε ελεύθερο πεδίο
2- Πανκατευθυντικές πηγές σε ελεύθερο πεδίο
Αν η πηγή είναι κλειστή από ένα εμπόδιο (επίπεδο, γωνία…), το αντανακλαστικό κύμα δεν είναι πλέον σφαιρικό. Πρέπει να διορθώσουμε την ακουστική πίεση από έναν παράγοντα που ονομάζεται παράγοντας κατευθυντικότητας(directivity factor) Q.
en dB(A)
μεQ
Q = 1, πανκατευθυντικό
Q = 2, πάνω στο πάτωμα
Q = 4, σε μία διεδρική γωνία
Q = 8, σε μία τριεδρική γωνία.

## Slide 5: Διάδοση σε ελεύθερο πεδίο

## Slide 6: Διάδοση σε ελεύθερο πεδίο

## Slide 7: Διάδοση σε ελεύθερο πεδίο
Παράδειγμα
σεdB(A)
Ποιό είναι το επίπεδο της ηχητικής πίεσης από το κλιματιστικό όταν το μετρήσουμε σε απόσταση 20 μέτρων; Lw= 80 dB(A).
20m

## Slide 8: Διάδοση σε ελεύθερο πεδίο
σεdB(A)
Προσοχή, αυτός ο τύπος μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με μία απόσταση κάτωτων 200 m
Μετά τα 120m, δεν πρέπει να ξεχνάμε:
τον τύπο του πατώματος (τσιμέντο, χώμα, γρασίδι…)
την υγρασία του αέρα : το επίπεδο της ηχητικής πίεσης αυξάνει με την υγρασία ( εκτός από χιόνι και ομίχλη)
την θερμοκρασία του αέρα: το επίπεδο της ηχητικής πίεσης αυξάνει λίγο με την θερμοκρασία
τον άνεμο
  Modification of Lpin dB(A) d=100m d=500m d=1000m
  with the wind +0,5 à 1 +1 +4 à 5
  against the wind -5 à -10 -16 -20
2- Όρια του τύπου

## Slide 9: Διάδοση σε ελεύθερο πεδίο
Σε ελεύθερο πεδίο, η πανκατευθυντική πηγή μειώνεται:
  6dB(A)/ κάθε φορά που διπλασιάζουμε την απόσταση
παράδειγμα
ΑνLp = 75 dB(A) στα10m
τότε
Lp = 69 dB(A) στα20m
Lp = 63 dB(A) στα40m
Lp = 57 dB(A) στα80m
κτλ…
2- σημειακές πηγές

## Slide 10: Διάδοση σε ελεύθερο πεδίο
Σε ελεύθερο πεδίο, η Γραμμική πηγή μειώνεται (1/2 κύλινδρος):
  3dB(A)/ κάθε φορά που διπλασιάζουμε την απόσταση
παράδειγμα
Si Lp = 75 dB(A) at 10m
so
Lp = 72 dB(A) at 20m
Lp = 69 dB(A) at 40m
Lp = 66 dB(A) at 80m
Ktl…
Lp = 63 dB(A) at 160m
Lp = 60 dB(A) at 320m
LP = 57 dB(A) at 640m
Lp = 54 dB(A) at 1280m
2- “Γραμμικές »πηγές

## Slide 11: Διάδοση σε ελεύθερο πεδίο
Σε ελεύθερο πεδίο, η Γραμμική πηγή μειώνεται (1/2 κύλινδρος):
  3dB(A)/ κάθε φορά που διπλασιάζουμε την απόσταση
2- “Γραμμικές » πηγές
60dB(A)
? m
81dB(A) à 10m

## Slide 12: Διάδοση σε ελεύθερο πεδίο
Σε ελεύθερο πεδίο, η Γραμμική πηγή μειώνεται (1/2 κύλινδρος):
  3dB(A)/ κάθε φορά που διπλασιάζουμε την απόσταση
παράδειγμα
Si Lp = 75 dB(A) at 10m
so
Lp = 72 dB(A) at 20m
Lp = 69 dB(A) at 40m
Lp = 66 dB(A) at 80m
Ktl…
Lp = 63 dB(A) at 160m
Lp = 60 dB(A) at 320m
LP = 57 dB(A) at 640m
Lp = 54 dB(A) at 1280m
2- “Γραμμικές »πηγές

## Slide 13: Στρατηγικές
1- Μείωση των πηγών
ΟΙ πιο σημαντικές δουλειές είναι :
Ο θόρυβος της μηχανής αλλά οι πιο πολλές έρευνες έχουν ασχοληθεί με την μείωση του θορύβου λόγω της επαφής των ελαστικών με την άσφαλτο..
Εύρεση σιωπηλής ασφάλτου
Μετακίνηση της κυκλοφορίας
Μείωση ορίου ταχύτητας

## Slide 14: Θόρυβος και αστικές μορφές

## Slide 15
2- Αστικές φόρμες και « φυσική ακουστική προστασία»
Επεξεργασία θορύβου σε ελεύθερο πεδίο

## Slide 16
2- Αστικές φόρμες και « φυσική ακουστική προστασία»
Επεξεργασία θορύβου σε ελεύθερο πεδίο

## Slide 18
2- Αστικές φόρμες και « φυσική ακουστική προστασία»

## Slide 19
2- Αστικές φόρμες και « φυσική ακουστική προστασία»

## Slide 20
2- Urban forms and « natural acoustic protection »

## Slide 22: Επεξεργασία θορύβου σε ελεύθερο πεδίο
2- Το πορώδες της αστικής φόρμας
Αναλογίες με τα φαινόμενα ανέμου

## Slide 23: Επεξεργασία θορύβου σε ελεύθερο πεδίο
2- Το πορώδες της αστικής φόρμας
Αναλογίες με τα φαινόμενα ανέμου

## Slide 26: Επεξεργασία θορύβου σε ελεύθερο πεδίο
3- Μείωση του αριθμού των εκτεθειμένων όψεων του κτηρίου
2 κύριες όψεις είναι εξίσου εκτεθειμένες
Μία από τις κύριες όψεις δεν είναι εκτεθειμένη

## Slide 27: Επεξεργασία θορύβου σε ελεύθερο πεδίο
Lp-3 dB(A)
Lp-3 dB(A)
Lp-10 à Lp-15 dB(A)
3- Μείωση του αριθμού των εκτεθειμένων όψεων του κτηρίου

## Slide 28: Επεξεργασία θορύβου σε ελεύθερο πεδίο
Η περίπτωση C είναι πιο διαπερατή από την περίπτωση D..
Στην περίπτωση D προστατεύονται πιο πολλά δωμάτια ή διαμερίσματα από ότι στην περίπτωση C
αλλά
είναι και η περίπτωση στην οποία η μία όψη είναι πολύ εκτεθειμένη στον θόρυβο.
3- Μείωση του αριθμού των εκτεθειμένων όψεων του κτηρίου

## Slide 29: Επεξεργασία θορύβου σε ελεύθερο πεδίο
3- Μείωση του αριθμού των εκτεθειμένων όψεων του κτηρίου

## Slide 30: Επεξεργασία θορύβου σε ελεύθερο πεδίο
3- Μείωση του αριθμού των εκτεθειμένων όψεων του κτηρίου

## Slide 35: Επεξεργασία θορύβου σε ελεύθερο πεδίο
13- Αντιθορυβικού τοίχου
Προσοχή!
.Η αποτελεσματικότητα ενός καλού αντιθορυβικού τοίχου είναι γύρω στα 7dB(A).
Δηλαδή :
-3, -3 και -1dB … επίπεδο ήχου διά 4
Αλλά
Δεν είναι -10dB(A) όπως περιμένουν οι κάτοικοι.
τρεις κατηγορίες του τοίχου
γ. απορρόφηση
β. αντανάκλαση προς τον ουρανό
α. αντανάκλαση

## Slide 38: Επεξεργασία θορύβου σε ελεύθερο πεδίο
13- Αντιθορυβικού τοίχου
Προσοχή!
.Η αποτελεσματικότητα ενός καλού αντιθορυβικού τοίχου είναι γύρω στα 7dB(A).
Δηλαδή :
-3, -3 και -1dB … επίπεδο ήχου διά 4
Αλλά
Δεν είναι -10dB(A) όπως περιμένουν οι κάτοικοι.

## Slide 39: Επεξεργασία θορύβου σε ελεύθερο πεδίο
13- Αντιθορυβικού τοίχου

## Slide 40: Επεξεργασία θορύβου σε ελεύθερο πεδίο
Χρειαζόμαστε 100m δάσους με πυκνή βλάστηση για να μειώσουμε κατά 10dB(A) το επίπεδο του ήχου
Lp -10dB(A)
Lp
100m
11-Φυσικές προστασίες

## Slide 41
12- Οργάνωση των αιθουσών ανάλογα με την έκθεση τους στον θόρυβο
Επεξεργασία θορύβου σε ελεύθερο πεδίο

## Slide 42
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Σεουλ-Νοτια Κορεα
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ: Dominique Perrault
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ: 2ΟΟ4
ΟΝΟΜΑΣΙΑ: EWHA Woman’s University
ΧΡΗΣΗ: Πανεπιστήμιο
Δυσδιάκριτα τα όρια μεταξύ της κατασκευής και
της τοπογραφίας, το κέντρο της
πανεπιστημιούπολης του Γάλλου αρχιτέκτονα
Dominique Perrault για το Ewha Γυναικείο
Πανεπιστήμιο της Σεούλ, μοντέρνα περιοχή της
Νότιας Κορέας είναι ενσωματωμένο στο
πλαίσιο του κεκλιμένου λόφου

## Slide 44
Example - Παράδειγμα
Musée des Arts premiers ou Musée du Quai Branly, Paris - Μουσείο Πρωτόγοννων Τεχνών
Jean Nouvel, Architect
Nicolas REMY - UTH - 2008

## Slide 53: Επεξεργασία θορύβου σε ελεύθερο πεδίο
14- Χρησιμοποιώντας την όψη
Χρησιμοποιώντας το «πάχος» του κτηρίου (πολλαπλασιάζοντας τις επιδερμίδες του κτηρίου)

## Slide 54: Επεξεργασία θορύβου σε ελεύθερο πεδίο
Bar et Loye - Bruits et formes Urbaines
15- Οργάνωση δωματίων και διαμερισμάτων για την δημιουργία μίας ζώνης «ταμπόν».
Μπαλκόνια, ημιυπαίθριοι, εσωτερικές σκάλες, … μπορούν να παίξουν τον ρόλο μίας ζώνης «ταμπόν» αν του επεξεργαστούμε ακουστικά.

## Slide 55: Επεξεργασία θορύβου σε ελεύθερο πεδίο
16- Πρόβολοι - λεπτομέρειες
Thickness of « garde-corpts » can also be full and protect from the noise.
The under face of balconies can also be treated.

## Slide 56
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Sagunt, Ισπανία
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ: Ramon Esteve
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ: 2008
ΟΝΟΜΑΣΙΑ: house Ramon Esteve
ΧΡΗΣΗ: κατοικία
Ένα σύγχρονο σπίτι σχεδιασμένο από τον
Ramon Esteve Studio Αρχιτεκτονικής είναι σαν
ένα σύγχρονο κάστρο. Έχει ένα μεγάλο τείχος
χτισμένο από κόκκινη πέτρα εξορύσσεται από
τα μέρη όπου τα σπίτια είναι χτισμένα άμεσα,
δημιουργώντας ένα κτίριο με μια σταθερή
τεκτονική αίσθηση.

## Slide 57
ΚΑΤΟΙΚΙΑ RAMON ESTEVE
Κάτοψη-τομή κτιρίου

## Slide 58
Thickness of « garde-corpts » can also be full and protect from the noise.
The under face of balconies can also be treated.
La cité radieuse
La maison du « fada » /Tο σπίτι του «τρελού»
Le Corbusier
1947-1952

## Slide 59: Noise treatment in free field
7- Balconies - details

## Slide 60: Noise treatment in free field
7- Balconies - details
Thickness of « garde-corpts » can also be full and protect from the noise.
The under face of balconies can also be treated.

## Slide 61: Noise treatment in free field
7- Balconies - details

## Slide 62: Επεξεργασία θορύβου σε ελεύθερο πεδίο field
Thickness of « garde-corpts » can also be full and protect from the noise.
The under face of balconies can also be treated.
16- Πρόβολοι - λεπτομέρειες

## Slide 63
Thickness of « garde-corpts » can also be full and protect from the noise.
The under face of balconies can also be treated.

## Slide 64: Επεξεργασία θορύβου σε ελεύθερο πεδίο
Το πάχος των στηθαίων όταν αυτά είναι πλήρη μπορεί επίσης να μειώσει το επίπεδο του θορύβου.
Η κάτω επιφάνεια των προβολών μπορεί επίσης να καλυφθεί με απορροφητικά υλικά.
16- Πρόβολοι - λεπτομέρειες

## Slide 65: Noise treatment in free field
7- Balconies - details
Thickness of « garde-corpts » can also be full and protect from the noise.
The under face of balconies can also be treated.

## Slide 66: Noise treatment in free field
7- Balconies - details
Thickness of « garde-corpts » can also be full and protect from the noise.
The under face of balconies can also be treated.

## Slide 67
OΝΟΜΑΣΙΑ: Fondation Cartier
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΠΑΡΙΣΙ, ΓΑΛΛΙΑ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ: Jean Nouvel and
Emmanuel Cattani
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ: 1994
ΧΡΗΣΗ: ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

## Slide 69
ΟΝΟΜΑΣΙΑ: Kilometro Rosso
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Ιταλία
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ: Jean Nouvel
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ: 2ΟΟ7
ΧΡΗΣΗ: ΗΧΟΠΕΤΑΣΜΑ

## Slide 71
Fresnes – Zac de la Ceriseraie/ LASA Acoustique / Ferriere Architecture

## Slide 72
Fresnes – Zac de la Ceriseraie/ LASA Acoustique / Ferriere Architecture

## Slide 73: Eco quartier et Environnement sonore
Protect the area from main noises sources
  Building density
  Building as a noise barriers
  Use natural topography to create natural barriers
  create natural barriers …
La Courrouze, Eco District / Rennes Metropoles / Bailleul-Hernot

## Slide 74
HOSANNA Project, CSTB et alii, Defrance & Vincent.