## Slide 1: Ενεργειακός Σχεδιασμός
#5
Mετάδοση θερμότητας και κτήρια - Γ

## Slide 2
Θερμογέφυρες
Heat bridges
Οι θερμογέφυρες αποτελούν σημεία ή επιφάνειες του κελύφους που παρατηρούνται έντονες μεταβολές της ροής θερμότητας από το εσωτερικό προς το εξωτερικό περιβάλλον.
Είναι τα σημεία όπου τα δομικά στοιχεία παρουσιάζουν σημαντικές θερμικές απώλειες σε σχέση με τις υπόλοιπες επιφάνειες λόγω της μειωμένης θερμικής αντίστασης που αυτά παρουσιάζουν.
Heat bridges are points or surfaces of the shell – envelop that are subject to strong changes in the heat flow from the interior to the outside environment.
These are the points where the building might have significant heat loss compared to the other surfaces due to the reduced thermal resistance.
www.monodomiki.gr

## Slide 3
Βάσει της μορφής της διατομής διακρίνονται σε γραμμικές και σε σημειακές. Οι γραμμικές θερμογέφυρες εμφανίζονται κατά μήκος μιας επιφάνειας, στην οποία συνενώνονται διάφορα δομικά στοιχεία (ένωση δαπέδου με τοίχο, ένωση δοκού με τοίχο). Αντίθετα οι σημειακές θερμογέφυρες εμφανίζονται τοπικά σε ένα σημείο και δεν υπάρχει ομοιογενής ροή θερμότητας κατά μήκος μια διεύθυνσης, όπως στις γραμμικές.
Θερμογέφυρες
Heat bridges
Depending on the shape of the cross section they are divided into linear and point heat bridges Linear thermal bridges appear along a surface, on which various building blocks (wall-to-wall, beam-to-wall joint) are joined. In contrast, point bridges appear locally at one point and there is no uniform heat flow along a direction, as in linear ones.

## Slide 4
Θερμογέφυρες
Heat bridges

## Slide 5
Θερμογέφυρες
Heat bridges

## Slide 6
Θερμογέφυρες
Heat bridges
Ορίζονται από το γινόμενο:
They are defined by the product
Ψ. l
Όπου / where :
Ψ είναι ο συντελεστής γραμμικής θερμοπερατότητας
[W / m.K-1]
is the coefficient of linear heat « permeability »
l το μήκος θερμογέφυρας σε m
Is the lenght of the heat bridges
KENAK
Οι σημειακές θερμογέφυρες θεωρείται
αμελητέα και δεν λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό
Local – point Heat bridges are considered
negligible and not taken into account in the calculation

## Slide 7
ΚΤΙΡΙΑ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΟΣ ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, UNIVERSITY STUDIO PRESS

## Slide 8
ΚΤΙΡΙΑ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΟΣ ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, UNIVERSITY STUDIO PRESS

## Slide 9
ΚΤΙΡΙΑ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΟΣ ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, UNIVERSITY STUDIO PRESS

## Slide 10
ΚΤΙΡΙΑ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΟΣ ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, UNIVERSITY STUDIO PRESS

## Slide 11
ΚΤΙΡΙΑ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΟΣ ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, UNIVERSITY STUDIO PRESS

## Slide 12
ΚΤΙΡΙΑ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΟΣ ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, UNIVERSITY STUDIO PRESS

## Slide 13
ΚΤΙΡΙΑ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΟΣ ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, UNIVERSITY STUDIO PRESS

## Slide 14
ΚΤΙΡΙΑ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΟΣ ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, UNIVERSITY STUDIO PRESS

## Slide 15
ΚΤΙΡΙΑ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΟΣ ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, UNIVERSITY STUDIO PRESS

## Slide 16
ΚΤΙΡΙΑ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΟΣ ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, UNIVERSITY STUDIO PRESS

## Slide 17
ΚΤΙΡΙΑ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΟΣ ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, UNIVERSITY STUDIO PRESS

## Slide 18
ΚΤΙΡΙΑ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΟΣ ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, UNIVERSITY STUDIO PRESS

## Slide 20
ΚΤΙΡΙΑ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΟΣ ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, UNIVERSITY STUDIO PRESS

## Slide 25: Ενεργειακός Σχεδιασμός
#6
Κουφώματα και Υαλοπίνακες

## Slide 26: Ενεργειακός Σχεδιασμός
#7
Ο Ρόλος της Θερμικής Μάζας στα κτίρια