## Slide 1
Nicolas REMY, Τ.A.M. ΠΘ

## Slide 2: Τι είναι τα Πλανητικά Όρια;
Πλαίσιο που καθορίζει τα ασφαλή όρια λειτουργίας του πλανήτη.
Αναπτύχθηκε από τον Johan Rockström και το Stockholm Resilience Centre.
Καθορίζουν κρίσιμες διεργασίες του Γήινου Συστήματος.

## Slide 3: Γιατί είναι σημαντικά;
Προλαμβάνουν μη αναστρέψιμες αλλαγές στο σύστημα της Γης.
Διασφαλίζουν σταθερότητα για ανθρώπινες κοινωνίες.
Καθοδηγούν πολιτικές για βιώσιμη ανάπτυξη.
Johan Rockström, Welcome to The Anthropocene, Open Online Course : Transforming Development: The Science and Practice of Resilience Thinking, 2018 @ MOOC

## Slide 4: Τα 9 Πλανητικά Όρια
1. Κλιματική Αλλαγή
2. Απώλεια Βιοποικιλότητας
3. Αλλαγές στη Χρήση Γης
4. Διαταραχή Κύκλου Αζώτου
5. Διαταραχή Κύκλου Φώσφορου
6. Οξίνιση Ωκεανών
7. Τρύπα του Όζοντος
8. Ατμοσφαιρικά Αερολύματα
9. Νέες Ουσίες & Χημική Ρύπανση

## Slide 5
https://publications.pik-potsdam.de/rest/items/item_32589_5/component/file_33151/content
https://publications.pik-potsdam.de/pubman/faces/ViewItemOverviewPage.jsp?itemId=item_32589

## Slide 8
Professor Johan Rockström reviews the Planetary Boundaries framework, exploring its scientific verification over a decade. The presentation uses IPCC assessments and climate models to illustrate the framework's relevance. This lecture highlights key scientific advancements supporting the framework's core tenets.

## Slide 10
Τα 9 Πλανητικά Όρια | Τρέχουσα Κατάσταση | Αιτίες Υπέρβασης | Λύσεις / Μετασχηματισμοί
1. Κλιματική Αλλαγή | Υπό πίεση, αυξανόμενες θερμοκρασίες | Βιομηχανική παραγωγή, χρήση ορυκτών καυσίμων | Ενεργειακή μετάβαση, ανανεώσιμες πηγές
2. Απώλεια Βιοποικιλότητας | Σε κρίσιμη κατάσταση | Αλλαγές στη χρήση γης, εντατική γεωργία | Προστασία βιοποικιλότητας, βιώσιμες πόλεις
3. Αλλαγές στη Χρήση Γης | Υπό πίεση | Αστικοποίηση, εκχερσώσεις | Βιώσιμη χρήση γης, αναδάσωση
4. Διαταραχή Κύκλου Αζώτου | Υπό πίεση | Λιπάσματα, εντατική γεωργία | Βιώσιμη γεωργία, μείωση λιπασμάτων
5. Διαταραχή Κύκλου Φώσφορου | Υπό πίεση | Λιπάσματα, βιομηχανική παραγωγή | Κυκλική οικονομία, ανακύκλωση θρεπτικών
6. Οξίνιση Ωκεανών | Υπό πίεση | CO₂, ρύπανση | Μείωση εκπομπών CO₂, προστασία θαλάσσιων οικοσυστημάτων
7. Τρύπα του Όζοντος | Σχετικά σταθερή | Χημικές ουσίες CFC | Νομοθεσία, έλεγχος ουσιών
8. Ατμοσφαιρικά Αερολύματα | Υπό πίεση | Ρύπανση, καύση καυσίμων | Μείωση εκπομπών, καθαρές τεχνολογίες
9. Νέες Ουσίες & Χημική Ρύπανση | Υπό πίεση | Βιομηχανία, συνθετικές ουσίες | Έλεγχος χημικών, κυκλική χρήση, ανακύκλωση

## Slide 12: Μεταφορές vs Πλανητικά Όρια ;

## Slide 13
1. Κλιματική Αλλαγή
• Μεγάλη επίδραση
• Τα μέσα μεταφοράς (οδικά, αεροπορικά, θαλάσσια) εκπέμπουν μεγάλες ποσότητες CO₂, CH₄ και N₂O.
• Συμβολή: περίπου 25% των παγκόσμιων εκπομπών CO₂ από ενέργεια.
• Συνέπειες: υπερθέρμανση πλανήτη, άνοδος επιπέδου θαλασσών, ακραία καιρικά φαινόμενα.
2. Χημική ρύπανση / νέες ουσίες
• Σημαντική επίδραση
• Οι κινητήρες εκπέμπουν NOₓ, SOₓ, λεπτά αιωρούμενα σωματίδια, πτητικές οργανικές ενώσεις και βαρέα μέταλλα από φρένα και ελαστικά.
• Συνέπειες: τοξικότητα για ανθρώπους, διαταραχή οικοσυστημάτων.
3. Ατμοσφαιρικά αερολύματα
• Μέτρια έως υψηλή επίδραση
• Εκπομπές σωματιδίων (PM2,5 και PM10) από κινητήρες, καύσιμα και φθορά ελαστικών.
• Συνέπειες: αλλαγές στο ενεργειακό ισοζύγιο της ατμόσφαιρας, επιπτώσεις στην αναπνευστική υγεία.
4. Αλλαγή χρήσης γης
• Έμμεση επίδραση
• Κατασκευή δρόμων, αυτοκινητοδρόμων, αεροδρομίων, χώρων στάθμευσης: αλλαγή φυσικών οικοσυστημάτων, κατακερματισμός οικοτόπων, ασβεστοποίηση εδαφών.
• Συνέπειες: απώλεια τοπικής βιοποικιλότητας, διαταραχή φυσικών κύκλων.
Μεταφορές vs Πλανητικά Όρια

## Slide 14
5. Κύκλος αζώτου και φωσφόρου
• Έμμεση, μικρή επίδραση
• Μεταφορά λιπασμάτων και γεωργικών προϊόντων σε μεγάλη κλίμακα αυξάνει την απορροή N και P, αλλά δεν είναι κύρια επίδραση των μεταφορών.
6. Οξίνιση των ωκεανών
• Μικρή επίδραση
• Οι εκπομπές CO₂ από τα μέσα μεταφοράς συμβάλλουν έμμεσα, αλλά λιγότερο από τη βιομηχανία και τη γεωργία.
7. Βιοποικιλότητα / απώλεια ειδών
• Μέτρια επίδραση
• Ο κατακερματισμός οικοτόπων λόγω υποδομών μεταφορών και η ρύπανση είναι σημαντικοί παράγοντες απώλειας ειδών.
Μεταφορές vs Πλανητικά Όρια

## Slide 15
Πλανητικό όριο | Επίδραση μεταφορών
Κλιματική Αλλαγή | Πολύ υψηλή
Απώλεια Βιοποικιλότητας | Μέτρια
Χημική ρύπανση / νέες ουσίες | Υψηλή
Ατμοσφαιρικά αερολύματα | Μέτρια έως υψηλή
Αλλαγή χρήσης γης | Μέτρια
Κύκλος αζώτου / φωσφόρου | Χαμηλή
Οξίνιση των ωκεανών | Χαμηλή
Συνοπτικός πίνακας: Μεταφορές vs Πλανητικά Όρια
Μεταφορές vs Πλανητικά Όρια
Η συνδυασμένη εφαρμογή αυτών των λύσεων μπορεί να μειώσει σημαντικά την πίεση των μεταφορών πάνω στα πλανητικά όρια, ιδιαίτερα στην κλιματική αλλαγή, τη χημική ρύπανση, τα αερολύματα και τη βιοποικιλότητα.

## Slide 16
Τύπος Λύσης / Μέτρο | Στοιχεία / Παραδείγματα | Επίδραση / Αποτελεσματικότητα
Μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου | - Μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση: ηλεκτρικά αυτοκίνητα, λεωφορεία, τρένα- Χρήση εναλλακτικών καυσίμων: πράσινο υδρογόνο, βιώσιμα βιοκαύσιμα- Βελτιστοποίηση εφοδιαστικής αλυσίδας: μείωση άσκοπων διαδρομών, καλύτερος σχεδιασμός μεταφορών εμπορευμάτων | Πολύ αποτελεσματική
Μείωση χημικής ρύπανσης και αερολυμάτων | - Φίλτρα σωματιδίων & καθαρές τεχνολογίες για υπάρχοντα οχήματα- Ενθάρρυνση ήπιων μέσων μεταφοράς: ποδήλατο, περπάτημα, δημόσια μέσα- Σύγχρονες περιβαλλοντικές προδιαγραφές για κινητήρες και καύσιμα | Υψηλή
Μείωση επιπτώσεων στην αλλαγή χρήσης γης | - Συμπαγής και συνδεδεμένη πόλη: περιορίζει ανάγκη για μεγάλους δρόμους & πάρκινγκ- Δημόσια μέσα & κοινόχρηστη κινητικότητα: περιορίζουν επέκταση υποδομών- Πράσινη υποδομή: οικολογικοί διάδρομοι κατά μήκος δρόμων & σιδηροδρομικών γραμμών | Μέτρια
Μετάβαση σε βιώσιμα μοντέλα | - Σχεδιασμός βιώσιμης αστικής κινητικότητας: πεζοδρομημένες ζώνες, ποδηλατόδρομοι- Ενθάρρυνση τηλεργασίας & τοπικού εμπορίου: μειώνει μετακινήσεις- Εκπαίδευση & κίνητρα: φορολογικά μέτρα, επιδοτήσεις για καθαρά οχήματα | Μέτρια

## Slide 17: εργαλεία για τη μετάβαση σε βιώσιμες μεταφορές:

## Slide 18: Αξιολόγηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Όρια του Πλανήτη στις Μεταφορές
1. Ανάλυση Κύκλου Ζωής (LCA – Life Cycle Assessment)
Αξιολογεί το συνολικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα ενός προϊόντος ή υπηρεσίας από την παραγωγή, τη χρήση έως το τέλος ζωής του.
Στις μεταφορές: σύγκριση ηλεκτρικών και θερμικών οχημάτων, καυσίμων και υποδομών.
Βοηθά στον εντοπισμό των πιο επιβαρυντικών σταδίων και στον καθορισμό στόχων βελτίωσης.

## Slide 20: Αξιολόγηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Όρια του Πλανήτη στις Μεταφορές
2. Αποτύπωμα Άνθρακα (Carbon Footprint)
Μετρά τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που σχετίζονται με ένα προϊόν, υπηρεσία ή οργανισμό.
Στις μεταφορές: εκπομπές CO₂ ανά διαδρομή, στόλο οχημάτων ή υποδομή.
Χρήσιμο για τον καθορισμό στόχων μείωσης και την παρακολούθηση της προόδου.
Πηγη : https://www.samarasgroup.gr/ανθρακικό-αποτύπωμα-to-νέο-επιχειρηματ/
Παύλου Κωτσίδη, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός, Μ.Β.Α Τομέας Ενέργειας της Σαμαράς & Συνεργάτες ΑΕ –Σύμβουλοι Μηχανικοί

## Slide 21: Αξιολόγηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Όρια του Πλανήτη στις Μεταφορές
3. Ενεργειακή Ανάλυση
Μετρά την κατανάλωση ενέργειας και την ενεργειακή αποδοτικότητα.
Επιτρέπει τη σύγκριση διαφορετικών τύπων κινητήρων (βενζίνης, ντίζελ, ηλεκτρικοί, υδρογόνου).
Συμπληρώνει το LCA και το αποτύπωμα άνθρακα
https://op.europa.eu/webpub/eca/special-reports/renevable-energy-5-2018/el/

## Slide 22: Αξιολόγηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Όρια του Πλανήτη στις Μεταφορές
4. Εργαλεία σχεδιασμού και μοντελοποίησης κινητικότητας
Μοντέλα μεταφορών και προσομοιώσεις: εκτιμούν τα αποτελέσματα πολιτικών ή αλλαγών υποδομών.
Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS): βελτιστοποίηση δρομολογίων και μείωση περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

## Slide 23: Αξιολόγηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Όρια του Πλανήτη στις Μεταφορές
5. Ανάλυση πολυκριτηριακής αξιολόγησης (MCA – Multi-Criteria Analysis)
Συνδυάζει περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια.
Χρήσιμη για τη λήψη αποφάσεων σε πολιτικές βιώσιμης κινητικότητας.

## Slide 24: Αξιολόγηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Όρια του Πλανήτη στις Μεταφορές
6. Εργαλεία παρακολούθησης και αναφοράς
EcoTransIT, OpenLCA, SimaPro: λογισμικά για LCA και αποτύπωμα άνθρακα στις μεταφορές.
Transport Emissions Evaluation Models: υπολογισμός εκπομπών ανά τύπο οχήματος, καύσιμο και διαδρομή.

## Slide 25
https://youtu.be/c9p6mbQ6TvM?si=ItuXhhVMJor-N8iW

## Slide 26
Φάση / Phase | Καθήκον / Tâches | Ποσότητες / Quantités | Υπολογισμός Εκπομπών CO₂ | Αποτέλεσμα (t CO₂ / km)
Κατασκευή | Εξόρυξη και παραγωγή υλικών | Άσφαλτος: 500 t, Αδρανή: 2000 t | Άσφαλτος: 500 × 0,5 t CO₂/t = 250 t CO₂Αδρανή: 2000 × 0,015 t CO₂/t = 30 t CO₂ | 280
 | Μεταφορά υλικών | Υπολογισμός CO₂ από καύσιμα οχημάτων μεταφοράς | Εκτιμώμενα ~10 t CO₂ | 10
 | Κατασκευή με μηχανήματα και ενέργεια | Κατανάλωση καυσίμων & ηλεκτρισμού | Εκτιμώμενα ~5 t CO₂ | 5
Συντήρηση | Περιοδική ασφαλτόστρωση (κάθε 10 χρόνια) | 100 t CO₂ / 10 έτη | 100 ÷ 10 = 10 t CO₂ / έτος | 10
 | Μικρά έργα συντήρησης | Κατανάλωση υλικών & ενέργειας | Εκτιμώμενα ~2 t CO₂ / έτος | 2
Χρήση Οχημάτων | Κυκλοφορία 10.000 οχημάτων / ημέρα | Μέση εκπομπή: 0,2 kg CO₂ / χλμ / όχημα | 10.000 × 0,2 kg = 2.000 kg CO₂ / ημέρα → 2 t / ημέρα | 2 × 365 ≈ 730
Σύνολο ετησίως | Συνδυασμός όλων των φάσεων | - | - | 742

## Slide 27
Σχόλια / Observations :
Η φάση χρήσης οχημάτων υπερβαίνει κατά πολύ τις εκπομπές κατασκευής και συντήρησης.
Η κατασκευή αποτελεί ένα σημαντικό αλλά στατικό αντίκτυπο (μία φορά).
Μέτρα μείωσης αποτυπώματος: ηλεκτροκίνηση, βιώσιμα καύσιμα, περιορισμός κυκλοφορίας, βελτιστοποίηση μεταφορών, καλύτερα υλικά και τεχνικές κατασκευής.
Προσοχή στην ηλεκτροκίνηση: Η παραγωγή μπαταριών απαιτεί σπάνια μέταλλα (λίθιο, κοβάλτιο, νικέλιο), με περιορισμούς στην παγκόσμια διαθεσιμότητα και περιβαλλοντικό αντίκτυπο από εξόρυξη.
Ανακύκλωση μπαταριών: η επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση των στοιχείων των μπαταριών μπορεί να μειώσει την ανάγκη για νέα εξόρυξη, να περιορίσει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και να ενισχύσει τη βιωσιμότητα των ηλεκτρικών οχημάτων.

## Slide 28
1300 recycled electric vehicle batteries used for biggest grid ...
https://il.boell.org/sites/default/files/2020-11/Using-Second-Life-Electric-Vehicle-Batteries-to-Store-Renewable-Energy-Rafael-Fleischman.pdf?utm_source=chatgpt.com

## Slide 29
Βιοποικιλότητα και Μεταφορές

## Slide 30: Βιοποικιλότητα και Μεταφορές: Επιπτώσεις και Λύσεις
Τίτλος | Περιεχόμενο / Bullets | Λύσεις / Μέτρα
Βιοποικιλότητα και Μεταφορές | - Η βιοποικιλότητα επηρεάζεται από υποδομές και ανθρώπινες δραστηριότητες- Οι μεταφορές αποτελούν σημαντική πηγή πίεσης | - Προστασία φυσικών οικοσυστημάτων- Οικολογικοί διάδρομοι
Επιπτώσεις των μεταφορών | - Κατακερματισμός οικοτόπων- Ρύπανση αέρα, νερού και εδάφους- Θόρυβος και δονήσεις- Διαταραχή φυσικών κύκλων- Απώλεια ειδών | - Περιορισμός νέων δρόμων σε οικολογικά ευαίσθητες περιοχές- Δημόσια και κοινόχρηστα μέσα μεταφοράς
Στατιστικά & δεδομένα | - Μεταφορές συνεισφέρουν μέτρια έως υψηλά στην πίεση της βιοποικιλότητας- Περιοχές κοντά σε δίκτυα δρόμων: μείωση πληθυσμών άγριας ζωής | - Παρακολούθηση και ποσοτικοποίηση επιπτώσεων- Σχεδιασμός βιώσιμης κινητικότητας
Μέτρα μείωσης επιπτώσεων | - Οικολογικοί διάδρομοι / περάσματα άγριας ζωής- Περιορισμός νέων δρόμων σε φυσικά οικοσυστήματα- Δημόσια και κοινόχρηστα μέσα μεταφοράς- Ηλεκτροκίνηση και καθαρές τεχνολογίες- Αστικό σχέδιο που περιορίζει μεγάλες υποδομές | - Προώθηση ηλεκτρικών οχημάτων και βιώσιμων καυσίμων- Ποδηλατόδρομοι και πεζοδρομημένες ζώνες- Πράσινες υποδομές εντός πόλης
Συμπέρασμα | - Μεταφορές: βασικός παράγοντας πίεσης στη βιοποικιλότητα- Βιώσιμες υποδομές μειώνουν την επίδραση- Διατήρηση βιοποικιλότητας = ανθεκτικότητα πλανήτη | - Σχεδιασμός πολυλειτουργικών βιώσιμων πόλεων- Συνδυασμός μέτρων για μείωση επιπτώσεων στις υποδομές και μετακινήσεις

## Slide 31
Ο κύκλος του άνθρακα περιγράφει την κυκλοφορία του άνθρακα μεταξύ ατμόσφαιρας, ωκεανών, εδάφους και βιοσφαίρας, μέσω φυσικών διαδικασιών όπως η φωτοσύνθεση, η αναπνοή, η απορρόφηση από τους ωκεανούς και η αποσύνθεση οργανικών υλικών.
Η ανθρώπινη δραστηριότητα (καύση ορυκτών καυσίμων, αποψίλωση δασών, εκπομπές CO₂) προσθέτει επιπλέον άνθρακα στην ατμόσφαιρα, διαταράσσοντας τον φυσικό κύκλο και προκαλώντας συσσώρευση CO₂ — αυτό συμβάλλει στην κλιματική αλλαγή και την υπέρβαση των πλανητικών ορίων.
Η διατάραξη του κύκλου άνθρακα υπενθυμίζει πως οι φυσικές διεργασίες που καθιστούν βιώσιμη τη ζωή στον πλανήτη δεν είναι ανεξάντλητες — διασύνδεση με το πλαίσιο των 9 Planetary Boundaries.
Επομένως, για να σεβόμαστε τα πλανητικά όρια, είναι κρίσιμο να μειώσουμε τις ανθρωπογενείς εκπομπές άνθρακα, να προστατεύσουμε τα οικοσυστήματα (δάση, ωκεανούς) που απορροφούν CO₂, και να προωθήσουμε βιώσιμες μορφές ενέργειας και χρήσης γης.
DeCarbon ?

## Slide 32
https://youtu.be/yhX89sNo-uw?si=KWGJS4Vx9ZaVBmv9

## Slide 33
Nicolas REMY, Τ.A.M. ΠΘ