## Slide 1
Υλικά Μεταλλικών Κατασκευών
Σχεδιάγραμμα μαθήματος
1- O Xάλυβας ως υλικό
2- Χάλυβας σε ράβδους
3- Μoρφοποιημένος Χάλυβας
4- Koίλες Διατομές
5- Οι χάλυβες: δομές
6-Οι χάλυβες: το περιτύλιγμα
7- Οι χάλυβες: οι συνδέσεις
R. Rogers, et Estudio Lamela
Terminal de l’aéroport de Barajas, Madrid, Espagne
Techniques et Architecture n°484
Nicolas REMY

## Slide 2
1- O Xάλυβας ως υλικό
Σύσταση
Χάλυβες καλούνται τα κράματα σιδήρου (Fe) και άνθρακα (C), με περιεκτικότητα σε άνθρακα κάτω του 1,8%. Στη σύνθεση των χαλύβων συνδυάζονται με το σίδηρο διάφορα στοιχεία σε ποσοστιαίες αναλογίες που δεν ξεπερνούν κατά κανόνα το 5%. Συστατικά στοιχεία κάθε χάλυβα αποτελούν ο άνθρακας, σε ποσοστά που κυμαίνονται συνήθως μεταξύ 0,2% και 0,7%, και το πυρίτιο (Si), σε ποσοστό μεταξύ 0,1% και 0,7% και ενίοτε έως και 4% σε ειδικούς χάλυβες
Η αναλογία σε άνθρακα καθορίζει ουσιαστικώς τις ιδιότητες των διαφόρων χαλύβων
  Όσο αυξάνεται το ποσοστό του άνθρακα στο κράμα αυξάνονται αναλόγως η σκληρότητα και η αντοχή του σε τάσεις εφελκυσμού, ενώ παραλλήλως μειώνονται η συνεκτικότητα και η πλαστιμότητα
  Στην αντίθετη περίπτωση, μειώνοντας δηλαδή το ποσοστό του άνθρακα, αυξάνεται η καταλληλότητα προς συγκόλληση.
Το μαγγάνιο (Mn) συμμετέχει σε ποσοστό 0,3% έως 0,8% αλλά και 12% και 15% σε χάλυβες πολύ μεγάλης σκληρότητας και αντοχής στη φθορά

## Slide 3
1- O Xάλυβας ως υλικό
Σύσταση
Ο φωσφόρος (P), το θείο (S) και το οξυγόνο (Ο) αποτελούν επιβλαβή στοιχεία στη σύνθεση, τα οποία προσδίδουν αρνητικές ιδιότητες στον χάλυβα όπως :
  ψαθυρότητα (φωσφόρος),
  μαλακτότητα (θείο),
  δημιουργία ανεπιθύμητων ασυνεχειών – φυσαλίδων – κατά την χύτευση (οξυγόνο)
Για τον λόγο αυτό η περιεκτικότητα των στοιχείων αυτών στο χάλυβα πρέπει να κυμαίνεται σε ποσοστά κατά πολύ μικρότερα του 0,1%.
Με τις κατάλληλες αναλογίες των συστατικών στοιχείων στην χημική του σύσταση και σε συνδυασμό με μία ακριβή θερμική επεξεργασία, οι ιδιότητες του χάλυβα είναι δυνατόν να ρυθμιστούν με μεγάλη ακρίβεια, ώστε να εξυπηρετείται ο σκοπός της εκάστοτε χρήσης του.
            Δομικός Χάλυβας
            Χάλυβας Οπλισμού
            Ανοξείδωτος Χάλυβας
            Χάλυβας εργαλείων
            Πυρίμαχος Χάλυβας
            Χάλυβας κοπής
            Χάλυβας απότμησης
            Απαραμόρφωτος Χάλυβας
            κ.α. ειδικοί χάλυβες

## Slide 4
1- O Xάλυβας ως υλικό
Οικοδομοκή χρήση – ΕΛΟΤ ΕΝ 10025
Τα προϊόντα χάλυβα που αφορούν την οικοδομική χρήση μπορούν να κατηγοριοποιηθούν με βάση τη μορφή, τις διαστάσεις, τα βάρη και τις ανοχές
ΕΛΟΤ ΕΝ 10025 «Προϊόντα μη κεκραμένων κατασκευαστικών χαλύβων θερμής έλασης – Τεχνικοί όροι παράδοσης»
Όνομασία (EN 1992) | σ (Mpa) | ποιότητα
S235 | 235 | Μαλακό
S275 | 275 | Χάλυβας για τις κοίλες διατομές
S355 | 355 | Χάλυβας υψηλή αντίσταση
S460 | 460 | Χάλυβας «λεπτοί σπόροι»

## Slide 5
Οικοδομική χρήση – ΕΛΟΤ ΕΝ 10025
Η καλή χρήση του μετάλλου στον σκελετό ενός κτηρίου δεν εξαρτάται από την μάζα και την ποσότητα όπως συμβαίνει για τις τοιχοποιίες από τούβλα ή το σκυρόδεμα.
Η πυκνότητα του χάλυβα κάνει προβληματική την υπερβολική χρήση αυτού του υλικού.
Υπενθύμιση
Πυκνότητα χάλυβα ≈ 7,5 à 8
Πυκνότητα οπλισμένου σκυροδέματος = 2,5
Η μεταλλική κατασκευή λοιπόν αποτελείται από έναν σκελετό ώστε να ευνοεί μία ελαφριά κατασκευή.
(το πρόβλημα του κόστους του χάλυβα)
1- O Xάλυβας ως υλικό

## Slide 6
2- Χάλυβας σε ράβδους

## Slide 7: ροπή αδράνειας
1. Το δοκάρι με 2 αρθρώσεις
Γενική παραμόρφωση

## Slide 8: ροπή αδράνειας
Η ικανότητα ενός δοκαριού να αντισταθεί στην ροπή της κάμψης εξαρτάται από την ροπή αδράνειας της διατομής του.
Η ροπή αδράνειας (ή γωνιακή μάζα) είναι μέγεθος της μηχανικής και εκφράζει την κατανομή των υλικών σημείων ενός σώματος ως προς έναν άξονα περιστροφής
Συμβολίζεται με Ι και έχει διαστάσεις kgr·m2. Υπολογίζεται ως άθροισμα γινομένων στοιχειωδών μαζών επί το τετράγωνο της αποστασής τους από έναν άξονα

## Slide 9: ροπή αδράνειας
Η ικανότητα ενός δοκαριού να αντισταθεί στην ροπή της κάμψης εξαρτάται από την ροπή αδράνειας της διατομής του.
Η ροπή αδράνειας (ή γωνιακή μάζα) είναι μέγεθος της μηχανικής και εκφράζει την κατανομή των υλικών σημείων ενός σώματος ως προς έναν άξονα περιστροφής
Συμβολίζεται με Ι και έχει διαστάσεις kgr·m2. Υπολογίζεται ως άθροισμα γινομένων στοιχειωδών μαζών επί το τετράγωνο της αποστασής τους από έναν άξονα

## Slide 10: ροπή αδράνειας
Γεμάτο δοκάρι (ξύλο, μπετόν)
Δικτυωτό δοκάρι (χάλυβας, ξύλο)
Διάτρητο δοκάρι (χάλυβας)
Γεμάτο δοκάρι με μεταβλητή αδράνεια
Καμπύλο δοκάρι
Υπό τεντωμένο δοκάρι (χάλυβας)
Καλώδιο
Ζευκτό
Ζευκτό (ξύλο, χάλυβας)
Δικτυωτό δοκάρι με μεταβλητή αδράνεια

## Slide 11
Ράβδοι γωνιακής ισοσκελούς διατομής (γωνίες ισοσκελείς))
2- Χάλυβας σε ράβδους
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:
Ευθύγραμμες ράβδοι θερμής έλασης, γωνιακής ισοσκελούς διατομής, με στρογγυλεμένες ακμές, ποιότητας S235JRG2 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10025, EURONORM 56 έως 65.
πλάτος a: 20mm – 200mm
πάχος s: 3mm – 28mm
μήκος ράβδου: 6m διαστάσεις,
βάρος, ανοχή κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10025

## Slide 12
Ράβδοι σχήματος Τ
2- Χάλυβας σε ράβδους
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:
Ευθύγραμμες ράβδοι θερμής έλασης, διατομής σχήματος Τ, με στρογγυλεμένες ακμές, ποιότητας S235J κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10025.
ύψος h: 20mm – 140mm
πλάτος b: 20mm – 140mm
πάχος s: 3mm – 15mm
μήκος ράβδου: 6m ή 12m διαστάσεις,
βάρος, ανοχή κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10025

## Slide 13
Ράβδοι σχήματος U (UPN)
2- Χάλυβας σε ράβδους
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:
Ευθύγραμμες ράβδοι θερμής έλασης, διατομής σχήματος U, με στρογγυλεμένες ακμές, ποιότητας S235J κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10025..
ύψος h: 30mm – 65mm
πλάτος b: 15mm – 42mm
πάχος s: 4mm – 5,5mm
μήκος ράβδου: 6mδιαστάσεις
βάρος, ανοχή κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10025

## Slide 14
Ράβδοι τετραγωνικής διατομής (καρέ)
2- Χάλυβας σε ράβδους
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:
Ευθύγραμμες ράβδοι θερμής έλασης, τετραγωνικής διατομής (καρέ), ποιότητας S235J κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10025.
πλάτος a: 8mm – 150mm
μήκος ράβδου: 6mδιαστάσεις,
βάρος, ανοχή κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10025

## Slide 15
Ράβδοι κυκλικής διατομής (στρογγυλά)
2- Χάλυβας σε ράβδους
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:Ευθύγραμμες ράβδοι θερμής έλασης, κυκλικής διατομής (στρογγυλά), ποιότητας S235J κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10025.
διάμετρος d: 6mm – 200mm
μήκος ράβδου: 6m διαστάσεις,
βάρος, ανοχή κατά ΕΛΟΤ-ΕΝ 10025

## Slide 16
3- Μoρφοποιημένος Χάλυβας

## Slide 17
Δοκοί διατομής U (UPN)
3- Μoρφοποιημένος Χάλυβας
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:
Ευθύγραμμες ράβδοι θερμής έλασης, Δοκοί θερμής έλασης, διατομής σχήματος U, με στρογγυλεμένες ακμές, ποιότητας S235JR και S275JR κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10025.
ύψος h: 80mm – 400mm
πλάτος b: 45mm – 110mm
πάχος s: 6mm – 18mm
μήκος δοκού: 6mδιαστάσεις,
βάρος, ανοχή κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10025

## Slide 18
Δοκοί διατομής U (UPN)
3- Μoρφοποιημένος Χάλυβας

## Slide 19
Δοκοί υψίκορμες (IPE)
3- Μoρφοποιημένος Χάλυβας
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:
Ευθύγραμμες Δοκοί θερμής έλασης, με παράλληλες ωτίδες, χαρακτηριζόμενες με την ονομασία IPE (P=παράλληλο, E=Ευρώπη), ποιότητας S235JR, S275JR και S355 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10025, EURONORM 19
ύψος h: 80mm – 600mm
πλάτος b: 46mm – 220mm
πάχος s: 3,8mm – 12mm
μήκος δοκού: 4m – 15mδιαστάσεις, βάρος, ανοχή κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10025

## Slide 20
Δοκοί υψίκορμες (IPE)
3- Μoρφοποιημένος Χάλυβας

## Slide 21
Δοκοί πλατύπελμες ελαφρού τύπου HEA (IPBl)
3- Μoρφοποιημένος Χάλυβας
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:
Δοκοί θερμής έλασης, με παράλληλες ωτίδες, χαρακτηριζόμενες με την ονομασία HEA, καθώς η ελαφρά σειρά IPBl αντιστοιχεί στην σειρά Α κατά EURONORM 53-62, ποιότητας S235JR, S275JR και S355 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10025.
ύψος h: 96mm – 990mm
πλάτος b: 100mm – 300mm
πάχος s: 5mm – 16,5mm
μήκος δοκού: 4m – 15m διαστάσεις, βάρος, ανοχή κατά ΕΛΟΤ-ΕΝ 10025

## Slide 22
Δοκοί πλατύπελμες ελαφρού τύπου HEA (IPBl)
3- Μoρφοποιημένος Χάλυβας

## Slide 23
Δοκοί πλατύπελμες βαρέως τύπου HEB (IPB)
3- Μoρφοποιημένος Χάλυβας
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:
Δοκοί θερμής έλασης, με παράλληλες ωτίδες, χαρακτηριζόμενες με την ονομασία HEB, καθώς η σειρά IPB αντιστοιχεί στην σειρά B κατά EURONORM 53-62, ποιότητας S235J, S275JR και S355 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10025.
ύψος h: 96mm – 990mm
πλάτος b: 100mm – 300mm
πάχος s: 5mm – 16,5mm
μήκος δοκού: 4m – 15mδιαστάσεις, βάρος, ανοχή κατά ΕΛΟΤ-ΕΝ 10025

## Slide 24
Δοκοί πλατύπελμες βαρέως τύπου HEB (IPB)
3- Μoρφοποιημένος Χάλυβας
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:
Δοκοί θερμής έλασης, με παράλληλες ωτίδες, χαρακτηριζόμενες με την ονομασία HEB, καθώς η σειρά IPB αντιστοιχεί στην σειρά B κατά EURONORM 53-62, ποιότητας S235J, S275JR και S355 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10025.
ύψος h: 96mm – 990mm
πλάτος b: 100mm – 300mm
πάχος s: 5mm – 16,5mm
μήκος δοκού: 4m – 15mδιαστάσεις, βάρος, ανοχή κατά ΕΛΟΤ-ΕΝ 10025

## Slide 25
Δοκοί πλατύπελμες βαρέως τύπου HEB (IPB)
3- Μoρφοποιημένος Χάλυβας

## Slide 26
Δοκοί πλατύπελμες ενισχυμένες τύπου HEΜ (IPBν)
3- Μoρφοποιημένος Χάλυβας
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:
Δοκοί θερμής έλασης, με παράλληλες ωτίδες, χαρακτηριζόμενες με την ονομασία HEΜ, καθώς η σειρά IPBν αντιστοιχεί στην σειρά Μ κατά EURONORM 53-62, ποιότητας S235J, S275JR και S355 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10025.
ύψος h: 120mm – 1008mm
πλάτος b: 106mm – 310mm
πάχος s: 12mm – 21mm
μήκος δοκού: 4m – 15mδιαστάσεις, βάρος, ανοχή κατά ΕΛΟΤ-ΕΝ 10025

## Slide 27
Δοκοί πλατύπελμες ενισχυμένες τύπου HEΜ (IPBν)
3- Μoρφοποιημένος Χάλυβας

## Slide 28
4- Koίλες Διατομές

## Slide 29
Τετράγωνες κοίλες διατομές
4- Koίλες Διατομές
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:
Κοίλες διατομές τετραγωνικής διατομής διαμορφωμένες εν ψυχρώ από έλασμα θερμής διαμόρφωσης, ποιότητας S235JR, S275JR και S355 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10219.
πλάτος a: 30mm – 600mm
πάχος s: 2mm – 20mm
μήκος δοκού: 5m έως 24m διαστάσεις, βάρος, ανοχή κατά ΕΛΟΤ-ΕΝ 10219 – 1&2

## Slide 30
Τετράγωνες κοίλες διατομές
4- Koίλες Διατομές

## Slide 31
Ορθογώνιες κοίλες διατομές
4- Koίλες Διατομές
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:
Κοίλες διατομές ορθογωνικής διατομής διαμορφωμένες εν ψυχρώ από έλασμα θερμής διαμόρφωσης, ποιότητας S235JR, S275JR και S355 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10219.
ύψος h: 40mm – 500mm
πλάτος a: 20mm – 300mm
πάχος s: 2mm – 20mm
μήκος δοκού: 5m έως 24mδιαστάσεις, βάρος, ανοχή κατά ΕΛΟΤ-ΕΝ 10219 – 1&2

## Slide 32
Ορθογώνιες κοίλες διατομές
4- Koίλες Διατομές

## Slide 33
Κυκλικές κοίλες διατομές
4- Koίλες Διατομές
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:
Κοίλες διατομές κυκλικής διατομής διαμορφωμένες εν ψυχρώ από έλασμα θερμής διαμόρφωσης, ποιότητας S235JR, S275JR και S355 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10219.
διάμετρος a: 21,3mm – 609,6mm (1/2'' – 24'')
πάχος s: 2mm – 30mm
μήκος δοκού: 5m έως 24mδιαστάσεις,
βάρος, ανοχή κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10219 – 1&2

## Slide 34
Κυκλικές κοίλες διατομές
4- Koίλες Διατομές

## Slide 35
5- Οι χάλυβες: δομές
Αντίσταση της συμπίεσης / θλιψής
Ένα μεταλλικό υποστύλωμα παρουσιάζει εξαιρετική αντίσταση στην απλή συμπίεση.
Η απαραίτητη διατομή του ώστε να αντέχει στα συνήθη φορτία παραμένει μικρή.
Υπενθύμιση
Χάλυβας , σmax = 160 MPa
Ξύλο, σmax = 8 à10 MPa
Σκυρόδεμα, σmax = 8 – 30 MPa

## Slide 36
5- Οι χάλυβες: δομές
Η σημασία στον λυγισμό
Ωστόσο, το ύψος του τον κάνει πιο ευαίσθητο όσο αφορά το λύγισμα (το μήκος του λοιπόν θα πρέπει να είναι περιορισμένο).
Όταν το ύψος του υποστυλώματος είναι σημαντικό, προτιμούμε διατομές που αντέχουν περισσότερο όπως οι κυκλικές ή τετράγωνες διατομές.
Λύγισμα
(απότομο και αντιστρέψιμο φαινόμενο)

## Slide 37
5- Οι χάλυβες : δομές
Τα απλά δοκάρια και υποστυλώματα
R. Rogers, et Estudio Lamela
Terminal de l’aéroport de Barajas, Madrid, Espagne
Techniques et Architecture n°484
Στις περιπτώσεις των συνήθη φορτίων και για μέτρια ανοίγματα (≈ 10m), χρησιμοποιούμε συνήθης διατομές ΙΡΕ ή ΗΕΑ για τα υποστυλώματα και τα δοκάρια.

## Slide 38
R. Rogers, et Estudio Lamela
Terminal de l’aéroport de Barajas, Madrid, Espagne
Techniques et Architecture n°484

## Slide 39
5- Οι χάλυβες : δομές
Οι δικτυωματικές δοκίδες
Μόλις μεγαλώνει το άνοιγμα, το ύψος της διατομής του δοκαριού γίνεται πολύ σημαντικό.
Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι προτιμότερες οι δικτυωματικές δοκίδες απ’ότι οι πλήρης (ΙΡΕ, ΗΕΑ).
Halle Tony Garnier

## Slide 40
Ateliers Jean Nouvel
Musée du Quay Branly
Photo personnelle
5- Οι χάλυβες : δομές
Οι αψίδες, τα πλαισία

## Slide 41
Ateliers Jean Nouvel
Musée du Quay Branly
Techniques et Architectures, n°484

## Slide 42
Ateliers Jean Nouvel
Musée du Quay Branly
Techniques et Architectures, n°484

## Slide 43
Ateliers Jean Nouvel
Musée du Quay Branly
Techniques et Architectures, n°484

## Slide 44
Ateliers Jean Nouvel
Musée du Quay Branly
Photo personnelle

## Slide 45
5- Οι χάλυβες : δομές
Les nappes δισδιάστατα
Τα μεταλλικά δικτυώματα (φιλέ) ανάμεσα σε 2 στοιχεία από σκυρόδεμα.
Christophe Gulizzi
Gymnase Louis Blériot, Marignane
Techniques et Architectures, n°484

## Slide 46
Christophe Gulizzi
Gymnase Louis Blériot, Marignane
Techniques et Architectures, n°484

## Slide 47
Christophe Gulizzi
Gymnase Louis Blériot, Marignane
Techniques et Architectures, n°484

## Slide 48
Ανοίγματα και ύψη χαλύβδινων δομών (περιληπτικός πίνακας). Source : construire en acier p. 138
5- Οι χάλυβες : δομές

## Slide 49
5- Οι χάλυβες : δομές
Πατώματα - πλάκες
Συνδυάζουν μία πλάκα από σκυρόδεμα πάνω σε καλούπια (φόρμα) από κουτιά λαμαρίνας.
Διαστασιολόγηση
συνήθη ανοίγματα : 2m έως 5m
συνήθης πάχος του πατώματος: 80mm à 300 mm
Principe d’un plancher collaborant
à coffrage perdu
Source : Construire en acier

## Slide 50
5- Οι χάλυβες : δομές
Κατασκευαστικές αρχές των πολυώροφων κτηρίων
Jean Nouvel
Siège social de Aguas à Barcelone, Espagne
Photos personnelles

## Slide 51
Jean Nouvel
Siège social de Aguas à Barcelone, Espagne
T&A n°471
Vu du sommet : noyau béton + charpente métallique
Coupe + vue de la construction en mars 2004

## Slide 52
Jean Nouvel
Siège social de Aguas à Barcelone, Espagne
Plan de l’étage n°25
T&A n°471

## Slide 53
Foster and Partners
Siège de la Swiss Re, Londres
Bureaux et boutiques
T&A n°471

## Slide 54
Foster and Partners
Siège de la Swiss Re, Londres
Bureaux et boutiques
T&A n°471
Dessin du dôme
(Ove Arup and Parrtners))
Vue de l’ossature : jambes de forces reliées tous les 2 niveaux
Dessin de l’ossature
(Ove Arup and Parrtners)

## Slide 55
6-Οι χάλυβες: το περιτύλιγμα
Peau en acier Corten de la centrale thermique de l'université Uithof d’Utrecht
Atelier Zeinstra Van der Pol BV Arch.
T&A n°484

## Slide 56
6-Οι χάλυβες: το περιτύλιγμα
Τα υαλοπετάσματα από χαλύβδινο σκελετό
Façade Nord et Sud du terminal S3
Aéroport CDG, Paris
Les Cahiers Techniques du Bâtiment
Numéro annuel n°2, 2006
Le verre n’est pas fixé avec des attaches traversantes. Il est pincé en partie basse par des attacges décalées des bords des verres.

## Slide 57
6-Οι χάλυβες: το περιτύλιγμα
Τα υαλοπετάσματα από χαλύβδινο σκελετό
Entrée du centre commercial Nice Etoile
Entrée Centre Commercial Nice Etoile
Les Cahiers Techniques du Bâtiment
Numéro annuel n°2, 2006
Verre bombé fixé par des attaches traversantes sur poteaux tubulaires

## Slide 58
6-Οι χάλυβες: το περιτύλιγμα
Τα πετάσματα από χαλύβδινο σκελετό
Πέτασμα αλουμινίου με πλήρωση από κεραμικά στοιχεία
Façade Sud du collège Pierre et Marie Curie de Pont-Audemer
Les Cahiers Techniques du Bâtiment
Numéro annuel n°2, 2006
Détail du mode de fixation
1- panneau sandwich isolant
2- élément de terre cuite
3- Profil Oméga
4- Renfort Aluminium

## Slide 59
6-Οι χάλυβες: το περιτύλιγμα
Τα συστήματα στέγασης
Ο χάλυβας χρησιμοποιείται πολύ συχνά σήμερα για τις επιστεγάσεις των κτηρίων.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως:
Υποστήριξη της μόνωσης των επίπεδων δωμάτων ή με μικρή κλίση, επιτρέποντας την στήριξη μεγάλων φορτίων σε σχέση με μία πλάκα από οπλισμένο σκυρόδεμα.
Σκελετός για κεκλιμένες στέγες.

## Slide 60
6-Οι χάλυβες: το περιτύλιγμα
Τα συστήματα στέγασης
Historial de Vendé
Les Lucs-sur-Boulogne (85)
Architectes : Plan 01
Atelier du pont, BP Architectures, KOZ et Phileas
Source illustration, T&A n°484

## Slide 61
Historial de Vendée
Plan01
T&A n°484

## Slide 62
Historial de Vendée
Plan01
T&A n°484

## Slide 63
6-Οι χάλυβες: το περιτύλιγμα
Τα συστήματα στέγασης
Couverture du théâtre d’Orange (84)
Architectes : Didier Repellin et AREP
Source illustration, T&A n°484

## Slide 64
Couverture du théâtre d’Orange
Source illustration, T&A n°484

## Slide 65
Couverture du théâtre d’Orange
Source illustration, T&A n°484

## Slide 66
7- Οι χάλυβες: οι συνδέσεις
Centre G. Pompidou

## Slide 67
7- Οι χάλυβες: οι συνδέσεις
Εισαγωγή
… Στατική 1...
Centre G. Pompidou Campus Universitaire de Grenoble
Source inconnue

## Slide 68
7- Οι χάλυβες: οι συνδέσεις
Από συγκόλληση – από μπουλόνια
Assemblage par soudure (liaison triple)

## Slide 69
από καρφί λαμαρίνας
Liaison triple utilisant des rivets - lieu et source inconnus
7- Οι χάλυβες: οι συνδέσεις

## Slide 70
χρησιμοποιώντας έναν άξονα
Liaison double utilisant des axes - Campus Universitaire de Grenoble assemblage acier - bois
7- Οι χάλυβες: οι συνδέσεις

## Slide 71
Paire de cornières (fragile)
Par éclisse soudée à l’âme de la poutre principale
Par platine soudée en bout de solive et boulonnée à la poutre principale
Par soudage de la solive sur l’âme
Grugeage d’une des poutres assemblées
Source illustrations : Construire en acier
7- Οι χάλυβες: οι συνδέσεις

## Slide 72
Encastrement
Assemblages boulonnées
Poutres de hauteurs différentes
Membrures supérieures de 2 poutres à la même hauteur
Poutres de même hauteur
Assemblages soudés
Poutres de hauteurs différentes
Poutres de même hauteur
Source illustrations : Construire en acier
7- Οι χάλυβες: οι συνδέσεις

## Slide 73
Usine Reliance Controls (Norman Foster, 1966)
Source illustrations : Construire en acier
7- Οι χάλυβες: οι συνδέσεις

## Slide 74
δοκάρια και υποστυλώματα
Tasseaux et éclisses
en cornières boulonnées
Tasseaux soudés et plaque d’about
Boulonnage sur poteau tubulaire
Source illustrations : Construire en acier
7- Οι χάλυβες: οι συνδέσεις

## Slide 75
transmission des efforts de traction dans la membrure supérieure de la poutre
par éclisse étendues adaptée à un poteau circulaire
Eclisses soudées et cornières boulonnées
transmission des Mf des poutres par des plaques d’about soudées
Poteau carré plein avec consoles en profils IPE supportant 2 poutres principales continues
Poutres continue boulonnées à une platine soudée sur 1 poteau
Source illustrations : Construire en acier
δοκάρια και υποστυλώματα
7- Οι χάλυβες: οι συνδέσεις

## Slide 76
Rotule linéaire dans le sens de l’âme du poteau en profil HE
Source illustrations : Construire en acier
Rotule linéaire dans le sens des ailes du poteau en profil HE
(pour concentrer les charges)
Rotule linéaire dans le sens de l’âme du poteau en profil HE
7- Οι χάλυβες: οι συνδέσεις

## Slide 77
Source illustrations : Construire en acier
Rotule formée par un axe passant à travers 2 éclisses boulonnées
Rotule formée par un axe libre dans 2 coquilles cylindriques soudées avec un capuchon
7- Οι χάλυβες: οι συνδέσεις

## Slide 78
Angle entièrement soudé
Source illustrations : Construire en acier
Augmentation de la section de la poutre par découpage de l’âme et insertion d’un coin en tôle pour résister à des moments très importants
Poteaux et poutres coupés de biais.
7- Οι χάλυβες: οι συνδέσεις

## Slide 79
Υποστυλώματα – έδαφος
Ancrage dans les fondations
Source illustrations : Construire en acier
Plaques d’assises sans raidisseurs
Plaques d’assises sans raidisseurs
7- Οι χάλυβες: οι συνδέσεις

## Slide 80
Βιβλιογραφία του μαθήματος
. Giedion, Sigfried, Space, Time and Architecture, Cambridge: Harvard University Press, 1959
. Κωvσταvτιvίδης, Δημήτριoς, Παραδόσεις Iστoρίας τής Αρχιτεκτovικής, Μέρoς Δεύτερov, Τεύχoς
Δεύτερov, Iστoρική Ελλάς, Αρχαία Επoχή, Αθήvα: Εθvικόv Μετσόβιov Πoλυτεχvείov, 1973
. Μιχάλτσος, Γεώργιος, Ελαφρές Μεταλλικές Κατασκευές, Β’ Έκδοση, Αθήνα: Εκδόσεις Παπασωτηρίου, 2004.
. Ruf, J., Korrosion Schutz durch Lacke + Pigmente, Berlin: Verlag W.A.Colomb, 1982
. Raeburn, Michael, Architecture of the Western World, New York: Rizzoli International Publications, 1985
. Riese, W. A., Metall-Lacke, Berlin: Verlag W. A. Colomb, 1986
. Salvadori, Mario και Heller, Robert, Structure in Architecture, Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice‑Hall, 1975.

## Slide 81
Βιβλιογραφία του μαθήματος
. Schulitz, H. C., Sobek,W., Habermann, K. J., Stahlbau Atlas, München: Institut für Internationale Architektur-Dokumentation Gmbh, 1999
. Sembach, Klaus Juergen, Jugendstil, Köln: Benedikt Taschen Verlag, 1990
. Σκουλικίδη, Θ.Ν., Εφηρμοσμένη Ηλεκτροχημεία Α. Διάβρωσις και Προστασία, Αθήνα, 1978
. Spaeth, David, Mies van der Rohe, New York: Rizzoli Int. Publications, 1985
. Τεχνική Οδηγία Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2451/86, Εγκαταστάσεις σε κτήρια: Μόνιμα πυρο­σβε­στικά συστήματα με νερό, Δ’ έκδοση, Αθήνα: 2000
. AISC, Designing with Structural Steel. A Guide for Architects, YSA, 2002.
. Burkhard Fröhlich and Sonja Scullenburg, Metal architecture - Design and Construction, Birkhäuser, 2003.
Nicolas REMY - ENSAM

## Slide 82
Web Sites
. OTUA (Office technique pour l’utilisation de l’acier)
www.otua.org
. Site de l’acier dans l’architecture et la construction
www.acierconstruction.com
. Arcelor
www.constructalia.com
. Centre d’information sur l’acier
www.infosteel.be ou www.infosteel.com
. Convention européenne de la construction métallique
www.steelconstruct.com
. Direction développement construction d’Usinor-groupe Arcelor
www.archimetal.com
. TEE / Δομικά Υλικά
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/MATERIAL_GUIDES/METAL_KATASK