## Slide 1
Το ξύλο ως δομικό υλικό
Nicolas REMY – ΤΑΜ
Peter Zumthor
Pavillon Suisse à l’exposition universelle de Hambourg
Techniques et Architecture n°479

## Slide 2
1- ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΔΕΝΔΡΩΝ
Τα δένδρα από τα οποία παράγεται η δομική ξυλεία κατατάσσονται σε κωνοφόρα ή αειθαλή (π.χ. πεύκη, ελάτη, κυπαρίσσι, κλπ) και πλατύφυλλα ή φυλλοβόλα (π.χ. δρυς, οξιά, κλπ). Η δομική ξυλεία σημαίνεται με C (coniferous=κωνοφόρο) ή D (deciduous=φυλλοβόλο), κατ’αντιστοιχία προς το δένδρο παραγωγής της.
Ξυλεία από κωνοφόρα ή βελονοφόρα (C)
αρακτηρίζεται ως μαλακή ξυλεία (softwood). Στα κωνοφόρα συμπεριλαμβάνονται η πεύκη, η ελάτη, το κυπαρίσσι, ο ίταμος, η άρκευθος, η ψευδοτσούγκα (Douglas fir), το pitch-pine κλπ
Ξυλεία από πλατύφυλλα ή φυλλοβόλα (D)
χαρακτηρίζεται ως σκληρή ξυλεία (hardwood). Στα πλατύφυλλα συμπεριλαμβάνονται η δρύς, η καστανιά, η καρυδιά, η συμήδα, το σφενδάμι, η φτελιά, η μουριά, η ελιά, η ακακία, η οξυά, ο πλάτανος, η κλήθρα, η φουντουκιά, η φιλύρα, η λεύκη κλπ

## Slide 3
2- Ξύλο : δομή
Εντεριώνη
·ο κεντρικός πυρήνας του δένδρου γύρω από τον οποίο αναπτύσσονται οι αυξητικοί δακτύλιοι
· το σχήμα το μέγεθος και το χρώμα της εξαρτώνται από το είδος του δέντρου
Εγκάρδιο ξύλο (καρδιόξυλο)
. το παλαιότερο εσωτερικό τμήμα του κορμού, συνήθως με σκουρότερο χρώμα, βελτιωμένα μηχανικά χαρακτηριστικά και μεγαλύτερη ανθεκτικότητα

## Slide 4
2- Ξύλο : δομή
Σομφό ξύλο
·το περιφερειακό, νεώτερο, μέρος του κορμού με χρώμα συνήθως ανοιχτότερο του εγκαρδίου
·μέσω του σομφού ξύλου διαχέονται οι χυμοί από τις ρίζες σε όλο το δέντρο
Κάμβιο
. λεπτό, αναπτυσσόμενο στρώμα ζωντανών κυττάρων, που παράγει τον εσωτερικό φλοιό προς τα έξω και το σομφό ξύλο προς τα μέσα
· δεν διακρίνεται μακροσκοπικά

## Slide 5
2- Ξύλο : δομή
Φλοιός (εσωτερικός και εξωτερικός)
. ο προστατευτικός μανδύας του δένδρου, από κυτταρικά στρώματα που περιβάλλει τον ξυλώδη κύλινδρο του βλαστού και της ρίζας
· η μορφή και το πάχος διαφέρει ανάλογα με το είδος του δένδρου
· ο εσωτερικός φλοιός είναι λεπτότερος, έχει ανοιχτότερο χρώμα και είναι χυμώδης
Αυξητικοί (ετήσιοι) δακτύλιοι
· διακρίνονται συνήθως με το μάτι στην εγκάρσια τομή του κορμού
· διαμορφώνονται από τον τρόπο που μεγαλώνουν τα δένδρα (με προσθήκη επάλληλων αυξητικών μανδυών)

## Slide 6
2- Ξύλο : δομή
Αυξητικοί (ετήσιοι) δακτύλιοι
· το ξύλο που παράγεται στην αρχή της αυξητικής περιόδου (πρώιμο ή εαρινό) διαφέρει από εκείνο που παράγεται αργότερα (όψιμο ή θερινό), ως προς την πυκνότητα, το χρώμα και άλλα μακροσκοπικά χαρακτηριστικά. Έτσι, γίνεται δυνατή η διάκριση των ετησίων δακτυλίων, που κάνει αναγνώσιμη την ηλικία του δέντρου
. το πάχος τους εξαρτάται από το είδος, την ηλικία του δένδρου, τις κληρονομικές καταβολές και τις κλιματικές συνθήκες της περιοχής

## Slide 7
2- Ξύλο : δομή
κωνοφόρο

## Slide 8
3- Ξύλο : φυσικές ιδιότητες
Πυκνότητα
· ορίζεται ως ο λόγος της μάζας του ξηρού ξύλου που περιέχεται σε ορισμένο όγκο ξύλου και είναι το σημαντικότερο φυσικό χαρακτηριστικό του ξύλου
· κυμαίνεται μεταξύ 100 έως 1000 kg/m3 - Σχετική πυκνότητα : 0,1 – 1,0
Συνήθης πυκνότητα κωνοφόρων είναι ~ 400kg/m3)
· διαφέρει όχι μόνο σε είδη του ιδίου είδους (πχ διαφορετικά είδη δρυός) αλλά και σε διαφορετικά δέντρα του ιδίου είδους και σε διαφορετικές θέσεις της ξυλείας στον κορμό
· επειδή σχετίζεται στενά με τις μηχανικές ιδιότητες, έχει αρκετά μεγάλη σημασία ως δείκτης ποιότητας του ξύλου

## Slide 9
3- Ξύλο : φυσικές ιδιότητες
Υγροσκοπικότητα
· η ιδιότητα του ξύλου να αποβάλλει ή να προσλαμβάνει υγρασία ανάλογα με την σχετική υγρασία και θερμοκρασία του περιβάλλοντος, ώσπου να φτάσει σε μια κατάσταση ισορροπίας
Ποσοστό περιεχομένης υγρασίας
Το ποσοστό περιεχομένης υγρασίας του ξύλου εκφράζεται επί τοις εκατό (%) ως το βάρος του νερού που περιέχεται στο ξύλο ανηγμένο στο βάρος του ξηρού ξύλου:
· από το ποσοστό υγρασίας εξαρτώνται όλες οι μηχανικές ιδιότητες του ξύλου, η παραμορφωσιμότητα, η ανθεκτικότητα στον χρόνο, η δυνατότητα επεξεργασίας, η αντίσταση σε μύκητες και έντομα, κλπ

## Slide 10
3- Ξύλο : φυσικές ιδιότητες
Ποσοστό περιεχομένης υγρασίας
<13% εσωτερική κατασκευή
13-17% Ξυλουργικές
18-22% εξωτερική κατασκευή
23 – 30 % κατασκευή που εκτίθεται στο νερό
>30% υδραυλικές εργασίες

## Slide 11
3- Ξύλο : φυσικές ιδιότητες
Αντοχές, μέτρα ελαστικότητας
. καθορίζονται, λόγω της ανισοτροπίας του υλικού στις διάφορες αυξητικές διευθύνσεις (παραλλήλως, καθέτως και υπό γωνία προς τις ίνες)
· πολύ υψηλές εφελκυστικές και θλιπτικές αντοχές παραλλήλως προς τις ίνες (για μια μέση κατηγορία αντοχής κωνοφόρων
· η αντοχή σε εγκάρσιο προς τις ίνες εφελκυσμό είναι σχεδόν αμελητέα
· η αντοχή σε διάτμηση παράλληλα στις ίνες είναι σημαντικά μικρότερη από την αντίστοιχη κάθετα στην διεύθυνση των ινών του ξύλου
................ Ανισοτροπία
Αντοχή παραλλήλως εγκάρσια
EPICEA προς τις ίνες προς τις ίνες
(ερυθρελάτη , πικέα)
Εφελκυσμός /Compression 11 N/mm2 2,5 N/mm2
Έλξη / Traction 9 N/mm2 0,05 N/mm2

## Slide 12
3- Ξύλο : φυσικές ιδιότητες
Αντοχές, μέτρα ελαστικότητας
· το μέτρο ελαστικότητας του ξύλου είναι σχετικά μικρό (για μια μέση κατηγορία αντοχής κωνοφόρων, το μέσο μέτρο ελαστικότητας, Εξυλο , είναι της τάξεως των 10 GPa)
(Ebeton = 23 Gpa, Eχάλυβας = 210 GPa)
· μεγαλύτερη πυκνότητα συνεπάγεται αντίστοιχα μεγαλύτερες αντοχές του ξύλου χωρίς όμως να αποτελεί το κρισιμότερο παράγοντα καθορισμού τους
· η ξήρανση, εφόσον δεν συνοδεύεται από παραμορφώσεις και ρηγματώσεις του ξύλου, βελτιώνει σε σημαντικό βαθμό τις μηχανικές ιδιότητες
· η δομική ξυλεία, όπως όλα τα δομικά υλικά, κατατάσσεται σε κατηγορίες αντοχών ανάλογα με το είδος (κωνοφόρα, πλατύφυλλα, συγκολλητή) και τις μηχανικές της ιδιότητες (ΕΝ 338). Η βαθμονομημένη δομική ξυλεία χαρακτηρίζεται με το γράμμα C (κωνοφόρα), D (πλατύφυλλα, φυλλοβόλα) και GL (συγκολλητή ξυλεία) ακολουθούμενο από την αντοχή σε κάμψη, σε MPa. π.χ., C24 ή D40

## Slide 13
3- Ξύλο : φυσικές ιδιότητες
Θερμικές ιδιότητες
· συστολή και διαστολή αμελητέες κατά μήκος και κάθετα στις ίνες (υπερκαλύπτονται κατά πολύ από ρίκνωση και διόγκωση). Σημαντική διαφορά με τις χαλύβδινες κατασκευές
· μικρή θερμοαγωγιμότητα, λόγω πορώδους δομής
0,052 < λ < 0,29 W/m.°C
Balza, λ = 0,0052 W/m.°C
Azobé, λ = 0,29 W/m.°C
· ειδική θερμότητα μεγαλύτερη από των μετάλλων

## Slide 14
3- Ξύλο : φυσικές ιδιότητες
Φωτιά
αναφλέγεται στους περίπου 500°C, θερμοκρασία που για να επιτευχθεί σε συνήθεις διαστάσεις δομικής ξυλείας απαιτείται αρκετός χρόνος
· λόγω της κυτταρικής δομής και της θερμομονωτικής ιδιότητος της κυτταρίνης, η θερμότητα μεταδίδεται αργά στην μάζα του καιόμενου μέλους και η καύση περιορίζεται στην εκτιθέμενη επιφάνειά του
· οι υψηλές θερμοκρασίες δεν επιφέρουν μηχανική ή χημική αλλοίωση στην μη καιόμενη μάζα του ξύλου. Η απώλεια αντοχής ενός καιόμενου ξύλινου στοιχείου είναι ανάλογη της απομείωσης της διατομής του
· η απομείωση της διατομής ενός καιόμενου στοιχείου οφείλεται στην απανθράκωση του ξύλου, η οποία συμβαίνει με πολύ αργούς ρυθμούς (30mm/h – 39mm/h)
· κατά την διάρκεια της πυρκαγιάς το ξύλο δεν εμφανίζει σημαντικές διαστολές και παραμορφώσεις

## Slide 15
3- Ξύλο : φυσικές ιδιότητες
Φωτιά
· η αύξηση της θερμοκρασίας του άκαυστου ξύλου περιορίζεται σε βάθος 25-30 mm, όπου και παρατηρείται μείωση των μηχανικών χαρακτηριστικών του υλικού
· η αντιμετώπιση της απομείωσης της διατομής του εκάστοτε ξύλινου δομικού μέλους - που είναι και η βασική βλάβη που προκαλείται από την φωτιά - αντιμετωπίζεται είτε με επικάλυψη των μελών με αντιπυρικά υλικά υπό μορφή επιφανειακών στοιχείων είτε με απλή επαύξηση των απαιτούμενων για την φέρουσα ικανότητα διατομών
· επειδή οι ξύλινες κατασκευές έχουν απολύτως προβλέψιμη χρονική εξέλιξη των αντοχών των μελών τους και επαρκώς προβλέψιμη της αντίστοιχης των συνδέσεων, είναι δυνατόν να υπολογιστούν με μεγάλη ακρίβεια οι απαιτούμενες διαστάσεις των ξύλινων φερόντων στοιχείων μιας κατασκευής, για τον απαιτούμενο χρόνο πυροπροστασίας.

## Slide 23
1- Le matériau bois
Essences de bois
Nom de l’essence Douglas
Abréviation DIN 4076 DGA
Utilisation constructions intérieures très sollicitée, extérieur avec traitement, planchers, constructions navales, …
Couleur du bois aubier/duramen blanc jaunâtre, brun rouge fonçant à la lumière, bois final fonçé
Masse volumique moyenne (g/cm3) pour 12 à 15% d’humidité
0,51 à 0,58
Retrait volumique différentiel théorique en % pour 1% de variation d’humidité, radialement 0,15 à 0,19
Tangentiellement 0,24 à 0,31
Stabilité des dimensions bonne
Résistance du bois de duramen contre les champignons
moyenne (aubier sujet à pourriture bleue)
Résistance du bois de duramen contre les insectes
moyenne
Provenance Cote ouest Amérique du Nord
cultivé en Europe

## Slide 24
1- Le matériau bois
Essences de bois
Nom de l’essence Épicéa
Abréviation DIN 4076 FI
Utilisation bois de construction important en Europe, constructions intérieures, extérieures avec traitement, cadres, bâtis, bois de déroulage pour contreplaqué, poteaux, caisses, …
Couleur du bois aubier/duramen initialement blanc jaunâtre, bois final jaune rougeâtre ; aubier et duramen non différents
Masse volumique moyenne (g/cm3) pour 12 à 15% d’humidité
0,43 à 0,47
Retrait volumique différentiel théorique en % pour 1% de variation d’humidité, radialement 0,15 à 0,19
Tangentiellement 0,27 à 0,36
Stabilité des dimensions bonne
Résistance du bois de duramen contre les champignons
faible
Résistance du bois de duramen contre les insectes
faible
Provenance Europe

## Slide 25
4- ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ
Οφείλονται σε φυτικούς ή ζωικούς οργανισμούς που τρέφονται με το ξύλο, αλλοιώνοντας και καταστρέφοντάς το
Βακτήρια
Μύκητες (χρωστικοί και σηπτικοί) – Γενικά
Χρωστικοί μύκητες
Σηπτικοί μύκητες
Εικόνα 3
Δράση σηπτικών μυκήτων
http://portal.tee.gr

## Slide 26
4- ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ
Οφείλονται σε φυτικούς ή ζωικούς οργανισμούς
που τρέφονται με το ξύλο, αλλοιώνοντας και καταστρέφοντάς το
Βακτήρια
Χρωστικοί μύκητες
Σηπτικοί μύκητες
Οι ζωικοί παράγοντες που προσβάλλουν το ξύλο χωρίζονται σε τρεις βασικές κατηγορίες: τα κολεόπτερα και υμενόπτερα έντομα
τα ισόπτερα (τερμίτες) και τους θαλασσίους σκώληκες
α. Κολεόπτερα και υμενόπτερα έντομα
β. Τα ισόπτερα (τερμίτες)
γ. Οι θαλάσσιοι σκώληκες
http://portal.tee.gr

## Slide 27
4- ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ
Για να τραφούν και να αναπτυχθούν πρέπει να συνδυάζονται οι παρακάτω κατάλληλες συνθήκες Εάν δεν ισχύει μία από αυτές τότε δεν μπορούν να αναπτυχθούν μύκητες:
o θερμοκρασία, 10°C-35°C
o ποσοστό υγρασίας συνήθως >25% αλλά πάντως >20%
o θρεπτικές ουσίες του ξύλου
o αέρας (παρουσία Ο2)
o Ph
· Από τα περίπου 5000 είδη μυκήτων που υπάρχουν στην φύση μερικές εκατοντάδες τρέφονται (μεταξύ άλλων και) με ξύλο. Οι μύκητες δεν μπορούν να αναπτυχθούν σε ξύλα με ποσοστό περιεχομένης υγρασίας μικρότερο του ~20 %, όπως επίσης δεν μπορούν να προσβάλουν το εντελώς υγρό ξύλο, καθώς για την ανάπτυξη τους απαιτείται παρουσία αέρα. (π.χ. πάσσαλοι πλήρως καλυμμένοι με νερό). Οι μύκητες αδρανοποιούνται σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες χωρίς όμως να εξοντώνονται (και άρα επαναδραστηριοποιούνται με τυχούσα επαναθέρμανση), εξοντώνονται όμως σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες.
· Για την εξόντωση των μυκήτων (και των ξυλοφάγων εντόμων) η δομική ξυλεία υφίσταται θερμική επεξεργασία σε ειδικούς κλιβάνους (φούρνισμα). Επισημαίνεται ότι το φούρνισμα των ξύλων δεν καλύπτει μελλοντική προσβολή η οποία μπορεί να αναπτυχθεί εάν ξαναδημιουργηθούν ευνοϊκές συνθήκες ανάπτυξης της. Περαιτέρω προστασία του ξύλου μπορεί να επιτευχθεί με κατάλληλο εμποτισμό σε κλιβάνους, ή απλώς επάλειψη με μυκητοκτόνες ουσίες.

## Slide 28
4- ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ
Οι ζωικοί παράγοντες που προσβάλλουν το ξύλο χωρίζονται
σε τρεις βασικές κατηγορίες: τα κολεόπτερα και υμενόπτερα έντομα
τα ισόπτερα (τερμίτες) και τους θαλασσίους σκώληκες
α. Κολεόπτερα και υμενόπτερα έντομα
β. Τα ισόπτερα (τερμίτες)
γ. Οι θαλάσσιοι σκώληκες

## Slide 29
Δράση τερμιτών
Δράση ξυλοφάγων εντόμων

## Slide 30
www.termite.com.fr

## Slide 31
4- ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ
σχετικά ΕΝ, ΕΛΟΤ EN 335.02 ΕΛΟΤ EN 335.03

## Slide 32
4- ΦΥΣΙΚΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
σχετικά ΕΝ350 , Ευρωκώδικα 5

## Slide 33
4- ΦΥΣΙΚΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
σχετικά ΕΝ350 , Ευρωκώδικα 5

## Slide 34
5- τα προϊόντα για την κατασκευή
équarrissage
débit en plots
débit sur quartier

## Slide 35
Bois massif
Bois rond (cœur) bois carré (hors cœur) planche
Bois massif (cœur) bois massif (cœur) poutre collée - croisée
5- τα προϊόντα για την κατασκευή

## Slide 37
Poutres duo / trio frisette
collage de 2 ou 3 madriers
fil parallèle
5- τα προϊόντα για την κατασκευή

## Slide 38
Panneau latté à 3 plis à 5 plis contreplaqué
Contreplaqué
5- τα προϊόντα για την κατασκευή

## Slide 39
SVL structural Veneer Lumber
Contreplaqué de construction
Panneau lamellé
Διαστάσεις
μήκος 5- 40m
Πάχος 25cm - 2m
Πλάτος 10 à 20 cm
SVL
5- τα προϊόντα για την κατασκευή

## Slide 40
OSB
Panneaux d’agglomérés
Panneaux de construction légers en laine de bois
5- τα προϊόντα για την κατασκευή

## Slide 41
2- Ξύλο:κύριοι φέροντες οργανισμοί
Rogers
Tribunal de Grande Instance de Bordeaux
Techniques et Architecture n°479

## Slide 42
2- κύριοι φέροντες οργανισμοί
- Cantilever in both directions
- 1 level possible.

## Slide 43
2- κύριοι φέροντες οργανισμοί
- 2 levels (and more) possible.
- Cantilever in both directions

## Slide 44
2-κύριοι φέροντες οργανισμοί
Source des illustrations - Construire en bois
- 2 levels (and more) possible.
- Cantilever in both directions

## Slide 45
2-κύριοι φέροντες οργανισμοί
- Cantilever impossible
- travaux d’assemblage plus complexe

## Slide 46
2- κύριοι φέροντες οργανισμοί
Κατασκεύη με panels
- Cantilever possible only in the beam direction

## Slide 47
2- κύριοι φέροντες οργανισμοί
Κατασκεύη με panels
- Cantilever possible only in the beam direction

## Slide 48
2- κύριοι φέροντες οργανισμοί
Κατασκεύη με panels
- Cantilever possible only in the beam direction

## Slide 49
Source des illustrations - Construire en bois
- contreventement par habillage rapproché de la construction à montants et traverses
- parois de la hauteur de l’édifice : plafond accolé, ou parois de la hauteur d’un étage : plafonds posés.
- Porte-à-faux possible dans une direction
- assemblage mécanique traditionnels
2- κύριοι φέροντες οργανισμοί
Κατασκεύη με panels

## Slide 50
3- λεπτομέρεια των συνδέσεων
Michel Paulin, polycpié de cours Matériaux, ENSAL

## Slide 51
Michel Paulin, polycpié de cours Matériaux, ENSAL

## Slide 52
Michel Paulin, polycpié de cours Matériaux, ENSAL

## Slide 53
Βιβλιογραφία
Γρηγορίου Α., Νταλός Γ., OSB: Μία νέου τύπου ξυλόπλακα με προσανατολισμένα τεμαχίδια στην υπηρεσία των ξύλινων κατασκευών, Διημερίδα «Μνημείο και Περιβάλλον», Θεσσαλονίκη, 1997
2. Κακαράς Ι., Προστασία Ξύλινων κατασκευών από έντομα σε διατηρητέα κτίρια και μοναστήρια, «Ξύλο – Έπιπλο», τεύχος 60
3. Κακαράς Ι., Τυποποίηση ξύλου – επίπλου στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, «Ξύλο – Έπιπλο», τεύχος 43.
4. Κανάς Α., Προστασία και Συντήρηση του Ξύλου, 20 Ενημερωτικό Σεμινάριο για τις Ξύλινες Κατασκευές, Ε.Μ.Π. Αθήνα 20-21 Μαΐου 1988,
5. Κατσαραγάκης Ε. Σ., Ξύλινες Κατασκευές, , Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Ε.Μ.Π., Αθήνα 2000.

## Slide 54
Βιβλιογραφία
6. Μουτσόπουλος Ν., Οικοδομική Ξυλεία Διαχρονική Διερεύνηση, Διημερίδα «Μνημείο και Περιβάλλον», Θεσσαλονίκη, 1997.
7. Ρίζος Δ., Οι Ξύλινες Κατασκευές και τα Αντικολλητά Ξύλα (plywood), Εκδόσεις Ίων 1998.
8. Σιμόπουλος Κ., «Για να καταλάβεις το Ξύλο», Εκδόσεις «Ξύλο-Έπιπλο», Αθήνα 1985
9. Τουλιάτος Π., Ξύλινες και Μεταλλικές Κατασκευές. Σημειώσεις Οικοδομικής, Αθήνα 1981.
10. Τουλιάτος Π., Ξύλινες Κατασκευές. Σημειώσεις Ε.Μ.Π. Θέματα Οικοδομικής, Εκδόσεις Συμμετρία 1986.
endenhors, Δομικά υλικά, Γκιούρδας, Αθήνα, 1981