## Slide 1
Σχολή Τεχνολογίας, Τμήμα Περιβάλλοντος
Τίτλος μαθήματος: Διαχείριση Φυσικών Πόρων και Κυκλική Οικονομία
Τίτλος θεματικής ενότητας: EoW
Διδάσκοντες: Δρ Ξενοφών Σπηλιώτης
ΕΞΑΜΗΝΟ: ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 2023-2024
ΠANEΠIΣTHMIO ΘEΣΣAΛIAΣ
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διαχείριση Περιβάλλοντος»

## Slide 2: ΚΥΚΛΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ
πακέτου για την κυκλική οικονομία στις 2 Δεκεμβρίου του 2015
ΕΞΑΜΗΝΟ: ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 2023-2024
Κρίσιμο στοιχείο για τη μετάβαση στην κυκλική οικονομία είναι οι καινοτομίες στις εγκαταστάσεις παραγωγής και ανακύκλωσης που αποσκοπούν στην αποδοτική χρήση των πόρων, στην πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων και στη χρήση καταλοίπων παραγωγής ή υλικών που ανακτώνται από απόβλητα ως δευτερογενών πρώτων υλών.
Βασική προϋπόθεση για την αποτελεσματικότητα αυτών των κυκλικών καινοτομιών είναι η καλύτερη σύνδεση της πολιτικής, της νομοθεσίας και των κανονιστικών ρυθμίσεων στην πράξη.
Δευτερογενείς πρώτες ύλες: υλικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μια διαδικασία παραγωγής αντί ή παράλληλα με πρωτογενείς ύλες, π.χ. υποπροϊόντα, EoW.

## Slide 3: Οδηγία-πλαίσιο για τα απόβλητα
πακέτου για την κυκλική οικονομία στις 2 Δεκεμβρίου του 2015
ΕΞΑΜΗΝΟ: ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 2023-2024
Η οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα θεσπίζει ορισμένες βασικές αρχές διαχείρισης αποβλήτων. Απαιτεί τη διαχείριση των αποβλήτων:
χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η ανθρώπινη υγεία και να βλάπτεται το περιβάλλον
χωρίς κίνδυνο για το νερό, τον αέρα, το έδαφος, τα φυτά ή τα ζώα
χωρίς να προκαλεί ενόχληση από θόρυβο ή οσμές
και χωρίς να επηρεάζεται δυσμενώς η ύπαιθρος ή οι τόποι ιδιαίτερου ενδιαφέροντος
Εξηγεί πότε τα απόβλητα παύουν να αποτελούν απόβλητα και καθίστανται δευτερογενής πρώτη ύλη, καθώς και πώς γίνεται διάκριση μεταξύ αποβλήτων και υποπροϊόντων. Η οδηγία εισάγει επίσης την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» και τη «διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού».
Το θεμέλιο της διαχείρισης αποβλήτων της ΕΕ είναι η «ιεράρχηση των αποβλήτων» πέντε σταδίων, η οποία θεσπίζεται στην οδηγία-πλαίσιο για τα απόβλητα. Καθορίζει σειρά προτίμησης για τη διαχείριση και τη διάθεση των αποβλήτων.

## Slide 4
πακέτου για την κυκλική οικονομία στις 2 Δεκεμβρίου του 2015
Η πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων είναι η προτιμώμενη επιλογή και η αποστολή αποβλήτων σε χώρους υγειονομικής ταφής θα πρέπει να αποτελεί την έσχατη λύση.
ΕΞΑΜΗΝΟ: ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 2023-2024

## Slide 5: Waste hierarchy
πακέτου για την κυκλική οικονομία στις 2 Δεκεμβρίου του 2015
ΕΞΑΜΗΝΟ: ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 2023-2024

## Slide 6: Επικίνδυνα απόβλητα
πακέτου για την κυκλική οικονομία στις 2 Δεκεμβρίου του 2015
ΕΞΑΜΗΝΟ: ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 2023-2024
Τα επικίνδυνα απόβλητα ενέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία από ό,τι τα μη επικίνδυνα και, ως εκ τούτου, απαιτούν αυστηρότερο καθεστώς ελέγχου.
Η οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα προβλέπει πρόσθετες υποχρεώσεις επισήμανσης, τήρησης αρχείων, παρακολούθησης και ελέγχου από τη γέννηση έως τη ταφή, με άλλα λόγια από την παραγωγή αποβλήτων έως την τελική διάθεση ή ανάκτηση. Απαγορεύει επίσης την ανάμειξη επικίνδυνων αποβλήτων με άλλες κατηγορίες επικίνδυνων αποβλήτων και με μη επικίνδυνα απόβλητα.
Η ταξινόμηση σε επικίνδυνα και μη επικίνδυνα απόβλητα βασίζεται στο σύστημα ταξινόμησης και επισήμανσης επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασμάτων. Αυτό διασφαλίζει ότι παρόμοιες αρχές εφαρμόζονται καθ‘ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής των υλικών.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ταξινόμηση όλων των τύπων αποβλήτων (συμπεριλαμβανομένων των επικίνδυνων), βλέπε τον ευρωπαϊκό κατάλογο αποβλήτων.

## Slide 7: ΑΠΟΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΑ
πακέτου για την κυκλική οικονομία στις 2 Δεκεμβρίου του 2015
ΕΞΑΜΗΝΟ: ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 2023-2024
ΥΠΟΠΡΟΪΟΝ : κατάλοιπο παραγωγής που πληροί τις σωρευτικές προϋποθέσεις/κριτήρια που καθορίζονται στην WFD και το οποίο πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως δευτερογενής πρώτη ύλη ή προϊόν και δεν πρέπει να θεωρείται απόβλητο.
ΑΠΟΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ (EoW): υλικό που ανακτάται από απόβλητα, πληροί τις σωρευτικές προϋποθέσεις και απαιτήσεις που ορίζονται στην WFD (ή τα λεπτομερή κριτήρια) και το οποίο πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως δευτερογενής πρώτη ύλη ή προϊόν και δεν θεωρείται πλέον απόβλητο.

## Slide 8: ΔΙΑΦΟΡΑ EOW / ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
πακέτου για την κυκλική οικονομία στις 2 Δεκεμβρίου του 2015
ΕΞΑΜΗΝΟ: ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 2023-2024

## Slide 9: Υποπροϊόντα
πακέτου για την κυκλική οικονομία στις 2 Δεκεμβρίου του 2015
ΕΞΑΜΗΝΟ: ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 2023-2024
Η οδηγία-πλαίσιο για τα απόβλητα ορίζει τα υποπροϊόντα ως ουσία ή αντικείμενο που προκύπτει από διαδικασία παραγωγής, πρωταρχικός σκοπός της οποίας δεν είναι η παραγωγή του προϊόντος αυτού. Τα υποπροϊόντα μπορούν να προέρχονται από ευρύ φάσμα επιχειρηματικών τομέων και μπορεί να έχουν πολύ διαφορετικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Είναι σημαντικό τα υποπροϊόντα να ταξινομούνται σωστά για να αποφεύγονται περιβαλλοντικές ζημίες ή περιττές δαπάνες για τις επιχειρήσεις.

## Slide 10
ΕΞΑΜΗΝΟ: ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 2023-2024

## Slide 11: EoW
ΕΞΑΜΗΝΟ: ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 2023-2024

## Slide 12: EoW Κριτήρια
πακέτου για την κυκλική οικονομία στις 2 Δεκεμβρίου του 2015
ΕΞΑΜΗΝΟ: ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 2023-2024
Σύμφωνα με την οδηγία, ορισμένα καθορισμένα απόβλητα παύουν να αποτελούν απόβλητα όταν έχουν υποβληθεί σε εργασία ανάκτησης (συμπεριλαμβανομένης της ανακύκλωσης) και πληρούν ειδικά κριτήρια που θα αναπτυχθούν σύμφωνα με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
η ουσία ή το αντικείμενο χρησιμοποιείται συνήθως για συγκεκριμένους σκοπούς,
2. υπάρχει υφιστάμενη αγορά ή ζήτηση για την ουσία ή το αντικείμενο,
3. η ουσία ή το αντικείμενο πληροί τις τεχνικές απαιτήσεις για τους συγκεκριμένους σκοπούς και την ισχύουσα νομοθεσία και τα ισχύοντα πρότυπα που ισχύουν για τα προϊόντα και
4. η χρήση της ουσίας ή του αντικειμένου δεν θα έχει συνολικά δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία.
Για να επιτευχθεί το καθεστώς EoW, οι εταιρείες πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξουν ότι πληρούνται και τα τέσσερα προαναφερθέντα κριτήρια. Πολλές φορές, δεν υπάρχει σταθερή τυπική απαίτηση από τη ρυθμιστική αρχή, επομένως οι εταιρείες δεν μπορούν να βασίζονται σε μια συγκεκριμένη διαδικασία, αλλά είναι ελεύθερες να παρέχουν τα αποδεικτικά στοιχεία ότι ένα συγκεκριμένο δευτερεύον υλικό πληροί τα κριτήρια EoW.

## Slide 13: ΚΡΙΤΗΡΙΑ EOW - ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
πακέτου για την κυκλική οικονομία στις 2 Δεκεμβρίου του 2015Α
ΕΞΑΜΗΝΟ: ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 2023-2024

## Slide 14: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EoW ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ
πακέτου για την κυκλική οικονομία στις 2 Δεκεμβρίου του 2015Α
ΕΞΑΜΗΝΟ: ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 2023-2024

## Slide 15: ΤΕΛΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΕΝΟΥ ΑΠΟΒΛΗΤΟΥ
ΕΞΑΜΗΝΟ: ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 2023-2024

## Slide 16: Δευτερογενές υλικό ως εισροή αποβλήτου
πακέτου για την κυκλική οικονομία στις 2 Δεκεμβρίου του 2015Α
electric arc furnace carbon steel slag (EAFC)
rich-in- Fe, Ca and Si compounds
ΕΞΑΜΗΝΟ: ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 2023-2024

## Slide 17: EoW πριν από μια συγκεκριμένη διαδικασία
πακέτου για την κυκλική οικονομία στις 2 Δεκεμβρίου του 2015
ΕΞΑΜΗΝΟ: ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 2023-2024
Στη περίπτωση αυτή, το δευτερογενές υλικό πρέπει όχι μόνο να πληροί ορισμένα κριτήρια EoW (δηλαδή προδιαγραφές ποιότητας), αλλά και κριτήρια που καθορίζονται για την εμπορία ουσιών και κριτήρια που ισχύουν επίσης για οποιαδήποτε άλλη πρωτογενή ουσία, π.χ. οδηγία REACH

## Slide 18: Κριτήρια
πακέτου για την κυκλική οικονομία στις 2 Δεκεμβρίου του 2015
ΕΞΑΜΗΝΟ: ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 2023-2024
Το πρώτο κριτήριο, συνεπάγεται επιπλέον ότι “το προϊόν (ουσία ή αντικείμενο) πρέπει να είναι σαφώς διαφορετικό από το αρχικό απόβλητο”, δημιουργεί έναν βαθμό υποκειμενικότητας κατά την αξιολόγηση. Ο βαθμός μετασχηματισμού (φυσικός, χημικός ή βιολογικός) που θα πρέπει να θεωρείται επαρκής, δεν είναι ακόμη απολύτως σαφής και ανοίγει χώρο για διαφορετικές ερμηνείες.
Το τρίτο σημείο, το οποίο θα μπορούσε επίσης να μεταφραστεί ως εξής: “το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τον ίδιο τρόπο όπως το εναλλακτικό προϊόν που δεν είναι απόβλητο”, είναι κριτήριο συνήθους αξιολόγησης μέσω σύγκρισης με κατάλληλο “παρθένο” υλικό. Αυτή η απαίτηση σύγκρισης του ανακτηθέντος υλικού με ένα παρθένο ισοδύναμο, μπορεί να δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα και μερικές φορές είναι σημαντικό εμπόδιο στην πιστοποίηση.

## Slide 19: 4ο Κριτήριο
πακέτου για την κυκλική οικονομία στις 2 Δεκεμβρίου του 2015
ΕΞΑΜΗΝΟ: ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 2023-2024
Η δοκιμή έκπλυσης κατά παρτίδες σε κοκκώδες υλικό ή υλικό μειωμένου μεγέθους (95% < 4 mm) διεξάγεται σύμφωνα με τα πρότυπα EN 12457-1 (δοκιμή μιας παρτίδας σε L/S = 2 l/kg), EN 12457-2 (δοκιμή μιας παρτίδας σε L/S = 10 l/kg) ή EN 12457-3 (δοκιμή παρτίδας δύο σταδίων σε L/S = 2 και 8 l/kg συσσωρευμένο σε L/S 10 l/kg). Το κοκκώδες υλικό τοποθετείται σε κλειστή φιάλη με απιονισμένο νερό και αναταράσσεται για 24 ώρες (6 και 18 ώρες για τη δοκιμή δύο σταδίων). Τα εκλούσματα διηθούνται μέσω φίλτρων μεμβράνης 0,45 μm και αναλύονται. Τα αποτελέσματα αναφέρονται ως συγκεντρώσεις ή εκπλυμένες ποσότητες ως συνάρτηση του L/S. Οι δοκιμές παρτίδας παρέχουν πληροφορίες παρόμοιες με εκείνες που προκύπτουν από τη δοκιμή διήθησης, αλλά κατά μέσο όρο σε μεγαλύτερες κλίμακες L/S και, ως εκ τούτου, με πολύ λιγότερες λεπτομέρειες. Μόνο η δοκιμή δύο σταδίων μπορεί να παρέχει περιορισμένες πληροφορίες σχετικά με την ανάπτυξη της έκπλυσης σε συνάρτηση με το L/S. Οι δοκιμές EN 12457 εφαρμόζονται κυρίως για μετρήσεις απελευθέρωσης ανόργανων ουσιών και διαλελυμένου οργανικού άνθρακα (DOC) από ανόργανα ή ορυκτά αδρανή.

## Slide 20: Οριακές τιµές έκπλυσης
πακέτου για την κυκλική οικονομία στις 2 Δεκεμβρίου του 2015
ΕΞΑΜΗΝΟ: ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 2023-2024
ΣΤΟΙΧΕΙΟ | ΟΡΙΑ (ΑΠΟΦΑΣΗ 2003/33) (τιμές σε mg/kg ξηράς φάσης) L/S = 10 l/kg |  | 
 | ΑΔΡΑΝΗ | ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ | ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ
As | 0,5 | 2 | 25
Pb | 0,5 | 10 | 50
Cd | 0,04 | 1 | 5
Cr | 0,5 | 10 | 70
Cu | 2 | 50 | 100
Ni | 0,4 | 10 | 40
Hg | 0,01 | 0,2 | 2
Zn | 4 | 50 | 200
Ba | 20 | 100 | 300
Mo | 0,5 | 10 | 30
Sb | 0,06 | 0,7 | 5
Se | 0,1 | 0,5 | 7
Cl- | 800 | 15.000 | 25.000
F- | 10 | 150 | 500
SO42- | 1.000 | 20.000 | 50.000

## Slide 21: EoW – Εργαλείο Κυκλικής Οικονομίας
πακέτου για την κυκλική οικονομία στις 2 Δεκεμβρίου του 2015
ΕΞΑΜΗΝΟ: ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 2023-2024

## Slide 22: Διάστημα μεταξύ αποβλήτων και προϊόντων
πακέτου για την κυκλική οικονομία στις 2 Δεκεμβρίου του 2015
ΕΞΑΜΗΝΟ: ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 2023-2024
Πολλές προτάσεις για τον αποχαρακτηρισμό των αποβλήτων έχουν σταματήσει, καθώς έχει αποδειχθεί δύσκολο για τα κράτη μέλη να καταλήξουν σε συμφωνία. Η διαφωνία προέρχεται εν μέρει από τη διαφορετική προσβασιμότητα του πρωτογενούς παρθένου υλικού από το φλοιό της Γης και την αντίληψη ενός αποδεκτού κινδύνου. Οι χώρες με υψηλή εξάρτηση από δευτερογενή υλικά ενδέχεται να αναγκαστούν να έχουν λιγότερο αυστηρά κριτήρια, τα οποία οι χώρες με υψηλή πρόσβαση σε καθαρούς παρθένους πόρους μπορεί να δυσκολευτούν να αποδεχθούν.
Η εφαρμογή του αποχαρακτηρισμού των αποβλήτων έχει σταματήσει. Για τους λίγους τύπους αποβλήτων στους οποίους έχει δοθεί καθεστώς προϊόντος, οι επιπτώσεις είναι αβέβαιες, τόσο σε σχέση με την κυκλοφορία όσο και με το εμπόριο. Αυτή η αποτυχία του αποχαρακτηρισμού των αποβλήτων θα πρέπει να στρέψει το ενδιαφέρον και την έρευνα προς άλλες εναλλακτικές λύσεις. Μία από αυτές τις εναλλακτικές λύσεις θα μπορούσε να είναι ο άγνωστος χώρος που παρεμβάλλεται μεταξύ αποβλήτων και προϊόντος. Ο τρόπος με τον οποίο θα γίνει κατανοητός αυτός ο χώρος επιδέχεται ερμηνείες. Ωστόσο, ο χώρος αυτός μπορεί να ανοίξει με μέσα πολιτικής όπως πρότυπα, πιστοποιητικά και συμφωνίες, τα οποία καθιστούν περιττή την ταξινόμηση του απορριπτόμενου υλικού ως απόβλητου ή προϊόντος.

## Slide 23: REACH & ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
πακέτου για την κυκλική οικονομία στις 2 Δεκεμβρίου του 2015
ΕΞΑΜΗΝΟ: ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 2023-2024
 | Ο κανονισμός REACH δεν ισχύει για τα απόβλητα. Ωστόσο, ο REACH ισχύει για τα υποπροϊόντα και τα EoW’s Σύμφωνα με την WFD, ένα υλικό μπορεί να αποκτήσει καθεστώς υποπροϊόντος ή EoW εάν συμμορφώνεται με τη νομοθεσία που ισχύει για τα προϊόντα, ένα από τα οποία είναι ο κανονισμός REACH. Ως εκ τούτου, ο κανονισμός REACH είναι πολύ σημαντικός για την κυκλική οικονομία: καταρχήν, κάθε δευτερογενής πρώτη ύλη που μπορεί (δυνητικά) να θεωρηθεί υποπροϊόν ή ως EoW μπορεί να χρειαστεί να υποβάλει αίτηση καταχώρισης βάσει του κανονισμού REACH για να λάβει τελική αναγνώριση. Μερικές φορές μπορεί να απαιτείται άδεια και ενδέχεται να ισχύουν περιορισμοί. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένες εξαιρέσεις από αυτές τις υποχρεώσεις.

## Slide 24: Κριτήρια για τα απορρίμματα σιδήρου και χάλυβα
πακέτου για την κυκλική οικονομία στις 2 Δεκεμβρίου του 2015
ΕΞΑΜΗΝΟ: ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 2023-2024
Τα απορρίμματα σιδήρου και χάλυβα παύουν να αποτελούν από­βλητα όταν, κατά τη μεταβίβαση από τον παραγωγό σε άλλο κάτοχο, πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) τα απόβλητα που χρησιμοποιούνται ως εισροές στην εργασία ανάκτησης πληρούν τα κριτήρια που προβλέπονται στο παράρ­τημα I τμήμα 2·
β) τα απόβλητα που χρησιμοποιούνται ως εισροές στην εργασία ανάκτησης έχουν υποστεί επεξεργασία σύμφωνα με τα κριτήρια που προβλέπονται στο παράρτημα I τμήμα 3·
γ) τα απορρίμματα σιδήρου και χάλυβα που προκύπτουν από την εργασία ανάκτησης πληρούν τα κριτήρια που προβλέπονται στο παράρτημα I τμήμα 1 ·
δ) ο παραγωγός έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 5 & 6.

## Slide 25: Κριτήρια για τα απορρίμματα αλουμινίου
πακέτου για την κυκλική οικονομία στις 2 Δεκεμβρίου του 2015
ΕΞΑΜΗΝΟ: ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 2023-2024
Τα απορρίμματα αλουμινίου, συμπεριλαμβανομένων των απορριμ­μάτων κραμάτων αλουμινίου, παύουν να αποτελούν απόβλητα όταν, κατά τη μεταβίβαση από τον παραγωγό σε άλλο κάτοχο, πληρού­νται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) τα απόβλητα που χρησιμοποιούνται ως εισροές στην εργασία ανάκτησης πληρούν τα κριτήρια που προβλέπονται στο παράρτημα II τμήμα 2·
β) τα απόβλητα που χρησιμοποιούνται ως εισροές στην εργασία ανάκτησης έχουν υποστεί επεξεργασία σύμφωνα με τα κριτήρια που προβλέπονται στο παράρτημα II τμήμα 3·
γ) τα απορρίμματα αλουμινίου που προκύπτουν από την εργασία ανάκτησης πληρούν τα κριτήρια που προβλέπονται στο παράρτημα II τμήμα 1 ·
δ) ο παραγωγός έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 5 & 6.

## Slide 26: Κριτήρια για το υαλόθραυσμα
πακέτου για την κυκλική οικονομία στις 2 Δεκεμβρίου του 2015
ΕΞΑΜΗΝΟ: ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 2023-2024
Το υαλόθραυσμα παύει να αποτελεί απόβλητο όταν, κατά τη μετα­βίβαση από τον παραγωγό σε άλλο κάτοχο, πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
1) το υαλόθραυσμα που προκύπτει από την εργασία ανάκτησης πληροί τα κριτήρια που προβλέπονται στο παράρτημα I τμήμα 1 ·
2) τα απόβλητα που χρησιμοποιούνται ως εισροές στην εργασία ανάκτησης πληρούν τα κριτήρια που προβλέπονται στο παράρτημα I τμήμα 2·
3) τα απόβλητα που χρησιμοποιούνται ως εισροές στην εργασία ανάκτησης έχουν υποστεί επεξεργασία σύμφωνα με τα κριτήρια που προβλέπονται στο παράρτημα I τμήμα 3·
4) ο παραγωγός έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που προβλέπο­νται στα άρθρα 4 και 5·
5) το υαλόθραυσμα προορίζεται για την παραγωγή υαλωδών υλών ή γυάλινων αντικειμένων με διεργασία ανάτηξης

## Slide 27: Κριτήρια για τα απορρίμματα χαλκού
πακέτου για την κυκλική οικονομία στις 2 Δεκεμβρίου του 2015
ΕΞΑΜΗΝΟ: ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 2023-2024
  Τα απορρίμματα χαλκού παύουν να αποτελούν απόβλητα όταν, κατά τη μεταβίβαση από τον παραγωγό σε άλλο κάτοχο, πληρού­νται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
  1) τα απορρίμματα χαλκού που προκύπτουν από τις εργασίες ανά­κτησης πληρούν τα κριτήρια που προβλέπονται στο παράρτημα I τμήμα 1 ·
  2) τα απόβλητα που χρησιμοποιούνται ως εισροές στην εργασία ανάκτησης πληρούν τα κριτήρια που προβλέπονται στο παράρ­τημα I τμήμα 2·
  3) τα απόβλητα που χρησιμοποιούνται ως εισροές στην εργασία ανάκτησης έχουν υποστεί επεξεργασία σύμφωνα με τα κριτήρια που προβλέπονται στο παράρτημα I τμήμα 3·
  4) ο παραγωγός έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που προβλέπο­νται στα άρθρα 4 και 5·

## Slide 28: Συστάσεις για τον καθορισμό και την ιεράρχηση προτεραιοτήτων στα νέα ευρωπαϊκά κριτήρια EoW
πακέτου για την ς 2 Δεκεμβρίου του 2015
ΕΞΑΜΗΝΟ: ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 2023-2024
Τα EoW κριτήρια θα πρέπει να διασφαλίζουν μια ορισμένη ποιότητα δευτερογενών πρώτων υλών, να αποκλείουν τις επικίνδυνες ιδιότητες, να θέτουν αυστηρά όρια για τους ρύπους και να περιορίζουν την παρουσία ξένων υλών.
Τα απόβλητα που έχουν πάψει να αποτελούν απόβλητα δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για ανάκτηση ενέργειας ή αποτέφρωση, καθώς αυτό θα προκαλούσε δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία (π.χ. στερεά ανακτηθέντα καύσιμα και καύσιμα που προέρχονται από απορρίμματα).
Το καθεστώς EoW θα πρέπει κατά προτίμηση να ορίζεται σε επίπεδο ΕΕ, καθώς το εθνικό καθεστώς EoW θα δημιουργήσει εκ των πραγμάτων κίνδυνο παρερμηνείας από τις εθνικές αρχές. Εάν καταστεί δυνατό το εθνικό καθεστώς EoW, θα πρέπει να αναφέρεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για έλεγχο, καθώς και σε όλα τα άλλα εθνικά κράτη μέλη, επιτρέποντας έτσι την αμοιβαία αναγνώριση. Κάθε κράτος θα αξιολογήσει και εάν μπορεί θα αναγνωρίσει το άλλο εθνικό καθεστώς EoW.
Ως προτεραιότητα για τον καθορισμό του EoW σε επίπεδο ΕΕ, προτείνονται οι ακόλουθες ροές υλικών: επιλογή αποβλήτων κατασκευών και κατεδαφίσεων (ιδίως σκυρόδεμα και μονωτικά υλικά), πλαστικών αποβλήτων με βασικές προϋποθέσεις για μη επικίνδυνα περιεχόμενα, χρησιμοποιημένου χαρτιού και, ενδεχομένως, ορισμένων μη σιδηρούχων απορριμμάτων μετάλλων (με αυστηρές προϋποθέσεις για μη επικίνδυνα περιεχόμενα και για την ποιότητα του υλικού EoW).
Θα πρέπει να διερευνηθεί ένα ειδικό καθεστώς για τις δραστηριότητες «προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση». Σε σύγκριση με τα ανακυκλώσιμα, τα απόβλητα που συλλέγονται για να προετοιμαστούν για επαναχρησιμοποίηση δεν θα υποβληθούν στις ίδιες διαδικασίες, καθώς δεν ενέχουν τους ίδιους κινδύνους όσον αφορά τις επιπτώσεις στο περιβάλλον. Η προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση είναι επίσης υψηλότερη στην ιεράρχηση των αποβλήτων της ΕΕ από ό,τι η ανακύκλωση. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να υπάρξει περαιτέρω προβληματισμός σε επίπεδο ΕΕ σχετικά με τον τρόπο προώθησης της προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση, π.χ. με βάση τα αυστριακά κριτήρια EoW, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι δεν δημιουργείται κανένα κενό στα απόβλητα. Αυτό θα πρέπει να γίνει σε διαβούλευση με εκπροσώπους των φορέων «προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση» (κυρίως μικρών), του κλάδου και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών.

## Slide 29: Συστάσεις για την ανάπτυξη κριτηρίων EoW
πακέτου για την Δεκεμβρίου του 2015
ΕΞΑΜΗΝΟ: ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 2023-2024
Τα απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες και/ή έχουν επικίνδυνες ιδιότητες θα πρέπει να εξαιρούνται από το καθεστώς EoW – χωρίς καμία παρέκκλιση για τα πλαστικά απόβλητα, όπως τα Y48, PVC, PC, PS και PUR, συμπεριλαμβανομένων των κλασμάτων πλαστικών αποβλήτων.
Τα απόβλητα που έχουν παύσει να αποτελούν απόβλητα συμμορφώνονται με τη νομοθεσία της ΕΕ χωρίς καμία εξαίρεση, όπως με τους αυστηρούς ελέγχους εκπομπών της οδηγίας 2010/75/ΕΕ της ΕΕ για τις βιομηχανικές εκπομπές (συμπεριλαμβανομένων των συμπερασμάτων ΒΔΤ για την επεξεργασία αποβλήτων), ιδίως για τις εκλύσεις βαρέων μετάλλων και οργανικών ρύπων, ή με τους κανονισμούς REACH και CLP (ως δικές τους ουσίες ως μείγμα που περιέχει δύο ή περισσότερες ουσίες).
Θα πρέπει να καθοριστούν απαιτήσεις ιχνηλασιμότητας σε επίπεδο ΕΕ για τα απόβλητα που έχουν πάψει να αποτελούν απόβλητα:
Εάν ισχύει εθνικό καθεστώς EoW (υπό τους ανωτέρω όρους), θα πρέπει να δημιουργηθούν εθνικές βάσεις δεδομένων για ροές αποβλήτων με κατάσταση EoW, εάν δεν έχουν ήδη δημιουργηθεί, και να περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τις επιθεωρήσεις και τις δοκιμές που διενεργήθηκαν. Όλες αυτές οι βάσεις δεδομένων θα πρέπει να δημοσιοποιούνται.
Οι απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων από τα κράτη μέλη προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω της Eurostat θα πρέπει επίσης να επεκταθούν στην παραγωγή και χρήση του EoW.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να παρακολουθεί τη συμμόρφωση με την EoW, ιδίως για να επαληθεύει ότι οι διασυνοριακές κινήσεις EoW δε δημιουργούν κενό στη Σύμβαση της Βασιλείας και στον κανονισμό της ΕΕ για τις μεταφορές αποβλήτων.
Οι φορείς εκμετάλλευσης θα πρέπει να υποβάλλουν στοιχεία σχετικά με την παραγωγή υλικών EoW και τις ποσότητες που παύουν να αποτελούν απόβλητα σύμφωνα με τα καθορισμένα ευρωπαϊκά κριτήρια EoW, προκειμένου να αξιολογείται καλύτερα η υιοθέτηση των κριτηρίων EoW – και των ανακυκλωμένων υλικών – στο μέλλον.
4. Η απόφαση σχετικά με το κατά πόσον ένα υλικό πληροί τα κριτήρια EoW δεν θα πρέπει να βασίζεται σε αυτοαξιολόγηση από τον φορέα εκμετάλλευσης, αλλά θα πρέπει να ακολουθεί διαφανή διαδικασία αξιολόγησης υπό την εποπτεία εθνικής αρχής, συμπεριλαμβανομένης της διαβούλευσης με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών.

## Slide 30: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΡΥΘΜΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΕ
πακέτου για την Δεκεμβρίου του 2015
ΕΞΑΜΗΝΟ: ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 2023-2024
Για τη δημιουργία μιας εύρυθμα λειτουργούσας εσωτερικής αγοράς δευτερογενών πρώτων υλών, η Επιτροπή θα:
* Αξιολογήσει τις δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης κριτηρίων αποχαρακτηρισμού αποβλήτων σε επίπεδο ΕΕ για ορισμένες ροές αποβλήτων με βάση την παρακολούθηση της εφαρμογής από τα κράτη μέλη των αναθεωρημένων κανόνων για τον αποχαρακτηρισμό των αποβλήτων και των υποπροϊόντων, και στήριξη διασυνοριακών πρωτοβουλιών συνεργασίας για την εναρμόνιση των εθνικών κριτηρίων αποχαρακτηρισμού αποβλήτων και υποπροϊόντων·
* Ενισχύσει το ρόλο της τυποποίησης με βάση την εν εξελίξει αξιολόγηση των υφιστάμενων εργασιών τυποποίησης σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο·
* Υλοποιήσει έγκαιρα τους περιορισμούς στη χρήση ουσιών που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία σε περιπτώσεις όπου η χρήση της ουσίας υπόκειται σε απαίτηση αδειοδότησης, συνεχίζοντας παράλληλα τη βελτίωση της επιβολής συνοριακών ελέγχων·
* Αξιολογήσει τη σκοπιμότητα δημιουργίας παρατηρητηρίου της αγοράς για βασικά δευτερογενή υλικά.

## Slide 31: EoW – Εργαλείο Κυκλικής Οικονομίας
πακέτου για την ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ς 2 Δεκεμβρίου του 2015
ΕΞΑΜΗΝΟ: ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 2023-2024