## Slide 1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Emergy και περιβαλλοντική λογιστική: Μια μέθοδος για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας
Ξενοφών Σπηλιώτης

## Slide 2
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
EMERGY: YOU SPELLED ENERGY WRONG!
Emergy with an EM, means the
Energy Memory

## Slide 3
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
EMERGY: YOU SPELLED ENERGY WRONG!
Αρχικά ο H.T. Odum χρησιμοποίησε τον όρο ενσωματωμένη ενέργεια, αλλά μετέβη στον όρο EMergy, ως σύντομη μορφή της Ενεργειακής Μνήμης.
Η Emergy είναι η διαθέσιμη ενέργεια ενός είδους που χρησιμοποιήθηκε στο παρελθόν άμεσα και έμμεσα για ένα προϊόν ή Υπηρεσία. Η ενέργεια που απαιτείται για τους μετασχηματισμούς δεν ευρίσκεται πλέον στο προϊόν ή την υπηρεσία, αλλά η ενέργεια έχει τη μνήμη της διαθεσιμότητας για το σκοπό που χρησιμοποιήθηκε. Η Emergy είναι ένα νέο είδος καταστατικής μεταβλητής. Οι μονάδες ενέργειας ορίζονται με το πρόθεμα em- (π.χ. emcalories, emjoules, emBtus)
(Odum, 2007, p. 69).

## Slide 4
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
EMERGY
Πηγή: http://www.cep.ees.ufl.edu/emergy/resources/presentations.shtml

## Slide 5
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Τι είναι ανάλυση Emergy ;
Μεθοδολογία περιβαλλοντικής λογιστικής που αναπτύχθηκε από τον καθηγητή H.T. Odum, από
Πανεπιστήμιο της Φλόριντα τις τελευταίες τρεις δεκαετίες.

## Slide 6
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Πως δουλεύει η ανάλυση Emergy ;
Ο Odum προσδιόρισε το έργο της βιόσφαιρας, που βασίζεται στην ηλιακή ενέργεια, ως πηγή πόρων και περιβαλλοντικών υπηρεσιών, και παρείχε ένα κοινό μέτρο για αυτά (ηλιακή Emergy).
Ο Odum πρότεινε η Emergy να αποτελέσει τη βάση για αξιολογήσεις αξίας και βιωσιμότητας.

## Slide 7: EMERGY ANALYSIS
Η Emergy ανάλυση είναι μια μεθοδολογία ανάλυσης συστημάτων και ποσοτικής αξιολόγησης, η οποία λαμβάνει υπόψη τόσο τις οικονομικές όσο και τις οικολογικές (συμπεριλαμβανομένων των αβιοτικών και βιοτικών) πτυχές ενός συστήματος, μετατρέποντας όλες τις εισροές, ροές και εκροές σε κοινό παρονομαστή ηλιακής ενέργειας, ο οποία είναι η βασική ενέργεια πίσω από όλες τις διεργασίες της βιόσφαιρας. Οι αβιοτικές πηγές αναφέρονται συχνά ως περιβαλλοντικές πηγές.

## Slide 8: EMERGY ANALYSIS
Ο δεύτερος νόμος της θερμοδυναμικής αναφέρει ότι όλες οι πραγματικές διεργασίες, συνεπάγονται διασπορά μέρους της ενέργειας με τη μορφή θερμότητας. Τα συστήματα του πραγματικού κόσμου, φυσικά και ανθρώπινα, είναι οργανωμένα σε ροές ενέργειας διαφορετικών ποιοτήτων.
Το μέτρο ποιότητας είναι ο τρόπος συγκέντρωσης της ενέργειας, π.χ. η ηλιακή ενέργεια «συγκεντρώνεται» σε χημικά δεσμευμένα άτομα νερού, ενώ το διοξείδιο του άνθρακα συγκεντρώνεται σε μόρια σακχάρων. Αυτή η διαδικασία συγκέντρωσης έχει ένα κόστος, το οποίο μετράται σε ηλιακά joules ακτινοβολίας που μετατρέπονται σε θερμικά (διασκορπισμένη ενέργεια) joules.
Ο Odum αναγνώρισε τις επιπτώσεις αυτών των τύπων ενεργειακής ποιότητας και εισήγαγε την έννοια και τον όρο emergy (αρχικά «ενσωματωμένη ενέργεια») για τον ποσοτικό προσδιορισμό της ενέργειας που χρησιμοποιείται άμεσα και έμμεσα για την κατασκευή ενός προϊόντος. Ο τύπος που επιλέχθηκε ως αναφορά ήταν η ηλιακή ενέργεια, καθώς είναι η πηγή όλων των ροών στη βιόσφαιρα. Η ηλιακή emergy (ή απλά emergy) ενός προϊόντος είναι, επομένως, η ηλιακή ενέργεια που απαιτείται, άμεσα και έμμεσα, για την παραγωγή αυτού του προϊόντος.
Emergy είναι έτσι η αντίθετη έννοια της exergy (μερικές φορές ονομάζεται καιόμενες θερμίδες).

## Slide 9: EXERGY
Η εξέργεια αντιπροσωπεύει το διαθέσιμο προς εκμετάλλευση ποσό ενέργειας ενός συστήματος από το περιβάλλον, για παράδειγμα το ποσό του έργου που μπορεί να παράγει ένα μηχανικό σύστημα στο περιβάλλον του. Η έννοια της εξέργειας πηγάζει από την έννοια της εντροπίας.
Η ενέργεια και η ύλη δεν δημιουργούνται και δεν καταστρέφονται. Αυτός είναι ένας θεμελιώδης νόμος της φύσης. Δεν υπάρχουν δηλαδή πηγές ή καταβόθρες για την ενέργεια και την ύλη. Απλώς μπορούν να μετασχηματίζονται σε διαφορετικές μορφές. Αυτό συμβαίνει εξαιτίας της υποβάθμισης της ποιότητας. Τοπικά η ποιότητα μπορεί να βελτιώνεται αλλά αυτό μπορεί να συμβεί μόνο με μεγαλύτερη υποβάθμιση της ποιότητας κάπου αλλού. Συνολικά είναι ένα θέμα συνεχούς υποβάθμισης της ποιότητας. Αυτό είναι επίσης θεμελιώδης νόμος της φύσης.
Η υποβάθμιση της ποιότητας είναι ισοδύναμη ουσιαστικά με την αύξηση εντροπίας. Σύμφωνα με το δεύτερο θερμοδυναμικό νόμο οι μετατροπές ενέργειας και ύλης πρέπει να γίνονται από μια κατάσταση χαμηλής θερμοδυναμικής πιθανότητας προς μια κατάσταση υψηλότερης. Η ενέργεια και η ύλη τείνουν να κατανεμηθούν προς ένα συνεχώς αυξανόμενο αριθμό πιθανών καταστάσεων.

## Slide 11
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Περιβαλλοντικό κόστος
Emergy αξιολόγηση
Real cost to produce
wealth
Πραγματικό κόστος παραγωγής πλούτου
Πλούτος
(προθυμία πληρωμής)
Οικονομική αξιολόγηση

## Slide 12
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Σε τι χρησιμεύει η Emergy ανάλυση;
1. Αξιολόγηση περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και φέρουσας ικανότητας.
• Μετρά πόσα αγαθά και υπηρεσίες μπορεί να προσφέρει ο πλανήτης με
ανανεώσιμο τρόπο
Φυσικό κεφάλαιο & υπηρεσίες οικοσυστημάτων
2. Περιβαλλοντική απόφαση:
• Βοηθά στον προγραμματισμό του τρόπου χρήσης των διαθέσιμων πόρων

## Slide 13
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Η ενσωματωμένη ηλιακή ενέργεια
Το φως του ήλιου είναι η πιο άφθονη πηγή ενέργειας στη γη.
Πολλά ηλιακά joules απαιτούνται για να δημιουργήσουν άλλα είδη πιο συγκεντρωμένης ενέργειας ή ύλης.
Είναι βολικό να εκφραστούν όλα τα άλλα είδη πόρων ως ισοδύναμα του φωτός του ήλιου που απαιτείται άμεσα και έμμεσα (Emergy).

## Slide 14
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ποιότητα ενέργειας
Οι ενεργειακοί μετασχηματισμοί δημιουργούν ιεραρχίες στις παραγωγικές αλυσίδες, παρόμοιες με τη γνωστή τροφική αλυσίδα στα οικοσυστήματα:
Η ανάλυση Emergy είναι σε θέση να αναγνωρίσει την ποιότητα ενέργειας των ροών της βιόσφαιρας.
• Ένα Joule βοσκοτόπων δεν είναι ίσο με ένα Joule κρέατος

## Slide 15
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ανανεώσιμες πηγές
Η ανάλυση Emergy είναι ικανή να μετρήσει τις ανανεώσιμες πηγές στην ίδια βάση.
Αξιολογεί την περιβαλλοντική υποστήριξη που παρέχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, που συχνά δεν λαμβάνεται υπόψη σε αναλύσεις οικονομικού επιπέδου.
Βοηθά στον προγραμματισμό του τρόπου σωστής χρήσης αυτών των πόρων.

## Slide 16
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Μη ανανεώσιμες πηγές από τη φύση
Η ανάλυση Emergy είναι σε θέση να μετρήσει τους μη ανανεώσιμους πόρους από τη φύση στην ίδια βάση.

## Slide 17
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ανθρώπινη εργασία
Η ανάλυση Emergy είναι ικανή να μετρήσει την ανθρώπινη εργασία στην ίδια βάση.
Ποσοτικοποιεί την ενέργεια που απαιτείται για την υποστήριξη της ανθρώπινης εργασίας (μέτρο βιοτικού επιπέδου):
•Οι λιγότερο βιομηχανοποιημένοι άνθρωποι χρησιμοποιούν λιγότερη ενέργεια
από τους ανθρώπους στις βιομηχανικές χώρες.

## Slide 18
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Γλώσσα ενεργειακού συστήματος
• Είναι ένας συνοπτικός τρόπος οπτικοποίησης συστημάτων και
περιγράφοντάς τα μαθηματικά.

## Slide 19: Symbols used in emergy analysis

## Slide 20
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Διάφορα μονοπάτια για την ηλιακή Emergy

## Slide 21
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Συστημικό Διάγραμμα ...
Όραμα βιόσφαιρας

## Slide 22
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Η ευημερία προκύπτει από πόρους, όχι από χρήματα

## Slide 23
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Φέρουσα ικανότητα
Το βιολογικό βιοτικό επίπεδο είναι 2,4E+16 seJ / έτος (μέση παγκόσμια κατά κεφαλήν ενεργειακή χρήση):
Η φέρουσα ικανότητα της βιόσφαιρας της γης είναι περίπου 670 εκατομμύρια άνθρωποι με το σημερινό μέσο βιοτικό επίπεδο.
15.8E+24 seJ/yr

## Slide 24
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Αξιολόγηση πολλαπλών μεθόδων
Η ανάλυση Emergy είναι πιθανό να χρησιμοποιηθεί παράλληλα με άλλες μεθόδους:
LCA
Ανάλυση ενέργειας
Οικονομικές αξιολογήσεις
Οικολογικό αποτύπωμα
Το Emergy είναι μια αξιολόγηση από πλευράς δότη:
Αξιολογεί την κατάλληλη χρήση των πόρων.
Η LCA επικεντρώνεται στον αντίκτυπο των εκπομπών.

## Slide 25
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Κλίμακες ενδιαφέροντος

## Slide 26
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Περιβαλλοντικό έργο που υποστηρίζει μια μονάδα παραγωγής ενέργειας

## Slide 27
Minimodel simulation of pulsing alternation of production and consumption useful for defining stages in a pulsing paradigm (consumption incudes autocatalytic secondary production).
Patterns with time;
(b) temporal pattern laid out horizontally as longitudinal succession.

## Slide 28
Pulse in different hierarchies of ecosystem. (From: Odum andOdum,2001).

## Slide 29
Μερικοί φουτουριστές συγγραφείς αναλύουν την ιστορία των πολιτισμών σε αναζήτηση επαναλαμβανόμενων προτύπων για να εξηγήσουν τους τρέχοντες χρόνους και τάσεις, αλλά οι καιροί μας είναι μοναδικοί
[1] στο μέγεθος των σχετικών ενεργειακών πόρων και
[2] στην ολοκληρωμένη δύναμη της παγκόσμιας ανταλλαγής πληροφοριών
Όπως και οι πολιτισμοί, τα οικοσυστήματα έχουν κύκλους ανάπτυξης, περιόδους ανάπτυξης που μοιάζουν με ζιζάνια και περιόδους υψηλής πολυπλοκότητας και ποικιλομορφίας ανάλογες με τις ανθρώπινες πλουραλιστικές κοινωνίες
Εάν η διαδοχή των οικοσυστημάτων είναι ένα πολύτιμο μοντέλο κοινωνικής επέκτασης και πολυπλοκότητας, τότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να κατανοήσουμε την πρόσφατη ιστορία μας, τις τρέχουσες συνθήκες ζωής μας, και μπορεί να προτείνει μελλοντικές πολιτικές σε περιόδους ενεργειακής συρρίκνωσης και καθόδου.

## Slide 30: Emergy Analysis Method of Clay Brick Manufacturing
Η ανάλυση emergy προσφέρει μια ολιστική οικολογική αξιολόγηση ενός συστήματος ή προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των υλικών, ενέργειας, πόρων και υπηρεσιών καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής αυτού του συστήματος ή προϊόντος. Ως μοναδική ιδέα, το emergy χρησιμοποιήθηκε για να προσδιορίσει τη βιωσιμότητα των υλικών. Το Emergy μπορεί να υλοποιήσει την ενσωμάτωση μεταξύ περιβάλλοντος και εισροών, συμπεριλαμβανομένων των πόρων, της ενέργειας και των υπηρεσιών. Οι τιμές των μονάδων emergy (UEVs) αποτελούν κλειδιά για τον υπολογισμό της τιμής emergy που βασίζεται στη μονάδα των ηλιακών emergy joules (sej), και διακρίνεται σε τρεις τύπους: emergy/energy (sej/j), ειδική emergy (sej/g) και emergy/χρήμα (sej/$). Η emergy γραμμή αναφοράς είναι η βάση για υπολογισμούς emergy, που σχετίζεται με την ηλιακή, παλιρροϊκή και γεωθερμική ενέργεια. Μέχρι σήμερα, έχουν προταθεί πέντε εκδοχές, οι οποίες είναι: 9.44X1024 sej/έτος, 9.26X1024 sej/έτος, 15.83X1024 sej/έτος, 15.2X1024 sej/έτος, και 12X1024 sej/έτος. Η τελευταία γραμμή αναφοράς (12X1024 sej/έτος) συνδυάζει τις παραπάνω τέσσερις υπολογισμένες μεθόδους της γραμμής αναφοράς emergy της γεωβιόσφαιρας.

## Slide 31: Emergy Analysis Method of Clay Brick Manufacturing
Η λογιστική emergy περιλαμβάνει τρία στάδια,
Βήμα 1: Δημιουργία διαγράμματος συστήματος για την καταγραφή όλων των εισροών και εκροών του συστήματος;
Βήμα 2: Δημιουργία πίνακα απογραφής αναδυόμενης αξίας;
Βήμα 3: Υπολογισμός αναλογιών και δεικτών emergy.
Μετά το βήμα 3, μπορεί να γίνει διεξοδική ανάλυση και σχετικές συζητήσεις πολιτικής. Οι βασικοί τύποι υπολογισμού emergy μπορεί να εμφανίζονται ως: U(sej) = N(J) X UEV(sej/J), U(sej) = M(g) X UEV(sej/g), U(sej) = V($) X UEV(sej/$)
Όπου U, emergy (sej); N, M, V αναπαριστούν μονάδες Joules (J), grams (g), και χρημάτων ($), αντίστοιχα. UEV είναι emergy ανά μονάδα προϊόντος, ενέργειας, υπηρεσίας, ή χρημάτων.
. Αυτοί είναι οι ορισμοί που απεικονίζουν την αποτελεσματικότητα ενός συστήματος αξιολόγησης

## Slide 32: Clay Brick Manufacturing Process

## Slide 33: Clay Brick Manufacturing Process