## Slide 1
Θεματική Ενότητα 3
«Κατεργασία Ξύλου»

## Slide 2
Στην 3η θεματική ενότητα ("Κατεργασίες ξύλου") παρουσιάζονται οι κατεργασίες του ξύλου και των προϊόντων ξύλου με χρήση κατάλληλων εργαλείων και μηχανημάτων, με σκοπό τη μετατροπή των προϊόντων αυτών σε συγκεκριμένες κατασκευές (επίπλων, κουφωμάτων, κλπ.). Με τις διάφορες μορφές κατεργασίας ο ξυλουργός μπορεί να διαμορφώσει το ξύλο και τα προϊόντα αυτού, προκειμένου να αποτελέσουν τμήματα ενός τελικού προϊόντος ή ένα ολόκληρο προϊόν. Ειδικότερα, ο εκπαιδευόμενος θα διδαχθεί την πρίση (κοπή) του ξύλου με ταινιοπρίονο και δισκοπρίονο, το πλάνισμα του ξύλου (με πλάνη, ξεχονδριστήρα και ραμποτέζα), τη διάνοιξη οπών (τρύπημα) του ξύλου διάφορα τρυπάνια (με απλό τρυπάνι, μορσοτρύπανο, πολυτρύπανο, αλυσοτρύπανο), τη δημιουργία προεξοχών στο ξύλο (με ξεμορσαρίστρα), τη δημιουργία προφίλ (με σβούρα και φρέζα) και τη λείανση του ξύλου (με λειαντικές μηχανές). Επίσης, θα διδαχθεί τη δημιουργία συμμετρικών στοιχείων (με τόρνο), τη συγκόλληση ταινιών περιθωρίου σε ξυλοπλάκες (με συγκολλητική περιθωρίων). Σε κάθε μορφή κατεργασίας παρουσιάζονται τα κατάλληλα μηχανήματα, τα χαρακτηριστικά τους, οι εκτελούμενες εργασίες και η εφαρμοσμένη τεχνολογία. Τέλος, παρουσιάζεται η κατεργασία του ξύλου με μηχανήματα που καθοδηγούνται από H/Y (μηχανές CNC).
Περιεχόμενο
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3

## Slide 3
Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα
Ο εκπαιδευόμενος μετά το τέλος της 3ης Θεματικής Ενότητας, θα πρέπει:
Να γνωρίζει τον τρόπο λειτουργίας απλών μηχανημάτων κατεργασίας ξύλου (ταινιοπρίονα, δισκοπρίονα, πλάνη, ξεχονδριστήρα, σβούρα, απλό τρυπάνι, μορσοτρύπανο, πολυτρύπανο, αλυσοτρύπανο, λειαντικές μηχανές, ξεμορσαρίστρα, φρέζα, τόρνο, συγκολλητική περιθωρίων).
Να αντιλαμβάνεται τον ασφαλή χειρισμό των βασικών μηχανημάτων κατεργασίας ξύλου.
Να εφαρμόζει τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας σε κάθε μηχάνημα.
Να επιλέγει το κατάλληλο μηχάνημα σε σχέση με τη μορφή κατεργασίας που καλείται να εφαρμόσει (π.χ. πρίση, μορφοποίηση, διάνοιξη οπών και λείανση) και το υλικό που διαθέτει, με γνώμονα την οικονομικότητα, την αισθητική (design) και την ποιότητα της τελικής κατασκευής.
Να επιλέγει τα κατάλληλα μέσα κατεργασίας (πριονοελάσματα, δίσκους κοπής, τρυπάνια, λειαντικά μέσα, κοπτικά σβούρας, φρέζας, μαχαίρια πλάνης, κλπ.) αναφορικά με τον επιθυμητό στόχο και τα χαρακτηριστικά των πρώτων υλών που κατεργάζεται.
Να κατανοεί τον τρόπο λειτουργίας των μηχανών CNC, τον ασφαλή χειρισμό τους και τη λήψη των απαραίτητων μέτρων υγιεινής.
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3

## Slide 4
Υποενότητες
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3
2.1. Υγιεινή και ασφάλεια σε
χώρους κατεργασίας ξύλου
2.2. Πρίση ξύλου με χειροπρίονα
και ταινιοπρίονα
2.3. Πρίση ξύλου με δισκοπρίονα
2.4. Πλάνισμα ξύλου με πλάνη,
ξεχονδριστήρα και ραμποτέζα
2.5. Μορφοποίηση ξύλου με
σβούρα
2.6. Μορφοποίηση ξύλου με
φρέζα
2.7. Διάνοιξη οπών με απλό
τρυπάνι, πολυτρύπανο,
μορσοτρύπανο, αλυσοτρύ-
πανο
2.8. Δημιουργία προεξοχών
(μόρσων) με ξεμορσαρίστρα
2.9. Δημιουργία αντικειμένων με
τόρνο
2.10. Λείανση ξύλου
2.11. Συγκόλληση ταινιών περιθω-
ρίου σε ξυλοπλάκες
2.12. Μηχανές κατεργασίας ξύλου
με τεχνολογία CNC

## Slide 5
Υποενότητα 3.1.
Υγιεινή και ασφάλεια σε χώρους κατεργασίας ξύλου

## Slide 6
Υγιεινή και ασφάλεια σε χώρους κατεργασίας ξύλου
Στους χώρους μηχανικής κατεργασίας του ξύλου (πριστήρια, ξυλουργεία, επιπλοποιεία, κλπ), υπάρχουν διάφορα μηχανήματα με τα οποία παράγονται διάφορα προϊόντα. Τα μηχανήματα είναι ηλεκτροκίνητα και με αυτά μπορούν οι άνθρωποι χωρίς ιδιαίτερο σωματικό κόπο να κατασκευάζουν με ευκολία, ακρίβεια και σε σύντομο χρονικό διάστημα διάφορα προϊόντα.
Η κατεργασία του ξύλου επιτυγχάνεται με αφαίρεση ξύλου με τη βοήθεια κοπτικών μέσων (μαχαιριών). Η χρήση των κοπτικών μέσων εγκυμονεί κινδύνους για τη σωματική ακεραιότητα των χειριστών. Η ασφάλεια των χειριστών κατά τη χρήση ξυλουργικών μηχανημάτων εξαρτάται από τα μηχανήματα (τύπο και κατάσταση), τα κοπτικά (τύπο και κατάσταση) και τα ατομικά μέσα προστασίας των εργαζομένων.
Κατά την κατεργασία του ξύλου παράγονται διάφορα υπολείμματα (ξυλόσκονη, ροκανίδια, κλπ). Τα υπολείμματα είναι βλαβερά για την υγεία του ανθρώπου και θα πρέπει να λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής (κατάλληλη ένδυση, χρήσης μάσκας, κ.α.). Ο υπερβολικός θόρυβος επίσης, δημιουργεί προβλήματα υγείας (κυρίως ακουστικά) στους εργαζομένους.

## Slide 7
Κανόνες ασφαλείας κατά τη χρήση ηλεκτρικού ρεύματος
Κατά τη χρήση ηλεκτρικών εργαλείων και μηχανημάτων, θα πρέπει να γνωρίζουμε και να τηρούμε τα ακόλουθα:
Κάθε μηχάνημα θα πρέπει να φέρει το δικό του διακόπτη παροχής ρεύματος στο χώρο.
Κάθε μηχάνημα φέρει τους δικούς του πιστοποιημένους διακόπτες παροχής ρεύματος και εκκίνησης, οι οποίοι θα πρέπει να είναι σε άριστη κατάσταση. Διακόπτες σπασμένοι, “ξεχαρβαλωμένοι” και γενικώς φθαρμένοι, θα πρέπει να αντικαθίστανται άμεσα από ειδικούς ηλεκτρολόγους και όχι από τον οποιονδήποτε.
Τα μηχανήματα καθώς και οι πρίζες θα πρέπει να είναι γειωμένες για τυχόν διαρροές ηλεκτρικού ρεύματος.

## Slide 8
Κανόνες ασφαλείας κατά τη χρήση ηλεκτρικού ρεύματος
Κατά τη συντήρηση (καθαρισμό) ή αλλαγή κοπτικού σε ένα μηχάνημα, θα πρέπει οπωσδήποτε να καθιστούμε το μηχάνημα σε κατάσταση ασφαλείας, απενεργοποιώντας το ταχυφρένο του κινητήρα.
Ελέγχουμε τακτικά την κατάσταση των εμφανών καλωδίων των μηχανημάτων και ιδιαίτερα αυτά που υπάρχουν στο δάπεδο και κατευθύνονται προς τον κεντρικό πίνακα παροχής ρεύματος.
Δεν ακουμπάμε μηχανήματα και εργαλεία με βρεγμένα χέρια.
Το άπλωμα και το μάζεμα της μπαλαντέζας επιτρέπεται μόνο αφού την έχουμε αποσυνδέσει από το ρεύμα. Απαγορεύεται οποιοδήποτε φθαρμένο καλώδιο να είναι καλυμμένο με μονωτική ταινία.

## Slide 9
Κανόνες ασφαλείας κατά τη χρήση ξυλουργικών μηχανημάτων
Οι κανόνες ασφαλείας οι οποίοι θα πρέπει να τηρούνται στους εργασιακούς χώρους, όπου υπάρχουν ξυλουργικά μηχανήματα, είναι οι ακόλουθοι:
Τα μηχανήματα θα πρέπει να τοποθετούνται στο χώρο με διάταξη, ώστε να διευκολύνουν την παραγωγική διαδικασία. Κάθε μηχάνημα απαιτεί ένα ελάχιστο χώρο, ώστε ο χειρισμός του να γίνεται με ασφάλεια. Ο χώρος αυτός καθορίζεται στις τεχνικές προδιαγραφές του μηχανήματος.
Ο χώρος κατεργασίας ξύλου θα πρέπει να διαθέτει επαρκή φωτισμό και να αερίζεται καλά.
Ο χώρος κατεργασίας ξύλου θα πρέπει να διαθέτει επαρκές σύστημα απαγωγής των υπολειμμάτων (απορρόφηση).
Ο χώρος θα πρέπει να καθαρίζεται τακτικά.
Μόλις τελειώσουμε από το χειρισμό ενός μηχανήματος, το καθαρίζουμε για να το βρει ο επόμενος καθαρό. Δε φυσάμε με αέρα στο πάτωμα γιατί δημιουργούμε σύννεφο σκόνης.

## Slide 10
Χρησιμοποιούμε τον πεπιεσμένο αέρα με προσοχή και μόνο στα σημεία όπου δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε άλλο μέσο καθαρισμού. Δε φυσάμε ποτέ επάνω στα μάτια μας.
Δεν αφήνουμε εργαλεία (κατσαβίδια, κλειδιά, κλπ.) επάνω στα μηχανήματα, αλλά τα τοποθετούμε μετά τη χρήση τους στις εργαλειοθήκες.
Τα κοπτικά μέσα που χρησιμοποιούμε θα πρέπει να είναι σε άριστη κατάσταση.
Διατηρούμε βιβλία συντήρησης για κάθε μηχάνημα.
Κατά το χειρισμό των μηχανημάτων είμαστε αφοσιωμένοι μόνο στην εργασία μας. Φωνές, πειράγματα, και αστεία, μας αποσυντονίζουν και δεν επιτρέπονται.
Κανόνες ασφαλείας κατά τη χρήση ξυλουργικών μηχανημάτων

## Slide 11
Οι κυριότεροι κανόνες ασφαλείας κατά τη χρήση των ξυλουργικών μηχανημάτων, οι οποίοι θα πρέπει να τηρούνται από τους χειριστές, είναι οι ακόλουθοι:
Τα προστατευτικά μέσα κάθε μηχανήματος πρέπει να χρησιμοποιούνται απαραίτητα και σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του μηχανήματος και να ρυθμίζονται σωστά στην αρχή και πριν από κάθε αλλαγή κατεργασίας.
Πριν θέσουμε σε λειτουργία ένα μηχάνημα, θα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι όλα τα μέρη του είναι σωστά ρυθμισμένα και δε “βρίσκουν” κάπου. Π.χ. στη σβούρα ελέγχουμε πριν θέσουμε σε λειτουργία το μηχάνημα, εάν το κοπτικό περιστρέφεται ελεύθερα.
Σε δύσκολες κατεργασίες, κατά τις οποίες τα χέρια του χειριστή φτάνουν κοντά στα μέσα κατεργασίας, θα πρέπει να τοποθετείται ειδικό μηχάνημα αυτόματης προώθησης των ξυλοτεμαχίων (π.χ. προωθητήρας στη σβούρα). Εάν αυτό δεν είναι εφικτό, ο χειριστής θα πρέπει να παρατηρεί συνεχώς το σημείο επαφής του κοπτικού με το ξύλο, αποφεύγοντας να τοποθετήσει τα χέρια του σε επικίνδυνα σημεία.
Κανόνες ασφαλείας κατά τη χρήση ξυλουργικών μηχανημάτων

## Slide 12
Κανόνες ασφαλείας κατά τη χρήση ξυλουργικών μηχανημάτων
Οι εργαζόμενοι στα ξυλουργεία θα πρέπει να είναι κατάλληλα ντυμένοι. Τα μακριά μαλλιά, οι γραβάτες, τα βραχιόλια, τα κολιέ, τα μακριά, χαλαρά και σκισμένα μανίκια της φόρμας εργασίας είναι επικίνδυνα και μπορεί να αρπαχθούν από κάποιο περιστρεφόμενο στοιχείο του μηχανήματος.
Χρησιμοποιούμε μόνο πιστοποιημένα κοπτικά. Κάθε κοπτικό θα πρέπει να αναγράφει υποχρεωτικά διάφορα τεχνικά χαρακτηριστικά (π.χ. μέγιστη ταχύτητα περιστροφής, υλικό κατασκευής, μάρκα, κλπ.).
Κατά το χειρισμό των μηχανημάτων κατεργασίας ξύλου θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι κάθε μηχάνημα φέρει τη δική του επικίνδυνη περιοχή. Στην περιοχή αυτή δε θα πρέπει να βρίσκεται ο χειριστής ή οποιοσδήποτε άλλος, διότι υπάρχει αυξημένος κίνδυνος εκσφενδονισμού υπολειμμάτων κατεργασίας ξύλου.

## Slide 13
Επικίνδυνη περιοχή
Θέση χειριστή
ΠΗΓΗ: Καραστεργίου Σ.
Επικίνδυνη περιοχή στην πριονοκορδέλα
Κανόνες ασφαλείας κατά τη χρήση ξυλουργικών μηχανημάτων
Επικίνδυνος χειρισμός της πλάνης.
Ο χειριστής έχει ξεχειλωμένα μανίκια και δεν τοποθέτησε τα προστατευτικά
ΠΗΓΗ: Καραστεργίου Σ.