## Slide 1
Υποενότητα 3.2.
Πρίση ξύλου με χειροπρίονα και ταινιοπρίονα

## Slide 2
Πριόνια χειρός
Τα πριόνια χειρός (ή χειροπρίονα) είναι μεταλλικά ελάσματα διαφόρων μεγεθών, με δόντια στη μία ακμή και φέρουν ξύλινη ή πλαστική λαβή. Με τα πριόνια μπορούμε να κόψουμε ξύλα.
Ανάλογα με τη μορφή τους, τα πριόνια διακρίνονται σε λαβής, ράχης και πλαισίου.
ΠΗΓΗ: www.stanleytools.co.uk
Πριόνια χειρός: (Α) λαβής, (Β) ράχης και (Γ) πλαισίου
Α
ΠΗΓΗ: https://apleskataskeues.blogspot.gr
ΠΗΓΗ: http://dimizparts.gr
Β
Γ
Notes: Τα δόντια των χειροπρίονων δε βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο με το έλασμα, αλλά συνήθως κάμπτονται ελαφρά αριστερά και δεξιά. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται κατά την κοπή μεγαλύτερο κενό από το πάχος της λεπίδας. Έτσι, η λεπίδα δεν τρίβεται και δε σφηνώνει μέσα στην εγκοπή κατά τη διάρκεια της κοπής.
Τα πριόνια λαβής είναι τα πιο συνηθισμένα. Διαθέτουν μια μακριά και ευλύγιστη λεπίδα και είναι ιδανικά για κόψιμο σανίδων. Τα δόντια τους είναι σχετικά μεγάλα, προκαλούν βαθύ κόψιμο και έχουν μια άκρη τετράγωνη στη λεπίδα που λειτουργεί ως σκαρπέλο για να κόβει το ξύλο σε μικρό χρόνο.
Τα πριόνια ράχης ονομάζονται έτσι από το μεταλλικό έλασμα που φέρουν κατά μήκος της άνω πλευρά τους. Το μεταλλικό έλασμα σταθεροποιεί καλύτερα το πριόνι στην ευθεία. Τα πριόνια ράχης (ή “σεγάτσες”) χρησιμοποιούνται για ευθείες και ακριβείς κοπές του ξύλου (π.χ. για γκινισιές και πατούρες). Τα δόντια των πριονιών ράχης, ακονίζονται ως ένα σημείο για να κόβουν ευκολότερα τις ίνες του ξύλου. Τα πριόνια ράχης διαθέτουν μικρότερα δόντια από τα πριόνια λαβής και κόβουν το ξύλο ποιοτικότερα, αλλά με αργότερο ρυθμό.
Τα πριόνια πλαισίου διαθέτουν μια λεπτή και ευλύγιστη λεπίδα η οποία προσαρμόζεται στο πλαίσιο, ώστε τα δόντια να κόβουν σε έλξη. Η λεπίδα συγκρατιέται από δύο ελαφρά περιστρεφόμενους πίρους, για να μπορεί να λυγίζει κατά τη διάρκεια του πριονίσματος. Τα πριόνια πλαισίου χρησιμοποιούνται για λεπτές και με ακρίβεια καμπύλες κοπές.

## Slide 3
ΠΗΓΗ: www.talkbass.com
ΠΗΓΗ: www.diyadvice.com/
Πρίση ξύλου με χειροπρίονα
Κοπή ξύλου με πριόνι λαβής (Α), ράχης (Β) και πλαισίου (Γ)
Α
Β
ΠΗΓΗ: https://defective44pjo.wordpress.com
Γ
Notes: Κατά την κοπή με πριόνι λαβής (Α), ξεκινάμε το κόψιμο από την πίσω (“κακή”) πλευρά του ξύλου, τοποθετώντας το πριόνι με γωνία περίπου 45ο στην άκρη του ξύλου. Για μεγαλύτερη σταθερότητα, τοποθετούμε τον αντίχειρά μας πάνω στη λεπίδα του πριονιού. Στα πρώτα πριονίσματα τραβάμε με προσοχή το πριόνι προς το μέρος μας, μέχρι να δημιουργηθεί αυλάκι. Συνεχίζουμε οριζοντιώνοντας σιγά – σιγά το πριόνι, το οποίο κρατάμε πάντα στην ευθεία μέχρι να δημιουργηθεί όλο το μήκος της κοπής. Πιέζουμε συνεχώς το πριόνι ελαφρά προς τα κάτω για να διεισδύει με σταθερό η λεπίδα στο ξύλο. Καθώς το πριόνισμα φτάνει προς το τέλος, κοντράρουμε με τον αντίχειρά μας τις τελευταίες εξωτερικές ίνες του ξύλου, για να μην ξεφτίσουν κατά την οριστική έξοδο του πριονιού.
Στην περίπτωση χρησιμοποίησης του πριονιού ράχης (σεγάτσα) (Β), ξεκινάμε τοποθετώντας το πριόνι οριζόντια από την πίσω πλευρά (“κακή”) του ξύλου. Χρησιμοποιούμε ως οδηγό τον αντίχειρά μας, τοποθετώντας τον σε επαφή με τη λεπίδα. Στην αρχή σπρώχνουμε ελαφρά το πριόνι προς τα εμπρός και συνεχίζουμε σπρώχνοντας με μεγαλύτερη δύναμη μπρος – πίσω, μέχρι να ολοκληρωθεί η κοπή.
Όταν χρησιμοποιούμε πριόνι πλαισίου (Γ), τοποθετούμε τη λεπίδα προς το μέρος του ξύλου που θα απομακρυνθεί. Η πρώτη επαφή του ξύλου με τη λεπίδα θα πρέπει να γίνει στο μέσο της λεπίδας. Με κοφτές και σταθερές κινήσεις κόβουμε το ξύλο καθώς το πριόνι πλησιάζει προς εμάς.

## Slide 4
Πρίση ξύλου με ταινιοπρίονα
Με τα ταινιοπρίονα (ή πριονοκορδέλες) μπορούν να γίνουν πρίσεις (πριονισμοί) σε κορμούς, ημίπριστη και πριστή ξυλεία, καθώς και σε προϊόντα ξύλου (αντικολλητά, επικολλητά, μοριοσανίδες, ινοσανίδες, κ.α.). Τα ταινιοπρίονα διακρίνονται σε ταινιοπρίονα κύριας πρίσης και επανάπρισης.
Α
Β
ΠΗΓΗ: Καραστεργίου Σ.
Ταινιοπρίονο κύριας πρίσης (Α) και επανάπρισης (Β) (επιπλοποιείου)
ΠΗΓΗ: www.nazlas.gr
Notes: Τα ταινιοπρίονα είναι από τα πιο ευρέως χρησιμοποιούμενα μηχανήματα κατεργασίας του ξύλου και χρησιμοποιούνται σχεδόν σε όλες τις επιχειρήσεις που ασχολούνται με την κατεργασία του ξύλου (πριστήρια, επιπλοποιία, κλπ.).
Τα ταινιοπρίονα κύριας πρίσης (κορμών) (Α) συναντώνται στα πριστήρια και με αυτά πραγματοποιείται η πρόπλαση και η κύρια πρίση των κορμών, με σκοπό την παραγωγή ημίπριστων προϊόντων.
Τα ταινιοπρίονα επανάπρισης με σταθερή τράπεζα χρησιμοποιούνται για την επανάπριση κάθε είδους πριστοτεμαχίων καθώς και υπολειμμάτων πρίσης που μπορούν να υποστούν περαιτέρω επανάπριση. Στην κατηγορία αυτή ανήκει ένας μεγάλος αριθμός τύπων ταινιοπρίονων, με πιο συνηθισμένο αυτόν που χρησιμοποιείται στα επιπλοποιία (Β).

## Slide 5
Ταινιοπρίονο επιπλοποιείου
Το ταινιοπρίονο (πριονοκορδέλα) συναντάται σχεδόν σε όλα τα επιπλοποιεία και γενικά στις επιχειρήσεις κατεργασίας πριστής ξυλείας. Με τον παραπάνω τύπο ταινιοπρίονου μπορούμε να πραγματοποιήσουμε πρίσεις (πριονισμούς) σε πριστή ξυλεία. Ο τύπος του ταινιοπρίονου που χρησιμοποιείται σε επιπλοποιεία, διαθέτει σταθερή τράπεζα επάνω στην οποία ο χειριστής τοποθετεί το πριστοτεμάχιο που θέλει να κατεργαστεί.
ΠΗΓΗ: Καραστεργίου Σ.
ΠΗΓΗ: Καραστεργίου Σ.
Ταινιοπρίονο επιπλοποιείου
Κοπή ξύλου σε ταινιοπρίονο επιπλοποιείου
Notes: Με το ταινιοπρίονο επιπλοποιείου, μπορούμε να πραγματοποιήσουμε:
πρίσεις κατά μήκος των ινών (νερών) του ξύλου με σκοπό να μειώσουμε το πλάτος του πριστού (ξεφάρδισμα)
πρίσεις κατά μήκος των ινών (νερών) του ξύλου με σκοπό να μειώσουμε το πάχος του πριστού (ξεχόνδρισμα)
πρίσεις εγκάρσια στις ίνες του ξύλου με σκοπό να μειώσουμε το μήκος του ξύλου (ξεμάκρισμα)
πρίσεις σε καμπύλη τροχιά (ξεγύρισμα)
κεκλιμένες πρίσεις (φαλτσοκοπές), δηλ. πρίσεις στις οποίες η επιφάνεια που παράγεται δεν είναι κάθετη προς την επιφάνεια που εφάπτεται στην τράπεζα εργασίας
Με το ταινιοπρίονο μπορούμε επίσης να πραγματοποιήσουμε πρίσεις σε ξυλοπλάκες.

## Slide 6
Ταινιοπρίονο επιπλοποιείου
Όταν χρησιμοποιούμε το ταινιοπρίονο για να πραγματοποιήσουμε πρίσεις κατά μήκος των ινών του ξύλου, στεκόμαστε όρθιοι μπροστά από αυτό έτσι ώστε ο αριστερός μας ώμος να βρίσκεται στην ίδια ευθεία με το πριονοέλασμα. Ανοίγουμε τα πόδια μας τόσο ώστε να έχουμε καλή ισορροπία, αλλά και να μπορούμε να πραγματοποιήσουμε μικρομετακινήσεις κατά τη διάρκεια της κατεργασίας. Καλή ισορροπία έχουμε όταν το άνοιγμα των ώμων μας είναι ίσο με το άνοιγμα των ποδιών μας.
Πρίση κατά μήκος των ινών του ξύλου
Ενδεδειγμένη στάση του χειριστή στο ταινιοπρίονο κατά την εκτέλεση πρίσεων κατά μήκος των ινών του ξύλου
ΠΗΓΗ: Καραστεργίου Σ.

## Slide 7
Αποστάσεις πριονοελάσματος (σε κάτοψη) από τον παράλληλο οδηγό
Β
Α
Γ
Παράλληλος οδηγός
Πριονοέλασμα
Ταινιοπρίονο επιπλοποιείου
Πρίση κατά μήκος των ινών του ξύλου
Στην περίπτωση που η ξυλεία μας είναι πλανισμένη, χρησιμοποιούμε για την πρίση τον παράλληλο οδηγό. Το επιθυμητό πλάτος κατεργασίας ορίζεται από την απόσταση μεταξύ του παράλληλου οδηγού και του πριονοελάσματος.
Τοποθέτηση του παράλληλου οδηγού από έμπειρο τεχνίτη κατά τη διάρκεια που λειτουργίας του ταινιοπρίονου
ΠΗΓΗ: Καραστεργίου Σ.
ΠΗΓΗ: Καραστεργίου Σ.
Notes: Το πλάτος κατεργασίας είναι ίσο με την απόσταση του παράλληλου οδηγού από τα δόντια του πριονοελάσματος (απόσταση Α). Η θέση τοποθέτησης του οδηγού μπορεί επίσης να υπολογιστεί μετρώντας την απόσταση αυτού από το σώμα του πριονοελάσματος (απόσταση Β) και αφαιρώντας την έκκαμψη (Γ). Η τελευταία τεχνική εφαρμόζεται από έμπειρους τεχνίτες όταν θέλουν να αλλάξουν τη θέση του οδηγού καθώς το ταινιοπρίονο βρίσκεται σε λειτουργία. Σε αυτήν την περίπτωση μετράνε την απόσταση του παράλληλου οδηγού από το πριονοέλασμα, τοποθετώντας ένα ξύλινο μέτρο σε επαφή με τη ράχη του πριονοελάσματος και αφαιρούν από αυτή το μέγεθος της έκκαμψης (Γ).

## Slide 8
Ταινιοπρίονο επιπλοποιείου
Πρίση κατά μήκος των ινών του ξύλου - ξεφάρδισμα
Τα χέρια του χειριστή κατά την κατεργασία
Η τροφοδοσία του ξύλου γίνεται προσεκτικά με το αριστερό χέρι έχοντας ως οδηγό το δεξί (Α, Β). Τα χέρια του χειριστή κατά τη διάρκεια όλης της κατεργασίας είναι μαζεμένα σαν γροθιά (Γ) και προεξέχει μόνο λίγο ο αντίχειρας.
Ξεφάρδισμα πριστοτεμαχίου με ταινιοπρίονο
ΠΗΓΗ: Καραστεργίου Σ.
ΠΗΓΗ: Καραστεργίου Σ.
ΠΗΓΗ: Καραστεργίου Σ.
Α
Β
Γ
Notes: Το αριστερό μας χέρι προωθεί στην ευθεία παράλληλα προς τον παράλληλο οδηγό και το δεξί πιέζει ελαφρά το ξύλο στον παράλληλο οδηγό, έτσι ώστε το ξύλο να προωθείται στην ευθεία βρισκόμενο σε επαφή πάντα με τον οδηγό (Α). Το δεξί χέρι του χειριστή ποτέ δεν πλησιάζει το πριονοέλασμα αλλά βρίσκεται σε απόσταση ασφαλείας από αυτό (μια απόσταση περίπου 10cm θεωρείται ασφαλής). Προς το τέλος της πρίσης προωθείται το ξυλοτεμάχιο με τον προωθητήρα (Β).
Στην περίπτωση που η ξυλεία μας είναι απλάνιστη, σημαδεύουμε με μολύβι τη γραμμή πριονισμού επάνω στην επιφάνεια του ξύλου και με ελεύθερο χέρι (χωρίς τη βοήθεια του παράλληλου οδηγού πραγματοποιούμε την πρίση.

## Slide 9
Όταν θέλουμε να ξεχονδρίσουμε ένα πριστοτεμάχιο, ακουμπάμε τη μια πλατιά του επιφάνεια στον παράλληλο οδηγό. Η επιφάνεια που θα ακουμπήσει στον οδηγό θα πρέπει να είναι πλανισμένη. Η διαδικασία που ακολουθούμε είναι η ίδια όπως και στην προηγούμενη περίπτωση, με τη διαφορά ότι θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, διότι μικρότερη επιφάνεια του ξύλου πατάει στην τράπεζα του μηχανήματος.
Ταινιοπρίονο επιπλοποιείου
Πρίση κατά μήκος των ινών του ξύλου - ξεχόνδρισμα
Ξεχόνδρισμα πριστοτεμαχίου με ταινιοπρίονο
ΠΗΓΗ: Καραστεργίου Σ.
ΠΗΓΗ: Καραστεργίου Σ.

## Slide 10
Κατά την πρίση πριστών κάθετα προς τις ίνες τους ο χειριστής στέκεται μπροστά από την πριονοκορδέλα, έτσι ώστε το πριονοέλασμα να βρίσκεται στο κέντρο του σώματός του. Επάνω στο πριστοτεμάχιο σημαδεύεται η γραμμή πριονισμού και ο χειριστής με τα δυο του χέρια το συγκρατεί σε κάποια απόσταση από το πριονοέλασμα, και χωρίς να τα μετακινήσει περνά το ξύλο από το πριονοέλασμα.
Ταινιοπρίονο επιπλοποιείου
Πρίση κάθετα προς τις ίνες του ξύλου - ξεμάκρισμα
Ξεμάκρισμα πριστοτεμαχίου με την πλατιά (Α) και τη στενή (Β) επιφάνεια να εφαρμόζει στην τράπεζα εργασίας
ΠΗΓΗ: Καραστεργίου Σ.
ΠΗΓΗ: Καραστεργίου Σ.
Α
Β
Notes: Για καλύτερη σταθερότητα προώθησης και αν τα άκρα του ξύλου είναι ορθογωνισμένα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο παράλληλος οδηγός. Τα ξυλοτεμάχια μπορούν να πριονιστούν με τη διάσταση του πάχους τους να ακουμπάει στην τράπεζα εργασίας (Β) ή αντίστοιχα με τη διάσταση του πλάτους τους (Α).

## Slide 11
Ταινιοπρίονο επιπλοποιείου
Καμπύλη πρίση - ξεγύρισμα
Για τη δημιουργία καμπύλων πρίσεων (ξεγυρίσματα), δε χρησιμοποιούμε τον παράλληλο οδηγό, αλλά εργαζόμαστε με ελεύθερο χέρι (Α). Ο παράλληλος οδηγός απομακρύνεται και σημαδεύεται η γραμμή πριονισμού.
Ξεγύρισμα ξύλου στο οποίο έχουν δημιουργηθεί βοηθητικές εγκοπές
Ξεγύρισμα ξύλου
ΠΗΓΗ: Καραστεργίου Σ.
Α
Β
ΠΗΓΗ: Καραστεργίου Σ.
Notes: Το πλάτος του πριονοελάσματος που θα χρησιμοποιηθεί, εξαρτάται από την ακτίνα καμπυλότητας της καμπύλης που θέλουμε να πριονίσουμε. Όσο μικρότερο είναι το πλάτος του ελάσματος τόσο μικρότερη είναι η ακτίνα της καμπύλης που μπορεί να παραχθεί. Η πρίση γίνεται στο μέρος του ξύλου που θα αχρηστευθεί και σε μικρή απόσταση την αποτυπωμένη γραμμή. Η αποτυπωμένη γραμμή θα πρέπει να παραμείνει ακέραιη για να αποτελέσει οδηγό κατά το επόμενο στάδιο κατεργασίας της καμπύλης επιφάνειας που είναι η λείανση. Για απότομες καμπύλες μπορούμε να δημιουργήσουμε εγκοπές στο άχρηστο ξύλο, έτσι ώστε να μπορεί το πριονοέλασμα να ακολουθεί την απότομη καμπύλη (Β).

## Slide 12
Ταινιοπρίονο επιπλοποιείου
Καμπύλη πρίση – δημιουργία κυκλικών επιφανειών
Για την κατασκευή ορισμένων μορφών με ακρίβεια σε σύντομο χρονικό διάστημα και με ασφάλεια, έχουν επινοηθεί ιδιοσκευές, οι οποίες κατασκευάζονται από τους ίδιους τους τεχνίτες. Μια τέτοια ιδιοσκευή χρησιμοποιείται για τη δημιουργία κυκλικών επιφανειών.
Δημιουργία κυκλικής επιφάνειας με ιδιοσκευή
ΠΗΓΗ: Καραστεργίου Σ.
Notes: Η ιδιοσκευή διαθέτει μια σταθερή ξύλινη βάση, η οποία στερεώνεται με σφικτήρα στην τράπεζα εργασίας της πριονοκορδέλας. Με τη βοήθεια καρφίδας στερεώνεται το προς κοπή τεμάχιο στην ξύλινη τράπεζα καθώς το περιστρέφουμε, πριονίζεται κυκλικά.

## Slide 13
Ταινιοπρίονο επιπλοποιείου
Κατασκευή σύνθετων καμπύλων
Για την κατασκευή σύνθετων καμπύλων στοιχείων, απαιτείται ο σχεδιασμός επάνω στο πριστοτεμάχιο του σχήματος των καμπύλων γραμμών και στις τέσσερις πλευρές του. Στερεώνονται τα αποκόμματα στη θέση τους μετά από κάθε τομή (Α) και μετά από δύο τομές θα προκύψει το σύνθετο καμπύλο στοιχείο (Β).
ΠΗΓΗ: Καραστεργίου Σ.
ΠΗΓΗ: http://lumberjocks.com
Σύνθετα καμπύλα στοιχεία – πόδια τύπου “καμπριολέ”
Δημιουργία σύνθετου καμπύλου στοιχείου
Α
Β

## Slide 14
Ταινιοπρίονο επιπλοποιείου
Κεκλιμένη πρίση – φαλτσοκοπή
Για τη δημιουργία κεκλιμένων πρίσεων (Α) με ταινιοπρίονο, απαιτείται η ρύθμιση της τράπεζας εργασίας σε κεκλιμένη θέση (Β).
Ταινιοπρίονο με κεκλιμένη τράπεζα εργασίας
Κεκλιμένη πρίση
Α
Β
ΠΗΓΗ: Καραστεργίου Σ.
Notes: Η τράπεζα εργασίας παίρνει κλίση με τη βοήθεια ειδικού κοχλία που βρίσκεται στη βάση της. Για να πραγματοποιήσουμε κεκλιμένες πρίσεις θα πρέπει να βγάλουμε τον τάκο και να περάσουμε τον παράλληλο οδηγό από τα δεξιά του πριονοελάσματος (Β). Κατά τη δημιουργία κεκλιμένων πρίσεων θα πρέπει να αλλάξουμε τη στάση του σώματός μας. Συγκεκριμένα, ο χειριστής στέκεται έχοντας το δεξιό του ώμο σε ευθεία με το πριονοέλασμα, προωθεί το πριστοτεμάχιο με το δεξί του χέρι, ενώ με το αριστερό του πιέζει επάνω στον παράλληλο οδηγό (Α).

## Slide 15
Για την ασφαλή χρήση του ταινιοπρίονου, θα πρέπει:
Να έχουμε τεντώσει σωστά το πριονοέλασμα.
Να έχουμε απομακρύνει οτιδήποτε υπάρχει επάνω στην τράπεζα εργασίας αφήνοντας μόνο τον προωθητήρα και το προς κατεργασία πριστοτεμάχιο.
Πριν θέσουμε σε λειτουργία το μηχάνημα θα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι το πριονοέλασμα δεν έρχεται σε επαφή με οποιοδήποτε αντικείμενο (προωθητήρα, ξύλο, κλπ.).
Να ελέγχουμε αν η επικίνδυνη περιοχή του μηχανήματος είναι ελεύθερη.
Ταινιοπρίονο επιπλοποιείου
Κανόνες ασφαλείας
Επικίνδυνη περιοχή
Θέση χειριστή
Επικίνδυνη περιοχή πριονοκορδέλας
Notes: Κακό τέντωμα του πριονοελάσματος προκαλεί σπάσιμο αυτού και οφείλεται σε διάφορα αιτία (πολύ τέντωμα, ακατάλληλη έκκαμψη, κακή ρύθμιση των οδηγών, μεγάλη ταχύτητα τροφοδοσίας όταν πριονίζουμε σκληρά ξύλα με μεγάλες διαστάσεις, όταν είναι ατρόχιστο, όταν είναι πολύ φαρδύ και πραγματοποιούμε ξεγυρίσματα και όταν είναι βρόμικο από ρητίνες).