## Slide 1
Υποενότητα 3.5.
Μορφοποίηση ξύλου με σβούρα

## Slide 2
Μορφοποίηση ξύλου με σβούρα
Σβούρα
ΠΗΓΗ: Καραστεργίου Σ.
Η δημιουργία διαφόρων μορφών προφίλ σε τεμάχια ξύλου, ευθύγραμμα ή καμπύλα, είναι πολύ συνηθισμένη κατεργασία που υφίσταται το ξύλο κατά την κατεργασία του για παραγωγή επίπλων και ξύλινων κατασκευών. Η κατεργασία αυτή του ξύλου γίνεται με τη σβούρα.
1: Σκελετός
μηχανήματος
  2: Κύρια τράπεζα εργασίας
3: Οδηγός εισόδου
4: Οδηγός εξόδου
5: Πιεστικοί οδηγοί
6: Προφυλακτήρας
7: Άξονας περιστροφής
8: Σφικτήρας
9: Εγκάρσιος οδηγός
10: Συρόμενη τράπεζα
11: Διακόπτες
λειτουργίας
  12: Χειροκοχλίας ανύψωσης άξονα
11
10
9
4
5
6
2
3
7
1
12
8
Notes: Η σβούρα χρησιμοποιείται επίσης για να γίνεται ένας μεγάλος αριθμός εργασιών, όπως να τραβάμε γκινισιές, να ξεμορσάρουμε (δηλ. να δημιουργούμε προεξοχές στα σόκορα), να δημιουργούμε δόντια κατά μήκος ή στα σόκορα όταν κατασκευάζουμε δακτυλοειδείς συνδέσεις (finger joints) ή να καθαρίζουμε (να πλανίζουμε ή να λειαίνουμε) επιφάνειες σε στενά ξύλα ευθύγραμμα ή καμπύλα. Καθεμιά από τις παραπάνω κατεργασίες απαιτεί το κατάλληλο κοπτικό.

## Slide 3
Η σβούρα λόγω των ποικίλων μορφών που μπορεί να δημιουργήσει στο ξύλο, συναντάται σε όλες τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις κατεργασίας του ξύλου.
Αναλόγως με την κατεργασία που επιθυμούμε, τοποθετούμε στον άξονα της σβούρας την κατάλληλη κεφαλή κατεργασίας.
Μορφοποίηση ξύλου με σβούρα
ΠΗΓΗ: http://www.recordpower.co.uk
ΠΗΓΗ: https://stusshed.com
Α
Β
Κεφαλή σβούρας (Α) και διάφορες μορφές μαχαιριών (Β)
Κατεργασία ξύλου με σβούρα
Notes: Στα σύγχρονα μηχανήματα ο άξονας έχει διάμετρο 5cm και φέρει εξωτερικά μετακινούμενα δακτυλίδια. Τα δακτυλίδια τοποθετούνται πάνω και κάτω από την κεφαλή κατεργασίας, με σκοπό να τη σταθεροποιήσουν στον άξονα περιστροφής.
Ο άξονας ανεβοκατεβαίνει με τη βοήθεια χειροκοχλία για να ρυθμιστεί το ύψος κατεργασίας. Σε ορισμένους τύπους σβούρας ο άξονας παίρνει κλίση έως 45ο, παρέχοντας έτσι μεγαλύτερες δυνατότητες κατεργασίας. Ο άξονας περιστρέφεται με ιμαντοκίνηση από τον ηλεκτροκινητήρα του μηχανήματος. Οι στροφές του μηχανήματος μπορούν να μεταβάλλονται και κυμαίνονται ανάλογα με τον τύπο του μηχανήματος από 2.500 έως 14.000 ανά λεπτό.
Στον άξονα της σβούρας τοποθετούνται διάφορα κοπτικά τα οποία μπορεί να είναι συμπαγή ενός υλικού, συμπαγή με διαφορετικό υλικό στα σημεία κατεργασίας ή σύνθετα (συνδυασμένα). Τα συμπαγή κοπτικά ενός υλικού είναι κατασκευασμένα εξ ολοκλήρου από το ίδιο υλικό (π.χ. κράμα ατσαλιού). Τα συμπαγή κοπτικά με διαφορετικό υλικό στα σημεία κατεργασίας φέρουν καρβίδια ή χάλυβα ταχείας κοπής στα σημεία κοπής. Τα σύνθετα (συνδυασμένα) κοπτικά αποτελούνται από τρία μέρη: το κυρίως σώμα του κοπτικού, τα κοπτικά μέσα και τα μέσα συγκράτησης – ασφάλισης των κοπτικών μέσων στο κυρίως σώμα του κοπτικού.

## Slide 4
Μορφοποίηση ξύλου με σβούρα
Κοπτικές κεφαλές
Κεφαλή σβούρας για γκινισιές (ρυθμιζόμενο δισκοφρέζα)
Κεφαλή σβούρας για κεκλιμένες επιφάνειες (ρυθμιζόμενη φαλτσοπατούρα)
ΠΗΓΗ: LEITZ
ΠΗΓΗ: LEITZ

## Slide 5
Μορφοποίηση ξύλου με σβούρα
Κοπτικές κεφαλές
Κεφαλή σβούρας για λοξές συνδέσεις
ΠΗΓΗ: LEITZ
ΠΗΓΗ: LEITZ
Κεφαλή σβούρας για πατούρες

## Slide 6
Μορφοποίηση ξύλου με σβούρα
Κοπτικές κεφαλές
Κεφαλή σβούρας συγκεκριμένου προφίλ
ΠΗΓΗ: LEITZ
Κεφαλή σβούρας πολλαπλών προφίλ
ΠΗΓΗ: LEITZ

## Slide 7
Μορφοποίηση ξύλου με σβούρα
Κατεργασίες
Οι κατεργασίες που πραγματοποιούνται με τη σβούρα διακρίνονται σε ευθύγραμμες και καμπύλες (Γ). Οι ευθύγραμμες κατεργασίες σε πριστή ξυλεία διακρίνονται σε: κατεργασίες κατά μήκος των ινών του ξύλου (Α) και σε εγκάρσιες κατεργασίες (Β).
ΠΗΓΗ: http://modernistmullings.blogspot.gr
ΠΗΓΗ: http://www.toolstoday.com
ΠΗΓΗ: repeatube.com/watch?v=l6uRGUI3SOA
Α
Β
Γ
Κατεργασίες ξύλου με σβούρα ((Α) ευθύγραμμη κατά μήκος των ινών, (Β) εγκάρσια και (Γ) σε καμπύλη επιφάνεια)

## Slide 8
Μορφοποίηση ξύλου με σβούρα
Κατεργασίες σε ευθύγραμμες επιφάνειες κατά μήκος των ινών του ξύλου
Οι κατεργασίες κατά μήκος των ινών του ξύλου πραγματοποιούνται με τη βοήθεια της κύριας τράπεζας εργασίας και των δύο ξύλινων οδηγών.
Κοπτικό που προεξέχει ολόκληρο πάνω από την τράπεζα εργασίας
Κοπτικό που ένα τμήμα του προεξέχει πάνω από την τράπεζα εργασίας
ΠΗΓΗ: Καραστεργίου Σ.
ΠΗΓΗ: Καραστεργίου Σ.
Notes: Τα στάδια που ακολουθούμε είναι τα ακόλουθα:
Απενεργοποιούμε τον περιστρεφόμενο άξονα από τον κινητήρα και ασφαλίζουμε τον άξονα σε σταθερή θέση, για να τοποθετήσουμε το κατάλληλο κοπτικό. Εάν οι μορφοποιήσεις απαιτούν ολόκληρο το κοπτικό να βρίσκεται επάνω από την τράπεζα εργασίας, τότε καλύπτουμε την τρύπα γύρω από τον άξονα με όλα τα δακτυλίδια. Εάν το κοπτικό πρέπει να βρίσκεται “μισοβυθισμένο” στην τράπεζα εργασίας, τότε καλύπτουμε την τρύπα γύρω από το κοπτικό με όσο το δυνατό περισσότερα δακτυλίδια.

## Slide 9
Ευθυγραμμίζουμε και ρυθμίζουμε τους οδηγούς τροφοδοσίας, έτσι ώστε τα μαχαίρια του κοπτικού να εξέχουν από τους οδηγούς όσο είναι ακριβώς το βάθος του προφίλ. Το κατεργαζόμενο ξυλοτεμάχιο πρέπει να εφάπτεται και στους δύο οδηγούς τροφοδοσίας (κατά την είσοδο και κατά την έξοδο) στην κατά μήκος μορφοποίηση του ξύλου.
Μορφοποίηση ξύλου με σβούρα
Κατεργασίες σε ευθύγραμμες επιφάνειες κατά μήκος των ινών του ξύλου
ΠΗΓΗ: Καραστεργίου Σ.
Ευθυγράμμιση και ρύθμιση των οδηγών
Ρύθμιση πιεστικών οδηγών
ΠΗΓΗ: Καραστεργίου Σ.
ΠΗΓΗ: http://www.toolstop.co.uk
Notes: Εάν η μορφοποίηση γίνεται προς τη μια γωνία του περιθωρίου, τότε οι δύο οδηγοί ευθυγραμμίζονται στο ίδιο επίπεδο. Όταν η κατεργασία γίνεται σε όλο το περιθώριο, τότε ο οδηγός εξόδου πρέπει να τοποθετείται πιο μπροστά (έξω), τόσο όσο είναι το βάθος της κατεργασίας, ώστε το εξερχόμενο τεμάχιο να εφάπτεται σε αυτόν. Οι πιεστικοί οδηγοί του κατεργαζόμενου στοιχείου, ρυθμίζονται έτσι ώστε αυτό να διέρχεται χωρίς μεγάλες τριβές από αυτούς κατά την κατεργασία. Τέλος, περιστρέφουμε τον άξονα με το χέρι για να βεβαιωθούμε ότι το κοπτικό περιστρέφεται ελεύθερα και δε χτυπάει σε κάποιο στοιχείο της σβούρας.

## Slide 10
Μορφοποίηση ξύλου με σβούρα
Κατεργασίες σε ευθύγραμμες επιφάνειες κατά μήκος των ινών του ξύλου
Για τη δημιουργία κατά μήκος προφίλ στο ένα περιθώριο του κατεργαζόμενου στοιχείου και αφού το μηχάνημα πάρει τις κανονικές στροφές, εφαρμόζουμε το ξύλο σταθερά στον οδηγό εισόδου και ωθούμε το ξύλο προς την περιστρεφόμενη κεφαλή. Μόλις το τεμάχιο καλύψει το κενό του άξονα και η άκρη του ακουμπήσει στον οδηγό εξόδου, μεταφέρουμε το ένα χέρι και προωθούμε το τεμάχιο προς τον οδηγό εξόδου, μέχρις ότου ολοκληρωθεί η κατεργασία.
Κατά μήκος κατεργασία ξυλοτεμαχίου με σβούρα.
(Α) αρχή κατεργασίας
και (Β) τελείωμα
ΠΗΓΗ: Καραστεργίου Σ.
ΠΗΓΗ: Καραστεργίου Σ.

## Slide 11
Μορφοποίηση ξύλου με σβούρα
Κατεργασίες σε ευθύγραμμες επιφάνειες εγκάρσια
Οι κατεργασίες στις εγκάρσιες επιφάνειες του ξύλου πραγματοποιούνται με τη βοήθεια της συρόμενης τράπεζας (γλισιέρας). Τα στάδια που ακολουθούμε είναι τα ίδια με την προηγούμενη περίπτωση, πλην ορισμένων διαφορών.
Εγκάρσια κατεργασία στη σβούρα
ΠΗΓΗ: Καραστεργίου Σ.
Notes: Σε πολλούς τύπους μηχανημάτων αφαιρούνται τελείως οι οδηγοί εισόδου και εξόδου μαζί με τους πιεστικούς οδηγούς και τοποθετείται ειδικός προφυλακτήρας. Το ξυλοτεμάχιο τοποθετείται στον οδηγό της γλισιέρας και συγκρατείται σταθερά με σφικτήρα. Ολόκληρη η γλισιέρα περνάει μπροστά από το κοπτικό μέσο και πραγματοποιείται η επιθυμητή κατεργασία.

## Slide 12
Μορφοποίηση ξύλου με σβούρα
Κατεργασίες σε καμπύλες επιφάνειες
Οι κατεργασίες σε καμπύλες επιφάνειες πραγματοποιούνται με τη βοήθεια του ειδικού οδηγού, ο οποίος τοποθετείται πάνω από την κεφαλή κατεργασίας. Ο οδηγός αυτός φέρει μεταλλικό δακτύλιο συγκράτησης του ξύλου και διάφανο προφυλακτήρα.
Μορφοποίηση καμπύλης επιφάνειας στη σβούρα, με τη βοήθεια οδηγού δακτυλίου
ΠΗΓΗ: http://www.toolstop.co.uk
ΠΗΓΗ: http://www.advancedmachinery.co.uk
ΠΗΓΗ: http://www.toolstop.co.uk
Notes: Τοποθετούμε το μεταλλικό δακτύλιο κατά τέτοιον τρόπο, ώστε στο μέσο του να υπάρχει η μεγαλύτερη προεξοχή του κοπτικού μέσου. Η προεξοχή των μαχαιριών του κοπτικού μέσου θα πρέπει να είναι πολύ ελάχιστη στην αρχή του δακτυλίου και να αυξάνει σταδιακά προς το κέντρο του. Η κατεργασία ξεκινάει φέρνοντας σε επαφή το ξύλο με την αρχή του δακτυλίου και σταδιακά μετακινούμε το ξύλο έως το κέντρο του δακτυλίου. Από το κέντρο του δακτυλίου θα πρέπει να περάσει όλη η επιφάνεια που θέλουμε να κατεργαστούμε.

## Slide 13
Μορφοποίηση ξύλου με σβούρα
Κατεργασίες σε καμπύλες επιφάνειες
Στην περίπτωση που οι καμπύλες κατεργαζόμενες επιφάνειες έχουν σχετικά μεγάλες διαστάσεις, τότε κατεργάζονται κατευθείαν στη σβούρα (Α). Εάν διαθέτουν μικρές διαστάσεις, τότε θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ειδικό καλούπι (Β), το οποίο θα παρέχει μεγαλύτερη ασφάλεια στο χειριστή κατά τη διάρκεια της κατεργασίας.
Μορφοποίηση καμπύλης επιφάνειας στη σβούρα, με τη βοήθεια οδηγού δακτυλίου. (Α) κατεργασία μεγάλης επιφάνειας και (Β) κατεργασία μικρής επιφάνειας με τη βοήθεια καλουπιού
ΠΗΓΗ: http://www.hse.gov.uk/woodworking
ΠΗΓΗ: Καραστεργίου Σ.
Α
Β

## Slide 14
Μορφοποίηση ξύλου με σβούρα
Λείανση καμπύλων επιφανειών
Για τη λείανση καμπύλων επιφανειών τοποθετούμε στον άξονα της σβούρας τριβείο κυλίνδρου. Έχοντας σε επαφή το ξύλο με την τράπεζα εργασίας, το περνάμε σταδιακά σε όλη την καμπύλη επιφάνεια από το τριβείο με φορά αντίθετη από τη φορά περιστροφής του τριβείου.
Λείανση καμπύλων επιφανειών με τριβείο κυλίνδρου τοποθετημένο σε άξονα της σβούρας
ΠΗΓΗ: Καραστεργίου Σ.

## Slide 15
Επικίνδυνη περιοχή
Θέση χειριστή
Επικίνδυνη περιοχή σβούρας
Κανόνες ασφαλείας
Μορφοποίηση ξύλου με σβούρα
Πριν αρχίσουμε οποιαδήποτε κατεργασία με τη σβούρα θα πρέπει:
Να ελέγχουμε ώστε η επικίνδυνη περιοχή του μηχανήματος να είναι ελεύθερη.
Να ελέγχουμε εάν τα κοπτικά μέσα φέρουν μαχαίρια σε άριστη κατάσταση.
Να απομακρύνουμε οτιδήποτε υπάρχει στην τράπεζα εργασίας.
Να ρυθμίζουμε τους οδηγούς εισόδου και εξόδου.
Να ρυθμίζουμε τους πιεστικούς οδηγούς.
Να τοποθετούμε τον κατάλληλο αριθμό δακτυλιδιών στην οπή γύρω από τον άξονα περιστροφής.
Να ελέγχουμε εάν το κοπτικό περιστρέφεται ελεύθερα.
ΠΗΓΗ: Καραστεργίου Σ.