## Slide 1
Υποενότητα 3.6.
Μορφοποίηση ξύλου με φρέζα

## Slide 2
Μορφοποίηση ξύλου με φρέζα
Κατεργασίες με φρέζα
Η φρέζα είναι από τα πιο απλά στη χρήση τους μηχανήματα με πολλές εφαρμογές στην κατεργασία πριστής ξυλείας και ξυλοπλακών. Η φρέζα φέρει περιστρεφόμενο κοπτικό μέσο σε κατακόρυφη θέση, με το οποίο μπορούν να πραγματοποιηθούν διάφορες μορφοποιήσεις (προφίλ), τόσο στις παρυφές, όσο και στο εσωτερικό του ξύλου.
ΠΗΓΗ: http://www.leaveoutviolencebc.com
Notes: Η φρέζα έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί διαφόρων μορφών κοπτικά μέσα, με τα οποία δημιουργεί διαφόρων μορφών πολύπλοκα σχέδια και σχήματα στο ξύλο.
Με τη φρέζα μπορούμε να δημιουργήσουμε αυλακώσεις προς κάθε κατεύθυνση στην επιφάνεια του ξύλου για διακοσμητικούς ή μη σκοπούς και μπορούμε επίσης να κάνουμε διατρήσεις σε αυτό όπως και με ένα τρυπάνι. Βρίσκει εφαρμογή σε όλες τις μονάδες επιπλοποιίας.

## Slide 3
Οι φρέζες διακρίνονται σε απλές (Α), αντεστραμμένες (Β) και αριθμητικού ελέγχου (CNC) (Γ).
Τύποι φρεζών
Μορφοποίηση ξύλου με φρέζα
ΠΗΓΗ: https://www.cronsrud.com
ΠΗΓΗ: http://www.directindustry.com
ΠΗΓΗ: https://www.aliexpress.com
Απλή (Α), αντεστραμμένη (Β) και CNC φρέζα (Γ)
Α
Β
Γ

## Slide 4
Απλή φρέζα
Απλή αξονική φρέζα
ΠΗΓΗ: Καραστεργίου Σ.
7
6
3
2
1
8
1
1: Σκελετός μηχανήματος
2: Τράπεζα εργασίας
3: Ηλεκτροκινητήρας
4: Κεφαλή κατεργασίας
5: Αξονικός οδηγός
6: Ευθύγραμμος οδηγός
7: Κοχλίας ρύθμισης ύψους τράπεζας
  8: Ποδομοχλός κίνησης κοπτικού
5
4
Η απλή αξονική (γενική) φρέζα αποτελείται από επίπεδη μεταλλική επιφάνεια (τράπεζα), πάνω στην οποία στηρίζεται η κατεργαζόμενη επίπεδη επιφάνεια, και από ένα κατακόρυφο μεταλλικό άξονα περιστρεφόμενο από ηλεκτροκινητήρα, πάνω από το κέντρο της πλάκας, στον οποίο προσαρμόζεται το κοπτικό εργαλείο που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε.
Notes: Ο σκελετός του μηχανήματος (1) είναι κατασκευασμένος από χυτοσίδηρο και είναι βαριάς κατασκευής, για να αντέχει τις δυνάμεις που αναπτύσσονται και για να μειώνονται οι κραδασμοί του μηχανήματος κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του. Η φρέζα πακτώνεται στο δάπεδο. Ο σκελετός στο πάνω του μέρος καταλήγει σε βραχίονα, στον οποίο βρίσκεται ο ηλεκτροκινητήρας (3). Η περιστροφική κίνηση από τον ηλεκτροκινητήρα μεταδίδεται με ιμάντες στον κατακόρυφο άξονα που φέρει το κοπτικό μέσο (4). Το κοπτικό μέσο φέρει κυλινδρικό αξονίσκο για τη συγκράτησή του από το φορέα (τσοκ) του άξονα. Ο άξονας της φρέζας μπορεί να περιστραφεί από 8.000 έως 20.000 στροφές το λεπτό. Στο σκελετό του μηχανήματος βρίσκεται και η τράπεζα εργασίας (2), η οποία ανεβοκατεβαίνει με τη βοήθεια χειροκχλία (7). Το κοπτικό μέσο με τον άξονά του κατεβαίνει σε ορισμένο ύψος στην τράπεζα εργασίας. Στην τράπεζα εργασίας τοποθετούνται ο ευθύγραμμος ή ο αξονικός οδηγός. Ο ευθύγραμμος οδηγός (6) είναι κατασκευασμένος από χυτοσίδηρο και φέρει άνοιγμα στο μέσο του, για να κατεβαίνει με ασφάλεια το κοπτικό. Ο ευθύγραμμος οδηγός χρησιμοποιείται για κατεργασίες σε ευθύγραμμες επιφάνειες. Ο αξονικός οδηγός (5) είναι ένας μεταλλικός αξονίσκος ο οποίος εξέχει πάνω στην τράπεζα εργασίας και χρησιμοποιείται όταν πραγματοποιούνται κατεργασίες με καλούπι. Με τη βοήθεια ποδομοχλού (8) το κοπτικό κατεβαίνει στην επιθυμητή θέση κατεργασίας.

## Slide 5
Απλή φρέζα
ΠΗΓΗ: http://carve.gr
ΠΗΓΗ: http://www.tedswoodworking.com
Με την απλή αξονική φρέζα μπορούμε να δημιουργήσουμε μορφές τόσο στις παρυφές του ξύλου, όσο κα στο εσωτερικό του. Η δεύτερη δυνατότητα είναι αυτή που κάνει τη φρέζα να πλεονεκτεί έναντι της σβούρας, με την οποία μπορούμε να κάνουμε κατεργασίες μόνο στις παρυφές του ξύλου. Οι μορφές που δημιουργούμε με τη φρέζα είναι είτε για διακοσμητικούς, είτε για λόγους συνδεσμολογίας.
Προφίλ από κοπτικό φρέζας για σύνδεση
Πορτάκι κουζίνας με προφίλ από φρέζα
Notes: Με την απλή φρέζα είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί πληθώρα κοπτικών, ανάλογα με το ανάγλυφο που θέλουμε να δημιουργήσουμε. Στο κέντρο της πλάκας (ακριβώς κάτω από τον κατακόρυφο άξονα) υπάρχει η θέση του οδηγού που χρησιμοποιείται για τη σταθερή μετακίνηση της κατεργαζόμενης επιφάνειας. Όταν πρόκειται να τραβήξουμε ένα συγκεκριμένο σχέδιο στο εσωτερικό μιας επιφάνειας, είναι απαραίτητη η κατασκευή ενός καλουπιού με αυλακώσεις αντίστοιχες με το επιθυμητό σχέδιο. Το καλούπι προσαρμόζεται στο κάτω μέρος της κατεργαζόμενης επιφάνειας με πρόσωπο προς τα κάτω, ενώ στο κέντρο της πλάκας τοποθετείται ο οδηγός (ένας μεταλλικός αξονίσκος). Η κατεργαζόμενη επιφάνεια σύρεται πάνω στην πλάκα, αλλά ο οδηγός επιτρέπει συγκεκριμένες μόνο κινήσεις περνώντας μέσα ή γύρω από το καλούπι. Κατά αυτόν τον τρόπο γίνεται συγκεκριμένο και το σχέδιο που χαράσσεται στην επιφάνεια.
Ο κατακόρυφος άξονας μετακινείται προς τα κάτω με πεντάλ ποδιού (με τη βοήθεια πεπιεσμένου αέρα), ώστε να συναντήσει την κατεργαζόμενη επιφάνεια. Η τράπεζα μετατοπίζεται επίσης πάνω - κάτω, ανάλογα με το πάχος της κατεργαζόμενης επιφάνειας. Τα εργαλεία κοπής είναι δυνατόν να είναι ενός μαχαιριού ή και περισσοτέρων και στερεώνονται στον άξονα με σφικτήρα (τσοκ).

## Slide 6
Απλή φρέζα
Κατεργασίες
Με τη φρέζα μπορούμε να πραγματοποιήσουμε διάφορες κατεργασίες (προφίλ, γκινισιές, πατούρες, μορσότρυπες, κ.α.) τόσο σε πριστή ξυλεία, όσο και σε ξυλοπλάκες. Οι περισσότερες κατεργασίες μπορούν να πραγματοποιηθούν στις παρυφές ή στο εσωτερικό του ξύλου, σε όλο το πάχος του ξύλου ή σε μέρος αυτού.
Οι κατεργασίες μπορούν να πραγματοποιηθούν με τη βοήθεια είτε του ευθύγραμμου, είτε του αξονικού οδηγού. Με τον ευθύγραμμο οδηγό μπορούν να πραγματοποιηθούν κατεργασίες στις παρυφές ευθύγραμμων στοιχείων. Με τον αξονικό οδηγό μπορούν να πραγματοποιηθούν κατεργασίες στις παρυφές καμπύλων στοιχείων και στο εσωτερικό αυτών.

## Slide 7
Με τη φρέζα μπορούμε να πραγματοποιήσουμε διάφορα προφίλ στο εσωτερικό επιφανειών ξυλοπλακών ή πριστής ξυλείας μεγάλου πλάτους. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούμε τον αξονικό οδηγό τον οποίο ανασηκώνουμε πάνω από την τράπεζα εργασίας. Το προς κατεργασία στοιχείο τοποθετείται σταθερά, με τη βοήθεια μέσων συγκράτησης (π.χ. καρφιών), επάνω σε καλούπι.
Απλή φρέζα
Δημιουργία προφίλ στο εσωτερικό μιας επιφάνειας
Τράπεζα εργασίας
Καλούπι
Αξονικός οδηγός
Τερματικό
Κατεργαζόμενο υλικό
Κοπτικό μέσο
Άξονας περιστροφής
Μέσο συγκράτησης
Δημιουργία προφίλ στο εσωτερικό της επιφάνειας με τη βοήθεια καλουπιού
ΠΗΓΗ: Καραστεργίου Σ.
Notes: Το καλούπι στο εσωτερικό του φέρει τη μορφή της επιθυμητής σχεδίασης και έχει πατούρα σε όλη την κάτω επιφάνειά του, για να εφάπτεται με τον αξονικό οδηγό. Βυθίζουμε το κοπτικό μέσο στην επιφάνεια του ξύλου έχοντας καθορίσει (ρυθμίσει) το βάθος διείσδυσης αυτού στο υπό κατεργασία ξύλινο στοιχείο. Μετακινούμε το σύστημα του ξύλου με το καλούπι επάνω στην τράπεζα εργασίας, προς την κατεύθυνση που μας υπαγορεύεται από την εφαρμογή του αξονικού οδηγού με την πατούρα της κάτω επιφάνειας του καλουπιού. Όταν ολοκληρωθεί η κατεργασία, ανασηκώνουμε το κοπτικό μέσο και απομακρύνουμε το κατεργασμένο ξυλοτεμάχιο.

## Slide 8
Απλή φρέζα
Δημιουργία προφίλ στις παρυφές ευθύγραμμης επιφάνειας
Για τη δημιουργία προφίλ στις πλευρές ευθύγραμμων επιφανειών, χρησιμοποιούμε τον ευθύγραμμο οδηγό. Ο οδηγός τροφοδοσίας είναι τοποθετημένος στην ίδια ευθεία με το κοπτικό μέσο, αφήνοντας να εξέχει από το κοπτικό μέσο μόνο εκείνο το τμήμα που απαιτείται για να δημιουργήσει το επιθυμητό προφίλ στην πλευρική επιφάνεια του υλικού κατεργασίας.
Άξονας περιστροφής
Κατεργαζόμενο υλικό
Τράπεζα εργασίας
Κοπτικό μέσο
Ευθύγραμμος οδηγός
ΠΗΓΗ: Καραστεργίου Σ.
Δημιουργία προφίλ στην πλευρά ευθύγραμμης επιφάνειας
Notes: Ο χειριστής ρυθμίζει το ύψος της τράπεζας εργασίας και του κοπτικού μέσου και τοποθετεί το ξύλινο στοιχείο σε επαφή με τον ευθύγραμμο οδηγό. Προωθεί το ξύλινο στοιχείο προς το κοπτικό μέσο, έτσι ώστε να περάσει ολόκληρο από αυτό. Μόλις τελειώσει η κατεργασία, ο χειριστής απομακρύνει το κατεργασμένο στοιχείο.
Οι μορφοποιήσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν είτε σε όλο το πάχος του υλικού, είτε σε μέρος αυτού. Εάν πρέπει να γίνει κατεργασία σε όλο το πάχος του κομματιού, ο χειριστής θα πρέπει να τοποθετήσει (σταθεροποιήσει) ευθύγραμμο καλούπι κάτω από το κομμάτι που θέλει να κατεργαστεί.

## Slide 9
Για τη δημιουργία προφίλ στις παρυφές του κατεργαζόμενου στοιχείου και σε όλο το πάχος, απαιτείται το κατεργαζόμενο στοιχείο να τοποθετηθεί σε καλούπι – οδηγό. Το καλούπι φέρει τη μορφή της επιθυμητής καμπύλης και επάνω σε αυτό στερεώνεται με καρφάκια το στοιχείο που θα κατεργαστεί ο χειριστής. Κατά τη διάρκεια της κατεργασίας ο χειριστής διατηρεί σε συνεχή επαφή το καλούπι με τον αξονικό οδηγό.
Απλή φρέζα
Δημιουργία προφίλ στις παρυφές καμπύλης επιφάνειας (σε όλο το πάχος)
Καλούπι
Άξονας περιστροφής
Κατεργαζόμενο υλικό
Τράπεζα εργασίας
Κοπτικό μέσο
Αξονικός οδηγός
Δημιουργία προφίλ σε όλη την πλευρά της καμπύλης επιφάνειας
ΠΗΓΗ: Καραστεργίου Σ.
Notes: Για τη δημιουργία προφίλ στις παρυφές καμπύλων επιφανειών χρησιμοποιείται ο αξονικός οδηγός.

## Slide 10
Απλή φρέζα
Δημιουργία προφίλ στις παρυφές καμπύλης επιφάνειας (σε μέρος του πάχους)
Για τη δημιουργία προφίλ στις παρυφές του κατεργαζόμενου στοιχείου και σε μέρος του πάχους, το τμήμα που δε θα υποστεί κατεργασία παίζει το ρόλο του οδηγού ακουμπώντας στον αξονικό οδηγό
Άξονας περιστροφής
Κατεργαζόμενο υλικό
Τράπεζα εργασίας
Κοπτικό μέσο
Αξονικός οδηγός
ΠΗΓΗ: Καραστεργίου Σ.
Δημιουργία προφίλ σε μέρος της πλευράς της καμπύλης επιφάνειας

## Slide 11
Πριν αρχίσουμε οποιαδήποτε κατεργασία με τη φρέζα θα πρέπει:
Να ελέγχουμε την καλή κατάσταση του κοπτικού μέσου.
Να ελέγχουμε εάν το κοπτικό μέσο είναι σωστά σφιγμένο στον υποδοχέα (τσοκ).
Να απομακρύνουμε οτιδήποτε υπάρχει στην τράπεζα εργασίας.
Να ρυθμίζουμε την ακριβή απόσταση που θα κατέβει το κοπτικό μέσο στην τράπεζα εργασίας.
Απλή φρέζα
Κανόνες ασφαλείας

## Slide 12
Αντεστραμμένη φρέζα
Στις αντεστραμμένες φρέζες η κοπτική κεφαλή εξέρχεται από την τράπεζα εργασίας και ο αξονικός οδηγός είναι τοποθετημένος πάνω από το κοπτικό μέσο.
ΠΗΓΗ: https://www.cronsrud.com
Αντεστραμμένη φρέζα
Notes: Η διάταξη αυτή των στοιχείων της αντεστραμμένης φρέζας επιφέρει ορισμένα πλεονεκτήματα στην παραγωγική διαδικασία, όπως:
Το πρότυπο είναι τοποθετημένο επάνω στο κατεργαζόμενο υλικό και επιτρέπει στον χειριστή να βλέπει τη μορφή της επιφάνειας που δημιουργείται.
Το κοπτικό μέσο και ο αξονικός οδηγός απομακρύνονται ταυτόχρονα από τη θέση κατεργασίας, επιτρέποντας στον χειριστή να ολισθήσει επάνω στην τράπεζα εργασίας το κατεργασμένο υλικό χωρίς να είναι αναγκασμένος να το ανασηκώσει.
Όταν χρησιμοποιούνται ελικοειδούς μορφής κοπτικά μέσα, το κατεργαζόμενο στοιχείο ωθείται από μόνο του προς τα κάτω (προς την τράπεζα εργασίας), με αποτέλεσμα να σταθεροποιείται περισσότερο και να κατεργάζεται ευκολότερα. Τα παραπάνω κοπτικά μέσα παρέχουν καλής ποιότητας κατεργασίες.
Η συλλογή των υπολειμμάτων κατεργασίας (π.χ. πριονίδι και σκόνη) είναι ευκολότερη διότι αυτά ωθούνται με τη βαρύτητα κάτω από την τράπεζα εργασίας.
Απαιτούνται λιγότερα μέσα για τη συγκράτηση του κατεργαζόμενου υλικού με το πρότυπο.

## Slide 13
Η αντεστραμμένη φρέζα λειτουργεί με την ίδια φιλοσοφία που λειτουργεί η απλή με τον αξονικό οδηγό. Το καλούπι τοποθετείται από επάνω και ακουμπά στο αξονικό οδηγό. Ο χειριστής με μεγαλύτερη ασφάλεια εκτελεί τις κατεργασίες.
Κατεργασίες
Αντεστραμμένη φρέζα
Χώρος συλλογής πριονιδιού
Αξονικός οδηγός
Κατεργαζόμενο υλικό
Καλούπι
Τράπεζα εργασίας
ΠΗΓΗ: Καραστεργίου Σ.
Κατεργασία με αντεστραμμένη φρέζα

## Slide 14
Φρέζα αριθμητικού ελέγχου (CNC)
Η τεχνολογική εξέλιξη στον μηχανολογικό εξοπλισμό οδήγησε στην ανάπτυξη αριθμητικώς ελεγχομένων φρεζών (CNC routers), οι οποίες βρήκαν ευρεία εφαρμογή στην παραγωγή των επίπλων. Οι φρέζες αυτού του τύπου μπορούν να εκτελέσουν όλες τις εργασίες που εκτελούν οι συνηθισμένες φρέζες, αλλά έχουν αυξημένες δυνατότητες μορφοποίησης, λάξευσης, διάτρησης και μπορούν να αντικαταστήσουν μερικούς τύπους πριονοκορδέλας.
ΠΗΓΗ: http://www.littlegatepublishing.com
CNC φρέζα
Notes: Με τη χρήση των φρεζών τύπου CNC η ποιότητα παραγωγής δεν εξαρτάται από την επιδεξιότητα του χειριστή. Ένα υπολογιστικό πρόγραμμα καθορίζει την επιθυμητή πορεία που θα ακολουθήσει το κοπτικό μέσο στο υλικό κατεργασίας. Το κατεργαζόμενο υλικό συγκρατείται σταθερά στην τράπεζα εργασίας και το κοπτικό μέσο δημιουργεί σε αυτό όλες τις απαιτούμενες τομές. Ο χειριστής δεν επεμβαίνει στην διαδικασία κατεργασίας, παρά μόνο απομακρύνει το κατεργασμένο υλικό και τοποθετεί στην τράπεζα εργασίας ένα μη κατεργασμένο.
Με τη φρέζα CΝC έχουμε τη δυνατότητα ελέγχου της παραγωγικότητας, καθώς η ταχύτητα κατεργασίας ελέγχεται με το υπολογιστικό πρόγραμμα. Έτσι, σε περιοχές του υλικού όπου απαιτείται χαμηλή ταχύτητα κατεργασίας (π.χ. σε σημεία εγκάρσια προς τις ίνες του ξύλου), το κοπτικό μέσο είναι ρυθμισμένο από πιο πριν να κινείται πιο αργά. Γενικά η οι φρέζες CNC έχουν μεγαλύτερη ταχύτητα παραγωγής (έως και δεκαπλάσια) από τις απλές φρέζες.

## Slide 15
Οι φρέζες CNC έχουν μεγαλύτερη ποικιλία εκτέλεσης εργασιών από τις απλές φρέζες, διότι μπορούν να λειτουργούν σε αυτές ταυτόχρονα πολλές και διαφορετικές μεταξύ τους κοπτικές κεφαλές. Η ιπποδύναμη των μηχανών είναι πολύ μεγαλύτερη από την αντίστοιχη των συνηθισμένων φρεζών.
Φρέζα αριθμητικού ελέγχου (CNC)
Κατεργασίες
https://www.pinterest.com
ΠΗΓΗ: https://arabic.alibaba.com
ΠΗΓΗ: http://www.tedswoodworking.com
Κατεργασίες με CNC φρέζα
Notes: Οι φρέζες CNC δίνουν καλύτερο ποιοτικό αποτέλεσμα. Το πρόγραμμα του υπολογιστή ρυθμίζει την ταχύτητα κατεργασίας σε οποιοδήποτε σημείο αυτής, χρησιμοποιώντας κάθε φορά την καταλληλότερη για υπάρχει πάντα το ποιοτικότερο αποτέλεσμα. Μετά την κατεργασία οι απαιτήσεις περαιτέρω κατεργασίας (λείανσης) είναι μειωμένες. Όλα τα παραγόμενα προϊόντα είναι μεταξύ τους απολύτως όμοια.
Οι φρέζες CNC δεν απαιτούν την παρουσία βοηθητικών οδηγών. Όλα τα σχήματα και οι σχεδιάσεις είναι αποθηκευμένα στη μνήμη του υπολογιστή, από όπου μπορούν να εκτελεστούν κάθε στιγμή. Η τράπεζα εργασίας φέρει συστήματα κενού με τα οποία συγκρατούνται σταθερά τα κατεργαζόμενα στοιχεία σε αυτή.

## Slide 16
Μορφοποίηση ξύλου με φρέζα
Κοπτικά
Κοπτικό φρέζας για γκινισιές και εσωτερικά σκαψίματα
ΠΗΓΗ: LEITZ
ΠΗΓΗ: LEITZ
Κοπτικό φρέζας για γκινισιές και εσωτερικά σκαψίματα (με εναλλασσόμενα μαχαίρια)

## Slide 17
Μορφοποίηση ξύλου με φρέζα
Κοπτικά
Κοπτικό φρέζας για σκάλισμα
ΠΗΓΗ: LEITZ
Κοπτικό φρέζας για κεκλιμένες πλευρές (ρυθμιζόμενη φαλτσοπατούρα)
ΠΗΓΗ: LEITZ

## Slide 18
Μορφοποίηση ξύλου με φρέζα
Κοπτικά
ΠΗΓΗ: LEITZ
Κοπτικό φρέζας για προφίλ
Κοπτικό φρέζας για εσωτερική αφαίρεση υλικού (ball)
ΠΗΓΗ: LEITZ