## Slide 1
Υποενότητα 3.7.
Διάνοιξη οπών με απλό τρυπάνι, πολυτρύπανο, μορσοτρύπανο, αλυσοτρύπανο

## Slide 2
Διάνοιξη οπών με τρυπάνια
Διάνοιξη οπής (τρύπημα) σε ξύλο
Η διάνοιξη οπών στο ξύλο είναι μια από τις πιο συνηθισμένες κατεργασίες κατά την παραγωγή επίπλων, κουφωμάτων και άλλων κατασκευών. Βρίσκει ευρεία εφαρμογή σε απλές και σύνθετες συνδέσεις ξύλου με ξυλόβιδες, με καβίλιες, με φυράμια καθώς και άλλες κατεργασίες.
ΠΗΓΗ: http://www.diy4beginners.co.uk
ΠΗΓΗ: Καραστεργίου Σ.
Τρυπάνια (αρίδες) ξύλου
Notes: Το τρύπημα του ξύλου γίνεται με χρήση εργαλείων που ονομάζονται τρυπάνια ή “αρίδες”. Το τρυπάνι εκτελεί δύο κινήσεις ταυτόχρονα, μια περιστροφική κίνηση και μια προωθητική προς την κατεύθυνση της οπής. Είναι δυνατόν επίσης, να εκτελεί και τρίτη πλευρική κίνηση για δημιουργία εγκοπών μέσα στο ξύλο. Το κάθε τρυπάνι φέρει στο ένα άκρο του δόντια ή μαχαιρίδια, με τα οποία κόβει κατά τη διάρκεια της περιστροφής και της προώθησης του μέσα στο ξύλο. Ακολουθούν ελικοειδείς αυλακώσεις κατά μήκος του άξονα, οι οποίες επιτρέπουν την απομάκρυνση των παραγόμενων θρυμμάτων ξύλου.

## Slide 3
Βασικά στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη για τη διάνοιξη των οπών είναι:
το βήμα, δηλ. το βάθος διείσδυσης του τρυπανιού σε μια πλήρη στροφή του
η ταχύτητα περιστροφής του τρυπανιού.
Σε ότι αφορά το βήμα, αυτό πρέπει να κυμαίνεται από 0,04 έως 0,25 mm ανάλογα με την πυκνότητα και σκληρότητα του ξύλου. Τα σκληρά και βαριά ξύλα χρειάζονται μικρότερο βήμα από τα μαλακότερα και ελαφρά.
Σε ότι αφορά την ταχύτητα περιστροφής του τρυπανιού, για οπές μεγάλης διαμέτρου χρησιμοποιούμε χαμηλές στροφές και διακρίνουμε τις ακόλουθες τρεις (3) κλίμακες:
Για τρυπάνια μεγάλης διαμέτρου: 500-1.500 rpm (στροφές ανά λεπτό)
Για τρυπάνια μέσης διαμέτρου: 1.500-2.500 rpm
Για τρυπάνια μικρής διαμέτρου: 2.500-4.000 rpm
Διάνοιξη οπών με τρυπάνια
Βήμα – Ταχύτητα περιστροφής

## Slide 4
Η διάρκεια τρυπήματος πρέπει να ελέγχεται συνεχώς, γιατί επηρεάζει καθοριστικά την ποιότητα εργασίας και την κατανάλωση ενέργειας.
Ο μεγαλύτερος κίνδυνος κατά τη λειτουργία του τρυπανιού είναι η υπερθέρμανση του τρυπανιού και το κάψιμο του ξύλου λόγω της μεγάλης ταχύτητας περιστροφής, της μικρής ταχύτητας τροφοδοσίας και της συνεχούς επαφής των δοντιών του τρυπανιού με το ξύλο.
Διάνοιξη οπών με τρυπάνια
Διάρκεια τρυπήματος
ΠΗΓΗ: https://www.reddit.com
Κακής ποιότητας διάνοιξη οπών
Notes: Ο χρόνος τρυπήματος μπορεί να υπολογισθεί με απλό συλλογισμό ως εξής:
Π.χ. Για τρυπάνι με ταχύτητα περιστροφής 1.500 σ.α.λ., διάμετρο οπής 20mm, βάθος οπής 25mm, και βήμα 0,15mm, έχουμε διάρκεια τρυπήματος:
βάθος οπής / βήμα = 25mm / 0,15mm = 167 στροφές,
ταχύτητα περιστροφής / 60 sec = 1500 / 60 = 25 στροφές / sec,
και 167 στροφές / 25 στροφές / sec = 7 sec.
Εάν ο χρόνος τρυπήματος είναι μεγάλος, η θερμοκρασία μπορεί να φθάσει με ένα μόνο τρύπημα τους 400οC, ειδικότερα εάν το ξύλο είναι σκληρό, βαρύ και υγρό. Η υπερθέρμανση του τρυπανιού προκαλεί την αχρήστευσή του, ενώ το κάψιμο του ξύλου οδηγεί σε ανεπιτυχή συγκόλληση της καβίλιας ή του μόρσου, δηλ. σε ανεπιτυχή σύνδεση. Όταν το ξύλο καίγεται στην επιφάνειά του, τότε προκαλείται μια επιφανειακή αλλοίωση της δομής του ξύλου και σκλήρυνση και οι πόροι του φράσσονται. Για τους λόγους αυτούς δεν επιτυγχάνεται η συγκόλληση.

## Slide 5
Διάνοιξη οπών με τρυπάνια
Τύποι τρυπανιών
Τα κυριότερα τρυπάνια που χρησιμοποιούνται σε επιπλοποιεία διακρίνονται σε απλά τρυπάνια, πολυτρύπανα, μορσοτρύπανα και αλυσοτρύπανα.
Α
Β
Γ
Δ
ΠΗΓΗ: Καραστεργίου Σ.
Διάφοροι τύποι οπών που δημιουργήθηκαν απλό τρυπάνι (Α), πολυτρύπανο (Β), μορσοτρύπανο (Γ) και αλυσοτρύπανο (Δ)

## Slide 6
Απλό τρυπάνι
1: Σκελετός μηχανήματος
2: Τράπεζα εργασίας
3: Τσοκ υποδοχής τρυπανιού
  4: Βραχίονας για την κάθοδο του τρυπανιού
  5: Τρυπάνι (αρίδα).
3
4
5
2
1
ΠΗΓΗ: Καραστεργίου Σ.
Απλό (κατακόρυφο) τρυπάνι
Το απλό τρυπάνι συναντάται σε όλα επιπλοποιεία. Με το απλό τρυπάνι διανοίγουμε απλές (μεμονωμένες) τρύπες σε πριστή ξυλεία ή ξυλοπλάκες.
ΠΗΓΗ: https://eigenbaukombinat.de
Διάνοιξη τρύπας με απλό τρυπάνι
Notes: Ο σκελετός (1) του μηχανήματος είναι κατασκευασμένος από χυτοσίδηρο και είναι βαριάς κατασκευής για να αντέχει τις δυνάμεις που αναπτύσσονται και για να μειώνονται οι κραδασμοί του μηχανήματος κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του. Το κατακόρυφο τρυπάνι πακτώνεται στο δάπεδο.
Η τράπεζα εργασίας (2) είναι ξύλινη και χρησιμεύει για την τοποθέτηση του υλικού που θα τρυπηθεί. Η τράπεζα ανεβοκατεβαίνει κινούμενη σε γλισιέρα. Το ύψος της εξαρτάται από το πάχος του στοιχείου κατεργασίας και το μήκος του τρυπανιού που θα χρησιμοποιηθεί. Το τρυπάνι (διατρητικό μέσο - 5) ασφαλίζει στο φορέα του άξονα (τσοκ - 3), ο οποίος με ιμάντα παίρνει κίνηση από τον ηλεκτροκινητήρα. Η ταχύτητα περιστροφής είναι μεταβαλλόμενη. Το τρυπάνι εκτελεί κατακόρυφη κίνηση με τη βοήθεια βραχίονα (4) και εισέρχεται στο ξύλο το οποίο είναι σε σταθερή θέση.

## Slide 7
ΠΗΓΗ: https://clounaghtechnology.wordpress.com
Με το κατακόρυφο τρυπάνι μπορούμε να διανοίξουμε κάθετες τρύπες σε πριστή ξυλεία ή ξυλοπλάκες. Η διάμετρος της τρύπας εξαρτάται από τη διάμετρο του τρυπανιού (αρίδας) που θα χρησιμοποιήσουμε. Το βάθος της τρύπας είναι το βάθος διείσδυσης του τρυπανιού στο ξύλο και ρυθμίζεται από το ύψος της τράπεζας εργασίας και την απόσταση της κατακόρυφης κίνησης του τρυπανιού.
Απλό τρυπάνι
Κατεργασία
ΠΗΓΗ: http://www.crafthubs.com
Διάνοιξη τρύπας με απλό τρυπάνι
Διάνοιξη τρύπας με απλό τρυπάνι
Notes: Για το άνοιγμα μιας τρύπας στερεώνουμε το κατάλληλο τρυπάνι στον υποδοχέα του άξονα. Ρυθμίζουμε το ύψος της τράπεζας εργασίας και το μήκος της κατακόρυφης διαδρομής του τρυπανιού. Σημειώνουμε επάνω στο ξύλο το κέντρο της τρύπας και το σταθεροποιούμε με το χέρι μας στη σωστή θέση στην τράπεζα εργασίας. Εάν θα τρυπήσουμε πολλά ξύλα ίδιων διαστάσεων, τοποθετούμε τερματικά (π.χ. έναν ξύλινο τάκο) στην τράπεζα εργασίας. Εάν η τρύπα είναι διαμπερής, τοποθετούμε ένα κομμάτι άχρηστο ξύλο στην τράπεζα εργασίας για λόγους ασφαλείας. Με το αριστερό χέρι συγκρατούμε το ξύλο και με το δεξί κατεβάζουμε το βραχίονα για να κατέβει το τρυπάνι και να εισέλθει στο ξύλο.

## Slide 8
Απλό τρυπάνι
Διατρητικά μέσα
Τα τρυπάνια διακρίνονται σε:
Τρυπάνια διάνοιξης οπών για καβίλιες
Τρυπάνια διάνοιξης διαμπερών οπών
Τρυπάνια διάνοιξης μεγάλων οπών (π.χ. για μεντεσέδες)
Τρυπάνια πολλαπλών διατρήσεων
Notes: Τα τρυπάνια χρησιμοποιούνται για τη διάνοιξη οπών στο ξύλο και στα προϊόντα αυτού. Οι οπές μπορεί να είναι κυλινδρικής μορφής ή να φέρουν διαπλατυσμένα (φρεζαρισμένα) άκρα. Η διάνοιξη των οπών πραγματοποιείται με το μπροστινό άκρο των τρυπανιών (μύτη). Η περιοχή αυτή καταπονείται περισσότερο κατά τη διάνοιξη της οπής, και για αυτό συνήθως κατασκευάζεται από σκληρότερο υλικό από ότι το υπόλοιπο σώμα του τρυπανιού. Συνηθισμένο υλικό κατασκευής του σώματος των τρυπανιών είναι ο χάλυβας, ενώ στα άκρα τοποθετείται καρβίδιο και σε ορισμένες περιπτώσεις διαμάντι. Με τα τρυπάνια μπορούν να διανοιχτούν τρύπες για να τοποθετηθούν καβίλιες, μεντεσέδες, φυράμια, κλπ.. Ανάλογα με τον τύπο τους τα τρυπάνια διαθέτουν ελικοειδής αυλακώσεις ή όχι. Οι ελικοειδείς αυλακώσεις βοηθούν το σχηματιζόμενο πριονίδι να εξέλθει καθώς δημιουργείται. Τα τρυπάνια διάνοιξης μεγάλων οπών (πάνω από 15mm) δε φέρουν ελικοειδείς αυλακώσεις αλλά ειδικά ανοίγματα από τα οποία εξέρχονται τα υπολείμματα κατεργασίας.

## Slide 9
Απλό τρυπάνι
Διατρητικά μέσα
Τρυπάνι διάνοιξης οπών για καβίλιες με καρβίδιο στο άκρο του
ΠΗΓΗ: Καραστεργίου Σ.
Τα τρυπάνια για καβίλιες (καβιλοτρύπανα) χρησιμοποιούνται για τη διάνοιξη οπών με σκοπό την τοποθέτηση καβιλιών ή φυραμιών, καθώς και για τη διάνοιξη σειράς οπών (Α). Φέρουν καρβίδιο στο άκρο τους. Συνηθισμένες διάμετροι για τα τρυπάνια αυτού του τύπου είναι από 3 έως 16mm. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε συνδυασμό με κεφαλές φρεζαρίσματος για διεύρυνση της αρχικού άκρου της οπής (Β).
Τρυπάνι με επιπλέον κεφαλή φρεζαρίσματος
ΠΗΓΗ: Καραστεργίου Σ.
Α
Β

## Slide 10
Απλό τρυπάνι
Διατρητικά μέσα
ΠΗΓΗ: LEITZ.
Τα τρυπάνια για διαμπερείς οπές χρησιμοποιούνται για τη διάνοιξη διαμπερών οπών σε μασίφ ξύλο, επενδεδυμένες ξυλοπλάκες και επικολλητή ξυλεία. Διαθέτουν κωνικής μορφής αιχμηρά άκρα από καρβίδιο με το υπόλοιπο σώμα του τρυπανιού να διαθέτει είτε καμπύλη μορφή, είτε δευτερεύουσα αυλάκωση με αιχμηρές παρυφές. Οι συνηθισμένες διάμετροι των τρυπανιών αυτού του τύπου κυμαίνονται από 5 έως 12mm. Τα τρυπάνια αυτού του μπορούν να συνδυαστούν και με κεφαλές φρεζαρίσματος.
ΠΗΓΗ: LEITZ
Τρυπάνι διαμπερών οπών
Τα τρυπάνια διάνοιξης μεγάλων οπών χρησιμοποιούνται για τη διάνοιξη οπών στις οποίες τοποθετούνται κυρίως μεντεσέδες. Διανοίγουν οπές από 15 έως 40mm.
Τρυπάνια διάνοιξης μεγάλων οπών για μεντεσέδες

## Slide 11
Απλό τρυπάνι
Διατρητικά μέσα
ΠΗΓΗ: Καραστεργίου Σ.
ΠΗΓΗ: Καραστεργίου Σ.
Α
Β
Τα τρυπάνια πολλαπλών διατρήσεων δεν μπορούν να ταξινομηθούν σε μια συγκεκριμένη κατηγορία και χρησιμοποιούνται γενικώς για διατρήσεις σε ξύλο. Ενδεικτικά είναι τα τρυπάνια γενικής χρήσης (Α), τρυπάνια μεγάλου βάθους (Β) και τρυπάνια διάνοιξης μεγάλων διαμέτρων σε μασίφ ξύλο (Γ).
Τρυπάνι γενικής χρήσης
Τρυπάνι διάνοιξης οπών μεγάλου βάθους σε μασίφ ξυλεία
Τρυπάνι διάνοιξης οπών μεγάλης διαμέτρου σε μασίφ ξύλο
ΠΗΓΗ: Καραστεργίου Σ.
Γ
Notes: Στην Εικ. Α παρατηρούμε ένα κλασικό τρυπάνι επιπλοποιίας με ακίδα, πλευρικά μαχαιράκια, ελικοειδείς αυλακώσεις και σχετικά μεγάλο μήκος. Τα τρυπάνια αυτού του τύπου διανοίγουν οπές και σε μασίφ ξύλο (κωνοφόρων και πλατυφύλλων) και σε ξυλοπλάκες. Το άκρο τους κατασκευάζεται από χάλυβα ταχείας κοπής ή καρβίδιο.
Τα τρυπάνια με σπειροειδές σχήμα (Β), κατασκευάζονται από ταχυχάλυβα και χρησιμοποιούνται για τη διάνοιξη οπών μεγάλου βάθους (έως 100mm). Λόγω του αιχμηρού και σχήματος V άκρου τους, είναι κατάλληλα και για διαμπερείς οπές. Χρησιμοποιούνται για τη διάνοιξη οπών σε μασίφ ξύλο.
Το τρυπάνι της Εικ. Γ χρησιμοποιείται για τη διάνοιξη οπών μεγάλης διαμέτρου (έως και 80mm). Χρησιμοποιείται για διανοίξεις οπών σε μασίφ ξύλο και είναι κατασκευασμένο από ταχυχάλυβα. Διαθέτει ακίδα για καλύτερη σταθερότητα, πλευρικά μαχαίρια και περιφερειακά για ποιοτική κοπή των τοιχωμάτων της οπής.

## Slide 12
Πολυτρύπανο
Σε συχνές περιπτώσεις απαιτείται η διάνοιξη πολλών οπών σε ένα ξύλινο στοιχείο. Εάν όλες οι οπές βρίσκονται στην ίδια πλευρά του στοιχείου και βρίσκονται στην ίδια ευθεία, η κατεργασία μπορεί να γίνει ταυτόχρονα για όλες τις οπές σε πολυτρύπανο.
ΠΗΓΗ: Καραστεργίου Σ.
Ξυλοπλάκες με διατρήσεις από πολυτρύπανο
ΠΗΓΗ: http://www.seekpart.com
Πολυτρύπανο
Notes: Διατρήσεις με ακρίβεια απαιτούνται σε στοιχεία τα οποία θα συναρμολογηθούν και θα συνθέσουν μια ξύλινη κατασκευή. Σε μία καρέκλα π.χ., όταν θέλουμε ένα στοιχείο της στο οποίο έχουμε τοποθετήσει καβίλιες, να συνδεθεί με αντίστοιχο στοιχείο το οποίο φέρει οπές, θα πρέπει οι οπές του δεύτερου στοιχείου να ανοιχθούν σε απόλυτα ακριβή σημεία και με συγκεκριμένες διαστάσεις. Τυχόν αποκλίσεις από τη σωστή θέση διάνοιξης των οπών καθώς και λάθος διαστάσεις αυτών θα επιφέρουν προβλήματα στη σωστή συνδεσμολογία των στοιχείων. Υπάρχουν διάφοροι τύποι διατρητικών μηχανών ακριβείας. Τα πολυτρύπανα ακριβείας χρησιμοποιούν απλά ή σύνθετα διατρητικά μέσα και βρίσκουν εφαρμογή κυρίως σε μονάδες παραγωγής τυποποιημένου επίπλου (ντουλάπια κουζίνας, ντουλάπες υπνοδωματίων, γραφεία, βιβλιοθήκες, κ.α.).

## Slide 13
Α
Β
Απλό πολυτρύπανο επιπλοποιείου (Α). Διακρίνεται η δοκίδα των τρυπανιών στο πίσω άκρο (Β).
ΠΗΓΗ: Καραστεργίου Σ.
Απλό πολυτρύπανο επιπλοποιείου
Διατρήσεις ακριβείας μπορούν να γίνουν σε διατρητικές μηχανές στις οποίες τα υπό κατεργασία ξύλινα στοιχεία σταθεροποιούνται με πνευματικά ή μηχανικά μέσα. Η διάνοιξη των οπών πραγματοποιείται είτε μηχανικά, είτε αυτόματα (με τη βοήθεια Η/Υ). Ο πιο κλασικός τύπος πολυτρύπανου που χρησιμοποιείται σε επιπλοποιία, είναι του απλού πολυτρύπανου, που ρυθμίζεται και λειτουργεί χειρονακτικά.
Notes: Το απλό πολυτρύπανο επιπλοποιείου (Α) είναι εφοδιασμένο με μια τράπεζα τρυπήματος και με μια δοκίδα τρυπανιών (Β) που φέρει πολλές κεφαλές για τρυπάνια, οι οποίες σύμφωνα με τη σύγχρονη αντίληψη απέχουν μεταξύ τους (τα κέντρα τους) ανά 32mm. Όλα τα τρυπάνια παίρνουν κίνηση από ένα ηλεκτροκινητήρα.
Το κατεργαζόμενο στοιχείο τοποθετείται πάνω στην τράπεζα εργασίας και συγκρατείται πνευματικά. Ο άξονας με τα τρυπάνια προωθείται πνευματικά ή υδραυλικά κατακόρυφα προς την επιφάνεια κατεργασίας (από το πάνω ή το κάτω μέρος, ανάλογα με τον τύπο του πολυτρύπανου) και μέσα σε δευτερόλεπτα πραγματοποιεί ταυτόχρονα όλα τα τρυπήματα, ανάλογα με τον αριθμό των τρυπανιών που έχουμε τοποθετήσει στη δοκίδα. Το βάθος τρυπήματος ρυθμίζεται αυτόματα, εκ των προτέρων.

## Slide 14
Με το απλό πολυτρύπανο επιπλοποιίου μπορούμε να τρυπήσουμε το ξύλο οριζόντια (Α), κάθετα (Β) και υπό γωνία 45ο (Γ), τοποθετώντας τη δοκίδα των τρυπανιών στην κατάλληλη θέση. Τα τρυπάνια τοποθετούνται (βιδώνονται) στα τσοκ και κουμπώνουν στους άξονες της δοκίδας.
Απλό πολυτρύπανο επιπλοποιείου
Κατεργασίες
Α
Β
Γ
ΠΗΓΗ: Καραστεργίου Σ.
Απλό πολυτρύπανο επιπλοποιείου ρυθμισμένο για οριζόντια (Α), κάθετα (Β) και 45ο τρυπήματα (Γ)
ΠΗΓΗ: Καραστεργίου Σ.
Τρυπάνι πολυτρύπανου κουμπωμένο στη δοκίδα

## Slide 15
Μορσοτρύπανο
Με το μορσοτρύπανο γίνεται το άνοιγμα οπών (μορσότρυπων) για τη δημιουργία συνδέσμων. Το μορσοτρύπανο φέρει κεφαλή – άξονα στην οποία προσαρμόζεται τρυπάνι – κοπτικό, το οποίο παλινδρομεί κατά τη διάρκεια της κατεργασίας. Το μορσοτρύπανο υπάρχει σε όλα τα επιπλοποιία.
1: Σκελετός μηχανήματος
2: Τράπεζα εργασίας
  3: Χειρολαβή ανύψωσης τράπεζας εργασίας
  4: Σφικτήρας ξύλου
  5: Υποδοχέας τρυπανιού
  6: Τρυπάνι
  7: Χειρολαβή ανύψωσης τρυπανιού
1
7
3
2
4
6
5
ΠΗΓΗ: Καραστεργίου Σ.
Κλασικό μορσοτρύπανο επιπλοποιίου
Notes: Ο άξονας έχει τη δυνατότητα να εκτελεί τρεις κινήσεις:
α) περιστρέφεται περί τον εαυτό του
β) μετακινείται μπρος – πίσω (κάθετα στο ξύλο)
γ) μετακινείται αριστερά – δεξιά (έξω αλλά και μέσα στο ξύλο)
Οι πραγματοποιούμενοι συνδυασμοί κινήσεων είναι α+β ή α+γ, δηλαδή περιστροφή τρυπανιού και κίνηση μπρος – πίσω ή περιστροφή τρυπανιού και κίνηση αριστερά – δεξιά. Με τον τρόπο αυτό όταν θέλουμε να δημιουργήσουμε μια εγκοπή σύνδεσης μόρσου (μορσότρυπα) με συγκεκριμένες διαστάσεις βάθους – ύψους – πλάτους, πρώτα εισάγουμε το περιστρεφόμενο τρυπάνι στο ξύλο ή την ξυλοπλάκα (το τρυπάνι έχει διάμετρο ίση με το επιθυμητό ύψος της εγκοπής, δηλ. το πάχος του μόρσου) σε βάθος όσο είναι το επιθυμητό βάθος της εγκοπής (δηλ. το μήκος του μόρσου), στη συνέχεια δε και ενώ το τρυπάνι περιστρέφεται πραγματοποιούμε αριστερά – δεξιά παλινδρομική κίνηση όσο είναι το επιθυμητό πλάτος της εγκοπής.
Η πιο απλή μορφή μορσοτρύπανου είναι το χειροκίνητο (κλασικό), στο οποίο τις κινήσεις διαμόρφωσης βάθους και πλάτους τις κάνουμε χειροκίνητα και σταδιακά.

## Slide 16
Διάνοιξη μορσότρυπας
Μορσοτρύπανο
Κατεργασίες
Η διάνοιξη της μορσότρυπας με το κλασικό μορσοτρύπανο γίνεται χειρονακτικά. Πριν από την κατεργασία, ο χειριστής ρυθμίζει με το χέρι το βάθος, το πλάτος και το ακριβές σημείο που θα γίνει η μορσότρυπα.
Μορσότρυπα
ΠΗΓΗ: Καραστεργίου Σ.
ΠΗΓΗ: LEITZ.
ΠΗΓΗ: Καραστεργίου Σ.
Τρυπάνι για μορσότρυπες
Notes: Ο χειριστής σταθεροποιεί με το σφικτήρα το υπό κατεργασία ξυλοτεμάχιο στην τράπεζα εργασίας και κάνει τις ανάλογες ρυθμίσεις ύψους, βάθους τρυπήματος και πλευρικής μετακίνησης του τρυπανιού. Σημειώνει στο ξύλο τα άκρα της μορσότρυπας και προωθεί το τρυπάνι μέχρι να εισχωρήσει στο ένα άκρο σε βάθος όσο είναι το βάθος της μορσότρυπας. Απομακρύνει το τρυπάνι και διανοίγει με τον ίδιο τρόπο το άλλο άκρο της μορσότρυπας. Αφού έχει διανοίξει τα δύο άκρα, εισχωρεί από το ένα άκρο λίγο το τρυπάνι στο ξύλο και με παλινδρομική κίνηση (αριστερά - δεξιά) διευρύνει τη μορσότρυπα μεταξύ των δύο άκρων. Με συνεχόμενες διεισδύσεις και παλινδρομικές κινήσεις του τρυπανιού, διανοίγεται όλη η μορσότρυπα.

## Slide 17
Αλυτρύπανο
ΠΗΓΗ: Καραστεργίου Σ.
Αλυσοτρύπανο
1: Σκελετός μηχανήματος
2: Τράπεζα εργασίας
  3: Τράπεζα εργασίας για μεγάλα στοιχεία
  4: Σφικτήρας ξύλου
  5: Αλυσοφόρο κοπτικό μέσο (καδένα)
  6: Προφυλακτήρας καδένας
  7: Τερματικό πλάγιας κίνησης καδένας
  8: Χειροκοχλίας πλάγιας κίνησης καδένας
  9: Χειροκοχλίας κατακόρυφης κίνησης καδένας
  10: Τερματικό κατακόρυφης κίνησης καδένας
1
3
4
9
8
7
2
10
6
5
Η δημιουργία εγκοπής ορθογωνικής διατομής με καμπυλωτό βάθος, μπορεί να πραγματοποιηθεί με το αλυσοτρύπανο. Το κοπτικό αυτό μέσο είναι μία ατέρμονη περιστρεφόμενη αλυσίδα, η οποία αποτελείται από κρίκους, στην εξωτερική επιφάνεια των οποίων υπάρχουν ειδικά δόντια με τα οποία γίνονται οι τομές στο ξύλο.
Notes: Ο σκελετός του μηχανήματος (1) είναι βαριάς κατασκευής και κατασκευάζεται από χυτοσίδηρο. Η βάση της τράπεζας εργασίας (2) είναι κατασκευασμένη από χυτοσίδηρο και επάνω σε αυτήν τοποθετείται ένα κομμάτι ξυλοπλάκας (συνήθως MDF). Στην ξυλοπλάκα τοποθετείται το υπό κατεργασία ξύλινο στοιχείο και σταθεροποιείται στην κατάλληλη θέση με σφικτήρα (4). Η τράπεζα εργασίας μπορεί να πάρει και κλίση με τη βοήθεια ρυθμιστή. Για τεμάχια μεγάλων διαστάσεων (π.χ. έτοιμη πόρτα) το αλυσοτρύπανο διαθέτει επιπλέον τράπεζα εργασίας (3). Το μέσο κατεργασίας είναι αλυσίδα (καδένα - 5), η οποία στα άκρα της φέρει δόντια. Η αλυσίδα βρίσκεται τοποθετημένη σε επιμήκη πλάκα, η οποία στο πάνω μέρος της καταλήγει σε γρανάζι το οποίο παίρνει κίνηση από τον ηλεκτροκινητήρα. Το όλο σύστημα βρίσκεται τοποθετημένο σε κλωβό ο οποίος στο σημείο της αλυσίδας φέρει διάφανο προφυλακτήρα (6). Η αλυσίδα μετακινείται κατακόρυφα μαζί με τον κλωβό και τερματίζει στην τράπεζα εργασίας. Η κατακόρυφη κίνησή της πραγματοποιείται με χειροκοχλία (9) και ρυθμίζεται με τερματικά. Πέρα από την κατακόρυφη κίνηση, η αλυσίδα μπορεί να διαγράφει και οριζόντια (αριστερά - δεξιά). Η κίνηση αυτή επίσης πραγματοποιείται με χειροκοχλία (8) και ρυθμίζεται από τερματικά.

## Slide 18
Αλυτρύπανο
Κατεργασίες
Με το αλυσοτρύπανο μπορούν να πραγματοποιηθούν σε ξύλινα στοιχεία εγκοπές ορθογωνικής διατομής με καμπυλωτό πυθμένα (π.χ. σε πόρτες για την τοποθέτηση κλειδαριάς).
ΠΗΓΗ: LEITZ.
ΠΗΓΗ: http://gspaik.com
Διάνοιξη αλυσότρυπας
Καδένα αλυσοτρύπανου
Notes: Ο χειριστής σταθεροποιεί με τη βοήθεια του σφιγκτήρα το υπό κατεργασία ξυλοτεμάχιο στην τράπεζα εργασίας. Ρυθμίζει το μήκος της κατακόρυφης κίνησης της αλυσίδας, λαμβάνοντας υπόψη το βάθος εισχώρησής της στο ξύλο και τοποθετεί το τερματικό. Επίσης, ρυθμίζει την πλάγια μετακίνηση της αλυσίδας και τοποθετεί το αντίστοιχο τερματικό. Θέτει σε λειτουργία το αλυσοτρύπανο και με το δεξί του χέρι με τη βοήθεια του χειρομοχλού κατεβάζει την αλυσίδα έως ότου βυθιστεί στο ξύλο. Με βυθισμένη την αλυσίδα μετακινεί πλάγια (προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά) την αλυσίδα με τη βοήθεια του χειρομοχλού. Μόλις τερματίσει η πλάγια κίνηση της αλυσίδας, ανασηκώνει την αλυσίδα, τερματίζει τη λειτουργία της και απομακρύνει το στοιχείο.