## Slide 1
Υποενότητα 3.8.
Δημιουργία προεξοχών (μόρσων) με ξεμορσαρίστρα

## Slide 2
Δημιουργία προεξοχών (μόρσων) με ξεμορσαρίστρα
Με κατάλληλα μηχανήματα (ξεμορσαρίστρες) μπορούμε να δημιουργήσουμε ειδικές προεξοχές (μόρσα) σε ξύλινα στοιχεία (Α), με σκοπό αυτά να συνδεθούν με αντίστοιχα ξύλινα στοιχεία (Β), τα οποία φέρουν ανάλογου σχήματος εγκοπές.
Α
Β
ΠΗΓΗ: Καραστεργίου Σ.
Ξύλινα στοιχεία: με μόρσο (Α) και με μορσότρυπα (Β)
ΠΗΓΗ: https://www.canadianwoodworking.com
ΠΗΓΗ: https://www.primrose.co.uk
Α
Β
Β
Α
Notes: Οι ξεμορσαρίστρες συνήθως τοποθετούνται εν σειρά με μηχανές διάνοιξης εγκοπών σε γραμμή παραγωγής μονάδων σκελετών επίπλων υψηλής παραγωγής. Στα μηχανήματα αυτά μπορεί να τοποθετηθούν και αυτόματα συστήματα τροφοδοσίας, αυξάνοντας έτσι την απόδοση και μειώνοντας τον αριθμό των χειριστών.

## Slide 3
1: Σκελετός
2: Τράπεζα εργασίας
3: Κεφαλή κατεργασίας
  4: Έμβολο συγκράτησης
  5: Οδηγός τράπεζας
  6: Προστατευτικό
1
2
2
6
3
4
5
5
ΠΗΓΗ: Καραστεργίου Σ.
Μηχανή δημιουργίας μόρσων (ξεμορσαρίστρα)
Δημιουργία προεξοχών (μόρσων) με ξεμορσαρίστρα
Το βασικό κοπτικό εργαλείο της ξεμορσαρίστρας είναι μια σύνθετη κεφαλή προσαρμοσμένη σε οριζόντιο άξονα.
Η σύνθετη κεφαλή πραγματοποιεί σε κατακόρυφο επίπεδο δυο κινήσεις: μια περιστροφική περί τον άξονά της και μια σε τροχιά έλλειψης ή κύκλου, ανάλογα με το σχήμα του μόρσου.
Notes: Ο σκελετός του μηχανήματος (1) είναι μεταλλικός, βαριάς κατασκευής και πακτώνεται στο δάπεδο. Η ξεμορσαρίστρα διαθέτει δύο μεταλλικές τράπεζες εργασίας (2). Κάθε τράπεζα διαθέτει ευθύγραμμο οδηγό (5), ο οποίος έχει τη δυνατότητα να παίρνει κλίση. Το υπό κατεργασία ξυλοτεμάχιο σταθεροποιείται στην τράπεζα εργασίας με έμβολα αέρος (4). Η κεφαλή κατεργασίας (3) βρίσκεται σε οριζόντια θέση και περιβάλλεται από ειδικό προστατευτικό (6). Το προστατευτικό είναι ανοιχτό μόνο στο σημείο που θα εισέλθει το σόκορο του ξύλου για να κατεργαστεί. Με αυτόν τον τρόπο παρέχει μεγαλύτερη ασφάλεια, μειώνεται ο θόρυβος του μηχανήματος καθώς και το πέταγμα των υπολειμμάτων κατεργασίας.

## Slide 4
Δημιουργία προεξοχών (μόρσων) με ξεμορσαρίστρα
Κατεργασίες
Οι ρυθμίσεις στην απλή ξεμορσαρίστρα (επιπλοποιείου) πραγματοποιούνται με το χέρι. Η ξεμορσαρίστρα έχει τη δυνατότητα να παράγει (ανάλογα με τις ρυθμίσεις) μια μεγάλη γκάμα μόρσων.
ΠΗΓΗ: Καραστεργίου Σ.
ΠΗΓΗ: BACCI.
Δημιουργία μόρσου με ξεμορσαρίστρα
Διάφορες μορφές μόρσων
Notes: Ο χειριστής της ξεμορσαρίστρας ρυθμίζει την ακριβή θέση των δύο τραπεζών εργασίας και των οδηγών τους. Ρυθμίζει την πορεία κίνησης της κεφαλής κατεργασίας ανάλογα με τις διαστάσεις και τη γεωμετρία του μόρσου. Τοποθετεί ένα ξυλοτεμάχιο σε κάθε τράπεζα εργασίας και το σταθεροποιεί με τα έμβολα αέρος. Θέτει σε λειτουργία το μηχάνημα και η κεφαλή κατεργασίας μετακινούμενη αρχίζει να δημιουργεί μόρσο σε κάθε ένα ξυλοτεμάχιο. Μετά την ολοκλήρωση της κατεργασίας, ο χειριστής απομακρύνει τα κατεργασμένα στοιχεία.

## Slide 5
Δημιουργία προεξοχών (μόρσων) με ξεμορσαρίστρα
Κοπτικά
Οι σύγχρονες ξεμορσαρίστρες επιπλοποιείου διαθέτουν μία κοπτική κεφαλή, η οποία διαθέτει εναλλασσόμενα (βιδωτά) μαχαίρια. Η κεφαλή αποτελείται από δύο μέρη: το κυρίως στέλεχος και το στεφάνι. Το στεφάνι είναι μετακινούμενο και από την απόστασή του από το άκρο της κεφαλής, ρυθμίζεται το μήκος (βάθος) του μόρσου.
Η ύπαρξη πολλών μαχαιριών, εγγυάται την άριστη ποιότητα κατεργασίας.
ΠΗΓΗ: Καραστεργίου Σ.
Κλασική κοπτική κεφαλή ξεμοσραρίστρας