## Slide 1
Υποενότητα 3.9.
Δημιουργία αντικειμένων με τόρνο

## Slide 2
Τόρνος
Ο τόρνος θεωρείται από τα παλαιότερα μηχανήματα κατεργασίας του ξύλου. Με τον τόρνο παράγονται κάγκελα, στειλιάρια, ποδαρικά επίπλων, ξύλινα σκεύη φαγητού (π.χ. πιάτα, ποτήρια και γαβάθες), ξύλινα φωτιστικά, διακοσμητικά αντικείμενα, και γενικώς τορνευτά στοιχεία.
ΠΗΓΗ: http://woodlatheworks.blogspot.gr
ΠΗΓΗ: http://store.cincinnatidowel.com
ΠΗΓΗ: http://valiet.org
Ξύλινα τορναριστά βάζα
Ξύλινα τορναριστά κάγκελα
Μορφοποίηση ξύλου με τόρνο

## Slide 3
http://archimedesclock.gr
https://www.pinterest.com
http://www.nmwoodturners.org
Τόρνος
Ο τόρνος χρησιμοποιούνταν από τα αρχαία χρόνια, όπου οι άνθρωποι με χειροκίνητη περιστροφή τορνάριζαν το ξύλο. Αργότερα οι τόρνοι έγιναν μεταλλικοί και ήταν ποδοκίνητοι, μέχρι να εφευρεθούν και να χρησιμοποιηθούν οι μηχανές.
Τόρνος της αρχαίας ελληνικής εποχής
Ποδοκίνητος τόρνος
Κατεργασία αντικειμένου με ποδοκίνητο τόρνο

## Slide 4
Κατηγορίες τόρνων
Οι τόρνοι διακρίνονται σε:
απλούς
ημιαυτόματους
αυτόματους
ΠΗΓΗ: http://www.baileigh.com
ΠΗΓΗ: http://takemachine.com
ΠΗΓΗ: http://en.intorex.com
Απλός τόρνος
Ημιαυτόματος τόρνος
Αυτόματος τόρνος
Notes: Στους απλούς τόρνους οι λαξεύσεις πραγματοποιούνται με το χέρι και ο χειριστής παράγει χειροποίητα (μοναδικά) αντικείμενα. Με τους ημιαυτόματους τόρνους, ο χειριστής παράγει αντικείμενα αντιγράφοντας ένα σχήμα. Στους αυτόματους τόρνους οι λαξεύσεις πραγματοποιούνται από το μηχάνημα, βάσει σχεδίου που έχει καταχωρηθεί σε αυτό.

## Slide 5
Απλός τόρνος
1: Σκελετός μηχανήματος
2: Τράπεζα εργασίας
3: Στήριγμα εργαλείων
4: Διακόπτης λειτουργίας
5: Άτρακτος
6: Κεντροφορέας
7: Άξονας κεντροφορέα
  8: Χειροκοχλίας κεντροφορέα
1
4
5
3
7
6
8
2
Ο απλός τόρνος δουλεύεται με το χέρι και κατασκευάζει χειροποίητα αντικείμενα. Είναι φθηνό μηχάνημα και απαιτεί τεχνική εμπειρία από το χειριστή.
ΠΗΓΗ: http://mini-wood-lathe.blogspot.gr
ΠΗΓΗ: Καραστεργίου Σ.
Απλός σταθερός τόρνος
Απλός επιτραπέζιος τόρνος
Notes: Ο σκελετός του μηχανήματος (1) είναι κατασκευασμένος από χυτοσίδηρο και είναι βαριάς κατασκευής για να αντέχει στις δυνάμεις που αναπτύσσονται. Ο τόρνος πακτώνεται στο δάπεδο. Η τράπεζα εργασίας (2) είναι επίπεδη, μεταλλική και παράλληλη προς το νοητό άξονα του τόρνου. Επάνω στην τράπεζα εφαρμόζεται το στήριγμα των εργαλείων (3), το οποίο χρησιμοποιείται για να στηρίζει ο τεχνίτης τα σκαρπέλα τόρνευσης. Στο αριστερό μέρος του τόρνου βρίσκεται η άτρακτος (5), η οποία προς τα αριστερά καταλήγει σε σύστημα τροχαλιών και δεξιά σε αιχμηρό κέντρο. Η περιστροφή της ατράκτου πραγματοποιείται με ιμαντοκίνηση από τον κινητήρα του μηχανήματος και είναι μεταβαλλόμενη. Ο κεντροφορέας (6) έχει τη δυνατότητα να σταθεροποιείται σε οποιοδήποτε σημείο της τράπεζας εργασίας και φέρει προς τα αριστερά αιχμηρό άξονα (7). Ο άξονας του κεντροφορέα εκτελεί μικρομετακινήσεις με τη βοήθεια χειροκοχλία (8) που βρίσκεται δεξιά του κεντροφορέα.

## Slide 6
Απλός τόρνος
Κατεργασίες
Με τον απλό τόρνο μπορούμε να δημιουργήσουμε κυλινδρόμορφα στοιχεία. Το ξύλο που θα τορνευτεί σταθεροποιείται μεταξύ του κεντροφορέα και του κέντρου της ατράκτου και περιστρέφεται. Ο τεχνίτης με κατάλληλα σκαρπέλα λαξεύει την εξωτερική επιφάνεια του περιστρεφόμενου ξύλου, δημιουργώντας την επιθυμητή κυλινδρική μορφή.
Εύρεση κέντρου εγκάρσιας επιφάνειας
Ξεχόνδρισμα (κυλινδροποίηση) με καμπύλο σκαρπέλο
Δημιουργία μορφών με λοξό σκαρπέλο
Λείανση με γυαλόχαρτο τορνευμένου ξύλου
ΠΗΓΗ: Καραστεργίου Σ.
ΠΗΓΗ: Καραστεργίου Σ.
ΠΗΓΗ: Καραστεργίου Σ.
ΠΗΓΗ: Καραστεργίου Σ.
Α
Β
Γ
Δ
Notes: Το ξύλο που θα τορνευτεί θα πρέπει να είναι τετραγωνισμένο (πλανισμένο – γωνιασμένο). Οι διαστάσεις του θα πρέπει να είναι μεγαλύτερες από τις τελικές διαστάσεις του τορνευμένου ξύλου. Συνήθως τοποθετούμε ένα ξύλο με μήκος μεγαλύτερο κατά 3-4 cm και διάμετρο μεγαλύτερη κατά 3-4 mm. Βρίσκουμε το κέντρο των εγκάρσιων επιφανειών χαράσσοντας τις διαγωνίους (Α) και σταθεροποιούμε το ξύλο μεταξύ του κεντροφορέα και του κέντρου της ατράκτου. Ρυθμίζουμε το στήριγμα των εργαλείων έτσι ώστε να βρίσκεται λίγο πιο πάνω από το κέντρο του ξύλου και 4-5 mm πιο έξω από την περιφέρεια που διαγράφει το περιστρεφόμενο ξύλο. Πριν θέσουμε σε λειτουργία τον τόρνο, περιστρέφουμε ελεύθερα το ξύλο προσέχοντας να μην ακουμπά στο στήριγμα των εργαλείων. Ρυθμίζουμε επίσης την ταχύτητα περιστροφής μετακινώντας τον ιμάντα στο κατάλληλο ζεύγος τροχαλιών. Με σκαρπέλο καμπύλης διατομής αφαιρούμε αρκετό άχρηστο ξύλο, για να δώσουμε κυλινδρικό σχήμα στο ξύλο (Β). Η ομαλοποίηση της κυλινδρικής επιφάνειας ομαλοποιείται με ίσιο ή λοξό σκαρπέλο. Ακολούθως σταματάμε τη λειτουργία του τόρνου και σημαδεύουμε με μολύβι τις θέσεις των διαφόρων μορφών επάνω στο ξύλο (καμπύλων, κωνικών, ίσιων, κλπ.). Με ειδικό σκαρπέλο (διαχωριστικό) τορνάρουμε στο ανάλογο βάθος στα σημεία που έχουμε σημειώσει. Συνεχίζουμε την τόρνευση με τα κατάλληλα εργαλεία μέχρι να τελειώσει η κατεργασία (Γ). Τέλος, αφαιρούμε το στήριγμα των εργαλείων και λειαίνουμε το ξύλο με ψιλό γυαλόχαρτο (Δ).

## Slide 7
Απλός τόρνος
Σκαρπέλα
ΠΗΓΗ: https://www.wonkeedonkeetools.co.uk
Λούκι
Σγρόμπια
Μικρό λούκι
Ίσιο φάλτσο διπλής κοπής
Σκαρπέλα ονομάζονται τα κοπτικά εργαλεία με τα οποία τορνάρουμε (χειρονακτικά) το ξύλο στον απλό τόρνο. Διαθέτουν μεταλλικό μαχαίρι διαφόρων σχημάτων και φέρουν ξύλινη λαβή στο πίσω μέρος. Υπάρχουν διάφοροι τύποι σκαρπέλων, οι οποίοι χρησιμοποιούνται για διαφορετικές κατεργασίες.
Notes: Λούκι. Τα λούκια είναι σκαρπέλα ξεχονδρίσματος. Χρησιμοποιούνται για το αρχικό γρήγορο σπάσιμο των γωνιών του ξύλου και την απομάκρυνση του άχρηστου ξύλου. Η διατομή σχήματος U επιτρέπει τη γρήγορη απομάκρυνση μεγάλων ποσοτήτων ξύλου. Η γωνία της μύτης είναι 40-45ο.
Σγρόμπια. Οι σγρόμπιες χρησιμοποιούνται για την απομάκρυνση περιττού υλικού και τη δημιουργία καμπυλών (βαθουλωμάτων και υπερυψωμένων περιοχών). Έχει διατομή μισοφέγγαρου με γωνία μύτης 30-40ο. Πολλοί τορναδόροι τροχίζουν τη μύτη σε μορφή ‘νυχιού δακτύλου’ και το σκαρπέλο αποκτά πολυχρηστικότητα.
Μικρό λούκι. Τα μικρά λούκια χρησιμοποιούνται μετωπικά στο ξύλο για τη δημιουργία βαθουλωμάτων σε αντικείμενα που απαιτούν απομάκρυνση ξύλου από το εσωτερικό τους (μπολ, γαβάθες, ποτήρια, κλπ.). Έχουν σχετικά μικρή διατομή και είναι πολύ ανθεκτικά. Συνήθως είναι κατασκευασμένα από ταχυχάλυβα.
Ίσιο φάλτσο διπλής κοπής. Είναι μακρύ σκαρπέλο και έχει κλίση προς τη μια κατεύθυνση. Χρησιμοποιείται για δημιουργία γωνιών και λεπτομερειών. Διαθέτει πλατιά επιφάνεια με κάθετες πλευρές. Η γωνία της μύτης είναι 40-60ο.

## Slide 8
Απλός τόρνος
Σκαρπέλα
ΠΗΓΗ: https://www.wonkeedonkeetools.co.uk
Ίσιο φάλτσο διπλής κοπής (στενό)
Αιχμηρό φάλτσο
Λουκάκι
Σημαδέματος
Notes: Ίσιο φάλτσο διπλής κοπής (στενό). Διαθέτει πλατιά επιφάνεια κοπής, η οποία στρεβλώνει προς τη μια άκρη. Έχει πολυχρηστικότητα. Με τη πλατειά επιφάνεια ολόκληρης της ακμής σε επαφή με το ξύλο, μπορεί να ομαλοποιηθεί (΄πλανιστεί’)΄ μια άγρια επιφάνεια. Με την αιχμηρή μύτη μπορεί να κόψει το ξύλο τελείως και γενικά να δημιουργήσει γωνίες τύπου V. Η γωνία της μύτης είναι 45ο.
Αιχμηρό φάλτσο. Διαθέτει ορθογωνική διατομή και είναι σχετικά κοντό. Καλείται ‘μαχαίρι’ και χρησιμοποιείται για να κάνει ψιλές γωνίες. Το σκαρπέλο ακουμπά με την άκρη της μύτης.
Λουκάκι. Διαθέτει ιδιαίτερου σχήματος αυλάκωση στη μύτη και χρησιμοποιείται για τη δημιουργία στενών καμπυλωμάτων. Διατίθεται σε διάφορες διατομές για τη δημιουργία διαφόρων καμπυλώσεων (στρογγύλια).
Σημαδέματος. Διαθέτει μύτη με κεντρική ακίδα και πλάγιες πλευρές. Η άκρη του σκαρπέλου έρχεται σε επαφή με το ξύλο και δημιουργεί βαθιές κοπές. Διαθέτει διατομή ρόμβου με ελαφρώς επίπεδα τα δύο άκρα. Το σχήμα αυτό μειώνει τις τριβές, ακόμα και όταν ακουμπάει στο ξύλο.

## Slide 9
Απλός τόρνος
Σκαρπέλα
ΠΗΓΗ: https://www.wonkeedonkeetools.co.uk
Μικρό σημαδέματος
Ίσιο
Εξωτερικής καμπύλης
Καμπύλο
Notes: Μικρό σημαδέματος. Διαθέτει τετράγωνη διατομή και χρησιμοποιείται για ρηχά βαθουλώματα κατά τη φορά περιστροφής. Η μύτη είναι πλατιά και το σώμα είναι στιβαρό. Κόβει και από τις δυο κεκλιμένες πλευρές οι οποίες έχουν κλίση 45-50ο.
Ίσιο. Τα ίσια σκαρπέλα χρησιμοποιούνται για το τελικό φινίρισμα σε αντικείμενα (γαβάθες, κούπες, κλπ.), δημιουργώντας απαλές εξωτερικές επιφάνειες σε αυτά. Χρησιμοποιείται με την πλατιά επιφάνειά του να ακουμπάει στο ξύλο. Διαθέτει τετράγωνη διατομή και γωνία μύτης 60-65ο. Είναι βαρύ σκαρπέλο. Με την άκρη του αφαιρούνται μικρές ποσότητες ξύλου, βελτιώνοντας την τελικά ποιότητα.
Εξωτερικής καμπύλης. Διαθέτει καμπυλωτή μύτη με την οποία βελτιώνεται η ποιότητα της επιφάνειας. Χρησιμοποιείται για το τελικό εσωτερικό τορνάρισμα καμπυλωτών αντικειμένων (γαβάθες, κούπες, κλπ.). Τα καλής ποιότητας σκαρπέλα, διαθέτουν τετράγωνη διατομή, είναι ισχυρά και η γωνία της μύτης είναι 60-65ο.
Καμπύλο. Διαθέτει ημικυκλική μύτη και χρησιμοποιείται για το τελικό φινίρισμα εσωτερικών καμπύλων επιφανειών. Είναι ορθογωνικής διατομής και διαθέτει ισχυρή μύτη με γωνία 60-65ο.

## Slide 10
Ημιαυτόματος τόρνος
1: Σκελετός μηχανήματος
2: Τράπεζα εργασίας
3: Στήριγμα εργαλείων
4: Άτρακτος
5: Κεντροφορέας
  6: Χειροκοχλίας κεντροφορέα
  7: Σύστημα αντιγραφής
  8: Σταθερό μαχαίρι
  9: Προφυλακτήρας
2
1
7
3
5
9
8
4
6
Ο ημιαυτόματος τόρνος φέρει πολλά στοιχεία που συναντάμε και στον απλό τόρνο (σκελετό, άτρακτο, κεντροφορέα, στήριγμα εργαλείων, κλπ.). Επιπλέον, διαθέτει ένα σταθερό μαχαίρι τομών (8) συνδεδεμένο με σύστημα αντιγραφής (7) και διάφανο προφυλακτήρα (9).
Ημιαυτόματος τόρνος
ΠΗΓΗ: Καραστεργίου Σ.

## Slide 11
Ημιαυτόματος τόρνος
Κατεργασίες
Με τον ημιαυτόματο τόρνο μπορούμε να παράγουμε τα ίδια προϊόντα κυλινδρικής μορφής που παράγουμε και με τον απλό τόρνο. Στον ημιαυτόματο τόρνο οι τορνεύσεις πραγματοποιούνται με το σύστημα αντιγραφής, ενώ στον απλό τόρνο με χειροκίνητες λαξεύσεις.
Τοποθέτηση πρωτοτύπου
Τόρνευση ξύλου με το σταθερό μαχαίρι
ΠΗΓΗ: Καραστεργίου Σ.
ΠΗΓΗ: Καραστεργίου Σ.
Α
Β
Notes: Όταν κατασκευάζουμε το πρωτότυπο κομμάτι, χρησιμοποιούμε τον ημιαυτόματο τόρνο όπως και τον απλό. Ακολούθως, το πρωτότυπο κομμάτι τοποθετείται σε σταθερή θέση κάτω από τον ακροδέκτη του συστήματος αντιγραφής (Α) και, καθώς μετακινούμε με το χειροκοχλία τον ακροδέκτη, το υπό κατεργασία στοιχείο παίρνει τη μορφή του πρωτοτύπου από το σταθερό μαχαίρι (Β). Όταν τελειώσει η κατεργασία ακολουθεί λείανση όπως και στην περίπτωση του απλού τόρνου.

## Slide 12
Αυτόματος τόρνος
1: Σκελετός μηχανήματος
2: Κατεργαζόμενο στοιχείο
3: Πίνακας ελέγχου
4: Κοπτικά μέσα
  5: Σημείο προσωρινής αποθήκευσης.
1
5
3
2
4
Οι αυτόματοι τόρνοι είναι μηχανήματα βαριάς κατασκευής και χρησιμοποιούνται από τις βιομηχανίες παραγωγής επίπλων, για μαζική παραγωγή τορναριστών στοιχείων. Η μηχανή για να παράγει προϊόντα, αντιγράφει από μόνη της ένα πρωτότυπο ή καθοδηγείται από Η/Υ. Στη δεύτερη περίπτωση έχουμε περάσει το σχέδιο (σε μορφή αρχείου) στη μηχανή.
Αυτόματος τόρνος
ΠΗΓΗ: Καραστεργίου Σ.
Notes: Ο αυτόματος τόρνος και φέρει μεταλλικό σκελετό (1), ο οποίος πακτώνεται στο δάπεδο. Το υπό κατεργασία ξύλο προωθείται από το σημείο προσωρινής αποθήκευσης (5) και συγκρατείται αυτόματα ανάμεσα στην άτρακτο και τον κεντροφορέα του μηχανήματος (2). Ο αυτόματος τόρνος διαθέτει ένα ή περισσότερα μαχαίρια κοπής (4), με τα οποία πραγματοποιούνται οι λαξεύσεις στο ξύλο. Η κίνηση των μαχαιριών καθώς και η γενικότερη λειτουργία της μηχανής ελέγχονται από κεντρικό πίνακα ελέγχου (3).

## Slide 13
Στον αυτόματο τόρνο οι τορνεύσεις πραγματοποιούνται αυτόματα. Ο χειριστής τοποθετεί τετραγωνισμένα ξύλα στο σημείο προσωρινής αποθήκευσης, τα οποία ακολούθως προωθούνται και συγκρατούνται μεταξύ της ατράκτου και του κεντροφορέα του μηχανήματος. Τα μαχαίρια του τόρνου εκτελούν τις τορνεύσεις και, όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, απελευθερώνεται το έτοιμο κομμάτι. Όλες οι ρυθμίσεις του μηχανήματος πραγματοποιούνται από τον πίνακα ελέγχου.
Αυτόματος τόρνος
Κατεργασίες
ΠΗΓΗ: http://en.intorex.com
ΠΗΓΗ: http://en.intorex.com
Κατεργασία ξύλου με αυτόματους τόρνους