## Slide 1
Υποενότητα 3.11.
Συγκόλληση ταινιών περιθωρίου σε ξυλοπλάκες

## Slide 2
Συγκόλληση ταινιών περιθωρίου
ΠΗΓΗ: http://www.familyhandyman.com
ΠΗΓΗ: http://www.felder.com
Συγκόλληση ταινίας περιθωρίου με το χέρι
Συγκολλητική περιθωρίων
Στις ξυλοπλάκες (μοριοσανίδες, MDF) συγκολλούμε ταινίες περιθωρίου στις παρυφές (στο MDF δεν είναι υποχρεωτικό). Η συγκόλληση γίνεται με το χέρι (με τη χρήση ενός απλού ηλεκτρικού σίδερου) ή με ειδικό μηχάνημα που καλείται συγκολλητική περιθωρίων (πιβισιέρα). Η συγκόλληση περιθωρίων με το χέρι γίνεται σε μικρά επιπλοποιεία, ενώ σε επιχειρήσεις που έχουν μεγαλύτερη παραγωγή, χρησιμοποιούν πιβισιέρα.

## Slide 3
Συγκολλητική περιθωρίων
Η συγκολλητική περιθωρίων (πιβισιέρα) είναι ένα σύγχρονο σύνθετο μηχάνημα με το οποίο γίνεται η συγκόλληση ταινιών σε περιθώρια ξυλοπλακών. Οι διάφορες κατεργασίες ελέγχονται από τον κεντρικό πίνακα του μηχανήματος μέσω Η/Υ. Οι ταινίες που συγκολλούνται στα περιθώρια μπορεί να είναι PVC (πολυβυνιλοχλωρίδιο), PP (πολυπροπυλένιο), ABS (ακρυλονιτρίλιο βουταδιένιο στυρόλιο), μελαμίνη ή καπλαμάς. Το πάχος των ταινιών PVC, PP, ABS είναι πλέον συνήθως έως 2mm και του καπλαμά και μελαμίνης μικρότερο του 1mm (συνήθως 0,4mm).
Ξυλοπλάκες με συγκολλημένα περιθώρια ταινίας PVC
ΠΗΓΗ: Καραστεργίου Σ.
ΠΗΓΗ: Καραστεργίου Σ.

## Slide 4
Συγκολλητική περιθωρίων
1: Σκελετός μηχανήματος
2: Πίνακας ελέγχου
3: Τράπεζα ταινίας
4: Καζάνι κόλλας
5: Μαχαίρι κοπής ταινίας
6: Κύλινδρος πίεσης ταινίας
7: Καμπίνα κατεργασίας
5
4
1
3
6
7
2
Η συγκολλητική περιθωρίων είναι μηχάνημα βαριάς κατασκευής και πακτώνεται με ακρίβεια στο δάπεδο. Το σύνολο των μηχανισμών και εξαρτημάτων που διαθέτει χωρίζεται σε δύο μέρη: σε αυτά που βρίσκονται πριν την καμπίνα κατεργασίας και σε αυτά που βρίσκονται μέσα σε αυτήν.
Συγκολλητική περιθωρίων
ΠΗΓΗ: Καραστεργίου Σ.
Notes: Έξω από την καμπίνα κατεργασίας βρίσκεται ο πίνακας ελέγχου (2), η τράπεζα της ταινίας (3), το καζάνι της κόλλας (4), το μαχαίρι κοπής (5) και ο κύλινδρος πίεσης της ταινίας (6). Ο πίνακας ελέγχου διαθέτει υπολογιστή, ο οποίος συντονίζει όλες τις λειτουργίες της μηχανής. Η ταινία περιθωρίου που θα χρησιμοποιηθεί, τοποθετείται διπλωμένη σε κουλούρα επάνω στην κυκλική περιστρεφόμενη τράπεζα. Η κόλλα που χρησιμοποιείται (ανάλογα με τον τύπο της μηχανής) έχει κοκκώδη ή κυλινδρική μορφή (τάκος) και τοποθετείται σε ειδικό θερμαινόμενο καζάνι, το οποίο διαθέτει σημεία εξόδου της ζεστής κόλλας. Οι κόλλες που χρησιμοποιούνται είναι θερμοπλαστικές (λιώνουν σε θερμοκρασίες πάνω από 150οC) και διατίθενται σε διάφορους χρωματισμούς. Η πίεση του μαχαιριού κοπής, καθώς και του κυλίνδρου πίεσης της ταινίας, ρυθμίζονται ανάλογα με τον τύπο της ταινίας που χρησιμοποιείται.

## Slide 5
Συγκολλητική περιθωρίων
Στην καμπίνα κατεργασίας βρίσκονται οι πλανιστές (μορφοποιητές) της συγκολλημένης ταινίας (Α), οι ξύστρες (Β), ο στρογγυλευτής άκρων (Γ) και οι βούρτσες γυαλίσματος (Δ). Οι πλανιστές είναι ένα ζεύγος περιστρεφόμενων κεφαλών κατεργασίας, οι ξύστρες ένα ζεύγος σταθερών μαχαιριών, ενώ ο στρογγυλευτής είναι ένα μετακινούμενο κοπτικό μέσο. Οι βούρτσες γυαλίσματος είναι ένα ζεύγος πολλών περιστρεφόμενων καραβόπανων κυκλικής μορφής.
Πλανιστές
Ξύστρες
Στρογγυλευτής άκρων
Βούρτσες γυαλίσματος
ΠΗΓΗ: Καραστεργίου Σ.
ΠΗΓΗ: Καραστεργίου Σ.
ΠΗΓΗ: Καραστεργίου Σ.
ΠΗΓΗ: Καραστεργίου Σ.

## Slide 6
Συγκολλητική περιθωρίων
Με τη συγκολλητική περιθωρίων μπορούμε να συγκολλήσουμε ταινίες περιθωρίου σε ευθύγραμμα περιθώρια επενδεδυμένων ξυλοπλακών. Πριν ξεκινήσει η συγκόλληση ταινιών, απαιτείται προετοιμασία του μηχανήματος. Θέτουμε σε λειτουργία (μέσω του πίνακα ελέγχου) το σύστημα θέρμανσης της κόλλας στο καζάνι. Τοποθετούμε μια κουλούρα από την επιθυμητή ταινία στην κυκλική τράπεζα εργασίας και περνάμε την άκρη της ταινίας στην υποδοχή του μαχαιριού. Ρυθμίζουμε την πίεση κοπής του μαχαιριού, αναλόγως με τον τύπο της ταινίας που χρησιμοποιούμε. Ακολουθεί η ρύθμιση της πίεσης του κυλίνδρου που θα κολλήσει την ταινία στο περιθώριο της ξυλοπλάκας. Οι μηχανισμοί της καμπίνας κατεργασίας ρυθμίζονται αυτόματα από τον πίνακα ελέγχου, πλην ορισμένων μικρορυθμίσεων που γίνονται από το χειριστή του μηχανήματος.
Τοποθέτηση ξυλοπλάκας στη συγκολλητική περιθωρίων
ΠΗΓΗ: Καραστεργίου Σ.
Notes: Όταν πραγματοποιηθούν οι ρυθμίσεις, ο χειριστής τοποθετεί στην αρχή του μηχανήματος μία ξυλοπλάκα. Η ξυλοπλάκα προωθείται αυτόματα, περνάει από όλα τα στάδια κατεργασίας και εξέρχεται από το άλλο άκρο του μηχανήματος, όπου και την παραλαμβάνει άλλος εργάτης. Τα διαδοχικά στάδια κατεργασίας που απαιτούνται για να πραγματοποιηθεί η συγκόλληση των περιθωρίων σε ξυλοπλάκες, είναι τα ακόλουθα: γίνεται εφαρμογή κόλλας στο περιθώριο της ξυλοπλάκας, με άμεση εφαρμογή και συμπίεση σε αυτό του απαιτούμενου μήκους ταινίας. Το απαιτούμενο μήκος ταινίας κόβεται αυτόματα από το ειδικό μαχαίρι. Πριν περάσει η ξυλοπλάκα στην καμπίνα κατεργασίας, διαθέτει κολλημένο περιθώριο στο άκρο της με διαστάσεις μεγαλύτερες από της απαιτούμενες. Στην καμπίνα κατεργασίας πραγματοποιείται κοπή της ταινίας πάνω - κάτω, μορφοποίηση των γωνιών γύρω – γύρω και φινίρισμα των άκρων της ταινίας. Η κοπή των περιθωρίων πάνω – κάτω πραγματοποιείται πρώτη από τους δύο πλανιστές (ένας για κάθε επιφάνεια). Ακολουθεί φινίρισμα (ελαφρύ ξύσιμο) των κομμένων περιθωρίων από τις δύο ξύστρες (μία για κάθε επιφάνεια) και στρογγύλεμα των γωνιών μπρος – πίσω από το στρογγυλευτή. Τέλος, το συγκολλημένο περιθώριο γυαλίζεται – καθαρίζεται πάνω και κάτω από τις βούρτσες γυαλίσματος και η ξυλοπλάκα εξέρχεται από την καμπίνα κατεργασίας, όπου και παραλαμβάνεται κατεργασμένη από τον εργάτη.

## Slide 7
Ταινίες περιθωρίου
Κριτήρια επιλογής
Τα κριτήρια με τα οποία επιλέγουμε τις ταινίες περιθωρίου είναι τα ακόλουθα:
αντοχή στο χρόνο
αντοχή στο φως
βαθμός σκληρότητας
ποιότητα εξωτερικής στρώσης (εξωτερική διακόσμηση)
ποιότητα εσωτερικής στρώσης (επιφάνεια συγκόλλησης)
φιλικότητα προς το περιβάλλον

## Slide 8
Ταινίες περιθωρίου
Τύποι
Στα περιθώρια των ξυλοπλακών, μπορούμε να κολλήσουμε διαφόρων τύπων ταινίες. Οι ταινίες περιθωρίου διακρίνονται στους ακόλουθους τύπους:
ξυλόφυλλα
χαρτί (με κόλλα μελαμίνης)
πλαστικές (PVC, ABS, PP)
ΠΗΓΗ: http:// www.woodworkerssource.com
ΠΗΓΗ: www.raptopoulosae.g
ΠΗΓΗ: http://www.leevalley.com
Ταινίες από καπλαμά
Χάρτινες ταινίες μελαμίνης
Πλαστικές ταινίες
Notes: Πλεονεκτήματα ταινιών από πολυμερές έναντι των μελαμινούχων:
αντέχουν σε σχισίματα και ξεφλούδισματα
δεν αποκολλώνται σε συνθήκες υψηλής υγρασίας (φουσκώματα)
μπορούν να μορφοποιηθούν στα άκρα (δημιουργία radius)