## Slide 1: ΔΙΚΑΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ι
Κωνσταντίνα Σταματίου, εντεταλμένη διδασκαλίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Ακαδημαϊκό έτος 2024-2025
Μάθημα 07
Οργανωμένοι υποδοχείς δραστηριοτήτων:
Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίων Ακινήτων (ΕΣΧΑΔΑ)
Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΣΧΑΣΕ)
Περιοχές Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (ΠΟΤΑ)

## Slide 2: Ι. Ποιοι εΙναι οι οργανωμενοι υποδοχεισ δραστηριοτητων και για ποιον λογο ενταχθηκαν στο συστημα σχεδιασμου;
Στην κατηγορία των ΕΠΣ υπάγονται και οι ειδικοί σχεδιασμοί για τους Οργανωμένους Υποδοχείς Δραστηριοτήτων, δηλαδή τις περιοχές οι οποίες, σύμφωνα με τον σχετικό ορισμό που δίδεται στο άρθρο 1 του Ν 4447/2016, «αναπτύσσονται βάσει ολοκληρωμένου σχεδιασμού προκειμένου να λειτουργήσουν κατά κύρια ή αποκλειστική χρήση ως οργανωμένοι χώροι ανάπτυξης παραγωγικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων»
ΕΠΣ, κατά την ανωτέρω έννοια, αποτελούν:
  α) οι Περιοχές Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (ΠΟΤΑ) του άρθρου 29 του ν. 2545/1997 (Α’ 254), οι Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων (ΠΟΑΠΔ) του άρθρου 24 του ν. 1650/1986 (Α’ 160) και τα Τοπικά Ρυμοτομικά Σχέδια του άρθρου 26 του ν. 1337/1983 (Α’ 33),
  β) οι Οργανωμένοι Υποδοχείς Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων της παρ. 4 του άρθρου 41 του ν. 3982/2011 (Α’ 143) (ΒΙΠΕ, ΒΙΠΑ, ΒΙΟΠΑ, Επιχειρηματικά Πάρκα),
  γ) τα Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίων Ακινήτων (ΕΣΧΑΔΑ) του άρθρου 12 του ν. 3986/2011 (Α’ 152) και τα Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΣΧΑΣΕ) του άρθρου 24 του ν. 3894/2010 (Α’ 204), του ν. 4608/2019 και του άρθρου 7 του ν. 4864/2021
Η ένταξη των ανωτέρω ειδικών σχεδιασμών στην κατηγορία των ΕΠΣ γίνεται για συστηματικούς λόγους, καθώς κατά τα λοιπά για τον σχεδιασμό και τη χωρική οργάνωση των περιοχών που υπάγονται στους ανωτέρω υποδοχείς εφαρμόζονται οι οικείες για κάθε υποδοχέα διατάξεις
Με τη συστηματική κατάταξη των οργανωμένων υποδοχέων στην κατηγορία των ΕΠΣ, καθίσταται σαφής η θέση των ειδικών αυτών σχεδιασμών στην ιεραρχία του χωρικού σχεδιασμού, ιδίως από την άποψη του εθνικού και περιφερειακού χωροταξικού σχεδιασμού.
Οι ειδικοί σχεδιασμοί οφείλουν να εναρμονίζονται προς τις κατευθύνσεις και ρυθμίσεις του εθνικού και του περιφερειακού χωροταξικού σχεδιασμού.

## Slide 3: ΙΙ. ΕΣΧΑΔΑ: Η πολεοδομική ωρίμανση των δημοσίων ακινήτων που προορίζονται προς αποκρατικοποίηση (άρθρα 10-17 ν. 3986/2011)
Ο ν. 3986/2011 φέρει τον τίτλο «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015».
Είναι γνωστός ως εφαρμοστικός νόμος του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015 που είχε ψηφιστεί με τον αμέσως προηγούμενο νόμο 3985/2011.
Το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο συμπεριέλαβε στο Κεφάλαιο ΙΙ ως αναγκαίο μέτρο για τη δημοσιονομική προσαρμογή της χώρας το «Πρόγραμμα Αποκρατικοποιήσεων» με σκοπό την ενίσχυση των δημοσίων εσόδων μέσω της αξιοποίησης, μεταξύ άλλων, των ακινήτων της ιδιωτικής περιουσίας του Ελληνικού Δημοσίου προς εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους.
Σύμφωνα με την Αιτιολογική Έκθεση του ν. 3985/2011 «Η εξέλιξη του χρέους συνδέεται επίσης µε το πρόγραµµα αποκρατικοποιήσεων. Η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί να πραγματοποιήσει ένα φιλόδοξο πρόγραµµα αποκρατικοποιήσεων ύψους 50 δισ. ευρώ για την περίοδο 2011-2015…. Μέσω του σχεδιασμού και της υλοποίησης ενός ιδιαίτερα σημαντικού προγράµµατος αποκρατικοποιήσεων και αξιοποίησης της ιδιωτικής περιουσίας του Ελληνικού Δημοσίου, επιχειρείται για πρώτη φορά η καταγραφή και αξιοποίηση ενός από τα µεγαλύτερα αλλά και πλέον ανεκµετάλλευτα στοιχεία του ενεργητικού του Κράτους……. Η Κυβέρνηση προωθεί µια σειρά από νομοθετικές και διοικητικές πρωτοβουλίες για να καθιερώσει και να εξασφαλίσει αποτελεσματικότητα στη διαχείριση της ακίνητης περιουσίας, όπως η ανάπτυξη της τουριστικής κατοικίας κ.ά.. Η κυριότερη πρωτοβουλία είναι η δηµιουργία του Ταµείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου, στο οποίο θα περιέλθουν µεταξύ άλλων περιουσιακών δικαιωμάτων και όλα τα ιδιωτικά ακίνητα του Δηµοσίου που µπορούν να αξιοποιηθούν. Με τον τρόπο αυτό θα επιταχυνθεί η διαδικασία µεταβίβασης µακροχρόνιας µίσθωσης ή άλλης αξιοποίησής τους, ενώ παράλληλα θα προβλεφθεί ταχύρρυθμη διαδικασία απόδοσης χρήσεων γης όπου αυτό χρειάζεται».

## Slide 4: Ο συνδυασμός του προγράμματος αποκρατικοποίησης με τις διαδικασίες πολεοδομικής ωρίμανσης των δημοσίων ακινήτων
Το Α’ Κεφάλαιο του ν. 3986/2011 αφορούσε τη σύσταση, τον σκοπό, την περιουσία, τα έσοδα, τη διάθεση των εσόδων, καθώς και τους τρόπους αξιοποίησης των περιουσιακών στοιχείων του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ). Έτσι, το ΤΑΙΠΕΔ ιδρύθηκε ως ανώνυμη εταιρεία ειδικού σκοπού περιορισμένης χρονικής διάρκειας (6 έτη με δυνατότητα παράτασης) που λειτουργεί με κανόνες ιδιωτικής οικονομίας, με σκοπό την αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου.
Το Β’ Κεφάλαιο του ν. 3986/2011 έφερε τον τίτλο «Πολεοδομική Ωρίμανση και Επενδυτική Ταυτότητα των Δημοσίων Ακινήτων και λοιπές διατάξεις για την αξιοποίηση της Δημόσιας περιουσίας».
Με τις διατάξεις αυτές θεσπίσθηκε ένα ειδικό καθεστώς δημοσίου δικαίου για την πολεοδομική οργάνωση των ακινήτων του Δημοσίου που επρόκειτο να υπαχθούν σε διαδικασία αποκρατικοποιήσεων.
Έτσι το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου (μέσω πώλησης, σύστασης εμπραγμάτων και ενοχικών δικαιωμάτων και μεταβίβασης αυτών σε τρίτους, εκμίσθωσης κ.λπ.) συσχετίσθηκε με διαδικασίες πολεοδομικής οργάνωσης και σχεδιασμού των δημοσίων ακινήτων, με σκοπό την απόδοση συγκεκριμένης πολεοδομικής και οικονομικής ταυτότητας σε αυτά (μέσω του καθορισμού χρήσεων γης και όρων δόμησης).
Με τον τρόπο αυτό μπορούσαν να επιτευχθούν υψηλότερα ανταλλάγματα για το προϊόν των αποκρατικοποιήσεων και να εξυπηρετηθεί καλύτερα το δημόσιο χρέος.

## Slide 5: Δημόσια ακίνητα που υπάγονται στη διαδικασία πολεοδομικής ωρίμανσης
  Στην ειδική διαδικασία πολεοδομικής ωρίμανσης του ν. 3986/2011 μπορούν να υπαχθούν μόνο εκείνα τα δημόσια ακίνητα (άρθρο 10 ν. 3986/2011):
    που ανήκουν στην ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. ή σε εταιρεία της οποίας το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου, άμεσα ή έμμεσα, στο Δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ. Ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου είναι η περιουσία που δεν υπηρετεί δημόσιο σκοπό και που μπορεί να αξιοποιηθεί με κριτήρια ιδιωτικής οικονομίας, όπως αξιόγραφα, μετοχές, καταθέσεις, κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία που μπορεί να εκμισθωθούν, μεταβιβασθούν κ.λπ.
    στα οποία το ΤΑΙΠΕΔ ή εταιρεία της οποίας το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου άμεσα ή έμμεσα στο ΤΑΙΠΕΔ αποκτά κυριότητα ή άλλο εμπράγματο δικαίωμα ή άλλο δικαίωμα περιουσιακής φύσης ή δικαίωμα διαχείρισης και εκμετάλλευσης.
  Με ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας μπορούν να υπάγονται στη διαδικασία της πολεοδομικής ωρίμανσης και άλλα δημόσια ακίνητα, με σκοπό τη βέλτιστη ανάπτυξη και αξιοποίησή τους.
  Το προϊόν της αξιοποίησης των δημοσίων ακινήτων χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την αποπληρωμή του δημοσίου χρέους της χώρας.
  Σύμφωνα με τη νομολογία, το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων, μέρος του οποίου αποτελεί η αξιοποίηση των δημοσίων ακινήτων της ιδιωτικής περιουσίας του Ελληνικού Δημοσίου, αποτέλεσε αντικείμενο εντόνου ενδιαφέροντος του νομοθέτη και εξυπηρετεί «σκοπούς υπέρτερου δημοσίου συμφέροντος»» (ΠΕ 363/2013 σκ. 8, 309/2013 σκ. 7, 185/2013 5μ σκ. 9, 250/2014 σκ. 10).

## Slide 6: Πολεοδομική ωρίμανση σε δύο στάδια
Διαδικασία ωρίμανσης σε δύο διαδοχικά στάδια, στα οποία βαθμιαία εξειδικεύονται οι ρυθμίσεις των προηγούμενων σταδίων: Α’ στάδιο ολοκληρώνεται με την έγκριση Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίων Ακινήτων (ΕΣΧΑΔΑ):
Οριοθέτηση των προς αξιοποίηση ακινήτων (σε χάρτη κλίμακας 1: 5000 ή άλλης κατάλληλης κλίμακας) και καθορισμός χωρικού προορισμού του ακινήτου τα ακίνητα υπάγονται σε μία από τις κατηγορίες χρήσεων γης και όρων δόμησης του άρθρου 11 του ν. 3986/2011.
Καθορίζονται ειδικότερες χρήσεις γης, πρόσθετοι περιορισμοί στις εντάσεις των χρήσεων, ειδικοί όροι και περιορισμοί δόμησης, ειδικές ζώνες προστασίας και ελέγχου, εντός των οποίων μπορεί να επιβάλλονται ειδικοί όροι και περιορισμοί στις χρήσεις γης, στη δόμηση και στην άσκηση δραστηριοτήτων.
Οι κατευθύνσεις της εθνικής χωροταξικής πολιτικής, όπως αυτές απορρέουν από τα υφιστάμενα χωροταξικά πλαίσια εθνικού επιπέδου, λαμβάνονται υπόψη και συνεκτιμώνται κατά τον καθορισμό του χωρικού προορισμού των δημοσίων ακινήτων. Εναρμονίζονται και λαμβάνουν υπόψη τα ήδη ισχύοντα εθνικά και περιφερειακά σχέδια (ΠΕ 29/2015 Ολ., 219/2019, 87/2020).
Εγκρίνονται με το ίδιο Π.Δ. οι περιβαλλοντικοί όροι του σχεδίου ύστερα από εκπόνηση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

## Slide 7: Σύστημα χρήσεων γης και όροι δόμησης
Η διαδικασία των ΕΣΧΑΔΑ εφαρμόζεται κυρίως σε εκτός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων και εκτός ορίων οικισμών δημόσια ακίνητα, που υπάγονται σε μία από τις εξής γενικές κατηγορίες χρήσεων γης:
  α. Τουρισμός – Αναψυχή (σ.δ. 0,20)
  β. Επιχειρηματικά Πάρκα (σ.δ. 0,3)
  γ. Θεματικά Πάρκα - Εμπορικά Κέντρα – Αναψυχή (σ.δ. 0,4)
  δ. Μεταφορικές, τεχνικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές υποδομές και λειτουργίες (σ.δ. 0,4)
  ε. Παραθεριστικό - Τουριστικό χωριό (σ.δ. 0,2)
  στ. Δημόσια ακίνητα μικτών χρήσεων, δηλαδή ακίνητα στα οποία επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση λόγω του μεγέθους, της θέσης, των υφιστάμενων δημόσιων υποδομών ή της γειτνίασης με αυτές η ανάμειξη δύο ή περισσότερων κατηγοριών από τις παραπάνω χρήσεις. Στην περίπτωση αυτή η ανάπτυξη των ειδικότερων χρήσεων γίνεται για λόγους ορθολογικής οργάνωσης και διαχείρισης σε διακριτές ζώνες. Πολεοδομείται μόνο το τμήμα του ακινήτου, επί του οποίου αναπτύσσονται χρήσεις γης που προβλέπουν την πολεοδόμηση, δηλαδή το Παραθεριστικό-Τουριστικό χωριό και το Επιχειρηματικό Πάρκο.
Ορισμένες από τις χρήσεις μπορούν να απαγορεύονται ή να επιτρέπονται με ειδικούς όρους κατά ζώνες, τμήματα ή ορόφους. Με Π.Δ. μπορεί να τροποποιείται το περιεχόμενο των γενικών χρήσεων γης.
Λοιποί όροι δόμησης: Ανώτατο επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυψης 50%. Ύψος κατά ΝΟΚ.
Η διαδικασία των ΕΣΧΑΔΑ μπορεί να εφαρμόζεται και για την τροποποίηση εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων και σχεδίων πόλεως ή πολεοδομικών μελετών, καθώς και να καθορίζονται ειδικοί όροι χρήσεως και δόμησης για τα εντός σχεδίου πόλεως δημόσια ακίνητα, ακόμη και κατά παρέκκλιση από ισχύουσες γενικές και ειδικές χρήσεις, γενικούς όρους δόμησης και διατάξεις ΝΟΚ, εφόσον είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση της αποστολής των ακινήτων και δεν αλλοιώνεται η γενική φυσιογνωμία της περιοχής και η αισθητική της εικόνα.

## Slide 8: Διαδικασία έγκρισης ΕΣΧΑΔΑ
Υποβολή αίτησης και συνοδευτικών μελετών (μελέτη ΕΣΧΑΔΑ και ΣΜΠΕ) από τον κύριο του ακινήτου ή από τον δικαιούχο εμπράγματου δικαιώματος ή από το ΤΑΙΠΕΔ προς τη Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών.
Εισήγηση-Γνωμοδότηση Κεντρικού Συμβουλίου Διοίκησης που είναι ένα ειδικό διυπουργικό συλλογικό όργανο της Διοίκησης με συντονιστικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες. Πρόεδρος είναι ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών και μέλη οι Γενικοί Γραμματείς των αρμόδιων υπουργείων για θέματα περιβάλλοντος και πολεοδομίας, βιομηχανίας, λιμένων και λιμενικής πολιτικής, τουρισμού και πολιτισμού, υποδομών, μεταφορών, δικτύων και δημοσίων έργων.
Έκδοση Π.Δ/τος (με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας) για την έγκριση του ΕΣΧΑΔΑ και της ΣΠΕ.
Το ΕΣΧΑΔΑ είναι πράξη μικτού περιεχομένου, δηλαδή ατομική γενικής εφαρμογής κατά το μέρος που χαράσσει τα όρια του σχεδίου και των ζωνών εντός αυτού και κανονιστική κατά το μέρος που καθορίζει τις χρήσεις επί του ακινήτου και θέτει όρους και περιορισμούς δόμησης (ΣτΕΟλ 3874/2014 σκ. 5).
Με το Π.Δ. έγκρισης του ΕΣΧΑΔΑ μπορούν να τροποποιούνται προγενέστερες ρυθμίσεις εγκεκριμένων ΕΠΣ, ΤΠΣ, ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ, ΖΟΕ και άλλων σχεδίων χρήσεων γης, εφόσον η τροποποίηση είναι αναγκαία για λόγους ολοκληρωμένης ανάπτυξης και αποτελεσματικής αξιοποίησης, ιδίως σε περιπτώσεις που οι υφιστάμενες ρυθμίσεις είναι ασαφείς ή ανεπίκαιρες.
Ως ανεπίκαιρα νοούνται ιδίως πολεοδομικά σχέδια που δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία αξιολόγησης ή/και τροποποίησης ή αναθεώρησης μετά την πάροδο 5 και πλέον ετών από την έγκριση ή την τελευταία αναθεώρηση ή τροποποίησή τους.

## Slide 9: Β’ ΣΤΑΔΙΟ: Η έγκριση πολεοδομικής μελέτης
Β’ στάδιο: Ολοκληρώνεται είτε με την έγκριση πολεοδομικής μελέτης είτε με την έγκριση χωροθέτησης του επενδυτικού σχεδίου:
Η έγκριση πολεοδομικής μελέτης προβλέπεται για τις κατηγορίες χρήσεις Παραθεριστικό-Τουριστικό χωριό και Επιχειρηματικό Πάρκο. Υποβάλλεται από τον κύριο του ακινήτου ή δικαιούχο του εμπράγματου δικαιώματος προς τη Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών πολεοδομική μελέτη που περιλαμβάνει πολεοδομικό σχέδιο που συντάσσεται με οριζοντιογραφικό και υψομετρικό τοπογραφικό διάγραμμα, πολεοδομικό κανονισμό, έκθεση προτεινόμενων ρυθμίσεων και ειδικό κανονισμό κοινοχρήστων και κοινωφελών εγκαταστάσεων που ανέρχονται τουλάχιστον στο 50% της προς πολεοδόμησης έκτασης.
Η έγκριση της πολεοδομικής μελέτης γίνεται με ΚΥΑ των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομικών (καθώς και Τουρισμού για τα Παραθεριστικά-Τουριστικά Χωριά και Ανάπτυξης και Επενδύσεων για Επιχειρηματικά Πάρκα), ύστερα από εισήγηση του Κεντρικού Συμβουλίου Διοίκησης.
Με την ίδια πράξη μπορούν να εγκρίνονται και περιβαλλοντικοί όροι έργων και δραστηριοτήτων στην υπό πολεοδόμηση περιοχή, συμπεριλαμβανομένων των κοινόχρηστων έργων υποδομής, ύστερα από ενιαία Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ). Η έγκριση της πολεοδομικής μελέτης επέχει θέση πράξης εφαρμογής που μεταγράφεται ή καταχωρίζεται στα Βιβλία Μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου ή Κτηματολογικού Γραφείου αντίστοιχα.

## Slide 10: Β’ ΣΤΑΔΙΟ: Η έγκριση πολεοδομικής μελέτης
Με τη μεταγραφή στο Υποθηκοφυλακείο/καταχώριση στο Κτηματολόγιο οι προβλεπόμενοι κοινόχρηστοι χώροι περιέρχονται κατά κυριότητα στον οικείο Δήμο, αλλά παραμένουν στη διοίκηση και διαχείριση του κυρίου της επένδυσης έως τη διαμόρφωση και παράδοσή τους στον Δήμο. Με τον τρόπο αυτό εξαντλείται η υποχρέωση εισφοράς σε γη, δεν επιβάλλεται πρόσθετη εισφορά, δεν μετατρέπεται σε χρηματική συμμετοχή και δεν επιβάλλεται εισφορά σε χρήμα.
Η εκτέλεση των έργων υποδομής και διαμόρφωσης κοινοχρήστων χώρων γίνεται με δαπάνη του κυρίου της επένδυσης.
Η συντήρηση, καθαριότητα και ανανέωση του κοινόχρηστου τεχνικού εξοπλισμού, καθώς και η συντήρηση των έργων υποδομής, του κυκλοφοριακού δικτύου και των χώρων πρασίνου, γίνεται αποκλειστικά με επιμέλεια, ευθύνη και δαπάνη του κυρίου της επένδυσης ή των καθολικών ή ειδικών διαδόχων του.
Η μεταβίβαση από τον κύριο της επένδυσης προς τρίτους εμπραγμάτων και ενοχικών δικαιωμάτων επί των οικοπέδων και κτιρίων που κατασκευάζονται επιτρέπεται μόνον μετά την ολοκλήρωση των κοινόχρηστων έργων υποδομής (όπως ύδρευσης, αποχέτευσης, ηλεκτροδότησης, τηλεπικοινωνιών και των έργων διαμόρφωσης των κοινόχρηστων χώρων). Η ολοκλήρωση των ανωτέρω έργων πιστοποιείται με απόφαση του Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
Τμηματική ολοκλήρωση έργων υποδομής κατά φάσεις επιτρέπεται μόνο υπό την προϋπόθεση ότι κάθε αυτοτελής χρονικά φάση εκτέλεσης των έργων υποδομής αντιστοιχεί σε πολεοδομική ενότητα επιφάνειας 50 στρεμμάτων τουλάχιστον.

## Slide 11: Β’ ΣΤΑΔΙΟ: Η έγκριση χωροθέτησης επενδυτικού σχεδίου
Για την έγκριση χωροθέτησης του επενδυτικού σχεδίου εκδίδεται ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατόπιν αίτησης του κυρίου της επένδυσης, ύστερα από εισήγηση του Κεντρικού Συμβουλίου Διοίκησης. Με την απόφαση αυτή καθορίζονται:
  Οι ειδικότερες κατηγορίες έργων, δραστηριοτήτων και εγκαταστάσεων, τα αναγκαία συνοδά έργα (εξωτερικής υποδομής), όπως δίκτυα ηλεκτροδότησης, τηλεπικοινωνιών, φυσικού αερίου και ύδρευσης, οδοί προσπέλασης και κόμβοι σύνδεσης με το εθνικό, περιφερειακό και επαρχιακό οδικό δίκτυο.
  Η γενική διάταξη των κτιρίων και εγκαταστάσεων σε τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1: 5.000 ή ή άλλης κατάλληλης κλίμακας.
  Οι περιβαλλοντικοί όροι του επενδυτικού σχεδίου και των έργων εξωτερικής υποδομής ύστερα από εκπόνηση ΜΠΕ.
Στην έγκριση χωροθέτησης έχουν ενσωματωθεί και μία σειρά από άλλες διοικητικές πράξεις και εγκρίσεις, όπως η βεβαίωση χρήσης γης, η βεβαίωση καταλληλότητας κύριας χρήσης, η έγκριση σκοπιμότητας, καταλληλότητας, καθώς και όροι και μέτρα για την προστασία των μνημείων, αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων (οπότε η πράξη επέχει θέση έγκρισης Υπουργού Πολιτισμού κατά τις διατάξεις για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς).

## Slide 12: ΙΙ. ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΧΑΣΕ)
Η έννοια των στρατηγικών επενδύσεων εισήχθη στη νομοθεσία για πρώτη φορά με τον ν. 3894/2010 με σκοπό να προσδιορίσει με μετρήσιμα κριτήρια (προϋπολογισμός επένδυσης και θέσεις εργασίας) τις παραγωγικές επενδύσεις που θα μπορούσαν να επιφέρουν ποσοτικά και ποιοτικά αποτελέσματα σημαντικής έντασης στην εθνική οικονομία και να προάγουν την έξοδο της χώρας από την οικονομική κρίση.
Η υπαγωγή στις στρατηγικές επενδύσεις συνοδευόταν με ορισμένα πλεονεκτήματα σχετικά με τη δυνατότητα έγκρισης παρεκκλίσεων από ισχύοντες όρους και περιορισμούς δόμησης, την εκτέλεση βοηθητικών και συνοδών έργων, την κήρυξη αναγκαστικών απαλλοτριώσεων, καθώς και την ταχεία αδειοδότηση.
Με τον ν. 4146/2013 δόθηκε η δυνατότητα για την πραγματοποίηση στρατηγικών επενδύσεων σε ιδιωτικά ακίνητα να καταρτίζονται Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΣΧΑΣΕ) με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3986/2011 περί ΕΣΧΑΔΑ.
Ήδη, με την πάροδο του χρόνου, το ρυθμιστικό πλαίσιο για τις στρατηγικές επενδύσεις έχει παγιωθεί και δεν συνδέεται πλέον με τη συνεισφορά για την έξοδο της χώρας από την οικονομική κρίση.
Σύμφωνα με τον ν. 4864/2021 ως στρατηγικές επενδύσεις νοούνται εκείνες που λόγω της στρατηγικής τους βαρύτητας για την εθνική και τοπική οικονομία μπορούν να ενισχύσουν την απασχόληση, την παραγωγική ανασυγκρότηση, την ανάδειξη του πολιτιστικού και φυσικού περιβάλλοντος, την εξωστρέφεια, την εξαγωγική δραστηριότητα, την καινοτομία, την ανταγωνιστικότητα, την εξοικονόμηση φυσικών πόρων στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας και την οικονομία χαμηλού ενεργειακού και περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

## Slide 13
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΡΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 4864/2021 |  |  | 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΕΤΗΣΙΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΜΕ) | ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | ΚΙΝΗΤΡΑ
Στρατηγικές Επενδύσεις 1 |  | Άνω των 75 εκ. ευρώ | α) Κίνητρα χωροθέτησης (άρθρο 7) – β) Σταθεροποίηση φορολογικού συντελεστή (άρθρο 8 §1) γ) Ταχεία αδειοδότηση (άρθρο 9)
Στρατηγικές Επενδύσεις 1 | τουλάχιστον 75 νέες ΕΜΕ | Άνω των 40 εκ. ευρώ | α) Κίνητρα χωροθέτησης (άρθρο 7) β) Φορολογικά κίνητρα (άρθρο 8) γ) Ταχεία αδειοδότηση (άρθρο 9) δ) Ενίσχυση δαπανών (για πρόσληψη εργαζομένων σε μειονεκτική θέση και για ενισχύσεις σε έργα έρευνας και ανάπτυξης)
Στρατηγικές Επενδύσεις 2 και αφορά σε έναν ή περισσότερους από τους τομείς της αγροδιατροφής, έρευνας και καινοτομίας, βιοτεχνολογίας, πολιτιστικής και δημιουργικής βιομηχανίας, ρομποτικής, τεχνητής νοημοσύνης, ιατρικού τουρισμού, διαχείρισης απορριμμάτων και αποβλήτων, διαστημικής βιομηχανίας ή είναι μεγαλύτερος από 20 εκ. ευρώ και η επένδυση έχει ως σκοπό τον ψηφιακό μετασχηματισμό της επιχείρησης ή την παροχή υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους («cloud computing») | Ανεξαρτήτως ορίου | Άνω των 20 εκ. ευρώ | α) Φορολογικά κίνητρα (άρθρο 8) β) Ταχεία αδειοδότηση (άρθρο 9) γ) Ενίσχυση δαπανών (για πρόσληψη εργαζομένων σε μειονεκτική θέση και για ενισχύσεις σε έργα έρευνας και ανάπτυξης) (άρθρο 10)
Στρατηγικές Επενδύσεις 2 | τουλάχιστον 50 νέες ΕΜΕ | Άνω των 30 εκ. ευρώ | α) Φορολογικά κίνητρα (άρθρο 8) β) Ταχεία αδειοδότηση (άρθρο 9) γ) Ενίσχυση δαπανών (για πρόσληψη εργαζομένων σε μειονεκτική θέση) (άρθρο 10)
Στρατηγικές Επενδύσεις 2 εντός Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων | τουλάχιστον 40 ΕΜΕ | Άνω των 20 εκ. ευρώ | α) Φορολογικά κίνητρα (άρθρο 8) β) Ταχεία αδειοδότηση (άρθρο 9) γ) Ενίσχυση δαπανών (για πρόσληψη εργαζομένων σε μειονεκτική θέση) (άρθρο 10)
Εμβληματικές Επενδύσεις Εξαιρετικής Σημασίας (προωθούν την πράσινη οικονομία, την καινοτομία, την τεχνολογία και την οικονομία χαμηλού ενεργειακού και περιβαλλοντικού αποτυπώματος) | Ανεξαρτήτως ορίου | Ανεξαρτήτως ορίου | α) Κίνητρα χωροθέτησης (άρθρο 7) β) Φορολογικά κίνητρα (άρθρο 8) γ) Ταχεία αδειοδότηση (άρθρο 9) δ) Ενίσχυση δαπανών (άρθρο 10) Περιλαμβάνεται και η επιχορήγηση (στο 100% στις Ζώνες Απολιγνιτοποίησης και στο 80% εκτός αυτών)
Στρατηγικές Επενδύσεις ταχείας αδειοδότησης | τουλάχιστον 30 ΕΜΕ | Άνω των 20 εκ. ευρώ | α) Ταχεία αδειοδότηση (άρθρο 9) β) Ενίσχυση δαπανών (για πρόσληψη εργαζομένων σε μειονεκτική θέση) (άρθρο 10)
Στρατηγικές Επενδύσεις ταχείας αδειοδότησης που αποτελούν μέρος επένδυσης, η οποία έχει ήδη χαρακτηριστεί ως στρατηγική και έχει ολοκληρωθεί η υλοποίησή της. | τουλάχιστον 30 νέες ΕΜΕ | Άνω των 10 εκ. ευρώ | α) Ταχεία αδειοδότηση (άρθρο 9) β) Ενίσχυση δαπανών (για πρόσληψη εργαζομένων σε μειονεκτική θέση) (άρθρο 10)
Στρατηγικές Επενδύσεις ταχείας αδειοδότησης που αποτελούν υφιστάμενες επενδύσεις, στρατηγικές ή μη, οι οποίες προβαίνουν σε αναδιάρθρωση ή εκσυγχρονισμό ή επέκταση των εγκαταστάσεών τους | διατηρούνται κατά βιώσιμο τρόπο 100 τουλάχιστον υφιστάμενες ΕΜΕ | Άνω των 15 εκ. ευρώ | Ταχεία αδειοδότηση (Αρθ.9)
Αυτοδίκαια εντασσόμενες Στρατηγικές Επενδύσεις: Σημαντικά Έργα Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος («Important Projects of Common European Interest [IPCEI])) | Ανεξαρτήτως ορίου | Άνω των 20 εκ. ευρώ | α) Σταθεροποίηση φορολογικού συντελεστή (άρθρο 8) β) Ταχεία αδειοδότηση (άρθρο 9)
Στρατηγικές επενδύσεις χωρικής οργάνωσης των επιχειρήσεων, οι οποίες αφορούν στην ανάπτυξη επιχειρηματικών πάρκων του ν. 3982/2011 σε έκταση τουλάχιστον 500 στρεμμάτων | Ανεξαρτήτως ορίου | Άνω των 10 εκ. ευρώ | α) Κίνητρα χωροθέτησης (άρθρο 7) β) Φορολογικά κίνητρα (άρθρο 8) γ) Ταχεία αδειοδότηση (άρθρο 9)

## Slide 14: ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΣΧΑΣΕ
Οι στρατηγικές επενδύσεις προσείλκυσαν το επενδυτικό ενδιαφέρον, κυρίως στους τομείς τουρισμού, αναψυχής, ΑΠΕ και Εμπορικών Κέντρων. Αρκετές επενδυτικές προτάσεις αιτήθηκαν και έλαβαν το κίνητρο της χωροθέτησης που επιτρέπει την υπαγωγή τους σε ΕΣΧΑΣΕ, δηλαδή σε ειδικό χωρικό σχέδιο για τον καθορισμό χρήσεων γης και όρων δόμησης επί του ακινήτου που εγκρίνεται με ΠΔ, κατόπιν εκπόνησης ΣΜΠΕ και ύστερα από προληπτικό έλεγχο νομιμότητας από το ΣτΕ.
Τα ΕΣΧΑΣΕ αποτελούν χωρικό σχέδιο με στόχευση σαφώς προσανατολισμένη στην επίτευξη ειδικού οικονομικού και αναπτυξιακού σκοπού. Υπόκεινται στον χωροταξικό σχεδιασμού εθνικού και περιφερειακού επιπέδου.
Διαφοροποιούνται από τα γενικά εργαλεία του πολεοδομικού σχεδιασμού ως προς τον στόχο που είναι πάντα αναπτυξιακός, ενώ ο στόχος των γενικών εργαλείων είναι πάντα γενικός και αφορά την ανάπτυξη των πόλεων και των οικισμών χάριν της διαβίωσης του γενικού πληθυσμού (ΠΕ 29/2015).
Διαφοροποιούνται από τα γενικά εργαλεία του πολεοδομικού σχεδιασμού και ως προς τη γεωγραφική κλίμακα, καθώς (όπως τα ΕΣΧΑΔΑ) αναφέρονται σε συγκεκριμένα ακίνητα και όχι σε ευρύτερες περιοχές γνωστές εκ των προτέρων με βάση διοικητικά όρια.
Έχει κριθεί ότι ενόψει των χαρακτηριστικών του η εμβέλεια του ΕΣΧΑΣΕ ως εργαλείου σχεδιασμού εξαντλείται στη ρύθμιση της σχέσης ορισμένης στρατηγικής επένδυσης με τον χώρο επί του οποίου θα πραγματοποιηθεί, ο σχεδιασμός δε αυτός κατατείνει στην πραγματοποίηση επένδυσης μεγάλης οικονομικής και αναπτυξιακής σημασίας, κατά τρόπο ώστε αυτή να εναρμονίζεται με την αρχή της αειφορίας (ΠΕ 29/2015, 219/2019, 87/2020).

## Slide 15: ΙΙΙ. Οι Περιοχές Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (ΠΟΤΑ)
Οι ΠΟΤΑ αποτελούν Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο του ν. 4447/2016 και οργανωμένο υποδοχέα τουριστικών δραστηριοτήτων (άρθρο 1 ν. 4179/2013).
ΣτΕΟλ 3920/2010 (Μονή Τοπλού): Οι ΠΟΤΑ αποτελούν εργαλείο χωροταξικού σχεδιασμού δεύτερου επιπέδου εξιδιασμένου χαρακτήρα.
Σύμφωνα με την αρχική πρόβλεψη του ν. 2238/1994 (άρθρο 1 παρ. 3 περ. β):
  Ο θεσμός των ΠΟΤΑ εντασσόταν συστηματικά στις διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου 1892/1990 ως μία από τις ζώνες στις οποίες διαιρούνταν η ελληνική επικράτεια για τους σκοπούς της αναπτυξιακής νομοθεσίας με σκοπό την παροχή κινήτρων.
  Οι ΠΟΤΑ προβλέπονταν να δημιουργηθούν με αναλογική εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4458/1965 για τις ΒΙΠΕ σε περιοχές επιλεγμένες από τον ΕΟΤ (κατά το πρότυπο λειτουργίας της ΕΤΒΑ) είτε σε δημόσιες είτε σε ιδιωτικές εκτάσεις, οι οποίες θα απαλλοτριώνονταν υπέρ του ΕΟΤ, μετά από εκπόνηση ειδικής μελέτης τουριστικής ανάπτυξης και αξιοποίησης.
  Προϋπόθεση για τον χαρακτηρισμό και την οριοθέτηση μίας περιοχής ως ΠΟΤΑ ήταν αφενός η καταλληλότητα της έκτασης για ολοκληρωμένη τουριστική αξιοποίηση και αφετέρου η έλλειψη προηγούμενης τουριστικής ανάπτυξης στην προς αξιοποίηση περιοχή.

## Slide 16: ΠΟΤΑ: Γενικά χαρακτηριστικά
Σύμφωνα με το άρθρο 29 του ν. 2545/1977, όπως ισχύει:
Οι ΠΟΤΑ αναπτύσσονται κατά το πρότυπο των Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Περιοχών (ΒΕΠΕ), οι οποίες διαδέχθηκαν τις ΒΙΠΕ του ν. 4458/1965. Το στοιχείο που διαφοροποιεί καταρχάς τις ΒΕΠΕ από τις ΒΙΠΕ είναι ότι μπορούσαν να αναπτύσσονται και σε ιδιωτικές εκτάσεις με την πρωτοβουλία όχι αποκλειστικά της ΕΤΒΑ, αλλά και ιδιωτικών φορέων.
Οι ΠΟΤΑ αναπτύσσονται από τον ίδιο φορέα ίδρυσης και εκμετάλλευσης σε ένα ή περισσότερα τμήματα εντός της ίδιας Περιφερειακής Ενότητας σε εκτός σχεδίου περιοχές, σε ιδιωτικές ή σε δημόσιες εκτάσεις, όπου δημιουργείται ένα σύνολο τουριστικών εγκαταστάσεων (ξενοδοχεία διάφορων λειτουργικών μορφών, εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής, και συμπληρωματικές εγκαταστάσεις αναψυχής, άθλησης και γενικά υπηρεσιών διάθεσης του ελεύθερου χρόνου των τουριστών.
Η έκταση στην οποία αναπτύσσεται η ΠΟΤΑ, ή σε περίπτωση που αποτελείται από περισσότερα τμήματα το μεγαλύτερο τμήμα αυτής, πρέπει να έχει επιφάνεια τουλάχιστον 800 στρ. και να είναι ιδιόκτητο κατά 80% τουλάχιστον. Το υπόλοιπο ποσοστό μπορεί να αποκτηθεί με αναγκαστική απαλλοτρίωση.
Για τον λόγο αυτόν η δημιουργία ΠΟΤΑ θεωρείται εκ του νόμου ότι υπηρετεί τη δημόσια ωφέλεια.

## Slide 17: Εγκριτική διαδικασία και πράξη, χρήσεις γης εντός ΠΟΤΑ
Ο χαρακτηρισμός εκτάσεων ως ΠΟΤΑ εναρμονίζεται προς τον υπερκείμενο χωροταξικό σχεδιασμό εθνικού ή περιφερειακού επιπέδου, προς τις χρήσεις γης και λειτουργίες της ευρύτερης περιοχής, καθώς και με τους ευρύτερους αναπτυξιακούς στόχους.
Οι ΠΟΤΑ εγκρίνονται με ΠΔ μετά από πρόταση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Τουρισμού, κατόπιν εκπόνησης και έγκρισης ΣΜΠΕ. Η ειδική διοικητική διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προβλέπονται στην ΚΥΑ 339/13.3.2012 (ΦΕΚ Β’ 1209/11.4.2012).
Οι προϋποθέσεις για τη δημιουργία ΠΟΤΑ έχουν κυρίως αναφορά στον χώρο (εμβαδόν, θέση, καταλληλότητα) και δεν συνδέονται πλέον ούτε με το ελάχιστο ύψος της επένδυσης ούτε με τα κίνητρα της αναπτυξιακής νομοθεσίας (υποχώρηση επιχειρηματικού έναντι χωρικού χαρακτήρα).
Εντός των ΠΟΤΑ επιτρέπεται το σύνολο των χρήσεων της γενικής κατηγορίας «τουρισμός-αναψυχή» του άρθρου 5 του Π.Δ. 59/2018.
Με το ΠΔ εγκρίνονται:
οι επιτρεπόμενες χρήσεις γης,
η μέγιστη ανά χρήση εκμετάλλευση, τυχόν πρόσθετοι όροι που αποσκοπούν στον έλεγχο της έντασης κάθε χρήσης,
τυχόν πολεοδομούμενες εκτάσεις,
η γενική διάταξη κτιρίων και εγκαταστάσεων,
τα διαγράμματα δικτύων υποδομών, ο
φορέας ίδρυσης και εκμετάλλευσης

## Slide 18: Όροι ανάπτυξης ΠΟΤΑ
Επιτρέπεται η ανάπτυξη και μη αμιγώς τουριστικώς εγκαταστάσεις μέχρι 20% της συνολικής κατά περίπτωση νόμιμης εκμετάλλευσης, ώστε να μην ανατρέπεται η βασική λειτουργία της τουριστικής χρήσης. Εκ του λόγου αυτού η χρήση της κατοικίας επιτρέπεται μόνον εφόσον έχει διασφαλισθεί μία κρίσιμη τουριστική μάζα, που περιλαμβάνει τουριστικά καταλύματα κατηγορίας 4 ή και 5 αστέρων και δυναμικότητας τουλάχιστον 1.000 κλινών, καθώς και δύο (2) τουλάχιστον εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής.
Η ανάπτυξη των ΠΟΤΑ επιτρέπεται με δύο εναλλακτικά συστήματα:
  με το σύστημα των διηρημένων ιδιοκτησιών, οριζοντίων και καθέτων, οι οποίες συστήνονται τόσο επί των τουριστικών όσο και επί των μη αμιγώς τουριστικών εγκαταστάσεων. Στην περίπτωση αυτή οι ΠΟΤΑ δεν πολεοδομούνται και η δόμηση υλοποιείται με βάση τους όρους της εκτός σχεδίου δόμησης για τις τουριστικές εγκαταστάσεις. Προϋπόθεση για τη σύσταση διηρημένων ιδιοκτησιών και τη μεταβίβαση δικαιωμάτων σε τρίτους επί αυτών αποτελεί η ολοκλήρωση των βασικών έργων υποδομής, την εκτέλεση των οποίων αναλαμβάνει ο Φορέας της ΠΟΤΑ, καθώς και η κατάρτιση με συμβολαιογραφική πράξη Κανονισμού Συνιδιοκτησίας και Λειτουργίας ΠΟΤΑ.
  με πολεοδόμηση, οπότε εγκρίνεται πολεοδομική μελέτη και πολεοδομικό σχέδιο, με ανώτατο επιτρεπόμενο σ.δ. στο σύνολο της ΠΟΤΑ 0,20. Οι κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι (τουλάχιστον 50%) περιέρχονται κατά κυριότητα στους οικείους ΟΤΑ, ενώ η φροντίδα για την συντήρησή τους ανήκει στους ιδιοκτήτες των ακινήτων της ΠΟΤΑ.

## Slide 19: Ο Φορέας ίδρυσης και εκμετάλλευσης της ΠΟΤΑ
Ο Φορέας συγκεντρώνει τα δικαιώματα κυριότητας επί των αναγκαίων εδαφικών εκτάσεων και είναι συνολικά αρμόδιος έναντι πάσης δημόσιας ή άλλης αρχής και έναντι τρίτων για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδιασμού.
Ανεξάρτητα από το εάν οι ΠΟΤΑ αναπτύσσονται ή όχι με πολεοδόμηση, ο Φορέας είναι αρμόδιος και υπεύθυνος για την παροχή προς τις εντός των ορίων ΠΟΤΑ εγκατεστημένες επιχειρήσεις, καταστήματα ή κατοικίες των συνήθων υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα, που συνήθως παρέχουν οι Δήμοι εντός της διοικητικής τους περιφέρειας, όπως:
η κατασκευή, συντήρηση, επισκευή και λειτουργία των δικτύων και των υποδομών,
η σύνδεση με τα δίκτυα των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας,
η καθαριότητα, ο φωτισμός και η συγκέντρωση των απορριμμάτων μέχρι το σημείο αποκομιδής από τον οικείο Δήμο.

## Slide 20
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ