## Slide 1: ΔΙΚΑΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ι
Κωνσταντίνα Σταματίου, εντεταλμένη διδασκαλίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Ακαδημαϊκό έτος 2024-2025
Μάθημα 10
Οικοδομικές άδειες
Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου ή διηρημένης ιδιοκτησίας
Αυθαίρετες κατασκευές και αλλαγές χρήσεως

## Slide 2: Α. ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
Οικοδομική άδεια είναι η διοικητική πράξη, με την οποία δίδεται η δυνατότητα εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών σε οικόπεδο ή γήπεδο.
Η έκδοση οικοδομικής άδειας απαιτείται για κάθε κατασκευή, ιδιωτική ή δημόσια, και περιλαμβάνει καταρχάς τη διαπίστωση ότι οι εργασίες που περιγράφονται στις μελέτες του φακέλου που συνοδεύουν την άδεια είναι σύμφωνες με τους ισχύοντες πολεοδομικούς και κτιριοδομικούς κανόνες.
Η οικοδομική άδεια οριστικοποιεί τη μορφή του οικοδομικού έργου, δηλαδή τις διαστάσεις, τον όγκο, τη θέση του κτιρίου στο οικόπεδο/γήπεδο, αλλά και σε σχέση με τα όμορα οικόπεδα/γήπεδα και εξασφαλίζει την ένταξη της οικοδομής σε ορισμένη τοποθεσία, την υγιεινή και άνετη διαβίωση, τον σωστό αερισμό και φωτισμό, την στατική επάρκεια, την πυρασφάλεια, την αισθητική και λειτουργικότητα των κτισμάτων, την εξοικονόμηση ενέργειας, την ορθή διαχείριση οικοδομικών αποβλήτων (από εκσκαφές, κατεδαφίσεις, κατασκευές)
Μέσω της οικοδομικής άδειας, η οικοδομική δραστηριότητα υπάγεται σε προληπτικό διοικητικό έλεγχο, με σκοπό την προστασία των ενοίκων και χρηστών της οικοδομής, την αποφυγή κινδύνων και καταστροφών του περιβάλλοντος, καθώς και την προστασία στοιχείων του φυσικού, οικιστικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος (κοινόχρηστοι χώροι, αρχιτεκτονική κληρονομιά, αρχαιολογικοί χώροι, δασικές εκτάσεις, αιγιαλός, παραλία κ.λπ.).

## Slide 3: Β. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΟΙΚΟΔOΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Ν. 4495/2017)
Οικοδομική άδεια
Προέγκριση οικοδομικής άδειας
‘Έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας
Έγκριση εκτέλεσης εργασιών
Έγκριση εργασιών αποπεράτωσης αυθαίρετης κατασκευής
Εργασίες για τις οποίες δεν απαιτείται οικοδομική άδεια ή έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας
Άδεια νομιμοποίησης

## Slide 4: Γ. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ
«Οικοδομική Άδεια»: Η διοικητική πράξη που επιτρέπει την εκτέλεση σε οικόπεδο ή γήπεδο των οικοδομικών εργασιών που προβλέπονται στις μελέτες που τη συνοδεύουν, εφόσον οι εργασίες αυτές είναι σύμφωνες με τις ισχύουσες διατάξεις (άρθρο 28 περ. α’ Ν. 4495/2017).
Στην έννοια των οικοδομικών εργασιών για ανέγερση νέας οικοδομής ή προσθήκης σε υφιστάμενη οικοδομή περιλαμβάνονται και οι εργασίες που καθιστούν το κτίριο άρτιο για λειτουργία, όπως οι εργασίες για την κατασκευή περιτοιχίσεων ή περιφράξεων, βόθρων, υπογείων δεξαμενών νερού, εκσκαφών, επιχώσεων και κοπής δένδρων.
Στην έννοια της οικοδομικής άδειας περιλαμβάνονται και άδειες οι οποίες δεν δημιουργούν δόμηση, ιδίως η άδεια κατεδάφισης, η άδεια αλλαγής χρήσης, η άδεια διαμορφώσεων, επισκευής, διασκευής, ενισχύσεων, η άδεια για αυτοτελείς εργασίες περιτοιχίσεων, επιχώσεων ή εκσκαφών, καθώς και κοπής δένδρων. Ως οικοδομική άδεια νοείται και η άδεια δόμησης.
Οικοδομική άδεια απαιτείται για την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας δόμησης, η οποία δεν εμπίπτει στις εργασίες δόμησης μικρής κλίμακας και αφορά ιδίως:
ανέγερση, προσθήκη και επισκευή κτιρίων | κατασκευή τοίχων αντιστήριξης, καθώς και περιτοιχίσεων και περιφράξεων που δεν καλύπτονται από την έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας
κατεδάφιση κατασκευών | κατασκευή υπόγειων δεξαμενών
εκσκαφές ή επιχώσεις μεγαλύτερες του συν/πλην 0,80 μέτρα, καθώς και επιστρώσεις, διαμορφώσεις οικοπέδων και γηπέδων με σκοπό τη δόμηση | εργασίες τοποθέτησης υπόγειων, προκατασκευασμένων δεξαμενών υγρών και αερίων καυσίμων σε πρατήρια καυσίμων
κατασκευή πισίνας | εργασίες μικρής κλίμακας, προϋπολογισμού άνω των € 25.000, ανά οριζόντια η κάθετη ιδιοκτησία
αλλαγή χρήσης, αν επέρχεται αλλαγή προς το δυσμενέστερο, στα στοιχεία του διαγράμματος κάλυψης ή στα φορτία σχεδιασμού της στατικής μελέτης ή αλλαγή μηχανολογικών εγκαταστάσεων ως προς τις διελεύσεις τους από άλλους ορόφους ή κοινόχρηστους χώρους, | νομιμοποίηση κάθε εκτελεσθείσας εργασίας για την οποία απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας

## Slide 5: Δ. ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
Της χορήγησης άδειας μπορεί να προηγείται η «προέγκριση οικοδομικής άδειας», με την οποία πιστοποιείται το δικαίωμα έκδοσης οικοδομικής άδειας, από την άποψη των πολεοδομικών διατάξεων και των πολεοδομικών μεγεθών (δόμηση, κάλυψη, ύψος) που ισχύουν κατά τον χρόνο έκδοσης της προέγκρισης, εφόσον η οικοδομική άδεια/άδεια αναθεώρησης εκδοθεί εντός του χρόνου ισχύος της προέγκρισης.
Η προέγκριση αποτελεί εκτελεστή διοικητική πράξη η οποία παραδεκτώς προσβάλλεται αυτοτελώς με αίτηση ακυρώσεως εφόσον δεν έχει εκδοθεί η οικοδομική άδεια (ΣτΕΟλ 2103/2019)
Η προέγκριση ισχύει για δύο (2) έτη ανεξαρτήτως επιφανείας κτιρίου.
Το πιστοποιούμενο μέσω της προέγκρισης δικαίωμα δόμησης δεν μπορεί να αμφισβητηθεί κατά την έκδοση της οικοδομικής άδειας, εφόσον αυτή εκδοθεί εντός του χρόνου ισχύος της προέγκρισης.
Έτσι, οι ιδιοκτήτες που επιλέγουν να κάνουν χρήση της δυνατότητας προέγκρισης προστατεύονται, κατά τον χρόνο ισχύος της, από πιθανές μεταβολές του πολεοδομικού καθεστώτος στις περιοχές που βρίσκονται τα ακίνητά τους. Η προστασία αυτή όμως δεν είναι απόλυτη, καθώς κατ` εξαίρεση, αν μεταβληθεί το πολεοδομικό καθεστώς λόγω τροποποίησης ρυμοτομικών και οικοδομικών γραμμών ή τροποποίησης οικοδομήσιμων χώρων σε κοινόχρηστους, καθώς και σε περιπτώσεις μεταγενέστερης ένταξης της περιοχής σε καθεστώς προστασίας πολιτιστικής κληρονομίας ή προστασίας της φύσης, η προέγκριση πιστοποιεί το δικαίωμα δόμησης, μόνο κατά τον χρόνο έκδοσής της.
Η προέγκριση της οικοδομικής άδειας αναθεωρείται, ύστερα από αίτηση του δικαιούχου μέσα στον χρόνο ισχύος της, πριν από την έκδοση της οικοδομικής αδείας, αν τροποποιηθούν τα δικαιολογητικά στοιχεία ή διαγράμματα που έχει εγκρίνει η Υπηρεσία Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.) ή λόγω προδήλου σφάλματος.
Η προέγκριση για την έκδοση οικοδομικής είναι προαιρετική για όλες τις κατηγορίες οικοδομικών αδειών. Κατ’ εξαίρεση, είναι υποχρεωτική στις εξής περιπτώσεις: α) Σε νεοαναγειρόμενα κτίρια με επιφάνεια που προσμετράται στη δόμηση μεγαλύτερη των 3.000 τ.μ. και προσθηκών σε υφιστάμενα κτίρια με συνολική προκύπτουσα επιφάνεια προσμετρούμενη στη δόμηση μεγαλύτερη των 3.000 τ.μ., β) όπου προβλέπεται η έκδοση οικοδομικής άδειας από άλλες υπηρεσίες, πλην της Υπηρεσίας Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.), οπότε και χορηγείται πάντα από την οικεία Υ.ΔΟΜ., γ) για την κατασκευή μόνιμων κτιριακών εγκαταστάσεων, έργων ιδιαίτερης περιβαλλοντικής και οικιστικής σημασίας ή και έργων που άπτονται ειδικού ελέγχου ως προς τους όρους δόμησης, καθώς και στις περιπτώσεις κτιρίων επιφάνειας άνω των 3.000 τ.μ.

## Slide 6: Ε. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ
Η διοικητική πράξη που επιτρέπει την εκτέλεση των παρακάτω κυρίως εργασιών (άρθρο 29 παρ. 2 του Ν. 4495/2017) |  |  | 
1) Δοκιμαστικές τομές του εδάφους και εκσκαφή ύστερα από έγγραφο της αρχαιολογικής υπηρεσίας, καθώς για εργασίες που απαιτούνται για γεωτεχνικές έρευνες σύμφωνα με τον ΕΑΚ 2003. | 9) τοποθέτηση ικριωμάτων | 17) εσωτερικές διαρρυθμίσεις και εργασίες αλλαγής χρήσης για τις οποίες δεν απαιτείται οικοδομική άδεια, εφόσον δεν θίγονται στοιχεία του φέροντος οργανισμού του κτιρίου και δεν μεταβάλλονται προς το δυσμενέστερο τα φορτία και η κατηγορία σεισμικής σπουδαιότητας σύμφωνα με τον ΕΑΚ | 25) κατασκευή τζακιών με τις καπνοδόχους τους σε οριζόντιες ιδιοκτησίες με χρήση κατοικίας
2) Τοποθέτηση προκατασκευασμένων κατοικιών για προγράμματα κάλυψης στεγαστικών αναγκών μειονεκτικών και ειδικών ομάδων πληθυσμού ή παλιννοστούντων και πληγέντων από βίαια συμβάντα | 10) τοποθέτηση εργοταξιακών οικίσκων | 18) κατασκευή φυτεμένων δωμάτων και φυτεμένων επιφανειών | 26) ανακατασκευή στέγης, με υποβολή δήλωσης στατικής επάρκειας
3) αντλητικές εγκαταστάσεις και κτίσματα με τις απολύτως απαραίτητες διαστάσεις για τη στέγασή τους | 11) εκσκαφές καναλιών οδεύσεως καλωδίων εντός των γηπέδων/οικοπέδων πρατηρίων υγρών καυσίμων για την εγκατάσταση των συστημάτων εισροών-εκροών | 19) τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης ή παθητικών ηλιακών συστημάτων στις εξωτερικές όψεις | 27) λειτουργική συνένωση χώρων
4) κατασκευή υπόγειων εγκαταστάσεων νεκροταφείων, όπως χωνευτήρι, βυθιζόμενων κάδων και δεξαμενή νερού, μέγιστης επιφάνειας 25 τ.μ. και βάθους έως 4 μ. | 12) εργασίες εξωτερικών χρωματισμών ή αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων ή επισκευή επιχρισμάτων ή επισκευή όψεων με χρήση ικριωμάτων | 20) συντήρηση και επισκευή στεγών με χρήση ικριωμάτων | 28) τοποθέτηση κεραιών, πλην κεραιών λήψης ραδιοτηλεοπτικού σήματος, καθώς και κεραιών ραδιοεπικοινωνίας και κινητής τηλεφωνίας.
5) εγκατάσταση προσωρινών κατασκευών που συνοδεύεται από πιστοποιητικό στατικής επάρκειας | 13) επένδυση όψεων και αντικατάσταση υαλοπετασμάτων με χρήση ικριωμάτων | 21) απλή περιτοίχιση από λιθοδομή μέχρι ύψους 1μ. ή περίφραξη από ελαφρύ υλικό γηπέδων σε εκτός σχεδίου περιοχές και σε οικισμούς χωρίς σχέδιο | 29) εγκατάσταση αυτόνομου συστήματος θέρμανσης
6) Κατασκευή ανελκυστήρα για τη μετακίνηση ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων σε υφιστάμενα κτίρια | 14) κατασκευή πέργκολας επιφάνειας άνω των 50 τ.μ. σε ακάλυπτους χώρους, προκήπια, βεράντες ισογείων. Σε δώματα, υπαίθριους χώρους και ανοιχτούς εξώστες επιβάλλεται η έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας ανεξαρτήτως επιφάνειας | 22) περίφραξη με πρόχειρη κατασκευή, όπως συρματόπλεγμα, σε οικόπεδα μη ρυμοτομούμενα σε εντός σχεδίου περιοχές | 30) στέγαστρα και προστεγάσματα, πρόχειρες ξύλινες κατασκευές βοηθητικής χρήσης έως 8 τ.μ. και μεγίστου ύψους 2,50 μέτρων, που τοποθετούνται στον ακάλυπτο χώρο
7) Κοπή δένδρων μέσα σε εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια ή σε ΖΟΕ και σε οικισμούς προϋφιστάμενους του ν.δ. 17.7.1923 και οικισμούς κάτω των 2000 κατοίκων. | 15) τοποθέτηση ασκεπούς δεξαμενής νερού ή πισίνας, μέγιστης επιφάνειας 50 τ.μ., εφόσον δεν απαιτείται τοιχίο από οπλισμένο σκυρόδεμα, το ύψος σε κανένα σημείο δεν υπερβαίνει το 1 μέτρο από την οριστική στάθμη εδάφους, δεν απαιτούνται εκσκαφές ή επιχώσεις του φυσικού εδάφους μεγαλύτερες από 1,50 μέτρο και φυτεύεται ο υποχρεωτικώς ακάλυπτος χώρος | 23) κατασκευή μιας και μόνο λιθόκτιστης αποθήκης ανά καλλιεργούμενο αγρόκτημα επιφάνειας μέχρι 15 τ.μ. και συνολικό ύψος με τη στέγη έως και 3 μ. | 31) επεμβάσεις στις όψεις κτιρίων για την τροποποίηση ή τη διάνοιξη νέων ανοιγμάτων, εφόσον δεν θίγεται ο φέρων οργανισμός και οι επεμβάσεις δεν αντίκεινται σε ειδικότερες διατάξεις.
8) υπόγειοι σταθμοί διανομής ή μέτρησης και ρύθμισης φυσικού αερίου | 16) αγωγοί αερισμού | 24) κατασκευή εστιών και φούρνων με τις καπνοδόχους τους, για την εξυπηρέτηση επαγγελματικής χρήσης | 32) Εργασίες εγκατάστασης φ/β συστημάτων, ανεμογεννητριών. Για τις εργασίες των υπόλοιπων περιπτώσεων οι οποίες εκτελούνται είτε συνδυαστικά είτε μεμονωμένα και εφόσον ο συνολικός προϋπολογισμός τους υπερβαίνει τις € 25.000, ανά οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας.

## Slide 7: ΣΤ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (άρθρο 28 περ. ε και 29 παρ. 4 Ν. 4495/2017)
«Έγκριση εκτέλεσης εργασιών»: Η διοικητική πράξη που επιτρέπει, ύστερα από υποβολή τεχνικής έκθεσης και δήλωσης ανάληψης επίβλεψης από αρμόδιο μηχανικό, την εκτέλεση των ακόλουθων εργασιών:
α) κατεδάφιση κατασκευών ή κτιρίων, που χαρακτηρίζονται επικινδύνως ετοιμόρροπα
β) εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας, που καθορίζονται από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης, σε κτίριο ή κατασκευές που έχουν χαρακτηριστεί επικίνδυνες,
γ) κατεδάφιση ή αποκατάσταση κατασκευών που έχουν κριθεί οριστικά αυθαίρετες ή για τις οποίες έχει εκδοθεί άδεια νομιμοποίησης, ή αυθαιρέτων κατασκευών, για τις οποίες έχει περαιωθεί η διαδικασία κατά τις διατάξεις περί ημιυπαιθρίωνν χώρων, καθώς και των κατασκευών που έχουν ενταχθεί στις ρυθμίσεις του ν. 4178/2013 και του 4495/2017, για τις οποίες έχει περαιωθεί η διαδικασία ή είναι σε στάδιο οριστικής υπαγωγής και έχει ολοκληρωθεί η υποβολή στο πληροφοριακό σύστημα των απαραίτητων δικαιολογητικών.

## Slide 8: Ζ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (Άρθρο 28 περ. ε ν. 4495/2017)
«Έγκριση εργασιών αποπεράτωσης αυθαίρετης κατασκευής»: Η διοικητική πράξη που επιτρέπει την εκτέλεση των εργασιών της παρ. 5 του άρθρου 107, δηλαδή εργασίες αποπεράτωσης αυθαίρετης κατασκευής, για τις οποίες έχει περαιωθεί η διαδικασία, σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 3775/2009 και 3843/2010, καθώς και των κατασκευών που έχουν ενταχθεί στις ρυθμίσεις των νόμων 4014/2011, 4178/2013 και του ν. 4495/2017 και για τις οποίες έχει περαιωθεί η σχετική διαδικασία ή έχει εξοφληθεί ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού ποσού ενιαίου ειδικού προστίμου, και ειδικότερα:
εργασίες επισκευής που αποβλέπουν στην υγιεινή, την αισθητική βελτίωση-αποκατάσταση, τη συνήθη συντήρησή τους, καθώς και εργασίες προσαρμογής,
κατεδάφισης,
κατασκευής στέγης ή φύτευσης δώματος,
ενίσχυσης, όπως αυτή προκύπτει από τη μελέτη στατικής επάρκειας, χωρίς να επέρχεται αντικατάσταση του φέροντος οργανισμού.
H εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών αφορά τα αυθαίρετα τμήματα κτιρίων, ενώ για τα τμήματα που καλύπτονται από οικοδομική άδεια επιτρέπονται οι κατά νόμο προβλεπόμενες εργασίες.
Η εκτέλεση των παραπάνω εργασιών επιτρέπεται εφόσον οι εργασίες, για τις οποίες ζητείται η εκτέλεση, δεν επαυξάνουν το κτίσμα σε όγκο, εκτός των περιπτώσεων:
κατασκευής ανελκυστήρα ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ)
κατασκευής υποχρεωτικής στέγης, σύμφωνα με τους ειδικούς όρους και περιορισμούς δόμησης που ισχύουν στην περιοχή του ακινήτου,
κατασκευής στέγης, σύμφωνα με την ισχύουσα άδεια οικοδομής και μόνο εφόσον δεν υφίσταται υπέρβαση καθ’ ύψος που δεν υπερβαίνει σε ποσοστό 10% το προβλεπόμενο στην άδεια.

## Slide 9: Η. ΕργασΙες για τις οποΙες δεν απαιτεΙται οικοδομικΗ άδεια ή Εγκριση εργασιΩν μικρΗς κλΙμακας
Δεν απαιτείται οικοδομική άδεια ούτε έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας για τις εξής εργασίες, με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων που αφορούν την περιοχή ή το κτίριο, όπως ενδεικτικά:
εργασίες εσωτερικών χρωματισμών, μικρών επισκευών θυρών και παραθύρων ή μεμονωμένων επισκευών για λόγους χρήσης και υγιεινής, επισκευής ή αντικατάστασης δαπέδων,
μικρής έκτασης εσωτερικές επισκευές ή διασκευές που δεν μεταβάλλουν τη φέρουσα κατασκευή του κτιρίου, καθώς και κατασκευές που απαιτούνται για τη μετακίνηση ή την κάθε μορφής εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων.
εξωτερικοί χρωματισμοί ή αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων ή επισκευή επιχρισμάτων ή επισκευή όψεων χωρίς χρήση ικριωμάτων,
συντήρηση, επισκευή, διασκευή ή και τμηματική αντικατάσταση εγκαταστάσεων και αγωγών κτιρίων,
αντικατάσταση εσωτερικών ή εξωτερικών κουφωμάτων και υαλοπινάκων στο ίδιο άνοιγμα,
συντήρηση και επισκευή στεγών ή δωμάτων χωρίς χρήση ικριωμάτων,
μικρές διαμορφώσεις του εδάφους μέχρι συν/πλην 0,80 μ. από το φυσικό έδαφος
τοποθέτηση κλιματιστικών και επιτοίχιων λεβήτων αερίου για θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης σε υφιστάμενα κτίρια,
τοποθέτηση ηλιακών θερμοσιφώνων,
κατασκευή εστιών, φούρνων και τζακιών με τις καπνοδόχους τους σε ακάλυπτους χώρους, κατασκευή πέργκολας με ή χωρίς προσωρινά σκίαστρα επιφανείας έως 50 τ.μ., κατασκευές, όπως σκάλες, κεκλιμένα επίπεδα (ράμπες), αντηρίδες και πεζούλια σε ακαλύπτους χώρους οικοπέδων και γηπέδων, τοποθέτηση προσωρινών σκιάστρων, περσίδων, προστεγασμάτων και τεντών, φωτοβολταϊκά συστήματα πάνω σε κτίρια και για ισχύ συστημάτων έως και 100kW κ.λπ.

## Slide 10: Θ. ΑΔΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ
Άδεια νομιμοποίησης» είναι η οικοδομική άδεια ή η έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας, που εκδίδεται, μετά την εκτέλεση εργασιών ή κατασκευών ή αλλαγών χρήσης χωρίς την έκδοση της απαιτούμενης διοικητικής πράξης, εξαιρουμένων των προστατευόμενων από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού μνημείων για τις οποίες θα πρέπει να προηγηθεί των εργασιών η έγκριση δυνάμει του ν. 3028/2002, προκειμένου να νομιμοποιηθούν αυτές, εφόσον είναι σύμφωνες είτε με τις ισχύουσες κατά τον χρόνο έκδοσης της άδειας νομιμοποίησης διατάξεις, είτε με αυτές που ίσχυαν, κατά τον χρόνο εκτέλεσής αυτών.
Σε περίπτωση αυθαίρετης κατασκευής, που τηρεί τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις ή αυτές που ίσχυαν κατά το χρόνο κατασκευής της, αυτή είναι δυνατόν να νομιμοποιηθεί ύστερα από έκδοση ή αναθεώρηση ή ενημέρωση της άδειας δόμησης είτε μετά από την έκδοση έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας.
Μετά την έκδοση ή αναθεώρηση της παραπάνω οικοδομικής άδειας ή έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας, η κατασκευή παύει να είναι αυθαίρετη και κατεδαφιστέα.

## Slide 11: Η. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΡΟΠΟΥ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ
Ο τρόπος έκδοσης οικοδομικών αδειών κατηγοριοποιείται, ανάλογα με την περιοχή, τη θέση, τη χρήση, το μέγεθος και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του κτιρίου που πρόκειται να ανεγερθεί, ως εξής:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1: Πρόκειται κυρίως για εργασίες σε κτίρια και περιοχές που εμπίπτουν σε καθεστώς ιδιαίτερης προστασίας (π.χ. διατηρητέα κτίρια, μνημεία, παραδοσιακοί οικισμοί, προστατευόμενες περιοχές του ν. 1650/1986) ή σε περιοχές που δεν καλύπτονται από ολοκληρωμένο πολεοδομικό σχεδιασμό (πχ ανέγερση κτιρίου κατοικίας σε περιοχή εκτός σχεδίου χωρίς κτηματογράφηση ή σε μη άρτια κατά τον κανόνα οικόπεδα, ανέγερση ειδικών κτιρίων σε εκτός σχεδίου περιοχές ή σε οριοθετημένους οικισμούς κάτω των 2000 κατοίκων ή προ του 1923), ή σε ακίνητα σε επαφή με οριοθετημένα ρέματα, αιγιαλό και παραλία κ.λπ.
Για τις εργασίες αυτές προβλέφθηκε αρχικά υποχρεωτικός προληπτικός έλεγχος, ενώ η οικοδομική άδεια εκδίδεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μηνός από την υποβολή του αιτήματος και των απαραίτητων στοιχείων και δικαιολογητικών με δυνατότητα παράτασης για ακόμη έναν (1) μήνα με απόφαση του Δ/ντή της ΥΔΟΜ.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2: Πρόκειται κυρίως για εργασίες ανέγερσης κτιρίου σε οικόπεδο εντός οικισμούς προ-ϋφισταμένου του έτους 1923, χωρίς εγκεκριμένα όρια, στους οποίους απαιτείται να διαπιστωθεί αν το ακίνητο βρίσκεται εντός ή εκτός του οικισμού, νομιμοποιήσεις κτιρίων και κατασκευών και αλλαγών χρήσης για τις οποίες είναι απαραίτητος ο προηγούμενος έλεγχος (αυτοψία) της δηλωθείσας ως υφιστάμενης κατάστασης
Για τις εργασίες αυτές προβλέφθηκε αρχικά ότι χορηγούνται ύστερα από έλεγχο της αρμόδιας Υ.ΔΟΜ. εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών από την υποβολή του αιτήματος και των απαραίτητων στοιχείων και δικαιολογητικών με δυνατότητα παράτασης για ακόμη έναν (1) μήνα με απόφαση του Δ/ντή της ΥΔΟΜ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3: Οικοδομικές εργασίες που δεν δημιουργούν σοβαρό κίνδυνο βλάβης του περιβάλλοντος ή του κοινωνικού συνόλου, όπως ανέγερση κτιρίων σε περιοχές με εγκεκριμένο πολεοδομικό σχεδιασμό α’ ή β’ επιπέδου, ή εντός οριοθετημένων οικισμών κάτω των 2000 κατοίκων, ή προσθήκη δόμησης σε νομίμως υφιστάμενο κτίριο ή εργασίες επισκευής και αλλαγής διαρρύθμισης νομίμως υφιστάμενων κτιρίων.
Στις περιπτώσεις αυτές προβλέφθηκε ότι οι οικοδομικές άδειες εκδίδονται αυτόματα, ύστερα από ηλεκτρονική υποβολή του φακέλου με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Απαραίτητη προϋπόθεση ήταν η έγγραφη βεβαίωση της αρμόδιας Υ.ΔΟΜ., στην οποία αναγράφονται οι όροι δόμησης που ισχύουν στη θέση του ακινήτου και οι κατά περίπτωση απαραίτητες εγκρίσεις φορέων και υπηρεσιών.
Αυτόματη έκδοση έχει προβλεφθεί και για την έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, μετά την ηλεκτρονική υποβολή των απαιτούμενων μελετών, δικαιολογητικών και στοιχείων.

## Slide 12: Θ. Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΗΣ «ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ» ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ
Με το άρθρο 56 του ν. 4759/2020 επανακαθορίσθηκε ο τρόπος έκδοσης των οικοδομικών αδειών των Κατηγοριών 1, 2 και 3, για τις οποίες είχε προηγηθεί προέγκριση, καθώς και των αδειών της κατηγορίας 3 χωρίς προέγκριση.
Με τη διάταξη αυτή ορίστηκε ότι οι άδειες των ανωτέρω κατηγοριών εκδίδονται «αυτόματα», ύστερα από ηλεκτρονική υποβολή φακέλου με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τις αναγκαίες μελέτες.
Ειδικά για τις άδειες της Κατηγορίας 3 χωρίς προέγκριση προβλέφθηκε ότι εκδίδονται αυτόματα, ύστερα από την ηλεκτρονική υποβολή του φακέλου με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τις αναγκαίες μελέτες. Στα δικαιολογητικά συμπεριλαμβάνεται υποχρεωτικά έγγραφη βεβαίωση της αρμόδιας Υ.ΔΟΜ., στην οποία αναγράφονται οι όροι δόμησης που ισχύουν στη θέση του ακινήτου και οι κατά περίπτωση απαραίτητες εγκρίσεις φορέων και υπηρεσιών. Η ανωτέρω έγγραφη βεβαίωση εκδίδεται εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης. Η ανωτέρω έγγραφη βεβαίωση συνοδεύεται υποχρεωτικά από υπεύθυνη δήλωση του μελετητή μηχανικού, ότι δεν έχουν μεταβληθεί οι όροι και οι προϋποθέσεις δόμησης στην περιοχή του ακινήτου για το οποίο εκδόθηκε.
Με το άρθρο 156 Ν.4951/2022 το καθεστώς της αυτόματης έκδοσης οικοδομικών αδειών επεκτάθηκε σε όλες τις κατηγορίες οικοδομικών αδειών, οι οποίες εκδίδονται πλέον με ευθύνη του αρμόδιου μηχανικού, χωρίς προηγούμενο έλεγχο από τις ΥΔΟΜ.
Επιπρόσθετα επανακαθορίσθηκαν τα δικαιολογητικά των οικοδομικών αδειών που εκδίδονται χωρίς προέγκριση, ώστε απαιτείται πλέον υποχρεωτική έγγραφη βεβαίωση της αρμόδιας Υ.ΔΟΜ., στην οποία αναγράφονται οι όροι δόμησης που ισχύουν στη θέση του ακινήτου και οι κατά περίπτωση απαραίτητες εγκρίσεις φορέων και υπηρεσιών. Για τις Κατηγορίες 1 και 2 επίσης ελέγχεται το τοπογραφικό διάγραμμα. Η ανωτέρω έγγραφη βεβαίωση συνοδεύεται υποχρεωτικά από υπεύθυνη δήλωση του μελετητή μηχανικού, ότι δεν έχουν μεταβληθεί οι όροι και οι προϋποθέσεις δόμησης στην περιοχή του ακινήτου για το οποίο εκδόθηκε.
Ο αριθμός οικοδομικής άδειας που εκδίδεται ηλεκτρονικά, αναρτάται αμελλητί στο διαδίκτυο και επιτρέπεται η έναρξη των οικοδομικών εργασιών.
Η αρμόδια Υ.ΔΟΜ. διενεργεί υποχρεωτικά δειγματοληπτικό έλεγχο της νομιμότητας των υποβαλλόμενων μελετών και στοιχείων, σε ποσοστό 30% τουλάχιστον των οικοδομικών αδειών που χορηγούνται με την ανωτέρω διαδικασία. Ο υποχρεωτικός δειγματοληπτικός έλεγχος διενεργείται ανά εξάμηνο για τις άδειες του παρελθόντος εξαμήνου.
Υποχρεωτικός έλεγχος διενεργείται σε περίπτωση καταγγελίας για τη νομιμότητα της εκδοθείσας αδείας, ανεξαρτήτως της κατηγορίας αυτής, καθώς και σε περίπτωση καταγγελίας για τη νομιμότητα της εκδοθείσας έγκρισης Εργασιών μικρής κλίμακας.

## Slide 13: Ι. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΏΝ
Από τις 15.10.2018 έχει τεθεί σε λειτουργία το πληροφοριακό σύστημα e-adeies που έχει αναπτύξει το ΤΕΕ για λογαριασμό του ΥΠΕΝ.
Όλα τα αιτήματα και τα δικαιολογητικά για την έκδοση οικοδομικών αδειών υποβάλλονται πλέον αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή, ενώ ηλεκτρονικά εκδίδονται και οι άδειες.
Μετά την ηλεκτρονική έγκριση από την Υπηρεσία Δόμησης (ΥΔΟΜ) , η οικοδομική άδεια αναρτάται στην «Διαύγεια» και σε διαδικτυακό τόπο του ΥΠΕΝ, στον οποίο παρέχεται ελεύθερη πρόσβαση στους πολίτες στα στοιχεία του εντύπου της οικοδομικής άδειας, καθώς και του τοπογραφικού διαγράμματος και του διαγράμματος κάλυψης.
https://services.tee.gr/adeiapublic/faces/main

## Slide 14: ΙΑ. ΙΣΧΥΣ, ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ
Η οικοδομική άδεια ισχύει για τέσσερα (4) έτη από τη χορήγησή της. Κατ` εξαίρεση, άδειες για την ανέγερση κτιρίου ή κτιρίων με συνολική επιφάνεια μεγαλύτερη των 5.000 τ.μ. μέτρων ισχύουν για έξι (6) έτη, ενώ οι άδειες κατεδαφίσεων, εκσκαφών, επιχώσεων, διαμορφώσεων και κοπής δέντρων ισχύουν για ένα (1) έτος από τη χορήγησή τους (άρθρο 42 ν. 4495/2017).
Οι εγκρίσεις εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας ισχύουν ένα (1) έτος από την έκδοσή τους, με δυνατότητα αναθεώρησης του χρόνου ισχύος τους κατά ένα (1) έτος.
Προκειμένου να αποφεύγεται η αισθητική υποβάθμιση του δομημένου και φυσικού από ημιτελείς οικοδομές ορίζεται ότι οι ιδιοκτήτες των ακινήτων οφείλουν να αποπερατώνουν τις όψεις του κτιρίου σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Ειδικότερα, οι ιδιοκτήτες οφείλουν να αποπερατώνουν τις όψεις του κτιρίου: α) εντός (4) τεσσάρων ετών από την υλοποίηση του φέροντος οργανισμού, που αποδεικνύεται από το πόρισμα του ελεγκτή δόμησης σε κατασκευές οι οποίες βρίσκονται σε κέντρα πόλεων, σε παραδοσιακά τμήματα πόλεων, σε παραδοσιακούς οικισμούς, σε περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, σε αρχαιολογικούς χώρους, καθώς και σε ιστορικούς τόπους, και β) εντός έξι (6) ετών από την υλοποίηση του φέροντος οργανισμού που αποδεικνύεται από το πόρισμα του ελεγκτή δόμησης σε κατασκευές, οι οποίες βρίσκονται σε όλες τις άλλες περιοχές.
Σε περίπτωση αδυναμίας αποπεράτωσης των όψεων, οι ιδιοκτήτες οφείλουν να ενημερώσουν εγγράφως την οικεία Υ.ΔΟΜ. και να υποβάλουν, το αργότερο εντός έξι (6) μηνών από τη λήξη της προθεσμίας των έξι (6) ετών, σχετική μελέτη στο Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής, καθώς και να προβούν στην εκτέλεση των προβλεπόμενων εργασιών. Η μελέτη περιλαμβάνει τεχνική έκθεση με περιγραφή κατασκευών, συνοδευόμενη από ενδεικτικές όψεις. Οι κατασκευές αυτές επιτρέπεται να είναι από όποιο υλικό συνάδει κατά περίπτωση, όπως ξύλινα πάνελ, επιφάνειες από διάτρητη λαμαρίνα, σύνθετες κατασκευές με ορθοστάτες και πλήρωση των κενών με ξύλο, καραβόπανο ή όποιο άλλο υλικό κρίνεται κατάλληλο. Σκοπός είναι να αποκοπεί η ημιτελής κατασκευή, που δεν είναι εναρμονισμένη αισθητικά με το περιβάλλον, από τη δημόσια θέα, να αναβαθμισθεί αισθητικά ο περιβάλλων χώρος και να εξασφαλίζεται η ασφάλεια των πολιτών.

## Slide 15: ΙΒ. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
Αν τροποποιηθούν διαγράμματα ή η αρχιτεκτονική μελέτη ή μεταβληθούν οι λοιπές μελέτες για τις οποίες δεν επιτρέπεται η ενημέρωση της άδειας ή αν απαιτούνται εγκρίσεις από άλλους φορείς ή λόγω προδήλου σφάλματος, η προέγκριση και η οικοδομική άδεια αναθεωρούνται κατά τη διάρκεια ισχύος τους.
Επίσης η οικοδομική άδεια αναθεωρείται κατά τον χρόνο ισχύος της, αν παραιτηθεί ή αντικατασταθεί - αλλάξει ο επιβλέπων μηχανικός
Η οικοδομική άδεια αναθεωρείται, μετά τη λήξη της, για την παράταση της ισχύος της, ύστερα από αίτηση του δικαιούχου και αυτοψία από ελεγκτή δόμησης:
α) για τέσσερα (4) έτη από την ημερομηνία λήξης της και σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κατά τον χρόνο έκδοσης της πράξης αναθεώρησης, αν μέχρι τη λήξη της ισχύος της άδειας δεν έχει περατωθεί ο φέρων οργανισμός του κτιρίου,
β) για τέσσερα (4) έτη από την ημερομηνία λήξης της και σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν κατά τον χρόνο έκδοσής της, αν μέχρι τη λήξη της ισχύος της άδειας έχει περατωθεί ο φέρων οργανισμός του κτιρίου,
γ) για αόριστο χρόνο και σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν κατά τον χρόνο έκδοσής της, αν μέχρι τη λήξη της ισχύος της άδειας ή της πράξης αναθεώρησής της έχουν περατωθεί ο φέρων οργανισμός, οι όψεις του κτιρίου και η στέγη του κτιρίου, όπου αυτή είναι υποχρεωτική και εφόσον ο ιδιοκτήτης και ο επιβλέπων μηχανικός του έργου υποβάλλουν υπογεγραμμένο χρονοδιάγραμμα προόδου της εκτέλεσης του έργου στην αρμόδια Υ.ΔΟΜ..
Ενημέρωση φακέλου: Ο φάκελος της άδειας ενημερώνεται σε περίπτωση αλλαγής του ιδιοκτήτη, τροποποίησης των μελετών, εφόσον δεν μεταβάλλονται τα πολεοδομικά μεγέθη κάλυψης, δόμησης, όγκου, ύψους, οι πλάγιες και οπίσθιες αποστάσεις και ο υπολογισμός των αναγκών σε χώρους στάθμευσης του διαγράμματος κάλυψης, μεταβολών των διαστάσεων του κτιρίου ή του οικοπέδου ή αποκλίσεων της θέσης του κτιρίου, εφόσον με τις αποκλίσεις αυτές δεν παραβιάζονται κοινόχρηστοι χώροι

## Slide 16: ΙΓ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ
Με σκοπό την πρόληψη και εντοπισμό κάθε αυθαίρετης δόμησης στις νέες οικοδομές, ο ν. 4495/2017 ορίζει αναλυτικά τη διαδικασία ελέγχου της εφαρμογής των οικοδομικών αδειών κατά στάδια. Ο έλεγχος εφαρμογής είναι υποχρεωτικός για κάθε έργο που εκτελείται με οικοδομική άδεια η έναρξη του οποίου έγινε μετά τις 1.3.2012. Ο έλεγχος διενεργείται από διαφορετικούς κάθε φορά Ελεγκτές Δόμησης με αυτοψία και έλεγχο της εφαρμογής των μελετών, σύμφωνα με τις οποίες εκδόθηκε η οικοδομική άδεια.
Οι έλεγχοι διενεργούνται στα εξής στάδια:
α) αρχικός: αμέσως μετά την ολοκλήρωση ξυλοτύπων, οπλισμού θεμελίωσης και τοιχίων υπογείου, εφόσον υπάρχουν. Ο έλεγχος αφορά την τήρηση του ξυλοτύπου, του βάθους θεμελίωσης, της θέσης του κτιρίου στο οικόπεδο ή στο γήπεδο, των πλαγίων αποστάσεων και των διαστάσεων του κτιρίου.
β) ενδιάμεσος: αμέσως μετά την ολοκλήρωση του φέροντος οργανισμού και της εξωτερικής τοιχοποιίας. Ο έλεγχος αφορά τις εξωτερικές διαστάσεις σε όλες τις στάθμες, το διαμορφωμένο ύψος, τη θέση του κτιρίου, το είδος της τοιχοποιίας, της θερμομόνωσης του κτιρίου, την τήρηση του εύρους του αντισεισμικού αρμού και τις διαστάσεις των εξωστών.
γ) τελικός: μετά την ολοκλήρωση του κτιρίου. Ο έλεγχος αφορά τις εξωτερικές διαστάσεις, τις όψεις, το ύψος της στέγης και το συνολικό ύψος της, τις διαστάσεις των ημιυπαίθριων χώρων και των εξωστών, τις τελικές στάθμες ορόφων, τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, όπως υποχρεωτική φύτευση, προκήπιο και ακάλυπτος χώρος, τήρηση των θέσεων στάθμευσης, θέση και διαστάσεις κολυμβητικών δεξαμενών και υδάτινων επιφανειών, θέση και διαστάσεις δεξαμενών λυμάτων, θέση και διαστάσεις λεβητοστασίου και διαστάσεις των ανοιγμάτων του, καθώς και τις προβλεπόμενες εγκαταστάσεις.

## Slide 17: ΙΔ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ
Οι έλεγχοι κάθε σταδίου, σε όλες τις περιπτώσεις, διενεργούνται από διαφορετικούς κάθε φορά Ελεγκτές Δόμησης, με την παρουσία των επιβλεπόντων μηχανικών. Οι Ελεγκτές Δόμησης είναι πιστοποιημένοι ιδιώτες μηχανικοί, μέλη του ΤΕΕ, εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ελεγκτών Δόμησης του ΥΠΕΝ.
Μετά τη διενέργεια του επιτόπιου ελέγχου οι Ελεγκτές Δόμησης συντάσσουν το σχετικό πόρισμα ελέγχου. Το πόρισμα ελέγχου επέχει θέση έκθεσης αυτοψίας και απαιτείται σαφής διατύπωση του αποτελέσματος του ελέγχου, δηλαδή να αποτυπώνονται τόσο οι παραβάσεις όσο και η έλλειψη οποιασδήποτε παράβασης. Αν δεν διαπιστωθούν παραβάσεις, το πόρισμα συντάσσεται από τους Ελεγκτές Δόμησης εντός 24 ωρών και αποστέλλεται ηλεκτρονικά στην οικεία ΥΔΟΜ, η οποία ενημερώνει εντός 24 ωρών τον κύριο του έργου και τον επιβλέποντα μηχανικό. Στην περίπτωση τελικού ελέγχου, η υπηρεσία δόμησης εκδίδει εντός 24 ωρών το Πιστοποιητικό Ελέγχου Κατασκευής (Π.Ε.Κ.), που αποστέλλεται στον κύριο του έργου και στον γενικό επιβλέποντα μηχανικό. Αν διαπιστωθούν παραβάσεις, το Πόρισμα Ελέγχου συντάσσεται από τους Ελεγκτές Δόμησης μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες και αποστέλλεται ηλεκτρονικά στην οικεία Υ.ΔΟΜ. και στο τοπικό Παρατηρητήριο, το οποίο επιβάλλει τις προβλεπόμενες κυρώσεις σύμφωνα με τις περί αυθαιρέτων διατάξεις.
Κατά των πορισμάτων των Ελεγκτών Δόμησης προβλέπεται η άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής που κατατίθεται στην Υ.ΔΟΜ. εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από της γνωστοποίησης του πορίσματος. Η Υ.ΔΟΜ. εντός προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερών υποχρεούται να διαβιβάσει την προσφυγή με τα στοιχεία του φακέλου και σχετική εισήγηση στο ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.. Η προσφυγή εξετάζεται από το ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. Η απόφαση του συμβουλίου είναι οριστική.
Αποπεράτωση του έργου και σύνδεση με δίκτυα κοινής ωφέλειας: Μετά την τελευταία αυτοψία από τον Ελεγκτή Δόμησης και αφού εκδοθεί το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) από τον ενεργειακό επιθεωρητή, εκδίδεται από την Υπηρεσία Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.) το Πιστοποιητικό Ελέγχου Κατασκευής (Π.Ε.Κ.) και ενημερώνονται ηλεκτρονικά το τοπικό Παρατηρητήριο Δομημένου Περιβάλλοντος και ο κύριος του έργου για να διατυπώσει τυχόν αντιρρήσεις. Μετά την έκδοση του ΠΕΚ, για τη σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφελείας, υποβάλλεται αίτημα ηλεκτρονικά, διά της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr), από τον ιδιοκτήτη μέσω εξουσιοδοτημένου μηχανικού αίτηση στην Υ.ΔΟΜ., η οποία ελέγχει τα αποδεικτικά καταβολής των οφειλόμενων εισφορών υπέρ του Δημοσίου και του e-ΕΦΚΑ και το αποδεικτικό καταβολής της συμφωνηθείσας αμοιβής επίβλεψης και θεωρεί την οικοδομική άδεια.
Η οικοδομή ή τμήμα της με αυτοτελή λειτουργία, θεωρούνται περατωμένα, αν υπολείπονται εργασίες για τις οποίες δεν απαιτείται οικοδομική άδεια. Θεώρηση της οικοδομικής άδειας μπορεί να γίνει και για περατωμένο τμήμα της οικοδομής, εφόσον αποτελείται από χώρους με αυτοτελή λειτουργία. Μετά τη θεώρησή της για σύνδεση με τα δίκτυα, η οικοδομική άδεια παύει να ισχύει για το τμήμα το οποίο αποπερατώθηκε.

## Slide 18: ΙΕ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΟΥ Ή ΔΙΗΡΗΜΕΝΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
Σκοπός της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου (ΗΤΚ): η περιοδική και διαρκής καταγραφή των βασικών χαρακτηριστικών των νέων κτιρίων, όπως αυτά διαμορφώνονται κατά τη διάρκεια και μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής τους και όπως εξελίσσονται μέσα στον χρόνο, καθώς και η απογραφή των παλαιών κτιρίων και των βασικών δομικών χαρακτηριστικών τους, όπως αυτά έχουν μεταβληθεί κατά τη διάρκεια του χρόνου ζωής τους.
Σε διαδικασία έκδοσης ΗΤΚ υπάγονται τα κτίρια και οι διηρημένες ιδιοκτησίες επί κτιρίων που έχουν ανεγερθεί ή ανεγείρονται βάσει οικοδομικής άδειας, καθώς και τα κτίρια και οι διηρημένες ιδιοκτησίες (κάθετες ή οριζόντιες), στα οποία επιτρέπεται η σύσταση ή μεταβίβαση εμπράγματου δικαιώματος. Χωρίς την έκδοση ΗΤΚ η συμβολαιογραφική π΄ραξη πάσχει από ακυρότητα.
Εάν εκδοθεί ΗΤΚ για το συνολικό κτίριο, δεν απαιτείται να εκδοθεί ΗΤΚ για μεμονωμένης διηρημένη ιδιοκτησία. Μπορείς όμως να εκδίδεται και για κάθε διηρημένη ιδιοκτησία αυτοτελώς.
Η Δήλωση ΗΤΚ γίνεται από εξουσιοδοτημένο από τον ιδιοκτήτη μηχανικό ανά κτίριο ή διηρημένη ιδιοκτησία. Αν έχουν συσταθεί διηρημένες ιδιοκτησίες στο κτίριο, ο εξουσιοδοτημένος μηχανικός μπορεί να ορίζεται με απόφαση της πλειοψηφίας των κοινωνών, σύμφωνα με τον Κανονισμό της πολυκατοικίας.
Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκδίδεται Πιστοποιητικό Πληρότητας ΗΤΚ. Το σύστημα έχει τεθεί σε εφαρμογή από την 1.4.2022.

## Slide 19: ΙΣΤ. ΑΥΘΑΙΡΕΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
Το φαινόμενο της αυθαίρετης δόμησης στην Ελλάδα είναι αρκετά παλαιό. Το ζήτημα της εξαίρεσης από την υποχρέωση κατεδάφιση των αυθαίρετων κατασκευών και αλλαγών χρήσεων έχει απασχολήσει πολλές φορές τον εθνικό νομοθέτη (Ν. 410/1968, 720/1977, 1337/1983, 3044/2012).
Στην πρόσφατη περίοδο επανήλθε με τους ν. 3843/2010 (ημιυπαίθριοι), 4014/2011, 4178/2013 και 4495/2017. Οι διατάξεις του ν. 4014/2011 κρίθηκαν αντισυνταγματικές, καθώς θεωρήθηκε ότι νοθεύουν/ανατρέπουν τον ορθολογικό πολεοδομικό σχεδιασμό (βλ. ΣτΕ 3500/2009, 3921/2010, ΣτΕΟλομ. 3341/2013 και 1118-9/2014).
Με την απόφαση ΣτΕΟλομ. 1858/2015 οι διατάξεις του ν. 4178/2013 κρίθηκαν κατά πλειοψηφία ως συνταγματικά ανεκτές, ενόψει ιδίως της ανασύνταξης των μεθόδων αντιμετώπισης της αυθαίρετης δόμησης, με τη χρήση νέων τεχνολογιών και με προβάδισμα στην πρόληψη και αποτροπή έναντι του μέτρου της κατεδάφισης που έχει παραμείνει σε μεγάλο βαθμό ανενεργό.
Πρόκειται για μεταστροφή της νομολογίας προς μία πιο ρεαλιστική κατεύθυνση.
Ισχύον νομικό καθεστώς (άρθρα 81-125 Ν. 4495/2017): Δυνατότητα αναστολής επιβολής κυρώσεων ή εξαίρεσης από κατεδάφιση για ορισμένες κατηγορίες αυθαίρετων κατασκευών ή αλλαγών χρήσεων μέχρι τις 21.7.2011. Διάκριση αυθαιρέτων σε 5 κατηγορίες, ανάλογα προς το είδος και τη βαρύτητα της παράβασης.
Απαγόρευση δικαιοπραξιών εφόσον υφίστανται αυθαίρετες κατασκευές ή αλλαγές χρήσης επί ποινή ακυρότητας. Για την εγκυρότητα της δικαιοπραξίας απαιτείται η επισύναψη υπεύθυνης δήλωσης ιδιοκτήτη και βεβαίωση μηχανικού είτε περί νομιμότητας των κατασκευών είτε, εάν υπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές ή αλλαγές χρήσης περί υπαγωγής σε διαδικασία αναστολής κυρώσεων ή εξαίρεσης από την κατεδάφιση σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4495/2017. ΟΙ παραπάνω υπεύθυνη δήλωση ιδιοκτήτη και βεβαίωση μηχανικού έχουν πλέον ενσωματωθεί στην ΗΤΚ.

## Slide 20
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ