## Slide 1: Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ
Μάριος Χαϊνταρλής
Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

## Slide 2: Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
1. Ο Θεσμός της Περιβαλλοντικής Εκτίμησης
α) Όροι : Περιβαλλοντική Εκτίμηση – Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
β) Έργα / δραστηριότητες - Σχέδια / Προγράμματα - Πολιτικές
2. Η γέννηση και η φυσιογνωμία του θεσμού
α) Η έννοια της περιβαλλοντικής πραγματογνωμοσύνης
β) Η υποχρέωση εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων (η
εφαρμογή της αρχής της πρόληψης)

## Slide 3: Β. ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ
Α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
1. Η Οδηγία 2011/92 (πρώην 85/337 και 97/11), ν. 1650/1986, Κ.Υ.Α. 69269/1990
2. Ν. 3010/2002, ΚΥΑ 15393/2002, ΚΥΑ 11014/1990
3. Ν. 4014/2011, Νέα – Τρίτη κατηγοριοποίηση (Υ.Α. 37674/2016, ΦΕΚ Β’/2471/2016)
Β. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΠΕ
1η - Φάση – περιβαλλοντοστρεφής χαρακτήρας
2η Φάση - άνοιγμα προς ευρύτερα ζητήματα χωρικής ανάπτυξης

## Slide 4: Γ1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΠΕ (ΓΕΝΙΚΑ)
ΚΥΑ 5688/2018 (ΦΕΚ Β’ 988/2018)
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
Ελάχιστα περιεχόμενα φακέλου ΜΠΕ
«Α. Γενικό πλαίσιο
Οι πληροφορίες που περιέχει ο φάκελος ΜΠΕ περιλαμβάνουν τουλάχιστον:
α) περιγραφή του έργου όπου περιλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με τη θέση (τοποθεσία), τον σχεδιασμό, το μέγεθος και άλλα σχετικά χαρακτηριστικά του έργου,
β) περιγραφή των πιθανών σημαντικών επιπτώσεων που το προτεινόμενο έργο ενδέχεται να προκαλέσει στο περιβάλλον,
γ) περιγραφή των χαρακτηριστικών του έργου και/ή μέτρων που προτείνονται για την αποτροπή, την πρόληψη, τον μετριασμό και, ει δυνατόν, την αντιστάθμιση τυχόν σημαντικών αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον,
δ) περιγραφή εύλογων εναλλακτικών λύσεων που μπορούν να εξεταστούν από τον κύριο του έργου, οι οποίες είναι σχετικές με το έργο και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του και αναφορά των βασικών επιχειρημάτων για την επιλεγείσα εκδοχή, λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις του έργου στο περιβάλλον,
ε) μη τεχνική περίληψη των πληροφοριών που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως δ) και
στ) κάθε συμπληρωματική πληροφορία που καθορίζεται στην παράγραφο 2 του Κεφαλαίου Β του παρόντος Παραρτήματος και αναφέρεται στα ειδικά χαρακτηριστικά ενός έργου ή τύπου έργου και τους περιβαλλοντικούς παράγοντες που ενδέχεται να επηρεασθούν.
Β. Ειδικά χαρακτηριστικά του έργου ή της δραστηριότητας

## Slide 5: Γ2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΠΕ (ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ)
Β. Ειδικά χαρακτηριστικά του έργου ή της δραστηριότητας
1. Περιγραφή του έργου που περιλαμβάνεται ειδικότερα:
α) περιγραφή της χωροθέτησης του έργου·
β) περιγραφή των φυσικών χαρακτηριστικών του όλου έργου, καθώς και, εφόσον χρειάζεται, των αναγκαίων εργασιών κατεδάφισης, και των απαιτήσεων για τη χρήση γης κατά τα στάδια κατασκευής και λειτουργίας του·
γ) περιγραφή των κυριότερων χαρακτηριστικών της επιχειρησιακής φάσης του έργου (ιδίως της μεθόδου κατασκευής), όπως ενεργειακή ζήτηση και χρησιμοποιούμενη ενέργεια, φύση και ποσότητα των χρησιμοποιούμενων υλικών, ενέργειας και φυσικών πόρων (συμπεριλαμβανομένων των υδάτων, της γης, του εδάφους και της βιοποικιλότητας)·
δ) εκτίμηση, ανά τύπο και ποσότητα, καταλοίπων και εκπομπών (όπως ρύπανση του νερού, του ατμοσφαιρικού αέρα, του εδάφους και του υπεδάφους, θόρυβος, δονήσεις, φως, θερμότητα, ακτινοβολία κ.λπ.) και ποσότητες και τύποι των παραγόμενων αποβλήτων κατά τις φάσεις κατασκευής και λειτουργίας.
2. Περιγραφή εύλογων εναλλακτικών επιλογών (για παράδειγμα ως προς τη μελέτη του έργου, την τεχνολογία, τη χωροθέτηση, το μέγεθος και την κλίμακά του) που έχει μελετήσει ο κύριος του έργου, που σχετίζονται με το προτεινόμενο έργο και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, και επισήμανση των κυρίων λόγων για την επιλογή που έγινε, όπου περιλαμβάνεται και σύγκριση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
3. Περιγραφή των σχετικών με το έργο πτυχών της τρέχουσας κατάστασης του περιβάλλοντος (βασικό σενάριο) και περίγραμμα της πιθανής εξέλιξής της εάν δεν υλοποιηθεί το έργο στον βαθμό που, με εύλογη προσπάθεια, είναι δυνατόν να εκτιμηθούν οι φυσικές αλλαγές από το βασικό σενάριο, με βάση τις διαθέσιμες περιβαλλοντικές πληροφορίες και επιστημονική γνώση.
4. Περιγραφή των στοιχείων του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος που ενδέχεται να θιγούν σημαντικά από το προτεινόμενο έργο ή δραστηριότητα και ειδικότερα:
α) ο πληθυσμός και η ανθρώπινη υγεία,
β) η βιοποικιλότητα (χλωρίδα, πανίδα και ιδίως τα προστατευόμενα είδη και οικότοποι (ενδιαιτήματα),
γ) η γη (όπως κατάληψη εδαφών), το έδαφος (όπως οργανική ύλη, διάβρωση, συμπύκνωση και σφράγιση), τα ύδατα (όπως υδρομορφολογικές αλλαγές, ποσότητα και ποιότητα), ο αέρας και οι κλιματικοί παράγοντες (όπως εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, οποιαδήποτε επίπτωση σχετική με την προσαρμογή),
δ) τα υλικά αγαθά, η πολιτιστική κληρονομιά, συμπεριλαμβανομένης της αρχιτεκτονικής και αρχαιολογικής κληρονομιάς, το φυσικό τοπίο και
ε) η αλληλεπίδραση μεταξύ των παραγόντων που αναφέρονται στα ανωτέρω στοιχεία (α) έως (δ).
5. Περιγραφή των πιθανών σημαντικών επιπτώσεων που το έργο ενδέχεται να προκαλέσει στο περιβάλλον, μεταξύ άλλων, από:
α) την κατασκευή και την ύπαρξη του έργου, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των εργασιών κατεδάφισης·
β) τη χρήση φυσικών πόρων, ιδίως της γης, του εδάφους, των υδάτων και της βιοποικιλότητας, ανάλογα με τη βιώσιμη διαθεσιμότητα αυτών των πόρων·
γ) την εκπομπή ρύπων, θορύβου, δονήσεων, φωτός, θερμότητας, ακτινοβολίας, την πρόκληση οχλήσεων και τη διάθεση και ανάκτηση αποβλήτων·
δ) τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία, την πολιτιστική κληρονομιά ή το περιβάλλον (για παράδειγμα λόγω ατυχημάτων ή καταστροφών)·
ε) τη σώρευση επιπτώσεων με άλλα υφιστάμενα και/ή εγκεκριμένα έργα, λαμβάνοντας υπόψη οποιαδήποτε περιβαλλοντικής φύσεως προβλήματα που αφορούν τις περιοχές με ιδιαίτερη περιβαλλοντική σημασία που ενδέχεται να επηρεαστούν ή τη χρήση φυσικών πόρων·
στ) τις επιπτώσεις του έργου στο κλίμα (για παράδειγμα φύση και μέγεθος των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου) και η ευπάθεια του έργου στην κλιματική αλλαγή.
ζ) τις χρησιμοποιούμενες τεχνολογίες και υλικά. [ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ]

## Slide 6: Γ2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΠΕ (ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ)
Η περιγραφή των ενδεχόμενων σημαντικών επιπτώσεων στους παράγοντες που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του Κεφαλαίου Β του παρόντος Παραρτήματος, θα πρέπει να καλύπτει τις άμεσες και τις τυχόν έμμεσες, δευτερεύουσες, σωρευτικές, διασυνοριακές, βραχυπρόθεσμες, μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες, μόνιμες και προσωρινές, θετικές και αρνητικές επιπτώσεις του έργου. Στην εν λόγω περιγραφή θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι στόχοι περιβαλλοντικής προστασίας που έχουν τεθεί σε εθνικό επίπεδο ή σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι σχετίζονται με το έργο.
6. Η περιγραφή των μεθόδων πρόβλεψης ή τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό και την εκτίμηση των σημαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, όπου περιλαμβάνονται και λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τις δυσκολίες (για παράδειγμα τεχνικές αδυναμίες ή έλλειψη γνώσης) που αντιμετωπίζονται στη συγκέντρωση των απαιτούμενων πληροφοριών, καθώς και παρουσίαση των κύριων ενεχόμενων αβεβαιοτήτων.
7. Περιγραφή των μέτρων που προτείνονται για την αποτροπή, την πρόληψη, τη μείωση και, ει δυνατόν, την αντιστάθμιση τυχόν εντοπισμένων σημαντικών αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και τυχόν αντίστοιχων προτεινόμενων ρυθμίσεων παρακολούθησης (για παράδειγμα εκπόνηση εκ των υστέρων ανάλυσης του έργου). Στην εν λόγω περιγραφή θα πρέπει να εξηγείται η έκταση της αποτροπής, της μείωσης, της πρόληψης ή της αντιστάθμισης των σημαντικών δυσμενών επιπτώσεων στο περιβάλλον και να καλύπτεται τόσο το στάδιο κατασκευής όσο και το στάδιο λειτουργίας του έργου.
8. Περιγραφή των αναμενόμενων σημαντικών αρνητικών επιπτώσεων του έργου στο περιβάλλον, που απορρέουν από την ευαισθησία του έργου σε κινδύνους σοβαρών ατυχημάτων ή καταστροφών που σχετίζονται με το εν λόγω έργο. Για τον σκοπό αυτό, μπορούν να αξιοποιηθούν οι σχετικές πληροφορίες που διατίθενται και λαμβάνονται μέσω των εκτιμήσεων κινδύνου σύμφωνα με την αριθμ. 172058/2016 κοινή υπουργική απόφαση, ή οι σχετικές εκτιμήσεις που διενεργούνται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, με την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι όροι και οι απαιτήσεις του νόμου. Αναλόγως, η περιγραφή αυτή πρέπει να περιλαμβάνει μέτρα ετοιμότητας και αντιμετώπισης ή μετριασμού των σημαντικών αρνητικών επιπτώσεων των συμβάντων αυτών στο περιβάλλον και λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την ετοιμότητα και την προτεινόμενη αντιμετώπιση τέτοιου είδους έκτακτων καταστάσεων.
9. Μη τεχνική περίληψη των πληροφοριών της ΜΠΕ βάσει των παραγράφων 1 έως 8.
10. Κατάλογος αναφοράς στον οποίο αναφέρονται αναλυτικά οι πηγές που χρησιμοποιήθηκαν για τις περιγραφές και τις εκτιμήσεις που περιελήφθησαν στη μελέτη.

## Slide 7: Δ. Η ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
1. Η αδειοδότηση υπό το καθεστώς του ν. 1650/1986 της Κ.Υ.Α. 69269/1990
α) Οι διοικητικές πράξεις της προέγκρισης χωροθέτησης και της ΕΠΟ (έγκριση περιβαλλοντικών όρων)
2. Ν. 3010/2002, ΚΥΑ 15393/2002, ΚΥΑ 11014/1990 (Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση [ΠΠΕΑ] = Γνωμοδότηση και ΕΠΟ =Διοικητική Πράξη
3. Ν. 4014/2011, Νέα – Τρίτη κατηγοριοποίηση (Υ.Α. 37674/2016, ΦΕΚ Β’/2471/2016) – Προκαταρκτικός Προσδιορισμός Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων [ΠΠΠΑ, προαιρετική διαδικασία), ΑΕΠΟ = Διοικητική Πράξη
Β. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΠΕ
1η - Φάση – περιβαλλοντοστρεφής χαρακτήρας
2η Φάση - άνοιγμα προς ευρύτερα ζητήματα χωρικής ανάπτυξης
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΙΚΡΑ ΕΡΓΑ

## Slide 8: Ε1. Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
1. Η Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση (ΣΠΕ) – Η σύνδεση της περιβαλλοντικής εκτίμησης με τον Σχεδιασμό (και προγραμματισμό σημαντικών δημόσιων πολιτικών)
2. Η ΣΠΕ ως έκφανση της αρχής της ενσωμάτωσης (integration principle) – Άρθρο 11 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: «Οι απαιτήσεις της περιβαλλοντικής προστασίας πρέπει να ενταχθούν στον καθορισμό και την εφαρμογή των πολιτικών και δράσεων της Ένωσης, ιδίως προκειμένου να προωθηθεί η αειφόρος ανάπτυξη»
3. Το πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας :
α) Σχέδια που αφορούν δύο σημαντικές πολιτικές περιβάλλοντος
β) Σχέδια που αφορούν τομεακές πολιτικές με περιβαλλοντικές επιπτώσεις
γ) Σχέδια που συνδέονται με πολιτικές χωροταξίας και πολεοδομίας

## Slide 9: Ε2. Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
Προϋποθέσεις υπαγωγής των Σχεδίων στην Οδηγία 2001/42
(L 197/2001)
1. Σχέδια / προγράμματα που εκπονούνται ή εγκρίνονται, μετά την εκπόνησή τους από το Κοινοβούλιο ή την Κυβέρνηση
2. Η έγκριση τους θα πρέπει να απαιτείται από συγκεκριμένες ρυθμίσεις της νομοθεσίας
3. Θα πρέπει να επηρεάζουν την αδειοδότηση μελλοντικών έργων και δραστηριοτήτων
4. Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2001/42 στο εθνικό / ελληνικό δίκαιο :
α) Κ.Υ.Α. 107017/28.8.2006 (ΦΕΚ Β' 1225/2006)
β) Κ.Υ.Α. 40238/28.9.2017 (ΦΕΚ Β' 3759/2017)
(η δεύτερη τροποποιεί την πρώτη)