## Slide 1: ΔΙΚΑΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΙ
Μάριος Χαϊνταρλής, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Κωνσταντίνα Σταματίου, εντεταλμένη διδασκαλίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Ακαδημαϊκό έτος 2023-2024
Μάθημα 09
Το δίκαιο των υδατορεμάτων
1

## Slide 2: Βασικές έννοιες- ορισμοί (ν. 4258/2014)
Υδατορέματα ή υδατορεύματα ή ρέματα (μη πλεύσιμοι ποταμοί, χείμαροι, ρέματα και ρυάκια): οι φυσικές ή διευθετημένες διαμορφώσεις της επιφάνειας του εδάφους που είναι κύριοι αποδέκτες των υδάτων της επιφανειακής απορροής και διασφαλίζουν τη διόδευσή τους προς άλλους υδάτινους αποδέκτες σε χαμηλότερες στάθμες. Στην έννοια του υδατορέματος δεν περιλαμβάνονται τα εγγειοβελτιωτικά έργα, όπως αρδευτικές και αποστραγγιστικές τάφροι.
Κοίτη: η φυσική ή διευθετημένη διαμόρφωση του εδάφους στην οποία ρέει μόνιμα ή περιοδικά το νερό του υδατορέματος. Δεν περιλαμβάνονται στην έννοια αυτή οι περιοχές μόνιμης ή περιοδικής κατάκλυσης των υγροτόπων.
Οχθη (οχθιογραμμή): η γραμμή που ενώνει τα άνω άκρα κάθε πρανούς της κοίτης (φρύδι), όπου αυτή αποτελεί διακριτό μορφολογικό στοιχείο του περιβάλλοντος χώρου του υδατορέματος.
Βαθιά γραμμή ή άξονας: η γραμμή που ενώνει, τα βαθύτερα σημεία της κοίτης του υδατορέματος. Αν η φυσική κοίτη έχει αντικατασταθεί με τεχνικό έργο, βαθιά γραμμή νοείται ο άξονας του τεχνικού έργου.
Γραμμές πλημμύρας: οι γραμμές και από τις δύο πλευρές της βαθιάς γραμμής του υδατορέματος, που προκύπτουν ύστερα από την υδραυλική μελέτη και περικλείουν τη ζώνη πλημμύρας.
Οριογραμμές υδατορέματος: οι πολυγωνικές γραμμές και από τις δύο πλευρές της βαθιάς γραμμής του υδατορέματος, που περιβάλλουν σωρευτικά: α) τις όχθες του υδατορέματος, β) τις γραμμές πλημμύρας και γ) οποιοδήποτε φυσικό ή τεχνητό στοιχείο, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του υδατορέματος, το οποίο έχει περιβαλλοντική αξία και χρήζει προστασίας.
Διευθέτηση υδατορέματος: η επέμβαση στο υδατόρεμα, με την εκτέλεση των αναγκαίων έργων με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών ροής, τη μείωση των κινδύνων από πλημμύρες και τον έλεγχο των διαβρώσεων και των αποθέσεων φερτών υλικών. Στα έργα αυτά περιλαμβάνεται και η εκτροπή του υδατορέματος, καθώς και η υποκατάσταση του με κλειστό ή ανοιχτό τεχνικό έργο στην ίδια ή διαφορετική θέση.
2

## Slide 3: Ισχύον θεσμικό πλαίσιο
Ν. 4258/2014 «Διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για υδατορέματα κ.λπ.» (ΦΕΚ Α’ 94/2014)
Κτιριοδομικός Κανονισμός ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/66006/2360/2023 (ΦΕΚ Β' 3985/22.06.2023)
ΚΥΑ Αριθμ. οικ. 140055/2017 (ΦΕΚ Β΄ 428/15.02.2017) «Τεχνικές προδιαγραφές σύνταξης του περιεχομένου του φακέλου οριοθέτησης κατ' εφαρμογή της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του ν. 4258/2014 - Διευκρινίσεις για την εφαρμογή της διαδικασίας οριοθέτησης.»
Προγενέστερες διατάξεις: ν. 880/1979 άρθρο 6 , όπως είχε αντικατασταθεί με το άρθρο 5 του ν. 3010/2002
3

## Slide 4: Τα πορίσματα και οι θέσεις της νομολογίας
Τα υδατορέματα συνιστούν ουσιώδες στοιχείο του φυσικού περιβάλλοντος, που τίθεται υπό την προστασία του άρθρου 24 του Συντάγματος. Αποτελούν πτυχώσεις της επιφάνειας της γης, μέσω των οποίων συντελείται κυρίως η απορροή των πλεοναζόντων υδάτων της ξηράς προς τη θάλασσα. Παράλληλα όμως αποτελούν φυσικούς αεραγωγούς, που, μαζί με την χλωρίδα και πανίδα τους, συνιστούν οικοσυστήματα με ιδιαίτερο μικροκλίμα (ΣτΕ 2890/2006, 2656/1999, 1127/2011)
Το Κράτος οφείλει να μεριμνά για τη διατήρηση των υδατορεμάτων στη φυσική τους κατάσταση, προκειμένου να διασφαλίζεται η ελεύθερη ροή των υδάτων. Για το λόγο αυτό αποκλείεται κατ’ αρχάς η αλλοίωση της φυσικής τους κατάστασης, η επίχωση ή η κάλυψη της κοίτης τους. Η εκτέλεση τεχνικών έργων πλησίον του υδατορέματος επιτρέπεται μόνον εφόσον διασφαλίζεται η ανεμπόδιστη επιτέλεση της φυσικής του λειτουργίας. Περαιτέρω, προϋπόθεση για την επίτευξη του συνταγματικού αυτού σκοπού είναι ο καθορισμός της οριογραμμής τους και μάλιστα σε χρονικό σημείο πριν την εκτέλεση των τεχνικών έργων πλησίον του υδατορέματος, ώστε η μελετώμενη επέμβαση να γίνεται σε συσχέτιση με αυτό κατά το χρόνο ύπαρξής τους (ΣτΕ 463/2010 Ολ. 2752/2013 7μ.)
Ο καθορισμός των οριογραμμών των υδατορεμάτων αποτελεί προϋπόθεση για την έκδοση των πράξεων χωροθέτησης και έγκρισης περιβαλλοντικών όρων έργου ή δραστηριότητας που βρίσκεται πλησίον αυτών (ΣτΕ 463/2010 Ολ., ΣτΕ 2752/2013 7μ., 4494/2009 7μ.). Σκοπός της οριοθέτησης είναι η αποτύπωση της φυσικής κοίτης του υδατορέματος, λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα του αφενός ως υδρογεωλογικού στοιχείου και αφετέρου ως οικοσυστήματος (ΣτΕ 1127/2011, 1151/2007, 2890/2006, 1644/2006, 2873/2004, 1125/2004, 2215/2002, 2669/2001, 2656/1999, 4728/1997, 5930/1996, 1801/1995).
Στην περίπτωση που δεν έχει γίνει οριοθέτηση είναι υποχρεωτική η μελέτη και η κατασκευή του έργου κατά τρόπο, που να μην επηρεάζει τη φυσική λειτουργία του υδατορέματος, όπως αυτή προκύπτει από τα μέχρι τότε νόμιμα στοιχεία για την οριοθέτησή του. Εφόσον πληρούται αυτή η προϋπόθεση, η παράλειψη οριοθέτησης υδατορέματος πριν από την έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου δεν συνιστά πλημμέλεια της έγκρισης (ΣτΕ 463/2010 Ολ., 2752/2013 7μ., 856/2018, 3430/2006)
4

## Slide 5: Φάκελος Οριοθέτησης υδατορεμάτων
Περιεχόμενο φακέλου οριοθέτησης υδατορέματος:
Τοπογραφικά διαγράμματα
Υδρολογική και Υδραυλική μελέτη (για το σύνολο του ρέματος)
Γεωλογική έκθεση (για το σύνολο του ρέματος)
Περιβαλλοντική έκθεση για το σύνολο του ρέματος. Η διαδικασία οριοθέτησης δεν υπάγεται σε διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Για την αδειοδότηση και κατασκευή έργων απαιτείται η έγκριση ΑΕΠΟ η υπαγωγή σε ΠΠΔ.
Πρόταση οριοθέτησης με βάση τις μελέτες και τα στοιχεία και προτάσεις για τυχόν έργα διευθέτησης. Η πρόταση αυτή απεικονίζεται στο τοπογραφικό διάγραμμα και περιλαμβάνει για συγκεκριμένη περίοδο επαναφοράς:
- τις γραμμές πλημμύρας, χωρίς την κατασκευή έργων διευθέτησης
- τις γραμμές πλημμύρας με την κατασκευή τυχόν έργων διευθέτησης
- τις οριογραμμές του υδατορέματος χωρίς την κατασκευή έργων διευθέτησης
- τις οριογραμμές του υδατορέματος με τυχόν έργα διευθέτησης
5

## Slide 6: Τμηματική οριοθέτησης υδατορεμάτων
Η οριοθέτηση μπορεί να γίνεται και σε τμήματα των υδατορεμάτων (τμηματική οριοθέτηση). Στην περίπτωση αυτή ο Φάκελος Οριοθέτησης, συνοδεύεται από:
υδρολογική μελέτη για το σύνολο του ανάντη τμήματος του υδατορέματος,
υδραυλική μελέτη στην οποία λαμβάνεται υπόψη το σύνολο της λεκάνης απορροής του υδατορέματος μέχρι το σημείο οριοθέτησης, για τον ασφαλή προσδιορισμό των γραμμών πλημμύρας,
έκθεση περιβάλλοντος για την προς οριοθέτηση περιοχή
6

## Slide 7: Διαδικασία οριοθέτησης υδατορέματος
Σύνταξη φακέλου οριοθέτησης
Έλεγχος, θεώρηση, ανάρτηση
Ο Φάκελος Οριοθέτησης ελέγχεται και θεωρείται από τις ως αναφερόμενες αρχές.
Εάν ο φάκελος έχει υποβληθεί από ΟΤΑ ή ιδιώτη, ελέγχεται και θεωρείται από της Δ/νση Τεχνικών Εργων της οικείας Περιφέρειας.
Σε όλες τις περιπτώσεις απαιτείται η γνωμοδότηση του οικείου ΟΤΑ. Ο ΟΤΑ αναρτά το τοπογραφικό διάγραμμα και διατυπώνει γνώμη εντός ημερών.
Καθορισμός οριογραμμών
Δ/νση ΠΕΧΩ Αποκεντρωμένης Διοίκησης, όταν ο φάκελος έχει υποβληθεί από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, την Περιφέρεια, ΟΤΑ ή ιδιώτη, ύστερα από γνώμη της Δ/νσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, αρχαιολογικών και δασικών υπηρεσιών, ΟΦΥΠΕΚΑ, Τμήμα Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος κλπ.
Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΝ όταν ο φάκελος έχει υποβληθεί από το ΥΠΕΝ, ύστερα από γνώμη της Δ/νσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, αρχαιολογικών και δασικών υπηρεσιών, ΟΦΥΠΕΚΑ, Τμήμα διαχείρισης φυσικού περιβάλλοντος.
Δ/νση Εγγειοβελτιωτικών Έργων της ΓΓ Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών
7
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών
Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Περιφέρεια
Ο.Τ.Α.
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα

## Slide 8: Διοικητική πράξη επικύρωσης του καθορισμού των οριογραμμών του υδατορέματος (οριοθέτηση)
  Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης μετά από εισήγηση της Δ/νσης ΠΕΧΩ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (όταν ο φάκελος έχει υποβληθεί από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, την Περιφέρεια, ΟΤΑ ή ιδιώτη)
  Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μετά από εισήγηση της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού (όταν ο φάκελος έχει υποβληθεί από ΥΠΕΝ)
  Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών, μετά από εισήγηση της Δ/νσης Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών (όταν ο φάκελος έχει υποβληθεί από ΥΠΜΕΥ)
  Πρόεδρος της Δημοκρατίας, όταν τα ρέματα βρίσκονται σε περιοχές που χρήζουν ιδιαίτερης προστασίας (όπως αρχαιολογικοί χώροι, αρχιτεκτονικά ή παραδοσιακά σύνολα, παραδοσιακοί οικισμοί, παραλιακές περιοχές ή οικισμοί, τουριστικοί τόποι, δάση, δασικές εκτάσεις, τοπία ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους, ευαίσθητα οικοσυστήματα, περιοχές ιδιαίτερου περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, περιοχές Natura (ΣτΕ 4081/2014, 4992/2013, 1843/2011, 2470/2009, 1242/2008 7μ., 3849/2006, 2957/2006).
  Σε περιπτώσεις έγκρισης ή τροποποίησης σχεδίου πόλης και οικισμών ή έγκρισης πολεοδομικής μελέτης Οικοδομικών Συνεταιρισμών και Ιδιωτικών Πολεοδομήσεων, η οριοθέτηση των υδατορεμάτων που εμπίπτουν σε αυτά, μπορεί να γίνεται με τη διοικητική πράξη έγκρισης ή τροποποίησης του σχεδίου ή της έγκρισης της πολεοδομικής μελέτης.
  Η πράξη επικύρωσης του καθορισμού των οριογραμμών του υδατορέματος συνοδεύεται από τοπογραφικό διάγραμμα και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
8

## Slide 9: Προσωρινή οριοθέτηση υδατορεμάτων
Σε υδατορέματα που οι οριογραμμές τους δεν έχουν ακόμη καθορισθεί,, κατ` εξαίρεση, ύστερα από αίτημα του ενδιαφερόμενου για έκδοση οικοδομικής άδειας δόμησης πλησίον αυτών, να γίνει προσωρινή οριοθέτηση αυτών από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης υπό τις εξής προϋποθέσεις:
- Υποβολή υδραυλικής μελέτης για το σύνολο της λεκάνης απορροής του υδατορέματος μέχρι του σημείου της προσωρινής οριοθέτησης
- Ορισμός σε τοπογραφικό διάγραμμα, με βάση την υδραυλική μελέτη και τη φυσική διαμόρφωση του υδατορέματος, χωρίς έργα διευθέτησης, των γραμμών πλημμύρας για περίοδο επαναφοράς πενήντα ετών
- έλεγχος και θεώρηση της υδραυλικής μελέτης και του τοπογραφικού διαγράμματος με τις προτεινόμενες γραμμές πλημμύρας, από την Τεχνική Υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας, η οποία και ενημερώνει και τη Διεύθυνση Υδάτων της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
9

## Slide 10: Δόμηση πλησίον ρεμάτων
Απαγορεύεται η δόμηση εντός της ζώνης υδατορέματος. Απαγορεύεται επίσης η εξαίρεση από κατεδάφιση και εν γένη αυθαίρετων κατασκευών σε ζώνη υδατορέματος.
ΟΙ όροι και προϋποθέσεις δόμησης θα καθορισθούν με Π.Δ. που προβλέπεται από το άρθρο 28 παρ. 1 του ν. 4067/2012. Δεν έχει ακόμη εκδοθεί. Μέχρι τότε ισχύον οι μεταβατικές διατάξεις του ν. 4258/2014 και ο Κτιριοδομικός Κανονισμός (άρθρο 6).
Μεταβατική διάταξη άρθρου 9 παρ. 4 ν. 4258/2014:
- για τις εντός σχεδίου και εντός ορίων οικισμών περιοχές, απόσταση 10 μέτρων από κάθε μία των γραμμών πλημμύρας
- για τις εκτός σχεδίου περιοχές, απόσταση 20 μέτρων από κάθε μία των γραμμών πλημμύρας
Ρέματα που διαπιστώνεται ότι έχουν καταργηθεί αλλά απεικονίζονται στα εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια, η δόμηση επιτρέπεται ύστερα από σχετική βεβαίωση της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Υδάτων της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την κατάργηση του ρέματος.
Αν το ρέμα έχει αντικατασταθεί με άλλον αποδέκτη (αγωγό αποχέτευσης ή απορροής των νερών), η δόμηση επιτρέπεται μόνο εφόσον διαπιστωθεί ότι δεν παραβλάπτονται οι κοινόχρηστοι αγωγοί, σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες της αρμόδιας για την κατασκευή του αποδέκτη υπηρεσίας (π.χ. ΕΥΔΑΠ).
10

## Slide 11
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ
11