## Slide 1: ΔΙΚΑΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ-ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΙ
Κωνσταντίνα Σταματίου, εντεταλμένη διδασκαλίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης
Ακαδημαϊκό έτος 2024 – 2025
Μάθημα 06
Η εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων έργων και δραστηριοτήτων (ΕΠΕ)
1

## Slide 2: Η εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων: έννοια και σκοπός
Η Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΕΠΕ) είναι η διοικητική διαδικασία με την οποία διαπιστώνονται και αξιολογούνται οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις ενός έργου ενόψει της απόφασης για την υλοποίησή του.
Σκοπός είναι η εκ των προτέρων εκτίμηση και αντιμετώπιση των συνεπειών στο περιβάλλον από την πραγματοποίηση δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Έτσι, πριν ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση που θα επέτρεπε να προχωρήσει ένα τέτοιο έργο, εντοπίζονται και εκτιμώνται οι πιθανές επιπτώσεις του στο περιβάλλον. Επίσης προτείνονται τα κατάλληλα προληπτικά μέτρα που μπορεί να ελαχιστοποιήσουν και να αμβλύνουν τις ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.
Η διαδικασία ΕΠΕ αποτελεί μια από τις σημαντικότερες εκφάνσεις της αρχής της πρόληψης. Αποτελεί μέσο πρόληψης των δυσμενών επιπτώσεων ενός έργου στο περιβάλλον.
Με βάση τα πορίσματα της διαδικασίας περιβαλλοντικής εκτίμησης, οι φορείς των έργων οφείλουν να προσαρμόζουν καταλλήλως τα έργα με στόχο την ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων, προτού αυτές όντως εκδηλωθούν, ενώ, αντιστοίχως, οι αρμόδιες αρχές οφείλουν να ενσωματώνουν στην άδεια του έργου μέτρα άμβλυνσης των πιθανών επιπτώσεων.
Βάσει της διαδικασίας αποτελεί η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, η οποία σύμφωνα με τη νομολογία του ΣτΕ «πρέπει να έχει τα χαρακτηριστικά επιστημονικής εργασίας, της οποίας θεμελιώδες γνώρισμα είναι η λογική θεμελίωση και τεκμηρίωση των κρίσεων» (ΣτΕ 1520/1993, 1352/1994).
2

## Slide 3: Έναρξη πραγματοποίησης έργου κατά τη νομολογία του ΣτΕ
Ως έναρξη πραγματοποίησης έργου ή δραστηριότητας θεωρείται όχι μόνο η υλική ενέργεια εκτέλεσης αυτού αλλά και η έκδοση οποιασδήποτε διοικητικής πράξης, η οποία αποτελεί προϋπόθεση της έναρξης πραγματοποίησης του έργου ή της δραστηριότητας (βλ. ΣτΕ 464/2013, 2138/2007, 1186/2006, 1801/2005, 526/2003 Ολομ. 1038, 1035/1993 Ολομ. κ.ά.)
Έτσι, έχει κριθεί ότι έναρξη εκτέλεσης έργου συνιστά:
  η προκήρυξη διαγωνισμού καθώς και η έγκριση του αποτελέσματος της σχετικής δημοπρασίας (ΣτΕ Ολομ. 526/2003, 1035-1040/1993, ΣτΕ 4637/1997)
  η χορήγηση άδειας εγκατάστασης σε μονάδα συμπαραγωγής ατμού και ηλεκτρικής ενέργειας με Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (ΣτΕ 2537/1996)
  η χορήγηση άδειας για την ίδρυση χοιροτροφικής μονάδας (ΣτΕ 2498/1992)
  η πράξη κηρύξεως αναγκαστικής απαλλοτριώσεως ακινήτων αναγκαίων για την εκτέλεση του έργου (ΣτΕ 2138/2007, 3076/2004, 2146/2002, 1573/2001, 2479/2001, 3544/1996, κ.ά.)
3

## Slide 4: Οι αρχές που διέπουν τη διαδικασία της εκτίμησης
4
Η αρχή της έγκαιρης εκτίμησης: Απορρέει από την εφαρμογή της αρχής της πρόληψης. Επιβάλλει στον κύριο του έργου την υποχρέωση έγκαιρης παροχής των απαραίτητων πληροφοριών για το έργο που προτίθεται να υλοποιήσει, έτσι ώστε να μην λαμβάνονται επιζήμιες για το περιβάλλον αποφάσεις λόγω πλημμελούς πληροφόρησης.
Η αρχή της συνολικής ή σφαιρικής εκτίμησης: Επιτάσσει να γίνεται συνεκτίμηση όλων των πτυχών ενός έργου στις επί μέρους συνιστώσες του περιβάλλοντος. Τα περιβαλλοντικά αγαθά και μέσα δεν πρέπει θεωρούνται μεμονωμένα, αλλά στο σύνολο των επιπτώσεων και αλληλεπιδράσεών τους. Η αλληλεξάρτηση αυτή πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
ΣτΕΟλ 2759/1994 για εκτροπή Αχελώου: η σύνταξη επί μέρους περιβαλλοντικών μελετών για μεμονωμένα τμήματα του έργου δεν μπορεί να αντικαταστήσει τη συνθετική μελέτη που θα αξιολογεί τη συνθετική επίδραση στο περιβάλλον
ΣτΕ 1613/2024: Το στάδιο της περιβαλλοντικής εκτίμησης των επιπτώσεων του έργου περιλαμβάνει και την εκτίμηση των «συνεργιστικών» επιπτώσεων από άλλα υφιστάμενα, υπό εξέλιξη ή προγραμματισμένα έργα ή δραστηριότητες. Η υποχρέωση αυτή απορρέει και από το δίκαιο της ΕΕ που απαιτεί την εκτίμηση και αξιολόγηση των άμεσων και έμμεσων σωρευτικών και συνεργιστικών επιπτώσεων του έργου στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον, εφόσον το έργο, εν όψει της φύσεως και των χαρακτηριστικών του, εμπίπτει καταρχήν σε μία από τις κατηγορίες που προβλέπει το παράρτημα II της οδηγίας και ενδέχεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, ανεξαρτήτως αν μνημονεύεται ρητώς στην οικεία κατηγορία.
Η αρχή της διαβάθμισης των επιπτώσεων: Η νομική μεταχείριση των σχεδίων δημοσίων ή ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων διαφοροποιείται ανάλογα με την έκταση των επιπτώσεών τους στο περιβάλλον.

## Slide 5: Το πεδίο εφαρμογής της διαδικασίας εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων
Σε διαδικασία ΕΠΕ υπάγονται όλα τα έργα, δημόσια και ιδιωτικά, τα οποία ενδέχεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον
Τα έργα αυτά προσδιορίζονται στην ΥΑ 1958/12 (ΦΕΚ 21/Β/2012), όπως ισχύει, και διακρίνονται σε δύο κατηγορίες (Α & Β) και σε 12 ομάδες έργων, κοινές για όλες τις κατηγορίες (έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών, υδραυλικά έργα, λιμενικά έργα, συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών, εξορυκτικές και συναφείς δραστηριότητες, τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης, κτιριακού τομέα, αθλητισμού και αναψυχής, βιομηχανικές εγκαταστάσεις, κτηνο-πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, υδατοκαλλιέργειες, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κ.ά.)
5
Κατηγορία Α
Υποκατηγορία Α1: έργα και δραστηριότητες που ενδέχεται να προκαλέσουν πολύ σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον
Υποκατηγορία Α2: έργα και δραστηριότητες που ενδέχεται να προκαλέσουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον
Κατηγορία Β
Περιλαμβάνει έργα και δραστηριότητες που χαρακτηρίζονται από τοπικές και μη σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον (π.χ. μικρά ξενοδοχεία, βενζινάδικα, συνεργεία αυτοκινήτων, μάντρες υλικών και αυτοκινήτων, σταθμοί βάσης κινητής, ασύρματης και σταθερής τηλεφωνίας χωρίς συνοδά έργα κ.λπ.)

## Slide 6: Το νομικό πλαίσιο της διαδικασίας εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων
Ενωσιακό επίπεδο:
  Οδηγία 85/337/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 97/11/ΕΚ
  Οδηγία 2011/92/ΕΕ, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2014/52/ΕΕ
Εθνικό επίπεδο:
  Ν. 1650/1986 (άρθρα 3-5), ΚΥΑ 69269/1990
  Ν. 3010/2002 , ΚΥΑ 15393/2002, ΚΥΑ 11014/1990
  Ν. 4014/2011, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4685/2020
Οι αλλαγές που επέφερε ο Ν. 4014/2011 στη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης:
Απλοποίηση: από δύο στάδια σε ένα, από 3-5 υπουργικές υπογραφές σε μία, από περιβαλλοντική έκθεση για κάθε μικρό έργο σε ΠΠΔ
Αποκέντρωση: περισσότερα έργα υπό την ευθύνη των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας (έργα Α2 υποκατηγορίας) και των Περιφερειών (έργα Β κατηγορίας)
Ψηφιοποίηση: διαδικτυακή δημοσιοποίηση ΑΕΠΟ σε ειδικό ιστότοπο του ΥΠΕΝ (http://aepo.ypeka.gr/) - ηλεκτρονικό περιβαλλοντικό μητρώο, δηλαδή μετατροπή της υφιστάμενης αδειοδοτικής διαδικασίας σε μία πλήρως ηλεκτρονική πλατφόρμα διεκπεραίωσης και ροής εργασιών (https://eprm.ypen.gr/)
Ενοποίηση ΑΕΠΟ με άλλες άδειες: έγκριση επέμβασης στα δάση, άδεια διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων
Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση στις περιοχές του δικτύου Natura: διακριτή εφαρμογή «δέουσας εκτίμησης» της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ
6

## Slide 7: Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
Η Μ.Π.Ε. αποτελεί επιστημονική μελέτη με συγκεκριμένο περιεχόμενο που καθορίζεται στον νόμο και στην οποία περιγράφονται:
7
Η θέση του έργου και τα τεχνικά του χαρακτηριστικά κατά το στάδιο της κατασκευής και της λειτουργίας
Οι εναλλακτικές λύσεις ιδίως ως προς τη θέση, το μέγεθος και την τεχνολογία του έργου που εξετάσθηκαν από τον φορέα του έργου και οι λόγοι επιλογής της προτεινόμενης λύσης από περιβαλλοντικής άποψης
Τα στοιχεία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος που ενδέχεται να θιγούν σημαντικά από το προτεινόμενο έργο (πληθυσμός, χλωρίδα, πανίδα, έδαφος, νερό, αέρας, αρχιτεκτονική και πολιτιστική κληρονομιά, τοπίο), καθώς και η περιγραφή της αλληλεοίδραης των στοιχείων αυτών
ΟΙ σημαντικές επιπτώσεις τις οποίες το προτεινόμενο έργο ενδέχεται να προκαλέσει στο περιβάλλον και οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν για την πρόβλεψη και εκτίμηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον
Τα προτεινόμενα μέτρα για την αποφυγή, μείωση ή αντιστάθμιση των δυσμενών επιπτώσεων του έργου ή της δραστηριότητας στο περιβάλλον

## Slide 8: Η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης (Ι)
Έργα κατηγορίας Α (Α1+ Α2):
Κίνηση διαδικασίας: Ο κύριος του έργου ή της δραστηριότητας υποβάλλει, μέσω ΗΠΜ, στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) – Δυνατότητα υποβολής, πριν την ΜΠΕ, φακέλου Προκαταρκτικού Προσδιορισμού Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων (ΠΠΠΑ) επί του οποίου η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή γνωμοδοτεί θετικά ή αρνητικά
Διαβούλευση με τις αρχές και το κοινό: Η ΜΠΕ δημοσιοποιείται ώστε να λάβει γνώση το κοινό και ταυτόχρονα αποστέλλεται σε αρμόδιες καθ’ ύλην δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς προκειμένου να γνωμοδοτήσουν επί του περιεχομένου αυτής, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους - Διάρκεια διαβούλευσης: όχι λιγότερο από 30 ημερολογιακές ημέρες
Αξιολόγηση αποτελεσμάτων διαβούλευσης: Η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή αξιολογεί και σταθμίζει τις γνώμες των αρμοδίων υπηρεσιών καθώς και τις απόψεις, παρατηρήσεις και αντιρρήσεις που τυχόν διατυπώθηκαν από το κοινό (φυσικά και νομικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων)
Έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ): Μετά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της διαβούλευσης, η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή συντάσσει σχέδιο απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) ή σχέδιο απορριπτικής απόφασης
8

## Slide 9: Η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης (ΙI)
Τι περιλαμβάνει η ΑΕΠΟ:
αιτιολογημένο συμπέρασμα σχετικά με τις επιπτώσεις του έργου στο περιβάλλον,
τους περιβαλλοντικούς όρους,
περιγραφή των χαρακτηριστικών του έργου και/ή των μέτρων που προβλέπονται για να αποφευχθούν ή να μειωθούν και, αν είναι δυνατόν, να αντισταθμισθούν τυχόν σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον,
καθώς και τα μέτρα παρακολούθησης, όπου ενδείκνυνται.
Επίσης, η ΑΕΠΟ περιλαμβάνει περίληψη των αποτελεσμάτων της διαβούλευσης, καθώς και του τρόπου με τον οποίο τα εν λόγω αποτελέσματα ενσωματώθηκαν στην απόφαση, τις πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς στο πλαίσιο των σχετικών γνωμοδοτήσεων και κάθε τυχόν συμπληρωματική πληροφορία
Από ποιόν εκδίδεται η ΑΕΠΟ: Η ΑΕΠΟ υπογράφεται από τον Γενικό Διευθυντή Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ προκειμένου για έργα Α1 κατηγορίας ή από τον Γενικό Διευθυντή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης προκειμένου για έργα Α2 κατηγορίας
Διάρκεια ισχύος ΑΕΠΟ: 15 έτη – Ειδικώς για τα έργα που διαθέτουν EMAS + 6 επιπλέον έτη, ενώ για όσα διαθέτουν ISO 14001 ή άλλο αντίστοιχο + 4 επιπλέον έτη (εφόσον τα σχετικά συστήματα βρίσκονται σε ισχύ)
Σε περίπτωση μεταβολής του κυρίου ή φορέα του έργου/δραστηριότητας ή προσθήκης νέου κυρίου/φορέα, τα προβλεπόμενα στις ΑΕΠΟ ισχύουν και για τον νέο κύριο ή φορέα
9

## Slide 10: Η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης (ΙΙΙ)
Έργα Κατηγορίας Β
Για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων Β κατηγορίας δεν απαιτείται η υποβολή και αξιολόγηση ΜΠΕ
Τα έργα αυτά υπόκεινται σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ), δηλαδή σε τυποποιημένους περιβαλλοντικούς όρους, που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των απαιτούμενων κατά περίπτωση αδειών που προβλέπονται για την κατασκευή, εγκατάσταση ή λειτουργία τους
Αν το έργο ή η δραστηριότητα δεν λαμβάνει άδεια λειτουργίας, τότε υπάγεται σε ΠΠΔ με ευθύνη της αρμόδιας υπηρεσίας περιβάλλοντος της Περιφέρειας
Ήδη, έχουν εκδοθεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, 12 υπουργικές αποφάσεις που αφορούν την έγκριση ΠΠΔ για 22 κατηγορίες έργων και δραστηριοτήτων Β΄ κατηγορίας. Οι αποφάσεις αυτές είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο του ΥΠΕΝ.
https://ypen.gov.gr/perivallon/perivallontiki-adeiodotisi/perivallontiki-adeiodotisi-ergon/
10

## Slide 11: Υπουργικές αποφάσεις Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ)
1 | Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών | ΦΕΚ 2505/Β/7-10-2013
2 | Υδραυλικά έργα | ΦΕΚ Β 3071-03.12.2013
3 | Λιμενικά έργα | ΦΕΚ Β’ 2425/27.9.2013
4 | Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών | ΦΕΚ Β 3072-03.12.2013
5 | Εξορυκτικές δραστηριότητες | ΦΕΚ Β’ 2001/14.8.2013
6 | Τουριστικές εγκαταστάσεις | ΦΕΚ Β’ 3438/24.12.2013
6 | Υγειονομικές μονάδες | ΦΕΚ B’ 3266/20.12.2013
6 | Εμπορικά κέντρα, χώροι στάθμευσης, αθλητικές εγκαταστάσεις, εκπαίδευση | ΦΕΚ 2507/Β/7-10-2013
7 | Κτηνο-πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις | ΦΕΚ Β’ 2002/14.8.2013
8 | Υδατοκαλλιέργειες | ΦΕΚ Β’ 2405/26.9.2013
9 | Βιομηχανικές δραστηριότητες | ΦΕΚ Β’ 1275/11.4.2012
9 | Μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας | ΦΕΚ Β’ 1999/14.8.2013, ΦΕΚ 5208Β/7-10-2022
9 | Συνεργεία αυτοκινήτων | ΦΕΚ Β’ 2446/30.9.2013
10 | Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας | ΦΕΚ Β’ 104/24.1.2013
11 | Κέντρα υψηλής τάσης και υποσταθμοί | ΦΕΚ Β’ 1999/14.8.2013
11 | Σταθμοί ανεφοδιασμού οχημάτων με καύσιμα | ΦΕΚ Β’ 2036/22.8.2013
12 | Σταθμοί βάσης κινητής τηλεφωνίας | ΦΕΚ Β’ 2498/19.9.2014
12 | Χερσαίες εγκαταστάσεις διαχείμανσης και μικροεπισκευής σκαφών | ΦΕΚ Β’ 2407/27.9.2013
12 | Χώροι συγκέντρωσης και διακίνησης παλαιών μετάλλων ή προσωρινής συγκέντρωσης οχημάτων τέλους κύκλου ζωής | ΦΕΚ Β 2932-20.11.2013
12 | Χώροι αποθήκευσης και διακίνησης οικοδομικών υλικών που περιλαμβάνουν διακίνηση χύδην υλικών (άμμος, χαλίκι κ.ά.) | ΦΕΚ Β 2932-20.11.2013
12 | Σωφρονιστικά καταστήματα και κέντρα κράτησης | ΦΕΚ Β΄ 2035/22.8.2013
12 | Αλυκές | 
11

## Slide 12
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ