## Slide 1: Πυρκαγιά, πυρασφάλεια και πυρόσβεση

## Slide 2
ΦΩΤΙΑ – ΚΑΥΣΗ – ΠΥΡΚΑΓΙΑ
ΠΥΡΚΑΓΙΑ Ή ΚΑΥΣΗ ΕΝΟΟΥΜΕ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΛΕΞΕΩΝ ΑΥΤΩΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΕΝΟΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΜΕ ΕΜΦΑΝΗ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΦΛΟΓΑΣ.
Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΟΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΚΑΥΣΗ ΕΙΝΑΙ Η ΧΗΜΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΙΑΣ ΟΥΣΙΑΣ ΚΥΡΙΩΣ ΜΕ ΠΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΙ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΗΝ ΚΑΥΣΗ Η ΟΠΟΙΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠO ΜΙΚΡΗ Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΚΛΥΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΗΘΩΣ ΔΕ ΚΑΙ ΦΩΤΙΑΣ.

## Slide 3
ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΛΟΙΠΟΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΡΕΙΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΑΣΤΑΘΟΥΝ ΜΕ ΕΝΑ ΤΡΙΓΩΝΟ ΕΝΩ ΚΑΘΕ ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΕΚ ΤΩΝ ΠΛΕΥΡΩΝ
ΕΑΝ ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΥΤΟΥΣ ΑΦΑΙΡΕΘΕΙ (ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ ΔΗΛΑΔΗ) Η ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΣΤΑΜΑΤΑΕΙ ΑΜΕΣΩΣ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ ΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΑΥΤΟ.
ΑΕΡΑΣ
ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ
ΚΑΥΣΙΜΗ ΥΛΗ

## Slide 4
ΣΥΧΝΕΣ ΑΙΤΙΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ
ΓΥΜΝΕΣ ΦΛΟΓΕΣ (ΚΕΡΙΑ, ΣΠΙΡΤΑ, ΜΑΓΕΙΡΙΚΑ ΣΚΕΥΗ κλπ) ΠΟΥ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΚΑΥΣΙΜΗ ΥΛΗ.
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ (ΣΠΙΝΘΗΡΕΣ, ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ κλπ)
ΑΝΑΜΜΕΝΕΣ ΘΕΡΜΑΣΤΡΕΣ
ΑΠΟΤΣΙΓΑΡΑ
ΤΡΙΒΗ, ΚΡΟΥΣΗ, ΠΙΕΣΗ
ΣΠΙΝΘΗΡΕΣ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΣΕΙΣΜΟΣ – ΑΚΡΑΙΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ
ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΗ ΗΛΙΑΚΩΝ ΑΚΤΙΝΩΝ
ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ
ΠΥΡΟΒΟΛΑ ΟΠΛΑ-ΚΡΟΤΙΔΕΣ κλπ
ΑΜΕΛΕΙΑ

## Slide 5: Επιπτώσεις στον άνθρωπο
Υπερθερμία - Αφυδάτωση
Εγκαύματα
Αναπνευστικά προβλήματα
Καρδιακά προβλήματα
Σοβαροί τραυματισμοί
Καταστροφές περιουσιών
Θάνατος

## Slide 6
Άμεση επέμβαση Πυροσβεστικού Σώματος
199
www.fireservice.gr

## Slide 7
Τυχαίες: (ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ, ΑΠΟ ΤΡΙΒΗ, ΚΡΟΥΣΗ, ΗΛΙΑΚΕΣ ΑΚΤΙΝΕΣ, ΑΥΤΟΑΝΑΦΛΕΞΗ κλπ)
Από δόλο
Από ανωτέρα βία (ΚΕΡΑΥΝΟΙ, ΣΕΙΣΜΟΙ, ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ)
Από αμέλεια
Κατάταξη πυρκαγιών με βάση την υπαιτιότητα

## Slide 8: ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
α) Το νερό β) Οι χημικές ή ξηρές σκόνες κατάσβεσης γ) Οι αφροί κατάσβεσης δ) Τα ειδικά αλογονούχα υγρά και αέρια (Halon)

## Slide 9: Είδη και κατηγορίες πυρκαγιών
ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β
Είναι πυρκαγιές που προέρχονται από την καύση υγρών καύσιμων ή υγροποιημένων αερίων (π.χ. αιθέρας, οινόπνευμα, βενζίνη, λάδια, υγρά καθαρισμού, λίπη κ.α)
ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α
Είναι πυρκαγιές που προέρχονται από την καύση στερεών υλικών, οργανικής συνήθως συνθέσεως, στις οποίες η ανάφλεξη λαμβάνει χώρα κανονικά με σχηματισμό "τεφροανθράκων" (ξύλο, χαρτί, άχυρο, υφάσματα, διάφορα πλαστικά κ.λπ.)

## Slide 10: Είδη και κατηγορίες πυρκαγιών
ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β
Είναι πυρκαγιές που προέρχονται από την καύση υγρών καύσιμων ή υγροποιημένων αερίων (π.χ. αιθέρας, οινόπνευμα, βενζίνη, λάδια, υγρά καθαρισμού, λίπη κ.α)

## Slide 11: Είδη και κατηγορίες πυρκαγιών
ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α Είναι πυρκαγιές που προέρχονται από την καύση στερεών υλικών, οργανικής συνήθως συνθέσεως, στις οποίες η ανάφλεξη λαμβάνει χώρα κανονικά με σχηματισμό "τεφροανθράκων" (ξύλο, χαρτί, άχυρο, υφάσματα, διάφορα πλαστικά κ.λπ.)

## Slide 12: Είδη και κατηγορίες πυρκαγιών
ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β
Είναι πυρκαγιές που προέρχονται από την καύση υγρών καύσιμων ή υγροποιημένων αερίων (π.χ. αιθέρας, οινόπνευμα, βενζίνη, λάδια, υγρά καθαρισμού, λίπη κ.α)

## Slide 13: Είδη και κατηγορίες πυρκαγιών
ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C
Είναι πυρκαγιές που προέρχονται από αέρια καύσιμα (μεθάνιο, προπάνιο, βουτάνιο, ασετυλίνη, υδρογόνο κ.λπ.)

## Slide 14: Είδη και κατηγορίες πυρκαγιών
ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ D
Προέρχονται από την καύση μετάλλων, νάτριο, κάλιο, μαγνήσιο κλπ)

## Slide 15: Είδη και κατηγορίες πυρκαγιών
ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ε Είναι πυρκαγιές που προέρχονται από καύσιμα των προηγουμένων κατηγοριών (A,B,C,D) πάνω ή κοντά σε ηλεκτρικές συσκευές ή εγκαταστάσεις, που βρίσκονται υπό τάση

## Slide 16: Είδη και κατηγορίες πυρκαγιών
ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ε Είναι πυρκαγιές που προέρχονται από καύσιμα των προηγουμένων κατηγοριών (A,B,C,D) πάνω ή κοντά σε ηλεκτρικές συσκευές ή εγκαταστάσεις, που βρίσκονται υπό τάση

## Slide 17
ΣΤΗΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΣΥΝΗΘΙΖΟΥΝ ΝΑ ΛΕΝΕ:
«Η πείρα μας διδάσκει ότι, η κατάσβεση μιας πυρκαγιάς επιτυγχάνεται:
Το πρώτο λεπτό με ένα ποτήρι νερό,
Το δεύτερο λεπτό με ένα κουβά νερό,
Το τρίτο λεπτό με ένα κυβικό νερό,
Μετά………ας κάνει ο καθένας ότι μπορεί!!!!!!!! »

## Slide 18
Απαιτείται
Εκπαιδευμένη ομάδα πυρασφάλειας
Κατάλληλος εξοπλισμός στο χώρο εργασίας
Γρήγορη και σωστή ενημέρωση του πυροσβεστικού σώματος
Τήρηση των κανόνων/ νομοθεσίας πυρασφάλειας
Τύχη
ΑΛΥΣΙΔΑ ΣΩΣΤΗΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ

## Slide 19: 2. Κατάλληλος εξοπλισμός στο χώρο εργασίας
Φορητά συστήματα πυρόσβεσης
Φορητοί
Τροχήλατοι
Ρυμολκούμενοι
Πυροσβεστικά οχήματα
Σταθερά /μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης και πυρασφάλειας
-- ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΕΣ ΦΩΛΙΕΣ
-- ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΙΟΝΙΣΜΟΥ SPRINKLER
-- ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΑ Ή ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΑ
-- Εδώ μπορεί να ταξινομηθούν και τα συστήματα πυρανίχνευσης

## Slide 20: Βοηθητικά μέσα πυρόσβεσης
1 λοστός διαρρήξεως
1 φτυάρι
1 τσεκούρι
1 αξίνα
1 σκεπάρνι
2 φακοί
Μια κουβέρτα διάσωσης
Βαρέλι με άμμο κλπ
2 ατομικές προσωπίδες με φίλτρο (ανάλογα τον κίνδυνο)
2 προστατευτικά κράνη
Μάσκες

## Slide 21
Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται κατά την χρήση των φορητών πυροσβεστήρων, δεδομένης της μικρής σχετικά ακτίνας δράσης τους (3-10 μέτρα) και του πολύ μικρού χρόνου δράσης τους (10 - 60 sec) για να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά στα πρώτα στάδια της κατάσβεσης της φωτιάς

## Slide 22
ΤΥΠΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΝΕΡΟΥ: ΣΥΝΗΘΩΣ ΕΧΟΥΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 10 ΛΙΤΡΩΝ ΚΑΙ Η ΕΚΤΟΞΕΥΣΗ ΤΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ CO2 Ή ΚΑΙ ΑΖΩΤΟΥ. ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΚΑΙ ΜΟΝΟ.
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΑΦΡΟΥ: ΟΜΟΙΟΙ ΣΑΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥΣ, ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΤΙ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΑ ΑΦΡΟΠΟΙΟ ΟΥΣΙΑ KΑI ΕΤΣΙ ΓΙΝΟΝTAΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΓΙΑ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ Α ΚΑΙ Β
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΞΗΡΑΣ ΣΚΟΝΗΣ: ΠΑΡΟΜΟΙΟΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥΣ, ΜΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΣΚΟΝΗΣ ΚΑΠΟΙΟΥ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΕΙΤΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΟΧΕΙΟΥ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚO ΕΙΔΙΚΟ ΦΙΑΛΙΔΙΟ. ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΙΣΩΣ ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΑΦΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΕ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ Α,Β,C,D,E
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ CO2 : ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥΣ ΑΦΟΥ ΤΑ ΔΟΧΕΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΔΟΚΙΜΑΣΜΕΝΑ ΣΕ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΙΕΣΕΙΣ ΕΝΩ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ Β,C,E

## Slide 23: Οδηγίες χρήσης
1. Αφαιρέστε την ασφάλεια.
2. Στοχεύστε τη φωτιά από απόσταση 3-4 μέτρων.
3. Πιέστε το μοχλό.

## Slide 24
Αναγνωρίζοντας τους ειδικούς κινδύνους της κάθε εγκατάστασης, εγκαθιστούμε τον καταλληλότερο πυροσβεστήρα δίπλα σε κάθε κίνδυνο.
Πρακτικά εγκαθιστούμε γενικής χρήσης πυροσβεστήρες ABC ξηράς σκόνης σε όλους τους χώρους.

## Slide 28: Φορητά συστήματα πυρόσβεσης

## Slide 29: 3. Γρήγορη και σωστή ενημέρωση του πυροσβεστικού σώματος
Τα πρώτα λεπτά είναι πολύ σημαντικά για την κατάσβεση της πυρκαγιάς για αυτό πέρα από τις ατομικές μα ενέργειες θα πρέπει να ειδοποιήσουμε και να δώσουμε τις κατάλληλες πληροφορίες στην πυροσβεστική.
Που ακριβώς έγινε το συμβάν.
Το τηλέφωνο του καλούντα.
Το είδος της επιχείρησης, των υλικών που καίγονται.
Η έκταση της.
Η πιθανότητα να υπάρχουν εγκλωβισμένοι.

## Slide 30
ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ: (τι καίγεται; Ποιο είναι το κατάλληλο υλικό κατάσβεσης;)
    1α. Ενεργοποιείστε τον συναγερμό.
    1β. Διακόψτε το ρεύμα.
    1γ. Σπεύσατε στην πλησιέστερη φωλέα πυρόσβεσης
    1δ. Ειδοποιείτε την πυροσβεστική υπηρεσία
2. ΔΙΑΣΩΣΗ: (υπάρχει κάποιος εγκλωβισμένος στο κτήριο που φλέγεται;
3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: (ποιες είναι οι κατάλληλες θέσεις της ομάδας πυρασφάλειας για την ασφάλεια τους και την αποτελεσματικότερη κατάσβεση;
ΠΡΟΣΒΟΛΗ: Από πιο σημείο θα πρέπει να προσβάλλουμε τη φωτιά;
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ: Μπορούμε να διασώσουμε αγαθά δίνοντας προτεραιότητα στα πολύτιμα και χρήσιμα υλικά της ευθύνης μας;
ΕΠΑΓΡΥΠΝΙΣΗ: Προσέχουμε για νέες αναζωπυρώσεις;

## Slide 31
Κλείστε πόρτες και παράθυρα του χώρου όπου έχει εκδηλωθεί πυρκαγιά και σφραγίστε τις χαραμάδες με σεντόνια, κουρτίνες ή άλλα παρόμοια υλικά (αν είναι δυνατόν και βρεγμένα), ώστε να ελαττωθεί ο εισερχόμενος αέρας.
Μετακινηθείτε σε εξωτερικό δωμάτιο, πηγαίνετε σε παράθυρο και προσπαθήστε να τραβήξετε την προσοχή καλώντας σε βοήθεια.
Αν ο χώρος έχει γεμίσει καπνούς σκύψτε έξω από το παράθυρο, εκτός αν από τον κάτω όροφο βγαίνουν καπνοί και φλόγες. Σ΄ αυτή την περίπτωση ξαπλώστε στο πάτωμα μακριά από τις φλόγες και προσπαθήστε να απομακρυνθείτε έρποντας προς κάποια ακίνδυνη έξοδο ή προς κάποια ασφαλή θέση όπου και θα αναμείνετε την βοήθεια από έξω.
Ενέργειες σε περίπτωση εγκλωβισμού

## Slide 32: Ενέργειες σε περίπτωση εγκλωβισμού
Αν είστε αναγκασμένος να διαφύγετε πριν φθάσει εξωτερική βοήθεια, φτιάξτε ένα είδος σχοινιού, από σκεπάσματα ,κουρτίνες, σεντόνια ή άλλα ανάλογα, αλλά γερά υλικά, δέστε την μία άκρη σ' ένα σταθερό σημείο ή βαρύ έπιπλο και προσπαθήστε να κατεβείτε ή να μετακινηθείτε σε σημείο από όπου μπορούν να σας διασώσουν, αποφεύγοντας παράλληλα τυχόν ηλεκτροφόρα καλώδια.
Σε περίπτωση που τα ρούχα σας αρπάξουν φωτιά, μην αρχίσετε να τρέχετε. Πέστε στο έδαφος, κυλήστε γύρω -γύρω σαν βαρέλι, για να σβήσουν οι φλόγες καλύπτοντας ταυτόχρονα το πρόσωπο με τα χέρια σας για προστασία.
Αν καείτε σε κάποιο σημείο του σώματος, βάλτε το για 5-10 λεπτά στο νερό αμέσως, ώστε να απορροφηθεί ποσόν της θερμότητας και να απαλυνθεί ο πόνος. Σε μεγαλύτερα εγκαύματα απαιτείται επίσκεψη σε γιατρό.

## Slide 33: Βασικές οδηγίες για την πρόληψη της φωτιάς στο σπίτι ή σε κλειστό χώρο
Μην τα αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με εστίες φωτιάς όπως σπίρτα, αναπτήρες, τσιγάρα ή κεριά, ή με εύφλεκτα υγρά, καθώς και με παιχνίδια που λειτουργούν με ηλεκτρικό ρεύμα, χωρίς επίβλεψη.
Μην αφήνετε υλικά που μπορούν να αναφλεγούν όπως ρούχα, κουρτίνες, χαρτικά, πλαστικά κλπ πάνω ή κοντά σε φωτιστικά, σόμπες, γυμνή φλόγα (τζάκι ή κεριά) και γενικά θερμές επιφάνειες.
Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν καπνίζετε.
Συντηρείτε σωστά την ηλεκτρική εγκατάσταση του σπιτιού σας. Αν αισθανθείτε ασυνήθιστη μυρωδιά, αν τα φώτα τρεμοσβήνουν ή οι ασφάλειες πέφτουν συχνά, καλέστε αμέσως έναν ηλεκτρολόγο.

## Slide 34: Βασικές οδηγίες για την πρόληψη της φωτιάς στο σπίτι ή σε κλειστό χώρο
Ετοιμάστε ένα σχέδιο διαφυγής από το σπίτι, σε περίπτωση πυρκαγιάς και εξασκηθείτε στην εφαρμογή του. Ορίστε ένα και ένα ασφαλές σημείο συνάντησης έξω από το σπίτι και ποτέ μη χρησιμοποιείτε τον ανελκυστήρα.
Μην αφήνετε μαγειρικά σκεύη χωρίς επίβλεψη.
Aλλάζετε τακτικά το φίλτρο του απορροφητήρα. Τυχόν συσσώρευση
από λίπος μπορεί εύκολα να οδηγήσει σε φωτιά.
Αν έχετε τζάκι, καθαρίζετε τακτικά την καπνοδόχο. Το στρώμα της καπνιάς που παραμένει στα τοιχώματα, πιάνει εύκολα φωτιά. Όταν χρησιμοποιείτε το τζάκι πριν φύγετε από εκεί βεβαιωθείτε ότι η φωτιά έχει σβήσει και τοποθετείστε μπροστά από την εστία το ειδικό προστατευτικό κάλυμμα για τις σπίθες.

## Slide 35: Βασικές οδηγίες για την πρόληψη της φωτιάς στο σπίτι ή σε κλειστό χώρο
Αν υπάρχουν συσκευές υγραερίου στο σπίτι (κουζίνα, θερμάστρα), μεριμνήστε ώστε η αλλαγή της φιάλης να γίνεται από ειδικευμένο άτομο, που θα ελέγχει παράλληλα τον ελαστικό σωλήνα και τους διάφορους αυτοματισμούς (διακόπτη αποκοπής τροφοδοσίας, ρυθμιστή πίεσης, στεγανότητα φιάλης κλπ).
Μια αντιπυρική κουβέρτα στο χώρο της κουζίνας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να καλύψετε φλεγόμενα τηγάνια ή για να τυλίξετε κάποιο άτομο που τα ρούχα που έχουν πιάσει φωτιά.
Μην αποθηκεύετε οινόπνευμα, βενζίνη, υγρά καθαρισμού, ασετόν ή νέφτι μέσα στο σπίτι καθώς είναι ιδιαίτερα εύφλεκτα. Αν υφίσταται αναγκαιότητα για αποθήκευση μικροποσοτήτων διαλυτών ή άλλων επικίνδυνων υλών, αυτό να γίνει σε κατάλληλα δοχεία και μακριά από παιδιά, γυμνή φλόγα, ή πηγές θερμότητας.

## Slide 36: Βασικές οδηγίες για την πρόληψη της φωτιάς στο σπίτι ή σε κλειστό χώρο
Προμηθευτείτε τους κατάλληλους πυροσβεστήρες και μάθετε τη χρήση τους. Τοποθετείστε τους κοντά στην έξοδο ενός χώρου, σε προσιτές θέσεις ώστε να μπορείτε να καταπολεμήσετε τη φωτιά με ασφάλεια.
Εγκαταστήστε στα λεβητοστάσια κατάλληλους πυροσβεστήρες και όπου προβλέπεται αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Να έχετε πάντα στο σπίτι ένα φακό με μπαταρίες. Είναι η πιο ασφαλής πηγή εφεδρικού φωτισμού για την περίπτωση διακοπής ρεύματος.
Όταν είστε μέσα στο σπίτι, διατηρείτε τα κλειδιά πίσω από τις κλειδωμένες πόρτες.

## Slide 37: Βασικές οδηγίες για την πρόληψη της φωτιάς στο σπίτι ή σε κλειστό χώρο
Πριν ανοίξετε μια πόρτα, ελέγξτε την προσεκτικά με το χέρι σας ξεκινώντας, από το κάτω μέρος. Αν είναι πολύ ζεστή ή βγαίνουν καπνοί, σημαίνει ότι πίσω της υπάρχει φωτιά, οπότε θα πρέπει να φύγετε από άλλη κατεύθυνση. Κατά το άνοιγμα της πόρτας, να στέκεστε στο πλάι.
Αν ο χώρος που πρέπει να διασχίσετε έχει γεμίσει με καπνό, γονατίστε στο πάτωμα, κρατήστε το κεφάλι όσο πιο χαμηλά μπορείτε εκεί ο αέρας είναι πιο καθαρός και κρύος- και προχωρήστε προς την έξοδο έρποντας, με ταυτόχρονη κάλυψη μύτης και στόματος με μια πετσέτα ή ένα ρούχο.
Αν τα ρούχα σας πιάσουν φωτιά, σταματήστε- πέστε κάτω- καλύψτε το πρόσωπο με τα χέρια σας και κυλιστείτε στο πάτωμα μέχρι να σβήσουν οι φλόγες.

## Slide 38: Βασικές οδηγίες για την πρόληψη της φωτιάς στο σπίτι ή σε κλειστό χώρο
Μην τροφοδοτείτε διάφορες ηλεκτρικές συσκευές από την ίδια πρίζα.
Κλείστε όλες τις πόρτες ανάμεσα σε σας και τη φωτιά.
Εάν είστε εγκλωβισμένοι, κάνετε σήμα στους πυροσβέστες μέσω παράθυρου ή ορόφου αναβοσβήνοντας ένα φακό ή κυματίζοντας κάποιο ανοιχτόχρωμο ρούχο.

## Slide 39: Βασικές οδηγίες για την πρόληψη της φωτιάς στο σπίτι ή σε κλειστό χώρο
Ειδοποιείστε την Πυροσβεστική Υπηρεσία καλώντας το 199, ενημερώστε για τυχόν παγιδευμένα άτομα και υποδείξτε στους πυροσβέστες έγκαιρα τη θέση τους στο κτίριο.
Μην κάνετε χρήση ανελκυστήρα γιατί μπορεί να παγιδευτείτε.
Ανοίξτε το παράθυρο για να μπει καθαρός αέρας απ΄έξω, αλλά να είστε έτοιμοι να το κλείσετε αμέσως αν δείτε ότι τραβάει τον καπνό μέσα στο δωμάτιο.