## Slide 1: ΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ Ή ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις( Philip Crosby)
Καταλληλότητα για χρήση ( Joseph Juran)
Ικανότητα να ικανοποιεί τις προσδοκίες του χρήστη ( Deming)
Ικανοποίηση των απαιτήσεων ( Oakland)
Το σύνολο των χαρακτηριστικών μιας οντότητας (1) που της αποδίδουν την ικανότητα να ικανοποιεί εκφρασμένες και συνεπαγόμενες ανάγκες ( EN ISO 8402) .
(1) Με βάση το πρότυπο ISO 8402 με την έννοια <<οντότητα εννοούμε μια δραστηριότητα ή μια διεργασία , ένα προϊόν / υπηρεσία , ένας οργανισμός , ένα σύστημα ή ένα πρόσωπο , ή οποιοσδήποτε συνδυασμός αυτών.

## Slide 2: ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΡΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (GARVIN 1984)
1.Απόδοση(Performance): Είναι ικανό το προϊόν να πραγματοποιήσει την «αποστολή» του;
2.Αξιοπιστία(Reliability): Πόσο συχνά το προϊόν παρουσιάζει αστοχία;
3.Διάρκεια(Durability): Πόσο διαρκεί;
4.Εξυπηρεσιμότητα(Serviceability): Πόσο εύκολη είναι η επιδιόρθωση του προϊόντος;
5.Αισθητική(Aesthetics): Πως μοιάζει το προϊόν;
6.Εξοπλισμός –πρόσθετα χαρακτηριστικά(Features): Τι κάνει επιπλέον της βασικής του λειτουργίας το προϊόν;
7.ΑντιληφθείσαΠοιότητα(Perceived Quality): Τι φήμη έχει ο οργανισμός ή το προϊόν;
8.Συμμόρφωσηστιςπροδιαγραφές(Conformance to Standards): Το προϊόν έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του σχεδιαστή

## Slide 3: Στάδια εξέλιξης της διοίκησης ποιότητας
Στατιστικός Ποιοτικός Έλεγχος
Επιθεώρηση προϊόντων
Διασφάλιση Ποιότητας
Διοίκηση Ολικής Ποιότητας

## Slide 4: Εργαλεία /Τεχνικές για την Βελτίωση της Ποιότητας
Εργαλείο ή Τεχνική | Πότε το επιλέγουμε
Έντυπα συλλογής δεδομένων | Όταν θέλουμε να συλλέξουμε δεδομένα με συστηματικό τρόπο προκειμένου να αποκομίσουμε ξεκάθαρη και αντικειμενική εικόνα των γεγονότων
Α. Εργαλεία για μη αριθμητικά δεδομένα | 
Διάγραμμα συνάφειας ( Affinity Diagram) | Όταν θέλουμε να ομαδοποιήσουμε ένα μεγάλο αριθμό ιδεών, γνωμών, απόψεων, θεμάτων κτλ
Benchmarking | Όταν θέλουμε να <<μετρήσουμε >> μια διαδικασία της εταιρείας μας σε σχέση με την αντίστοιχη αναγνωρισμένων ηγετικών εταιρειών ( χωρίς να είναι απαραίτητο να συγκρίνονται ομοειδείς ,ως προς το προϊόν εταιρείες).
Καταιγισμός ιδεών ( Brainstorming) | Όταν θέλουμε να δημιουργήσουμε και να εκτιμήσουμε μια λίστα με ιδέες , προβλήματα ή θέματα.
Διάγραμμα Αιτίου – Αποτελέσματος ( Cause & Effect Diagram ή Fishbone Diagram) | Όταν θέλουμε να κάνουμε συστηματική ανάλυση της συσχέτισης αιτιών και αποτελεσμάτων και να προσδιορίσουμε τις πιθανές κύριες αιτίες ενός προβλήματος
Διάγραμμα ροής ( Flow chart) | Όταν θέλουμε να περιγράψουμε μια υφιστάμενη διαδικασία με σκοπό τον προσδιορισμό των σημείων που επιδέχονται βελτιώσεις . Επίσης όταν θέλουμε να σχεδιάσουμε μια νέα διαδικασία .
Δεντροδιάγραμμα ( Tree Diagram) | Όταν θέλουμε να αναλύσουμε ένα θέμα / πρόβλημα στα βασικά του συστατικά στοιχεία.
Β. Εργαλεία για αριθμητικά δεδομένα | 
Διάγραμμα ελέγχου ( Control Chart) | Όταν θέλουμε να παρακολουθήσουμε την απόδοση μιας διαδικασίας μέσω της συχνής καταγραφής των αποτελεσμάτων της προκειμένου να προσδιορίσουμε αν και κατά πόσο είναι εκτός ελέγχου ή παρατηρείται κανονική κατανομή.
Ιστόγραμμα ( Histogram) | Όταν θέλουμε να αποτυπώσουμε την κατανομή των δεομένων
Ανάλυση Paretto | Όταν θέλουμε να προσδιορίσουμε τους κύριους παράγοντες προβλημάτων και να τους διακρίνουμε από τους λιγότερο σημαντικούς.

## Slide 5
Διάγραμμα Διασκόρπισης ( Scatter Diagram) | Όταν θέλουμε να ανακαλύψουμε , να επιβεβαιώσουμε ή να παρουσιάσουμε σχέσεις μεταξύ δύο μεταβλητών

## Slide 6: Έντυπα συλλογής δεδομένων
Χρησιμοποιούνται προκειμένου να συλλέγονται με συστηματικό τρόπο.
Σκοπός
Η απόκτηση ξεκάθαρης και αντικειμενικής εικόνας διαφόρων γεγονότων
Τα δεδομένα αυτά μπορεί να είναι μετρήσεις που αφορούν π.χ. παραγωγικές διαδικασίες( αριθμός σκάρτων σε μια παρτίδα, σφάλματα σε μια θέση παραγωγής κτλ) ή σε παρατηρήσεις , όπως αριθμός πελατών σε ένα υποκατάστημα τράπεζας, ταχύτητα διεκπεραίωσης μιας παραγγελίας κτλ.

## Slide 7: Διαδικασία συλλογής και καταγραφής στοιχείων
1) Καθορίζουμε καταρχήν το σκοπό/ στόχο για τον οποίο θέλουμε να συλλέξουμε τα δεδομένα , θέτοντας τα κατάλληλα ερωτήματα
2) Προσδιορίζουμε τα δεδομένα τα οποία απαιτείται να συλλεχθούν προκειμένου να επιτευχθεί ο σκοπός/στόχος
3) Προσδιορίζουμε τον τρόπο ανάλυσης των δεδομένων και το άτομο το οποίο θα αναλάβει να το κάνει
4) Δημιουργούμε το Έντυπο στο οποίο θα καταγράφονται τα δεδομένα
5) Θέτουμε σε πιλοτική εφαρμογή το Έντυπο , συλλέγοντας και καταγράφοντας μερικά δεδομένα ,προκειμένου να εντοπίσουμε πιθανές ατέλειες ή προβλήματα,
6) Αν ,απαιτείται αναθεωρούμε και διορθώνουμε το Έντυπο

## Slide 8: Έντυπο Συλλογής Δεδομένων
Αιτία λαθών | Τύποι λαθών / σφαλμάτων |  |  | 
 | Απώλεια σελίδων | Θολά αντίγραφα | Σελίδες εκτός σειράς | Σύνολα
Μπλοκάρισμα φωτοαντιγραφικού |  |  |  | 
Υγρασία |  |  |  | 
Toner |  |  |  | 
Κατάσταση πρωτοτύπων |  |  |  | 
Άλλο (προσδιορίστε |  |  |  | 
Γενικό Σύνολο |  |  |  | 
Τα δεδομένα συλλέχθηκαν από : Ονοματεπώνυμο |  |  |  | 
Ημερομηνία : …./…../……. |  |  |  | 

## Slide 9: Καταιγισμός ιδεών ( brainstorming)
Η τεχνική του brainstorming χρησιμοποιείται προκειμένου, να προσδιοριστούν πιθανές λύσεις σε προβλήματα και πιθανές δυνατότητες για Βελτίωση της Ποιότητας μέσω δημιουργικής ομαδικής σκέψης .
Τα βήματα που ακολουθούνται είναι τα εξής:
1. Ορίζεται καταρχήν το πρόσωπο που θα είναι ο Υπεύθυνος της Ομάδας και τα μέλη της ομάδας , η οποία αποτελείται συνήθως από 5-8 άτομα
2. Παρουσιάζεται αναλυτικά και προσδιορίζεται επακριβώς ο σκοπός για τον οποίο έχει συγκληθεί η ομάδα
3. Κάθε μέλος της ομάδας ,με τη σειρά , λέει ( ή καταγράφει σε μια σελίδα χαρτί ) τους λόγους για τους οποίους πιστεύει ότι δημιουργείται το πρόβλημα , στηριζόμενο πιθανός και στις ιδέες των προηγούμενών του . Οι ιδέες σ΄ αυτή την φάση , δεν υπόκεινται σε καμία κριτική ή συζήτηση από τους υπόλοιπους παρευρισκόμενους.
4. Οι ιδέες καταγράφονται ( π.χ. σε πίνακα) έτσι ώστε να ορατές απ΄ όλους
5. Η διαδικασία αυτή συνεχίζεται μέχρι να μην υπάρχουν άλλες νέες ιδέες.
6. Τέλος όλες οι ιδέες ανασκοπούνται προκειμένου να αποσαφηνιστούν

## Slide 10: Διάγραμμα αιτίου- αποτελέσματος
Το διάγραμμα αιτίου –αποτελέσματος είναι ένα εργαλείο, το οποίο χρησιμοποιείται για να αναλύονται όλα τα πιθανά αίτια ενός προβλήματος.
Τα πιθανά αίτια ομαδοποιούνται σε κύριες κατηγορίες και σε υποκατηγορίες 1ου ,2ου ,3ου κ.ο.κ.
Το διάγραμμα αιτίου-αποτελέσματος χρησιμοποιείται ευκολότερα μετά τις ιδέες που θα προκύψουν από την τεχνική του καταιγισμού ιδεών , ομαδοποιώντας τες σε πέντε βασικές κατηγορίες τις εξής:
Άνθρωποι ( Men)
Υλικά ( Materials)
Μέθοδοι ( Methods)
Μηχανήματα ( Machines)
Περιβάλλον ( Environment)
Ενίοτε χρησιμοποιούνται και δύο άλλες κατηγορίες που είναι οι μετρήσεις ( measurements) και τα Συστήματα Δεδομένων και πληροφοριών ( Data and Information Systems)

## Slide 11
Άνθρωποι Μέθοδοι Περιβάλλον
Αποτέλεσμα
Μηχανήματα Υλικά

## Slide 12: Διαδικασία δημιουργίας διαγράμματος αιτίου- αποτελέσματος
Ξεκάθαρος προσδιορισμός του αποτελέσματος ( π.χ. χαμηλή ποιότητα σε ένα προϊόν)
Προσδιορισμός των κυρίων κατηγοριών αιτιών του αποτελέσματος ( προβλήματος
Ξεκινάμε τη δημιουργία του διαγράμματος ψαροκόκκαλου γράφοντας τα ονόματα του αποτέλεσματος και των κύριων αιτιών αυτού κάτω από τις αντίστοιχες κατηγορίες
Αναπτύσσουμε το διάγραμμα τοποθετώντας τα διάφορα αίτια σε υποκατηγορίες των κυρίων αιτιών ( 1ου,2ου, 3ου επιπέδου)
Επιλέγουμε ένα μικρό αριθμό ( 3-5) αιτιών των υψηλότερων κατηγοριών που φαίνεται ότι επιδρούν περισσότερο και επιλέγουμε περαιτέρω ενέργειες έτσι ώστε να επιλυθούν.

## Slide 13
Άνθρωποι
Άνθρωποι
Μέθοδοι
Περιβάλλον
Υλικά
Μηχανήματα

## Slide 16: Διάγραμμα Paretto
Το διάγραμμα Paretto ( ραβδόγραμμα ) ονομάστηκε έτσι προς τιμή του Ιταλού οικονομολόγου Paretto ο οποίος παρατήρησε ότι σε ένα μεγάλο ποσοστό θεμάτων της καθημερινής( και όχι μόνο ) ζωής παρατηρείται μια σχέση 20/80. Παράδειγμα στα θέματα της Ποιότητας το 20% των αιτιών προκαλεί το 80% των προβλημάτων.Για το λόγο αυτό παρουσιάζουμε τη συμβολή κάθε αιτίου στο συνολικό αποτέλεσμα και προσδιορίζουμε τις προτάσεις για βελτίωση.Η διαδικασία που ακολουθούμε για τη δημιουργία ενός διαγράμματος Paretto είναι η ακόλουθη:
1. Επιλέγουμε τα θέματα( προβλήματα ) που πρόκειται να αναλυθούν.
2. Επιλέγουμε τη μονάδα μέτρησης για την ανάλυση ( κόστος ,συχνότητα εμφάνισης κτλ)
3. Επιλέγουμε το χρονικό διάστημα για το οποίο θα αναλύσουμε τα δεδομένα
4. Στον οριζόντιο άξονα τοποθετούμε ,από αριστερά προς τα δεξιά ,ένα –ένα τα δεδομένα ,σε φθίνουσα σειρά μεγέθους σχετικά με την μονάδα μέτρησης ( π.χ. πρώτα τοποθετούμε το δεδομένο το οποίο έχει τη μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης , κατόπιν εκείνο με την μικρότερη κ.ο.κ.

## Slide 17
5. Κατασκευάζουμε δύο κατακόρυφους άξονες ,ένα σε κάθε άκρη του οριζόντιου άξονα .Ο αριστερός κατακόρυφος άξονας βαθμολογείται σύμφωνα με τη μονάδα μέτρησης και εμφανίζει την συχνότητα όλων των δεδομένων .Ο δεξιός κατακόρυφος άξονας βαθμολογείται από 0 έως 100% και έχει το ίδιο ύψος με τον αριστερό άξονα.
6. Πάνω από κάθε δεδομένο ( που έχουμε σημειώσει στον οριζόντιο άξονα) σχεδιάζουμε μια ράβδο ,το ύψος της οποίας αντιπροσωπεύει τη συχνότητα του δεδομένου σε σχέση με την μονάδα μέτρησης.
7. Σχεδιάζουμε ,από αριστερά προς τα δεξιά ,τη γραμμή της αθροιστικής συχνότητας ,αθροίζοντας κάθε φορά τα μεγέθη των επιμέρους δεδομένων.
8. Χρησιμοποιούμε το έτοιμο πλέον διάγραμμα προκειμένου να προσδιορίσουμε τα πιο σημαντικά δεδομένα ( θέματα, προβλήματα) στα οποία πρέπει να επέμβουμε για την επίτευξη Βελτίωσης της Ποιότητας.

## Slide 18: Διαγράμματα ελέγχου
Τα διαγράμματα ελέγχου είναι εργαλεία παρακολούθησης μιας διεργασίας <<on-line>> .
Παρουσιάζουν μια απεικόνιση της διεργασίας κατά την χρονική στιγμή που εξελίσσεται .
Ανάλογα με την μορφή τους ,μας δίνουν τη δυνατότητα να αναγνωρίσουμε αν μια διεργασία βρίσκεται υπό έλεγχο ( οπότε δεν απαιτούνται διορθωτικές ενέργειες) ή εκτός ελέγχου ,οπότε πρέπει να γίνουν διορθωτικές ενέργειες οι οποίες θα εξαλείψουν τις ειδικές αιτίες και θα ληφθεί η κατάλληλη μέριμνα ώστε να μην επανεμφανιστούν .
Με τον τρόπο αυτό η διεργασία θα επανέλθει σε κατάσταση υπό έλεγχο .

## Slide 19
Σε όλες τις διεργασίες που συναντώνται στη βιομηχανία ή στην παροχή υπηρεσιών υπάρχει μια φυσική μεταβλητότητα η οποία τις <<συνοδεύει >>.
Ανεξάρτητα από το επίπεδο εποπτείας και ελέγχου που μπορεί να ασκείται σε μια διεργασία ,υπάρχει πάντα ένας βαθμός μεταβλητότητας , ο οποίος επηρεάζει και διαφοροποιεί την τιμή του χαρακτηριστικού ποιότητας που εξετάζεται.
Η φυσική μεταβλητότητα οφείλεται σε κοινές ή τυχαίες αιτίες ( random causes),οι οποίες δεν είναι δυνατό να ελεγχθούν και μελετιούνται με στατιστικές μεθόδους .

## Slide 20
Παραδείγματα τυχαίων ή κοινών αιτιών αποτελούν:
α. Οι μικροδιακυμάνσεις των ποιοτικών χαρακτηριστικών των πρώτων υλών.
β. Η αδυναμία απόλυτης επαναληψιμότητας στη λειτουργία του εξοπλισμού ( π.χ. λόγω των μηχανικών ανοχών των διάφορων εξαρτημάτων που συνθέτουν τον εξοπλισμό) ή στην εκτέλεση εργασιών από το προσωπικό
γ. Οι μικροδιακυμάνσεις θερμοκρασίας ,υγρασίας ,επιπέδου σκόνης κλπ που παρουσιάζονται κατά την διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας επηρεάζουν τη συμπεριφορά του εξοπλισμού ή των πρώτων υλών και των ημι-έτοιμων προϊόντων
Οι τυχαίες ή κοινές αιτίες είναι αναπόσπαστο μέρος μιας διεργασίας και στην περίπτωση που η τελευταία λαμβάνει χώρα παρουσία μόνο κοινών ή τυχαίων αιτίων, βρίσκεται υπό στατιστικό έλεγχο ή πιο απλά υπό έλεγχο.

## Slide 21
Εκτός από τη φυσική μεταβλητότητα υπάρχει παρουσία μεταβλητότητας σε μια διεργασία που οφείλεται και σε συγκεκριμένες, ειδικές, αναγνωρίσιμες και προσδιορίσιμες αιτίες(special causes). Στην πλειονότητα των περιπτώσεων τέτοιου είδους, η μεταβλητότητα που προκύπτει είναι μεγαλύτερη σε σχέση με τη φυσική μεταβλητότητα και συχνά συνδέεται με μη αποδεκτή στάθμη επίδοσης της διεργασίας.
Χαρακτηριστικά παραδείγματα συγκεκριμένων αιτιών αποτελούν:
α. Αλλαγές στα χαρακτηριστικά της Α΄ ύλης
β. Διαφοροποιήσεις στη ρύθμιση λειτουργίας του εξοπλισμού.
γ. Βλάβες του εξοπλισμού
δ. Δυσλειτουργία του εξοπλισμού λόγω πχ ελλιπούς συντήρησης ή ανεπαρκούς καθαρισμού.
ε. Έλλειψη εποπτείας του εξοπλισμού κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας
στ. Ανεπαρκής εκπαίδευση των χειριστών του εξοπλισμού
ζ. Λειτουργία του εξοπλισμού κάτω από συνθήκες εκτός προδιαγραφών( πολύ υψηλή θερμοκρασία ή υγρασία , μη αποδεκτό επίπεδο σκόνης κ.λ.π. )

## Slide 22
Τα διαγράμματα ελέγχου χωρίζονται σε δύο κύριες κατηγορίες :
Α. Διαγράμματα ελέγχου μεταβλητών ,όταν το χαρακτηριστικό ποιότητας που εξετάζεται είναι συνεχές ( π.χ. η διάμετρος ενός ρουλεμάν ,το περιεχόμενο βάρος μιας συσκευασίας παγωτού, η θερμοκρασία ξήρανσης μιας χημικής ουσίας κ.λ.π.)
Β. Διαγράμματα ελέγχου χαρακτηριστικών ή ιδιοτήτων ,όταν το χαρακτηριστικό ποιότητας που εξετάζεται είναι απαριθμητό ( αριθμός ελαττωμάτων βαφής, αριθμός ελαττωματικών λαμπτήρων κ.λ.π.)
Εφόσον επιλέξουμε το διάγραμμα ελέγχου που θα χρησιμοποιηθεί είναι μεταβλητών, η περαιτέρω επιλογή βασίζεται στο μέγεθος ( n ) του δείγματος που συλλέγεται συνήθως ανά τακτά χρονικά διαστήματα.
Αν n 1 και n 10 , τότε πρέπει να γίνει χρήση διαγράμματος ελέγχου μέσου όρου – εύρους - R.
Αν n 10 , τότε πρέπει να γίνει η χρήση διαγράμματος ελέγχου μέσου όρου –τυπικής απόκλισης - s.

## Slide 23
Εφόσον επιλέξουμε το διάγραμμα ελέγχου που θα χρησιμοποιηθεί είναι μεταβλητών, η περαιτέρω επιλογή βασίζεται στο μέγεθος ( n ) του δείγματος που συλλέγεται συνήθως ανά τακτά χρονικά διαστήματα.
Αν n 1 και n 10 , τότε πρέπει να γίνει χρήση διαγράμματος ελέγχου μέσου όρου – εύρους - R.
Αν n 10 , τότε πρέπει να γίνει η χρήση διαγράμματος ελέγχου μέσου όρου –τυπικής απόκλισης - s.

## Slide 24
Εφόσον από το πρώτο στάδιο επιλογής έχει προκύψει ότι το διάγραμμα ελέγχου που θα χρησιμοποιηθεί είναι χαρακτηριστικών ή ιδιοτήτων , η περαιτέρω επιλογή βασίζεται στο αν το ελεγχόμενο χαρακτηριστικό αποτελεί ελάττωμα ( c ή u) ή ελαττωματική ( ή μη συμμορφούμενη) μονάδα (np ή p) και αν το επιλεγμένο κάθε φορά δείγμα έχει σταθερό μέγεθος ή όχι.
Έτσι επιλέγουμε τα ακόλουθα διαγράμματα ελέγχου:
 | Μελέτη ελαττωματικών τεμαχίων( μονάδων) | Μελέτη αριθμού ελαττωμάτων
Σταθερό δείγμα | np | c
Μεταβλητό δείγμα | p | u

## Slide 25: Κατασκευή βασικών διαγραμμάτων ελέγχου
Για να κατασκευαστεί ένα διάγραμμα ελέγχου πρέπει να προσδιοριστούν οι θέσεις που άγονται ,η κεντρική γραμμή ,το άνω και κάτω όριο ελέγχου καθώς και τα σημεία του διαγράμματος τα οποία στη συνέχεια θα ενωθούν με μια τεθλασμένη γραμμή.
α. Διάγραμμα ελέγχου - R ή - s
1. Καταγραφή συνήθως 3,4,5 ή και παραπάνω μετρήσεων ανά συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα ,που αντιπροσωπεύουν το χαρακτηριστικό της ποιότητας που μας ενδιαφέρει. Οι προκύπτουσες τριάδες ,τετράδες , πεντάδες κ.λ.π. ονομάζονται υποομάδες και το μέγεθος της υποομάδας συμβολίζεται με n.
2. Υπολογισμός της μέσης τιμής της εκάστοτε υποομάδας (
3. Υπολογισμός της μέσης τιμής των μέσων τιμών ( )
4. Υπολογισμός του εύρους της εκάστοτε υποομάδας ( R ) – ( διάγραμμα R) ή υπολογισμός της τυπικής απόκλισης της εκάστοτε υποομάδας ( s ) – ( διάγραμμα s ).
5. Υπολογισμός της μέσης τιμής του εύρους των υποομάδων ( ) (διάγραμμα R) ή υπολογισμός της μέσης τιμής των τυπικών αποκλίσεων των υποομάδων ( )- ( διάγραμμα s ).
6. Υπολογισμός των συντελεστών , , , ( διάγραμμα - R) ή , , (διάγραμμα - s ) από τον πίνακα 1 συναρτήσει του μεγέθους της υποομάδας .
7. Χρήση των πινάκων 2 και 3 κατά περίπτωση ,για τον υπολογισμό της κεντρικής γραμμής και των ορίων ελέγχων.

## Slide 26: Εφαρμογή του διαγράμματος - R
Η γραμμή παραγωγής Α ενός εργοστασίου κατασκευάζει αντιστάσεις οι οποίες χρησιμοποιούνται σε ολοκληρωμένα κυκλώματα.
Ανά διάστημα μισής ώρας συλλέγονται τρεις αντιστάσεις και υποβάλλονται σε μέτρηση της τιμής τους. Τα αποτελέσματα αυτών των μετρήσεων καταγράφηκαν στον πίνακα 1.
Ελέγξτε αν η παραγωγή είναι εκτός ή εντός στατιστικού ελέγχου.

## Slide 27: Εφαρμογή του διαγράμματος - R
Πίνακας 1 .Έντυπο συλλογής στοιχείων
- R
α/α Δείγματος | Ώρα λήψης δείγματος | R 1 | R 2 | R 3 | Μέσος όρος υποομάδας | Εύρος υποομάδας
1 | 8:30 | 48.2 | 50.3 | 51.1 | 49.87 | 2.9
2 | 9: 00 | 49.1 | 49.7 | 48.0 | 48.93 | 1.7
3 | 9: 30 | 50.1 | 50.8 | 48.2 | 49.70 | 2.6
4 | 10 : 00 | 51.9 | 47.9 | 51.2 | 50.33 | 4.0
5 | 10 : 30 | 49.4 | 47.4 | 48.1 | 48.30 | 2.0
6 | 11 : 00 | 51.2 | 51.8 | 50.1 | 51.03 | 1.7
7 | 11 : 30 | 51.7 | 51.4 | 50.9 | 51.33 | 0.8
8 | 12 : 00 | 47.8 | 48.1 | 48.6 | 48.16 | 0.8
9 | 12 : 30 | 49.8 | 50.3 | 49.2 | 49.77 | 1.1
10 | 13 : 00 | 46.4 | 47.4 | 46.3 | 46.70 | 1.1
11 | 13 : 30 | 50.2 | 49.7 | 50.9 | 50.27 | 1.2
12 | 14 : 00 | 50.7 | 51.8 | 49.7 | 50.73 | 2.1
13 | 14 : 30 | 48.7 | 49.9 | 51.4 | 50.00 | 2.7
14 | 15 : 00 | 51.2 | 50.4 | 50.8 | 50.80 | 0.8
15 | 15 : 30 | 50.3 | 51.2 | 50.6 | 50.70 | 0.9

## Slide 28
Στο διάγραμμα μέσου όρου η κεντρική γραμμή άγεται στη θέση
=49.77
Το άνω όριο ελέγχου ( Upper Control Limit) άγεται στη θέση
UCL = () + ( )= 49.77 + 1.023 1.76 = 51.57
Το κάτω όριο ελέγχου ( Lower Control Limit ) άγεται στη θέση
LCL = () - ( )= )= 49.77 - 1.023 1.76 = 47.97
Το διάγραμμα ολοκληρώνεται από τεθλασμένη γραμμή ,η οποία συνδέει τα σημεία που αντιστοιχούν στους μέσους όρους των υποομάδων ( 6η στήλη ) .

## Slide 29
Στο διάγραμμα εύρους η κεντρική γραμμή άγεται στη θέση =1.76
Το άνω όριο ελέγχου (Upper Control Limit ) άγεται στη θέση
UCL = ()=2.574 1.76 = 4.53
Το κάτω όριο ελέγχου (Lower Control Limit ) άγεται στη θέση
LCL = ()= 0 1.76 = 0
Το διάγραμμα ολοκληρώνεται από τεθλασμένη γραμμή , η οποία συνδέει τα σημεία που αντιστοιχούν στο εύρος κάθε υποομάδας ( 7η στήλη)

## Slide 31
Test Results for Xbar Chart of C2; ...; C4
TEST 1. One point more than 3,00 standard deviations from center line.
Test Failed at points: 10
(Ένα σημείο , το σημείο 10, εκτός των τριών τυπικών αποκλίσεων )
TEST 5. 2 out of 3 points more than 2 standard deviations from center line (on one side of CL).
Test Failed at points: 7; 10
( 2 σημεία ,τα σημεία 7 και 10 ,πέραν των δύο τυπικών αποκλίσεων από την κεντρική γραμμή)

## Slide 32: Εφαρμογή διαγράμματος αριθμού ελαττωμάτων (np)
Μια Ιαπωνική εταιρεία παράγει πυκνωτές σε μεγάλες ποσότητες ( τουλάχιστον 10000 τεμάχια ανά ώρα ). Κάθε ώρα ένας αυτόματος βραχίονας απομονώνει δείγμα 1000 τεμαχίων της τρέχουσας παραγωγής και τα οδηγεί αυτόματα σε συσκευή λειτουργικού ελέγχου, όπου διαπιστώνεται αν οι πυκνωτές είναι λειτουργικοί ή όχι .
Τα στοιχεία αφορούν ελαττωματικά ( μη συμμορφούμενα ) προϊόντα ,και το μέγεθος του δείγματος είναι σταθερό, επομένως θα χρησιμοποιηθεί το διάγραμμα np για τη μελέτη της μεταβλητότητας της παραπάνω διεργασίας
Τα αποτελέσματα που συλλέχθηκαν στις 3/12/2019 φαίνονται στον πίνακα 1

## Slide 33: Πίνακας 1. Έντυπο συλλογής στοιχείων λειτουργικού ελέγχου πυκνωτών
Α/Α δείγματος | Ώρα | Ελαττωματικοί πυκνωτές
1 | 06:00 | 7
2 | 07:00 | 8
3 | 08:00 | 10
4 | 09:00 | 4
5 | 10:00 | 6
6 | 11:00 | 5
7 | 12:00 | 4
8 | 13:00 | 7
9 | 14:00 | 4
10 | 15:00 | 6
11 | 16:00 | 5
12 | 17:00 | 15
13 | 18:00 | 5
14 | 19:00 | 7
15 | 20:00 | 4

## Slide 34
=( Σύνολο ελλαττωματικών μονάδων ) / (Σύνολο μονάδων δείγματος)= (7+8+10+…+7+4)/(15 ∙ 1000)=0.00647
Cl = n ∙ = 1000 ∙ 0.00647 = 6.47
UCL = n ∙ + 3 = 6.47 + 3 =14.08
LCL = n ∙ - 3 = 6.47 - 3 = -1.14<0
LCL =0

## Slide 36
Test Results for NP Chart of C1
TEST 1. One point more than 3,00 standard deviations from center line.
Test Failed at points: 12

## Slide 37: Εφαρμογή διαγράμματος ποσοστού ελαττωματικών ( p)
Μια εταιρεία παραγωγής ηλεκτρικών λαμπτήρων διαθέτει γραμμή παραγωγής λαμπτήρων φθορισμού. Το τμήμα ποιοτικού ελέγχου της εταιρείας παρακολουθεί τη σχετική διεργασία επιλέγοντας τυχαία έναν αριθμό λαμπτήρων ανά βάρδια και υποβάλλοντας τους σε λειτουργικό έλεγχο.
Τα στοιχεία που συλλέχθηκαν σε δεδομένη χρονική περίοδο παρουσιάζονται στον πίνακα 2.
Τα στοιχεία αφορούν ελαττωματικά ( μη συμμορφούμενα ) προϊόντα και το μέγεθος του δείγματος είναι μεταβλητό, επομένως θα χρησιμοποιήσουμε το διάγραμμα p για τη μελέτη της μεταβλητότητας της παραπάνω διεργασίας.

## Slide 38: Πίνακας 2 Έντυπο συλλογής και υπολογισμού στοιχείων λειτουργικού ελέγχου λαμπτήρων
Α/Α δειγμάτων | Ημερομηνία-βάρδια | Δείγμα | Αριθμός ελαττωματικών λαμπτήρων | Αναλογία ελαττωματικών λαμπτήρων στο δείγμα (p) | Άνω όριο ελέγχου (UCL) | Κάτω όριο ελέγχου (LCL)
1 | 1/11/13 - 1η | 1200 | 38 | 0.032 | 0.058 | 0.024
2 | 1/11/13 – 2η | 1400 | 55 | 0.039 | 0.057 | 0.025
3 | 2/11/13 – 1η | 1800 | 63 | 0.035 | 0.055 | 0.027
4 | 2/11/13 - 2η | 900 | 51 | 0.057 | 0.061 | 0.021
5 | 3/11/13 – 1η | 1000 | 55 | 0.055 | 0.060 | 0.022
6 | 3/11/13 – 2η | 1200 | 33 | 0.027 | 0.058 | 0.024
7 | 4/11/13 – 1η | 1700 | 88 | 0.052 | 0.055 | 0.027
8 | 4/11/13 – 2η | 1800 | 71 | 0.039 | 0.055 | 0.027
9 | 5/11/13 – 1η | 1500 | 78 | 0.052 | 0.056 | 0.026
10 | 5/11/13 – 2η | 2000 | 93 | 0.046 | 0.054 | 0.028
11 | 6/11/13 – 1η | 800 | 38 | 0.047 | 0.062 | 0.02
12 | 6/11/13 – 2η | 1300 | 41 | 0.032 | 0.057 | 0.025
13 | 7/11/13 – 1η | 1600 | 56 | 0.035 | 0.056 | 0.026
14 | 7/11/13 – 2η | 1900 | 62 | 0.033 | 0.055 | 0.027
15 | 8/11/13 - 1η | 1000 | 47 | 0.047 | 0.060 | 0.022

## Slide 39
Στο διάγραμμα p η κεντρική γραμμή άγεται στη θέση
= ( Σύνολο ελλαττωματικών μονάδων ) / (Σύνολο μονάδων δείγματος) = ( 38+55+…+47) / ( 1200+1400+…+1000)=0.041
To άνω όριο ελέγχου ( Upper Control Limit) άγεται στη θέση
UCL = + 3
Το κάτω όριο ελέγχου ( Lower Control Limit ) άγεται στη θέση
LCL = - 3
Παράδειγμα:

## Slide 40
UCL = + 3 = 0.041 + 3 =0.058
LCL = - 3 = 0.041 - 3 = 0.024

## Slide 42: Εφαρμογή διαγράμματος c
Βιομηχανία παραγωγής χαρτιού παράγει χαρτί σε ρολά των 2000 μέτρων για χρήση τους στην παραγωγή εφημερίδων. Βασικό ελάττωμα που απασχολεί τη βιομηχανία είναι η δημιουργία σκουρόχρωμων κηλίδων στο χαρτί οι οποίες έχουν εμβαδό μεγαλύτερο από 0.5 cm^2.
Το παραγόμενο χαρτί τυλίγεται γύρω από πλαστικό πυρήνα ώστε να σχηματιστεί ρολό . Κατά το τύλιγμα 5ου ,10ου, 15ου, 20ου, 25ου, κλπ του ρολού(δηλαδή κάθε πέμπτο παραγόμενο ρολό χαρτιού), η μηχανή τυλίγματος συνδέεται με μηχάνημα ανίχνευσης και καταγραφής του αριθμού των κηλίδων του χαρτιού.
Τα αποτελέσματα που συλλέχθηκαν παρουσιάζονται στον πίνακα 1.
Τα στοιχεία αφορούν πλήθος ελαττωμάτων και το μέγεθος του δείγματος είναι σταθερό ( ρολό μήκους 2000μ). Επομένως ( πίνακας 1) θα χρησιμοποιηθεί το διάγραμμα c για τη μελέτη της μεταβλητότητας της παραπάνω διεργασίας.

## Slide 43: Πίνακας 1.Έντυπο συλλογής στοιχείων ελαττωμάτων χαρτιού
Α/Α Δείγματος | Ώρα περιέλιξης ρολού | Αριθμός κηλίδων εμβαδού > 0,5 cm ^2
1 | 08:00 | 24
2 | 08:30 | 19
3 | 09:00 | 26
4 | 09:30 | 18
5 | 10:00 | 21
6 | 10:30 | 22
7 | 11:00 | 27
8 | 11:30 | 30
9 | 12:00 | 32
10 | 12:30 | 33
11 | 13:00 | 36
12 | 13:30 | 29
13 | 14:00 | 25
14 | 14:30 | 26
15 | 15:00 | 30

## Slide 44
Στο διάγραμμα c η κεντρική γραμμή άγεται στη θέση
= ( 24+19+…+ 30)/15=26.53
Το άνω όριο ελέγχου άγεται στη θέση
UCL = + 3 =26.53 + 3 = 41.98
Το κάτω όριο ελέγχου άγεται στη θέση
LCL = - 3 = 26.53 – 3 = 11.08

## Slide 46
Test Results for C Chart of C1
TEST 3. 6 points in a row all increasing or all decreasing.
Test Failed at points: 10; 11
Η μορφή αυτή μπορεί να προκύψει π.χ. από σταδιακή φθορά εξαρτήματος εξοπλισμού ,η οποία αυξάνεται με τη λειτουργία του εξοπλισμού ή στα διαρκή πτώση της ποιότητας Α’ υλών ή σταδιακή κόπωση των χειριστών του εξοπλισμού.

## Slide 47: Εφαρμογή διαγράμματος U
Ένας εκδοτικός οίκος αντιμετωπίζει προβλήματα λόγω ελαττωμάτων εκτύπωσης στα κείμενα των εντύπων που εκδίδει .
Για τη μελέτη της διεργασίας εκτύπωσης γίνεται επισταμένος έλεγχος δείγματος σελίδων της τρέχουσας παραγωγής ανά ημέρα, με σκοπό τον εντοπισμό και τη καταγραφή των σχετικών ελαττωμάτων εκτύπωσης.

## Slide 48: Πίνακας 2 Έντυπο συλλογής στοιχείων ελαττωμάτων εκτύπωσης
Α/Α δειγμάτων | Ημερομηνία | Αριθμός ελεγχθέντων σελίδων | Αριθμός ελαττωμάτων εκτύπωσης | Αριθμός ελαττωμάτων εκτύπωσης ανά σελίδα(u) | Άνω όριο ελέγχου (UCL) | Κάτω όριο ελέγχου (LCL)
1 | 1/10/20 | 25 | 12 | 0.48 | 0.90 | 0.06
2 | 2/ 10/20 | 27 | 9 | 0.33 | 0.88 | 0.08
3 | 3/10/20 | 20 | 8 | 0.40 | 0.94 | 0.02
4 | 4/10/20 | 25 | 12 | 0.48 | 0.90 | 0.06
5 | 5/10/20 | 24 | 11 | 0.46 | 0.90 | 0.06
6 | 6/10/20 | 30 | 9 | 0.30 | 0.86 | 0.10
7 | 7/10/20 | 32 | 12 | 0.37 | 0.85 | 0.11
8 | 8/10/20 | 28 | 11 | 0.39 | 0.87 | 0.09
9 | 9/10/20 | 30 | 11 | 0.37 | 0.86 | 0.10
10 | 10/10/20 | 26 | 13 | 0.50 | 0.89 | 0.07
11 | 11/10/20 | 25 | 12 | 0.48 | 0.90 | 0.06
12 | 12/10/20 | 29 | 20 | 0.69 | 0.87 | 0.09
13 | 13/10/20 | 31 | 22 | 0.71 | 0.85 | 0.11
14 | 14/10/20 | 30 | 19 | 0.63 | 0.86 | 0.10
15 | 15/10/20 | 28 | 17 | 0.61 | 0.87 | 0.09

## Slide 49
Στο διάγραμμα u η κεντρική γραμμή άγεται στη θέση
= ( Αριθμός ελαττωμάτων εκτύπωσης / Αριθμός ελεγχθέντων σελίδων)= (12+9+8…+17)/(25+27+….+28)= 0.48
Το άνω όριο ελέγχου ( Upper Control Limit) άγεται στη θέση
UCL=+3
Το κάτω όριο ελέγχου ( Lower Control Limit ) άγεται στη θέση
LCL= -3

## Slide 50: Διάγραμμα U

## Slide 51
Test Results for U Chart of C2
TEST 2. 9 points in a row on same side of center line.
Test Failed at points: 9
9 σημεία βρίσκονται στην ίδια πλευρά κάτω από την κεντρική γραμμή.

## Slide 52: Η φιλοσοφία για την αποτελεσματική διοίκηση του Deming
Τα κύρια συμπεράσματα από την φιλοσοφία του Deming είναι γνωστά ως τα 14 σημεία του Deming και είναι τα εξής:
1. Πρέπει να υπάρχει ένα σταθερό μήνυμα/σκοπός σχετικά με την Ποιότητα ,το οποίο να διατρέχει την εταιρεία.
Δεν πρέπει να παρουσιάζονται διαφοροποιήσεις στην ένταση αυτού του μηνύματος μεταξύ των τμημάτων της εταιρείας ούτε να γίνονται υποχωρήσεις λόγω φόρτου εργασίας ή λόγω πελάτη. Προκειμένου να επιτευχθεί κάτι τέτοιο, απαιτείται συνήθως μια ξεκάθαρη δήλωση της Διοίκησης ,η οποία να συνοδεύεται από πράξεις οι οποίες να αποδεικνύουν την υλοποίηση της δήλωσης αυτής.
2. Πρέπει να υπάρχει δέσμευση και αφοσίωση στη Συνεχή Βελτίωση.
Αυτό είναι απαραίτητο για την επιβίωση της εταιρείας και επιβάλλεται από το γεγονός ότι ήδη το εφαρμόζουν οι ανταγωνιστές προκειμένου να ικανοποιούν τις διαρκώς αυξανόμενες απαιτήσεις των πελατών σχετικά με την ποιότητα.
3.Στροφή στην πρόληψη και όχι στον εντοπισμό των ελαττωματικών προϊόντων.
Είναι προτιμότερο να γίνεται επιθεώρηση και έλεγχος σε μια διαδικασία παρά να ελέγχονται τα τελικά προϊόντα. Εργασία με στόχο την κατανόηση των προβλημάτων και με σκοπό τη μείωση της φυσικής μεταβλητότητας σε όλες τις διαδικασίες ,διότι, όσο μικρότερη είναι η απόκλιση ,τόσο μικρότερη είναι η πιθανότητα για εμφάνιση ελαττωμάτων.

## Slide 53
4. Τερματισμός της πρακτικής της επιλογής προμηθευτών με μοναδικό κριτήριο την τιμή.
5. Σταθερή και συνεχής βελτίωση των συστημάτων παραγωγής για την βελτίωση της ποιότητας και της παραγωγικότητας ,επιτυγχάνοντας έτσι τη συνεχή μείωση του κόστους.
6. Συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού της εταιρείας με έμφαση στους διοικούντες και στους νεοπροσληφθέντες.
Αν οι εργαζόμενοι αντιληφθούν τις βασικές έννοιες του Στατιστικού Ελέγχου Ποιότητας, της Συνεχούς Βελτίωσης ,της Ολικής Ποιότητας ,θα αποκτήσουν την απαιτούμενη υπευθυνότητα για την ποιότητα των προϊόντων /υπηρεσιών που παράγουν.
7.Υιοθέτηση και εγκαθίδρυση σύγχρονων μεθόδων μάνατζμεντ
Οι μάνατζερς θα πρέπει να ξεφύγουν από τη νοοτροπία της εποπτείας και να μετατραπούν σε υποστηρικτές και δασκάλους των εργαζομένων .
8. Απόρριψη του φόβου της αποτυχίας ,έτσι ώστε όλοι να εργάζονται αποτελεσματικά για την επιχείρηση.
Πρέπει να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον το οποίο θα εξαλείφει τις πιθανότητες << τιμωρίας>>( περισσότερη δουλειά ,μείωση θέσεων εργασίας ,μείωση αποδοχών κ.τ.λ.) λόγω της προσπάθειας για Βελτίωση της Ποιότητας. Θα πρέπει να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για αμφίδρομη επικοινωνία μέσα σε ένα << ασφαλές >> περιβάλλον και οι ιδέες να συζητούνται και να εισακούονται.

## Slide 54
9. Απομάκρυνση των εμποδίων μεταξύ Τμημάτων και ανθρώπων που εμποδίζουν τη Βελτίωση της Ποιότητας.
Αυτό σημαίνει βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ όλων των τμημάτων της εταιρείας. Σκοπός είναι να εξαλειφθούν άμεσα όλα τα εμπόδια που ανακόπτουν τη ροή πληροφοριών σχετικά με τις απαιτήσεις και τις αντιδράσεις των πελατών
10. Εξάλειψη των συνθημάτων και των παραινέσεων που ζητούν από το προσωπικό να επιτύχουν εξωπραγματικούς στόχους όπως π.χ. παραγωγή προϊόντων με μηδέν ελαττωματικά
11. Κατάργηση αυθαίρετων ποσοτικών στόχων παραγωγής ,προτύπων χρόνων εργασίας και σκοπών που δυσχεραίνουν την ποιότητα.
Στη θέση τους είναι προτιμότερη η εμπνευσμένη ηγεσία και η συνεχής βελτίωση των διαδικασιών εργασίας.
12. Απομάκρυνση των εμποδίων που αφαιρούν από τον εργαζόμενο το δικαίωμά του να είναι περήφανος για το προϊόν της εργασίας του. Τα εμπόδια αυτά μπορεί να είναι η έλλειψη επενδύσεων σε απαραίτητο εξοπλισμό ή εργαλεία, εξωφρενικοί στόχοι αποδοτικότητας ,πίεση χρόνου κ.λ.π.

## Slide 55
13.Ενθάρρυνση συνεχούς εκπαίδευσης και αυτοβελτίωσης για κάθε εργαζόμενο
14. Δημιουργία μιας οργανωτικής δομής και επιδίωξη δέσμευσης της Διοίκησης ώστε να υποστηρίζονται συνεχώς όλα τα προηγούμενα σημεία, με στόχο την αέναη Βελτίωση της Ποιότητας

## Slide 56
Ο κύκλος του Deming είναι ένα μοντέλο που ο εμπνευστής του υποστήριζε ότι αποτελεί μεθοδολογία βελτίωσης που εφαρμόζεται παγκόσμια. Ο κύκλος είναι γνωστός και ως Κύκλος PDCA ( Plan –Do- Check-Act)
Plan
Do
Check
Act
Τι απαιτείται ;
Δοκίμασέ το σε μικρή κλίμακα
Λειτουργεί;
Διορθώστε το, προτυποποιήστε το και εφαρμόστε το

## Slide 57: <<Θανατηφόρες Ασθένειες>> κατά Deming
1. Η έλλειψη σταθερότητας του σκοπού.
2. Η έμφαση στα βραχυπρόθεσμα οφέλη/ κέρδη
3. Η έμφαση στην αξιολόγηση της απόδοσης ,ιδίως όταν μετριέται μόνο σε οικονομικά μεγέθη.
4. Οι υπερβολικές μετακινήσεις στελεχών.
5. Η υπερβολική εξάρτηση από << ορατά >> αριθμητικά μεγέθη, ιδίως από οικονομικά , τα οποία μπορούν εύκολα να παρουσιαστούν ως <<ευνοϊκά >> σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα.

## Slide 58: Σχέδιο Δράσης κατά τον Deming
1. Την τήρηση των 14 βημάτων.
2. Την ύπαρξη αισθήματος υπερηφάνειας της Διοίκησης και της μετάδοσής του και στους άλλους εργαζόμενους της εταιρείας.
3. Την αιτιολόγηση ,από τη Διοίκηση ,στους εργαζόμενους των λόγων που επιβάλλουν την αλλαγή .
4. Το χωρισμό των διαφόρων δραστηριοτήτων σε φάσεις. Πρέπει για κάθε φάση να προσδιορίζονται οι πελάτες και οι προμηθευτές οι οποίοι εμπλέκονται και να συντονίζονται οι φάσεις για την επίτευξη των κοινών στόχων.
5. Την υιοθέτηση οργάνωσης, η οποία να διασφαλίζει τη Συνεχή Βελτίωση της Ποιότητας μέσω της χρήσης του κύκλου του Deming.
6. Τη συμμετοχή όλων σε ομαδική εργασία.
7. Την ύπαρξη παγιωμένης οργανωτικής δομής με γνώμονα και προσανατολισμό στην Ποιότητα.

## Slide 59: Joseph Juran
Ο Joseph Juran δίδαξε στην Ιαπωνία μεσαία και ανώτερα στελέχη δίνοντας έμφαση στο ότι ο Ποιοτικός Έλεγχος θα πρέπει να είναι ουσιώδες και αναπόσπαστο μέρος των διαδικασιών μιας εταιρείας.
Το σύνολο της φιλοσοφίας του Juran διατρέχεται από την ιδέα ότι η επίτευξη της Ποιότητας δεν είναι τυχαίο γεγονός ,αλλά αποτέλεσμα σωστού και προγραμματισμένου σχεδιασμού. Ο σχεδιασμός αυτός για την Ποιότητα αποτελεί μέρος ενός αέναου κύκλου , ο οποίος περιλαμβάνει επίσης τη Βελτίωση της Ποιότητας και τον Έλεγχο Ποιότητας απεικονίζοντας έτσι σχηματικά τη λεγόμενη τριλογία του Juran.
Έλεγχος Ποιότητας Σχεδιασμός για την
Ποιότητα
Βελτίωση της Ποιότητας

## Slide 60
Ο Juran υποστήριζε ότι η Ποιότητα συνδέεται άμεσα με την ικανοποίηση ή τη δυσαρέσκεια του πελάτη από το προϊόν ή την υπηρεσία.
Προκειμένου να προσφέρουμε ποιοτικό προϊόν ή υπηρεσία , θα πρέπει να έχουμε αντιληφθεί τις δύο διαφορετικές <<διαστάσεις >> της Ποιότητας, την εξωτερική διάσταση , που αφορά την ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη , και την εσωτερική διάσταση , που αφορά τη σωστή ( δηλαδή χωρίς λάθη ) παραγωγή του προϊόντος ή της υπηρεσίας.
Έχουμε δηλαδή να αντιμετωπίσουμε δύο είδη πελατών ,τους Εξωτερικούς Πελάτες και Εσωτερικούς Πελάτες
Παραδείγματα

## Slide 61: Οδικός χάρτης για το Σχεδιασμό της Ποιότητας
Σύμφωνα με τον Juran ο οδικός χάρτης είναι τα εξής σημεία:
1. Προσδιορίστε τους πελάτες σας
2. Προσδιορίστε τις ανάγκες των πελατών σας.
3. Μεταφράστε τις ανάγκες αυτές στη <<γλώσσα>> σας ( δηλαδή σε τεχνικές προδιαγραφές κ.τ.λ.)
4. Αναπτύξτε ένα προϊόν το οποίο να ικανοποιεί τις ανάγκες αυτές.
5. Βελτιώστε το προϊόν έτσι ώστε να ικανοποιεί τις ανάγκες αυτές .
6. Αναπτύξτε διαδικασία παραγωγής ικανή να παράγει το προϊόν αυτό.
7. Βελτιώστε τη διαδικασία αυτή .
8. Αποδείξτε ότι η διαδικασία αυτή μπορεί να λειτουργήσει σε πραγματικές συνθήκες παραγωγής.
9. Εντάξτε τη διαδικασία αυτή στην παραγωγή σας.

## Slide 62: Philip Crosby
Προέρχεται από τις ΗΠΑ και η κύρια ιδέα η οποία διέπει την προσέγγισή του για την Ποιότητα και κατ΄επέκταση και τη Βελτίωσή της είναι το σλόγκαν <<Μηδέν ελαττώματα>>.
Η φιλοσοφία του Crosby εκφράζεται συνοπτικά μέσα από τα τέσσερα Απόλυτα ,όπως ο ίδιος τα προσδιόρισε:
1ο Απόλυτο: Ποιότητα είναι η συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις
Σύμφωνα με τον Crosby, από τη στιγμή που έχουν προσδιοριστεί επακριβώς οι απαιτήσεις, τότε η Ποιότητα κρίνεται αποκλειστικά και μόνο με βάση την ικανοποίηση ή όχι των κριτηρίων που έχουν τεθεί. Έτσι είναι αποκλειστική ευθύνη της Διοίκησης να προσδιορίσει με ακρίβεια τις απαιτήσεις και να περιγράψει αναλυτικά τα κριτήρια αυτά.
2ο Απόλυτο : Πρόληψη αντί για εκτίμηση
Το απόλυτο αυτό αναφέρεται στο γεγονός ότι είναι καλύτερα να προλαμβάνουμε τα λάθη παρά να προσπαθούμε να εκτιμήσουμε το κόστος τους ή να κάνουμε διορθωτικές ενέργειες εκ των υστέρων.

## Slide 63
3ο Απόλυτο : Πρότυπο είναι τα μηδενικά Ελαττώματα
Το Απόλυτο αυτό προσδιορίζει ότι ο στόχος της Ποιότητας είναι το τέλειο . Όπως ο Crosby υποστηρίζει ,όταν μια εταιρεία θέτει στόχους χαμηλότερους από 100% σωστά προϊόντα ,έχει ήδη ξεκινήσει μια φθίνουσα πορεία σχετικά με την ποιότητα των προϊόντων της.
4ο Απόλυτο : Μέτρο της Ποιότητας είναι η αξία των μη συμμορφώσεων
Ο Crosby πιστεύει ότι η κοστολόγηση της Ποιότητας είναι ένα καλό κίνητρο για τη Διοίκηση.
Κατηγοριοποιεί το κόστος σε Κόστος Συμμόρφωσης ( τα κόστη που απαιτούνται για να γίνονται σωστά οι διάφορες ενέργειες π.χ. κόστη πρόληψης ,εκτίμησης κ.τ.λ.) και σε Κόστος Μη Συμμόρφωσης ( όλα τα κόστη τα οποία αφορούν σε σκάρτα προϊόντα ,λάθος ενέργειες κ.τ.λ.)

## Slide 64
Προκειμένου να εφαρμοστεί η προσέγγισή του ώστε να επιτευχθεί η Βελτίωση της Ποιότητας, ο Crosby προσδιορίζει τα εξής << 14 Βήματα >>, που πρέπει να ακολουθηθούν:
1. Δέσμευση της Διοίκησης
2. Ομάδα Βελτίωσης της Ποιότητας
3. Μέτρηση μη συμμορφώσεων
4. Μέτρηση του κόστους Ποιότητας
5. Ευαισθητοποίηση σχετικά με την Ποιότητα
6. Διορθωτικές ενέργειες
7. Σχεδιασμός για Μηδενικά ελαττώματα
8. Εκπαίδευση των υπαλλήλων
9. Ημέρα των Μηδενικών Ελαττωμάτων
10. Προσδιορισμός των στόχων
11. Εξάλειψη των αιτιών των σφαλμάτων
12. Αναγνώριση
13. Συμβούλια Ποιότητας
14. Επανάληψη όλων των ανωτέρω βημάτων από την αρχή.

## Slide 65: Garvin
Ο Garvin προσδιόρισε τις οκτώ διαστάσεις της Ποιότητας οι οποίες όπως υποστηρίζει ,υπερκαλύπτουν τις διαφορετικές έννοιες και αντιλήψεις σχετικά με το <<τι είναι Ποιότητα >>
Οι οκτώ διαστάσεις είναι οι εξής:
1η Διάσταση : Απόδοση ( ταχύτητα, ισχύς κατανάλωση κ.τ.λ.)
2η Διάσταση : Χαρακτηριστικά τα οποία έχει το προϊόν ή υπηρεσία σε σχέση με τα παρεμφερή ( air condition, ABS)
3η Διάσταση : Αξιοπιστία
4η Διάσταση : Συμμόρφωση
5η Διάσταση : Διάρκεια ζωής
6η Διάσταση : Ικανότητα υποστήριξης
7η Διάσταση : Αισθητική
8η Διάσταση : Αντιλαμβανόμενη Ποιότητα ( αφορά την <<αίσθηση>> που προκαλεί το προϊόν και τη φήμη που το συνοδεύει.

## Slide 66: Genichi Taguchi
Ο Taguchi προσδιόριζε την ποιότητα ενός προϊόντος ως την <<πρόκληση ελάχιστων απωλειών στο κοινωνικό σύνολο από τη στιγμή που το προϊόν διατίθεται στην κατανάλωση>>
Η συνεισφορά του αφορούσε τη χρήση Στατιστικών Τεχνικών για τη Βελτίωση της Ποιότητας του προϊόντος και των διαδικασιών πριν από το στάδιο της παραγωγής, δηλαδή κατά το στάδιο του σχεδιασμού του προϊόντος.
Ο Taguchi αναλύει τον Εκτός-σειράς Έλεγχο Ποιότητας (Off-line Quality Control ) σε τρεις φάσεις :
Α) Στο σχεδιασμό του Συστήματος
Β) Στο σχεδιασμό των παραμέτρων
Γ) Στον προσδιορισμό των ανοχών ( των αποκλίσεων δηλαδή από τον επιθυμητό στόχο)
Με τον προσδιορισμό από τους σχεδιαστές των παραμέτρων και των ορίων ανοχής δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας κατάλληλων προτύπων ρύθμισης της γραμμής παραγωγής ,προκειμένου να διατηρείται σταθερή ( εντός ορίων ) η ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων στο διηνεκές.

## Slide 67
Μια από τις ιδέες που υποστήριζε ο Taguchi ,η οποία συνδέεται άμεσα και με τον ορισμό που είχε δώσει για την Ποιότητα , αφορούσε την <<Συνάρτηση της Απώλειας>>.
Ο Taguchi χρησιμοποιεί τη << Συνάρτηση της Απώλειας>> για να καθιερώσει μια βάση αξιολόγησης για την ανάπτυξη προϊόντων ποιότητας.
Σύμφωνα με τον Taguchi ,ένα προϊόν προξενεί απώλεια όχι μόνο όταν είναι εκτός προδιαγραφών, αλλά επίσης και όποτε παρεκκλίνει του στόχου του, άσχετα αν είναι εντός προδιαγραφών.
Κάθε πρόγραμμα ποιοτικής βελτίωσης θα πρέπει να έχει ως βασικό αντικειμενικό του σκοπό την ελαχιστοποίηση της μεταβλητότητας της απόδοσης του προϊόντος σε σχέση με το στόχο του. Όσο μικρότερη είναι η μεταβλητότητα της απόδοσης τόσο καλύτερη είναι η ποιότητα. Όσο μεγαλύτερη είναι η απόκλιση από το στόχο τόσο μεγαλύτερη είναι και η απώλεια της κοινωνίας ( του παραγωγού και του καταναλωτή). Η απώλεια μπορεί να μετρηθεί κατά προσέγγιση από τη << Συνάρτηση της Απώλειας >> .

## Slide 68
L(Y)
€ M
0
L(Y) : συνάρτηση απώλειας
€ M : απώλεια του παραγωγού
t-D : κατώτερη προδιαγραφή L(Y) =
t+D: ανώτερη προδιαγραφή
t : στόχος
Υ : απόδοση
Ανοχές του πελάτη
t-D t t+D Y

## Slide 69
Άσκηση-Παράδειγμα:
Σε μια παραγωγή σωλήνων χαλκού υπήρχε η απαίτηση για μια επιτρεπόμενη διάμετρο 5cm με επιτρεπόμενη ανοχή 0.1 cm. Κάθε υπέρβαση των ανοχών εξανάγκαζε τον παραγωγό στην υποβάθμιση των σωλήνων και στη διάθεση τους για εναλλακτική εφαρμογή, με απώλεια κέρδους 2 € ανά σωλήνα . Δειγματοληπτικός έλεγχος 110 σωλήνων έδειξε ότι η παραγωγή ήταν εντός προδιαγραφών με την κατανομή μετρήσεων του
Πίνακα 1 Πίνακας 1
Αν το δείγμα είναι αντιπροσωπευτικό όλης της παραγωγής των σωλήνων ,υπολογίστε τη μέση απώλεια ανά σωλήνα
Διάμετρος ( cm) | Αριθμός σωλήνων
4.95 | 0
4.96 | 3
4.97 | 7
4.98 | 10
4.99 | 20
5.00 | 25
5.01 | 18
5.02 | 13
5.03 | 8
5.04 | 5
5.05 | 1

## Slide 70
Εφαρμόζοντας τη συνάρτηση απώλειας με t=5cm , M=2 ,D=0.1cm έχουμε
L(Y) = και συνεπώς αναλυτικά για κάθε σωλήνα προκύπτουν τα
αποτελέσματα του πίνακα 2
Από τα αποτελέσματα του πίνακα 2 προκύπτει μέση απώλεια ανά σωλήνα L=8.36/110= 0.076€
Υ= Διάμετρος( cm) | L(Y)=Απώλεια ανά σωλήνα | Αριθμός σωλήνων | Απώλεια σωλήνων
4.95 | 0.50 | 0 | 0.00
4.96 | 0.32 | 3 | 0.96
4.97 | 0.18 | 7 | 1.26
4.98 | 0.08 | 10 | 0.80
4.99 | 0.02 | 20 | 0.40
5.00 | 0.00 | 25 | 0.00
5.01 | 0.02 | 18 | 0.36
5.02 | 0.08 | 13 | 1.04
5.03 | 0.18 | 8 | 1.44
5.04 | 0.32 | 5 | 1.60
5.05 | 0.50 | 1 | 0.50
Σύνολο |  | 110 | 8.36 €