## Slide 1: Ιεράρχηση παθολογικών και μη ευρημάτων από την ανάλυση των ούρων
Μανώλης Κ. Χατζής, DVM, PhD
Κτηνίατρος, Πανεπιστημιακός Υπότροφος
Παθολογική Κλινική, Τμήμα Κτηνιατρικής
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

## Slide 2: ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΙΖΗΜΑΤΟΣ
Προετοιμασία
Φυγοκέντρηση στις 1500 στροφές x 5 λεπτά
Απόρριψη του υπερκείμενου ούρου
Τοποθέτηση μιας σταγόνας από το ίζημα σε αντικειμενοφόρο πλάκα
Τοποθέτηση καλυπτρίδας και μικροσκοπική εξέταση
  Εξέταση σε φακό x40 και x100
  Εξέταση τουλάχιστον 5 με 10 οπτικών πεδίων (HPF, OIF) σε κάθε μεγέθυνση

## Slide 3: ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΙΖΗΜΑΤΟΣ
Χρησιμότητα του ιζήματος των ούρων
Έλεγχος για παρουσία στοιχείων φλεγμονής
  Λευκά αιμοσφαίρια, μικροοργανισμοί (κόκκοι, βάκιλοι) ή/και επιθηλιακά κύτταρα
Έλεγχος για παρουσία αιματουρίας
  Ερυθρά αιμοσφαίρια
Έλεγχος για παθήσεις του ανώτερου ή κατώτερου ουροποιητικού
  Κρύσταλλοι, κύλινδροι
  Νεοπλασματικά κύτταρα

## Slide 4: ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΙΖΗΜΑΤΟΣ
Ερυθρά αιμοσφαίρια
Ανευρίσκονται φυσιολογικά σε μικρούς αριθμούς (< 5 ερυθρά/HPF)
Ψευδής μικροσκοπική αιματουρία
  Αυξημένος αριθμός ερυθρών αιμοσφαιρίων λόγω κυστοκέντησης

## Slide 6: ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΙΖΗΜΑΤΟΣ
Λευκά αιμοσφαίρια
2 φορές περίπου μεγαλύτερα από τα ερυθρά αιμοσφαίρια
Υποδηλώνουν την παρουσία ουρολοίμωξης όταν ο αριθμός ξεπερνά τα 5 πυοσφαίρια / HPF
  Φλεγμονή σε οποιοδήποτε σημείο της ουροφόρου οδού
  Κυστίτιδα, πυελονεφρίτιδα
Ψευδής πυουρία
  Σε περιπτώσεις υπερβολικά αιμορραγικού δείγματος ούρου
Notes: Σε περιπτώσεις υπερβολικά αιμορραγικού δείγματος ούρου το ίζημα μπορεί να περιέχει αυξημένο αριθμό λευκών αιμοσφαιρίων τα οποία μπορεί να προέρχονται και από αίμα. Αν και η παρουσία πυοσφαιρίων στο ίζημα των ούρων συνήθως υποδηλώνει ουρολοίμωξη, ωστόσο υπάρχουν περιπτώσεις όπου η απουσία λευκών δεν αποκλείει την ουρολοίμωξη ειδικά όταν το ειδικό βάρος των ούρων είναι πολύ χαμηλό. Επιπλέον, η ανεύρεση λευκών αιμοσφαιρίων σε μη φυσιολογικούς αριθμούς αποτελεί ένδειξη για καλλιέργεια και αντιβιόγραμμα του δείγματος των ούρων που θα πρέπει να έχει ληφθεί με κυστοκέντηση.

## Slide 8: ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΙΖΗΜΑΤΟΣ
Κόκκοι και βάκιλοι
Φυσιολογικά το ούρο είναι στείρο
Η απουσία βακτηριουρίας δεν αποκλείει την ουρολοίμωξη
Δεν διαπιστώνεται πάντα εύκολα η παρουσία μικροοργανισμών στο ίζημα
  Μικρός αριθμός
  Αυξάνεται η ευαισθησία ανίχνευσής τους στο βαμμένο ίζημα ούρων
  Συγχέονται πολύ εύκολα με κοκκία χρωστικής

## Slide 10
Notes: Κόκκοι και βάκιλοι στο ούρο σε μεγαλύτερη μεγέθυνση

## Slide 12: ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΙΖΗΜΑΤΟΣ
Κρύσταλλοι
Η κρυσταλλουρία δεν υποδηλώνει πάντα την παρουσία ουρόλιθων
Η παρουσία κρυστάλλων στο ίζημα των ούρων δεν υποδηλώνει πάντα την παρουσία συγκεκριμένου ουρόλιθου
  Μικτοί ουρόλιθοι
  Κρύσταλλοι προερχόμενοι από το φλοιό του ουρόλιθου
Η απουσία κρυστάλλων δεν υποδηλώνει απαραίτητα την απουσία λίθων

## Slide 13
Πυρήνας
Σώμα ουρόλιθου
Φλοιός ουρόλιθου
Κρύσταλλοι

## Slide 14: ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΙΖΗΜΑΤΟΣ
Ψευδής κρυσταλλουρία
Κυρίως στρουβίτη και οξαλικού ασβεστίου
Καθυστερημένη εξέταση ιζήματος ούρων (> 1ώρα)
Τοποθέτηση ούρου σε ψύξη
  Αλληλεπίδραση μεταξύ θερμοκρασίας ούρου και εξωτερικού περιβάλλοντος

## Slide 15
Notes: Κρύσταλλοι στρουβίτη

## Slide 16
Notes: Κρύσταλλοι διιδρικοί οξαλικού ασβεστίου

## Slide 17
Notes: Κρύσταλλοι μονο-υδρικοί οξαλικού ασβεστίου

## Slide 18
Notes: Κρύσταλλοι ουρικού αμμωνίου

## Slide 19
Notes: Κρύσταλλοι ξανθίνης

## Slide 20
Notes: Κρύσταλλοι κυστίνης

## Slide 21: ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΙΖΗΜΑΤΟΣ
Κύλινδροι
Εκμαγεία του εσωτερικού των νεφρικών σωληναρίων
  Σχηματίζονται συνήθως από βλεννοπρωτεΐνες που εκκρίνονται από το επιθήλιο των νεφρικών σωληναρίων
Η άκρη των κυλίνδρων είναι συνήθως στρογγυλή
Διαφέρουν σε διάμετρο ανάλογα με το τμήμα του νεφρικού σωληναρίου στο οποίο δημιουργήθηκαν
Notes: Φυσιολογικά είναι πιθανό να βρεθούν 1 με 2 κύλινδροι/HPF και σε φυσιολογικό ίζημα ούρων ειδικά όταν το ούρο είναι συμπυκνωμένο (υψηλό ειδικό βάρος).

## Slide 22: ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΙΖΗΜΑΤΟΣ
Κύλινδροι υαλίνης
Ημι-διαφανής και άχρωμοι
Η άκρη τους είναι συνήθως στρογγυλή
Αρκετά δύσκολοι στην ανίχνευσή τους
Συνήθως ανευρίσκονται σε υψηλούς αριθμούς σε περιπτώσεις έντονης πρωτεϊνουρίας

## Slide 24: ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΙΖΗΜΑΤΟΣ
Κυτταρικοί κύλινδροι
Κύλινδροι ερυθρών αιμοσφαιρίων
  Σπειραματονεφρίτιδα
  Τραυματικής αιτιολογίας (μετά από τη βιοψία νεφρού)
  Πολύ έντονη σωματική άσκηση
Κύλινδροι λευκών αιμοσφαιρίων
  Πυελονεφρίτιδα
  Διάμεση νεφρίτιδα
Notes: Οι κύλινδροι ερυθρών αιμοσφαιρίων είναι αρκετά πιο σπάνιοι από τους αντίστοιχους των λευκών αιμοσφαιρίων.

## Slide 25
Notes: Κύλινδρος λευκών αιμοσφαιρίων

## Slide 26
Notes: W: συσσωματώματα λευκών, R: ερυθρό αιμοσφαίριο, C: κύλινδροι λευκών αιμοσφαιρίων, S: δύο κύτταρα πλακώδους επιθηλίου

## Slide 27: ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΙΖΗΜΑΤΟΣ
Κύλινδροι αιμοσφαιρίνης
Αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία

## Slide 28: ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΙΖΗΜΑΤΟΣ
Κύλινδροι χολερυθρίνης
Έντονη χολερυθρινουρία

## Slide 29: ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΙΖΗΜΑΤΟΣ
Επιθηλιακά κύτταρα
Κύτταρα μεταβατικού επιθηλίου
  Ουροδόχος κύστη, ουρήθρα, ουρητήρες και νεφρική πύελος
Κύτταρα πλακώδους επιθηλίου (τελική μοίρα της ουρήθρας μόνο)
Μπορεί να υπάρχουν φυσιολογικά σε μικρούς αριθμούς (< 5 / HPF)
  Ο αριθμός τους επηρεάζεται από τον τρόπο λήψης των ούρων
  Ανιχνεύονται σε μεγαλύτερους αριθμούς ύστερα από λήψη ούρων με ελεύθερη ούρηση ή/και καθετηριασμό της ουρήθρας
Notes: Στη τελική μοίρα της ουρήθρας έχουμε κύτταρα πλακώδους επιθηλίου με αποτέλεσμα σε ιζήματα ούρων από ελεύθερη ούρηση να έχουμε υψηλούς αριθμούς κυττάρων του πλακώδους επιθηλίου

## Slide 30
Notes: Ίζημα ούρων που λήφθηκε με ελεύθερη ούρηση

## Slide 31
Notes: Εικόνα ιζήματος ούρων που φαίνονται οι διαφορές στο μέγεθος των επιμέρους κυττάρων (S: πλακώδη επιθηλιακά, Τ: μεταβατικού επιθηλίου, W: λευκό αιμοσφαίριο)

## Slide 32
Notes: Φυσιολογικά επιθηλιακά κύτταρα πλακώδους και μεταβατικού επιθηλίου.

## Slide 33
Notes: Νωπό ίζημα πλούσιο σε επιθηλιακά κύτταρα

## Slide 34
Notes: Το ίδιο ίζημα ούρων βαμμένο. Βλέπουμε ότι πρόκειται για νεοπλασματικά κύτταρα και μάλιστα για νεόπλασμα μεταβατικού επιθηλίου

## Slide 35
Notes: Νεόπλασμα μεταβατικού επιθηλίου της ουροδόχου κύστης

## Slide 36
Notes: Νεόπλασμα μεταβατικού επιθηλίου της ουροδόχου κύστης